ООО «Агентство регионального развития»

Муниципальный контракт № 1/2011от 17.01.2011 г.

Заказчик: администрация Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

Инв. № ПЗ.02-01.12

Проект генерального плана

Важинского городского поселения

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области

Материалы по обоснованию проекта

Том I

Часть 1

«Анализ современного использования и комплексная оценка территории»

Генеральный директор							Федотов В.А.

Главный архитектор проекта							Ваха Г.И.

Санкт-Петербург – Важины

Содержание:

1.	ВВЕДЕНИЕ	6

1.1	Общие положения	6

1.2	Цели и задачи генерального плана	8

1.3	Положение Важинского городского поселения в Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области	9

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ	11

2.1	Характеристика природных условий	11

2.1.1	Климатические условия	11

2.1.2	Ландшафт и геоморфологические особенности территории	13

2.1.3	Геологические условия и процессы	15

2.1.4	Гидрогеологические условия	17

2.1.5	Гидрологические условия	19

2.1.6	Опасные геологические явления и процессы	21

2.2	Оценка природных ресурсов	23

2.2.1	Характеристика минерально-сырьевых ресурсов	23

2.2.2	Почвенные ресурсы	24

2.2.3	Лесные ресурсы	26

2.2.4	Характеристика растительного и животного мира	29

2.2.5	Рекреационные ресурсы	31

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ	33

3.1	Характеристика системы расселения	33

3.2	Характеристика демографической ситуации	36

3.3	Современное использование территории	39

3.3.1	Распределение земель по категориям	39

3.3.2	Современная планировочная структура (организация) территории	39

3.4	Характеристика экономики поселения	47

3.4.1	Промышленность	47

3.4.2	Сельское хозяйство	49

3.4.3	Туризм и рекреация	51

3.4.4	Лесопользование	52

3.4.5	Недропользование	54

3.4.6	Водопользование	56

3.5	Жилищный фонд	58

3.6	Социально-культурное и бытовое обслуживание населения	64

3.6.1	Образование	64

3.6.2	Здравоохранение	65

3.6.3	Культура и досуг	65

3.6.4	Физическая культура и спорт	67

3.6.5	Социальная защита населения	68

3.6.6	Молодежная политика	69

3.6.7	Сфера оказания услуг населению. Розничная торговля. Потребительский рынок	69

3.7	Транспортная инфраструктура	71

3.7.1	Внешний транспорт	71

3.7.2	Улично-дорожная сеть	76

3.7.3	Транспортное обслуживание населения	79

3.8	Инженерная инфраструктура	81

3.8.1	Электроснабжение	81

3.8.2	Газоснабжение	81

3.8.3	Теплоснабжение	82

3.8.4	Водоснабжение	83

3.8.5	Водоотведение	83

3.8.6	Связь	86

3.9	Историко-культурный потенциал	90

3.9.1	Краткая историческая справка	90

3.9.2	Объекты культурного наследия федерального и регионального значения	91

4.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	98

4.1	Зоны охраны объектов культурного наследия	98

4.2	Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	100

4.3	Придорожные полосы	108

4.4	Охранные зоны	109

4.5	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	113

4.6	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	115

5.	ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	117

5.1	Характеристика источников и уровень загрязнения атмосферы	117

5.2	Характеристика источников и уровень загрязнения поверхностных вод	120

5.3	Характеристика и источники загрязнения почв	125

5.4	Характеристика и уровни физического воздействия на окружающую среду	126

5.5	Санитарная очистка территории	128

5.6	Общая оценка экологической обстановки	134

6.	КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ	136

6.1	Оценка инженерно-строительных условий	136

6.2	Оценка рекреационного и туристического потенциала	137

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

АПК – агропромышленный комплекс

АТС – автоматизированная телефонная станция

БТИ – бюро технической инспекции

ВЛ – высоковольтная линия

ГО – гражданская оборона

ГРП – газорегуляторный пункт

ГРС – газораспределительная станция

ГУ – государственное учреждение

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение

Ед. - единица

Ед. измер. – единица измерения

ЖБО – жидкие биологические отходы

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

ЗСО – зона санитарной охраны

КГО – крупногабаритные отходы

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационные очистные сооружения

Лентисиз – Ленинградский трест инженерно-строительных изысканий

ЛОГБУ – Ленинградское государственное областное бюджетное учреждение

ЛРТПЦ – Ленинградский радиотелевизионный передающий центр

МАУ – муниципальное автономное учреждение

МУ – муниципальное учреждение

НИИ – научно-исследовательский институт

ОАО «РЖД» – Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

ООПТ – особо охраняемая природная территория

ОСО – объектовые системы освещения

ПГМ – песчано-гравийных материал

ПДВ – предельно допустимые выбросы

ПДК – предельно допустимая концентрация

ПУЭ – правила

ПС – электрическая подстанция

РТ – радиотрансляционный

СанПиН – санитарные нормы и правила

СНиП – строительные нормы и правила

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СОШ – средняя общеобразовательная школа

СП – свод правил

СПО – сельское потребительское общество

ТБО – твердые бытовые отходы

ТП – трансформаторная подстанция

Ул. – улица

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт

ФГУЗ – Федеральное государственное учреждение здравоохранения

ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие

ФНС – Федеральная налоговая служба

ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс

ХПК – химическое потребление кислорода

БПК - биологическое потребление кислорода

ЦРБ – центральная районная больница

ЧС – чрезвычайная ситуация

Категория, род (вид) населённого пункта:

г. – город

п.г.т. – поселок городского типа

пос. – посёлок

дер. – деревня

с. - село

п.ст. – посёлок при железнодорожной станции

ст. - станция

Официальное наименование муниципального образования – «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее – Важинское городское поселение), закреплено Уставом Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области.

Сокращенное наименование муниципального образования – Важинское городское поселение (в соответствии с Уставом и областным законом от 1 сентября 2004 года № 51-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Подпорожский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»).

ВВЕДЕНИЕ

## Общие положения

- Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области, иными муниципальными правовыми актами Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области.

- При осуществлении территориального планирования муниципального образования учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории муниципального образования, а также необходимость создания условий для реализации федеральных целевых программ;

- При осуществлении территориального планирования муниципального образования учтены интересы Ленинградской области по реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области на территории муниципального образования, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года (проект областного закона одобрен постановлением Правительства Ленинградской области от 19 августа 2010 года № 219) и долгосрочных (региональных) целевых программ;

- Генеральный план разработан с учетом «Схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района Ленинградской области», утвержденной решением совета депутатов Подпорожского муниципального района от 29 ноября 2011 года № 185, муниципальных целевых программ, основных направлений социально-экономического развития Важинского городского поселения;

- Этапы территориального планирования:

- I этап (1 очередь строительства) – до 2020 года,

- II этап (расчетный срок строительства) – до 2030 года;

- Отображение на схемах существующих и планируемых объектов капитального строительства федерального и регионального значения, местного значения муниципального района выполнено в целях обеспечения информационной целостности генерального плана и не относится к мероприятиям территориального планирования Важинского городского поселения.

- Границы всех видов зон, территорий и объектов в составе генерального плана Важинского городского поселения установлены путем отображения их местоположения на картах (схемах) с точностью, соответствующей масштабу карты (схемы), на которой они отображены.

- Проект генерального плана выполнен на топографической основе, выполненной в соответствии с требованиями, предъявляемыми к картографическим материалам на территории Ленинградской области, охватывающей территорию Важинского городского поселения - на цифровом картографическом материале масштаба 1:25000, выполненном ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ Северо-Западный филиал в системе координат МСК-47 в формате Mapinfo; на топографической основе, охватывающей населенные пункты, входящие в состав Важинского городского поселения, - на цифровом картографическом материале масштаба 1:2000, выполненном ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ Северо-Западный филиал в системе координат МСК-47 в формате Autocad.

## Цели и задачи генерального плана

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития территории путем формирования правовых инструментов реализации полномочий органов местного самоуправления, планирование развития территории поселения, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

При этом под устойчивым понимается развитие, при котором потребности современного общества удовлетворяются без ущемления возможности будущих поколений обеспечивать свои потребности.

Устойчивое развитие поселения предполагает развитие экономики, повышение уровня жизни и условий проживания для всех социальных групп населения (в том числе инвалидов и пожилых людей), достижение долговременной экологической безопасности поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды.

Задачи разработки генерального плана:

- оптимизация планировочной среды Важинского городского поселения путем определения функционального назначения территорий, исходя из совокупности экономических, социальных, экологических и иных факторов;

- формирование предложение по архитектурно-планировочному развитию Важинского городского поселения и населенных пунктов,

- выявление территорий, на которых возможно развитие жилищного строительства, промышленности, торговли, туризма и отдыха и прочей деятельности.

- зонирование территории с учетом сложившейся архитектурно-планировочной структуры

- выявление основных возможных направлений развития территории;

- создание условий для реализации градостроительных интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Подпорожского муниципального района и населения Важинского городского поселения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия.

## Положение Важинского городского поселения в Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области

Важинское городское поселение – муниципальное образование на северо-западе Подпорожского муниципального района Ленинградской области с административным центром в городском поселке Важины. Расположено в 15 км к северо-западу от административного центра муниципального района города Подпорожье и в 255 км от Санкт-Петербурга.

Рисунок 2.1. Положение Важинского городского поселения в Подпорожском муниципальном районе

Границы и статус Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области определены областным законом от 1 сентября 2004 года № 51-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Подпорожский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Границы Важинского городского поселения совпадают:

- на западе — с Лодейнопольским муниципальным районом;

- на севере — с Республикой Карелия;

- на востоке и юге — с Подпорожским городским поселением, Никольским городским поселением.

Общая площадь Важинского городского поселения – 106 585,3 га (результат обмера чертежа в границах, установленных областным законом от 1 сентября 2004 года № 51-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Подпорожский муниципальный район и муниципальных образований в его составе»).

Рисунок 2.2 Место нахождения г.п. Важины

Положение Важинского городского поселения в Подпорожском муниципальном районе отображено на ситуационной схеме М 1:200 000 (ГП 02-01.12).

В соответствии с областным законом от 1 сентября 2004 года № 51-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Подпорожский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» в состав муниципального образования входят: городской поселок Важины, деревня Гришино, деревня Заозерье, деревня Купецкое, деревня Курпово, деревня Согиницы, деревня Ульино, деревня Усланка (таблицаТаблица 1.3.1).

Таблица 1.3.1

Состав Важинского городского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность зарегистрированного населения на 01.01.2011 г., чел. |
| --- | --- | --- |
|  | городской поселок Важины | 3 371 |
|  | деревня Гришино | 9 |
|  | деревня Заозерье | 1 |
|  | деревня Купецкое | 47 |
|  | деревня Курпово | 166 |
|  | деревня Согиницы | 13 |
|  | деревня Ульино | 13 |
|  | деревня Усланка | 31 |

В период с 1970 по 2004 гг. решениями органов исполнительной власти Ленинградской области было упразднено 8 населённых пунктов (таблицаТаблица 1.3.2).

Таблица 1.3.2

Перечень ранее существовавших географических объектов на территории Важинского городского поселения

| № п/п | Наименование ранее существовавшего географического объекта | Род объекта | Дата снятия с учета | Реквизиты нормативного акта упразднившего наименование географического объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коягино | деревня | 21.11.1983 г. | решение Леноблсовета № 470 от 21.11.1983 г. |
| 2 | Лаптевщина | деревня | 13.12.1970 г. | решение Леноблсовета от 13.12.1970 г. |
| 3 | Новый поселок | деревня | 31.12.1970 г. | решение Леноблсовета от 13.12.1970 г. |
| 4 | Погаченицы | деревня | 21.11.1983 г. | решение Леноблсовета № 470 от 21.11.1983 г. |
| 5 | Терехово | деревня | 31.12.1970 г. | решение Леноблсовета от 13.12.1970 г. |
| 6 | Устье | деревня | 31.12.1970 г. | решение Леноблсовета от 13.12.1970 г. |
| 7 | Челма | поселок при железнодорожной станции | 28.12.2004 г. | закон Ленинградской области № 120 от 28.12.2004 г. |
| 8 | Юрьевщина | деревня | 31.12.1970 г. | решение Леноблсовета от 13.12.1970 г. |

По состоянию на 1 января 2011 г. общая численность зарегистрированного на территории Важинского городского поселения населения составила 3 651 чел.

Плотность населения 5,3 чел./га. Общая плотность населения в муниципальном районе составляет 3,5 чел./км², плотность сельского населения – 0,7 чел./км².

Автомобильных дорог общего пользования федерального значения на территории поселения нет. По территории поселения проходят 2 автодороги общего пользования регионального значения:

- Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия,

- Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово.

# ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

## Характеристика природных условий

Климатические условия

Важинское городское поселение расположено в зоне умеренного климата, переходящего от морского к континентальному. Активная циклоническая деятельность и частая смена воздушных масс определяют неустойчивый режим погоды во все сезоны.

Поступление солнечной радиации в течение года очень неравномерное. Это связано со значительными изменениями высоты стояния солнца над горизонтом и продолжительность дня. Суммарная радиация составляет около 2950 МДж/м2. Около половины этой суммы приходится на летние месяцы. С октября по февраль радиации поступает ничтожно мало.

Зимний сезон длится около 6 месяцев с конца октября до начала апреля и характеризуется морозной погодой с высоким снежным покровом и редкими оттепелями. Устойчивые морозы сохраняются около 4-х месяцев.

Летний сезон длится 3,5 месяца с конца мая до первой половины сентября. Для него типична неустойчивая погода с переменной облачностью и осадками.

Переходные сезоны имеют затяжной характер, весной часты возвратные холода, а осенью, на фоне пасмурной дождливой погоды, ясные теплые дни бывают относительно редко.

Наиболее холодный месяц – январь, среднемесячная температура воздуха составляет минус 10 - минус 11 °C. Абсолютные минимумы температуры воздуха могут достигать минус 44 °С. Самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура – 15-16 °C, абсолютный максимум температуры – 35 °С. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,0-3,0 °С.

Для ветрового режима характерно преобладание в течение всего года, особенно зимой, ветров юго-западных и южных направлений. Летом увеличивается повторяемость ветров северо-восточных направлений. Роза ветров (по данным метеостанции Свирьстрой) представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 Роза ветров по данным метеостанции Свирьстрой

Наибольшие скорости ветра отмечаются осенью и весной (3,4-4 м/с), наименьшие — летом (2,7–3 м/с). В среднем в месяц отмечается по одному дню с сильным ветром (более 15 м/с). Повторяемость штилей невысокая в течение всего года (9-15 %).

Относительная влажность воздуха высокая в течение всего года: от 60 % летом, до 85 % зимой. Территория Важинского городского поселения, расположена в зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм. Наибольшее количество осадков приходится на теплые период года (около 400 мм).

Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения в период с температурой более +10 °C, равен 1,6–1,8. Его величина одна из самых высоких в Ленинградской области, что свидетельствует о высокой влагообеспеченности в вегетационный период.

Устойчивый снежный покров ложится в среднем 30 ноября и сохраняется в среднем до 12 апреля, высота снежного покрова в среднем составляет 45-55 см, глубина промерзания почвы достигает 140-145 см.

Полное оттаивание суглинистых почв происходит в среднем 26-28 апреля, супесчаных — 24-26 апреля.

Территория городского поселения находится в первом Северо-восточном агроклиматическом районе. Продолжительность периода с среднесуточной температурой воздуха выше +5 °С (начало вегетации) составляет 170 дней. Безморозный период длится всего около 100–110 дней. Средняя дата последних весенних заморозков, приходиться на конец мая, первые осенние заморозки отмечаются уже во второй декаде сентября.

Дни с температурой воздуха ниже -30 °C (критической для плодовых деревьев) наблюдаются практически ежегодно.

Общая продолжительность рекреационного периода в среднем составляет около 160 дней, из них 110-120 дней относятся к комфортному зимнему периоду. Продолжительность летней рекреации составляет всего 40-50 дней.

Территория городского поселения подвержена стихийным гидрометеорологическим явлениям: шквалистым ураганным ветрам, сильным морозам и снегопадам, граду, обледенению, гололеду, ливневым дождям, туманам.

Выводы: Важинское городское поселение расположено в зоне умеренного климата. Характерен неустойчивый режим погоды, холодная зима, затяжные переходные сезоны, прохладное лето. Отмечается избыточное увлажнение.

В соответствии с климатическим районированием для строительства территория Важинского городского поселения относится к строительно-климатической зоне IIВ (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»), характеризующийся благоприятными условиями для проживания.

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции составляют соответственно -30 6 °C и 14-15 °C. Сезонная глубина промерзания почвы — 140–145 см.

Короткий безморозный период и значительная увлажненность территории создают ограничения для сельского хозяйства. К числу неблагоприятных климатических факторов для ведения сельского хозяйства следует отнести также позднее прекращение весенних заморозков, частые понижения температуры воздуха ниже +10 °C во время цветения, останавливающие процесс опыления, и летние заморозки, сильные ветры, ливневые дожди, град, выпревание и вымокание озимых.

По климатическим характеристикам территория пригодна для организации зимних и летних видов туризма и отдыха.

Ландшафт и геоморфологические особенности территории

Современный рельеф территории образовался в основном в результате ледниковой аккумуляции. Значительное влияние на его формирование оказал погребенный дочетвертичный рельеф, возникший в результате длительной континентальной денудации и тектонических движений. Аккумулятивная деятельность ледника наиболее полно проявилась в создании холмисто-моренных форм, конечно-моренных гряд. В основном преобладают ландшафты низменных песчаных заболоченных равнин.

Территория Важинского городского поселения входит в состав Балтийско-Ладожского ландшафтного округа Северо-Западной таёжной провинции Русской равнины.

С учетом разнообразия рельефа и формирующих его геологических пород выделяются следующие геоморфологические ландшафтные районы: Свирско-Олонецкий, Олонецкий, Нижне-Свирский. (таблицаТаблица 2.1.1).

Особенности рельефа каждого из этих районов определяют определенные различия в климатических условиях, в почвенном и растительном покрове, в гидрологическом режиме территории.

Свирско-Олонецкий ландшафтный район занимает небольшую часть территории Важинского городского поселения, в основном характерен для территории Карелии. Его волнистая поверхность сложена валунными суглинками с встречающимися группами моренных холмов. Преобладают березовые и еловые среднетаежные леса на сильно- и среднеподзолистых и болотно-подзолистых почвах.

Свирско-Олонецкий ландшафтный район по геоморфологическим условиям и почвенному покрову в целом близок к Свирско-Оятскому ландшафтному району и у некоторых авторов они объединены в один — Свирско-Оятский.

Ландшафтная схема и геоморфологическая схема представлены наОшибка! Источник ссылки не найден. схеме комплексной оценки территории (ГП 02-06.12).

Вывод - территория городского поселения относится к среднетаёжной ландшафтной провинции. Для него характерны возвышенные камово-моренные и моренно-холмистые ландшафты.

Таблица 2.1.1

Основные характеристики геоморфологических ландшафтных районов

| Название района ландшафта | Провинция | Подпровинция | Тип ландшафта | Группа ландшафта | Увлажнения и его источники | Почва и растительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Олонецкий | Северо-Западная | Среднетаёжная | Холмисто-котловинные и грядово-ложбинные | Холмисто-моренные | От недостаточного (атмосферного) на вершинах и постоянного избыточного (поверхностно-сточного, грунтового и грунтово-напорного) в ложбинах и котловинах | Преобладают еловые леса на подзолистых почвах с обилием заболоченных котловин. Большое наличие карстовых воронок и карстовых озер |
| Свирско-Олонецкий |  |  | Равнинные | Равнинно-моренные | От нормального в приречных полосах до постоянно избыточного (атмосферного) в центре междуречий | В западной части на дерново-подзолистых почвах и на востоке на среднеподзолистых почвах преобладают вторичные березово-осиновые леса. Коренные еловые леса, приуроченные к сильноподзолистым почвам, встречаются редко |
| Нижне-Свирский |  |  | Равнинные | Озерно-ледниковые песчаные | От нормального до постоянно избыточного (атмосферного и грунтового) | На песках и супесях приморской полосы растут сосновые, еловые и мелколиственные леса; много верховых болот. На востоке заболоченные участки и болота занимают 40 % всей площади |

### Геологические условия и процессы

Четвертичные образования

Отложения четвертичной системы в пределах территории представлены верхнечетвертичными и современными образованиями.

Современные образования сложены озерно-аллювиальными, озерными, аллювиальными, и биогенными отложениями.

Озерно-аллювиальные отложения времени II Балтийского ледникового озера (laIIIb2vd) слагают надпойменные террасы в долинах рек Свирь и Важинка. Площадное распространение их незначительно. Состав отложений характеризуется преобладанием разнозернистых песков с линзами гравийно-галечных отложений. Мощность песчаных образований достигает 15 м. Мощность линз гравийно-галичных отложений не превышает 3 м.

Озерные отложения (lIV) слагают террасы небольших озер на всей территории. Озерные отложения представлены тонко- и мелкозернистыми песками, а также пылеватыми супесями серовато-желтого и желтовато-бурового цветов. Мощность осадков составляет до 4 м.

Аллювиальные отложения (аIV) распространены в пределах надпойменных террас и в русловой части рек Важинки и Свири. Литологически аллювиальные отложения представлены суглинками, песками гравелистыми, крупными, мелкими и пылеватыми.

Биогенные (болотные) отложения (рIV) развиты на всей территории поселения. Мощность болотных отложений, представленных как сфагновыми, так и гипновыми торфяниками, в среднем составляет 2-4 м, максимальная – достигает 7 м. Торф обладает обычно средней и плохой степенью разложенности и низкой зольностью.

Верхнечетвертичные образования сложены ледниковыми, флювиогляциальными и озерно-ледниковыми осадками осташковского горизонта.

Ледниковые отложения (gIIIkr+lž) широко развиты в пределах поселения. Они представлены валунными суглинками и супесями и глинами плотными, песчанистыми, известковистыми, коричневато-бурыми.

Флювиогляциальные осадки (fIIIkr+lž) слагают участки склонов долин рек Свири, Важинки. Состав флювигляциальных осадков представлен гравийно-валунными отложениями, а также разнозернистыми песками.

Озерно-ледниковые отложения (lgIIIkr+lž) достаточно развиты в пределах поселения, они слагают плоские и волнистые озерно-ледниковые равнины, участки моренной равнины. Озерно-ледниковые отложения представлены песками, в основном тонко- и мелкозернистыми, сортированными, местами глинистыми, желтовато-серыми и серыми, кварцполевошпатовыми, участками слюдистыми.

Схема четвертичных отложений отображена на «Схеме с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий» (ГП 02-07.12).

Дочетвертичные образования

На территории поселения распространены образования верхнепротерозойского и палеозойского возрастов. Верхний протерозой представлен осадочными породами иотнийской серии и вендского комплекса. Из палеозойской группы развиты только девонские отложения франского яруса.

Палеозой

Отложения франского яруса развитые в южной, юго-восточной части поселения залегают непосредственно под четвертичными отложениями и перекрывают породы валдайского комплекса или иотнийской серии. В разрезе девонских отложений территории поселения выделяются швентойский и саргаевский горизонты. Швентойский горизонт (D3sv) сложен песками, песчаниками, алевролитами и глинами. Саргаевский горизонт (D3sr) представлен переслаиванием песчаников, алевритов, глин и доломитизированных известняков.

Верхний протерозой

Образования иотнийской серии развиты на севере, северо-востоке Важинского городского поселения. На территории поселения в пределах иотнийской серии выделяется шокшинская свита (Pt3?šk), сложенная кварцевыми песчаниками, кварцито-песчаниками, кварцево-серицитовыми сланцами с прослоями и линзами конгломератов.

Вендский комплекс представлен на территории Важинского городского поселения образованиями валдайской серии. Отложения этого возраста развиты на всей территории поселения, за исключением северо-восточной, южной и юго-восточной части. В пределах валдайской серии выделяется котлинский горизонт (Pt3kt), отложения которого представлены пестроцветными, преимущественно красноцветными, породами: песчаниками, алевролитами и глинами.

Схема дочетвертичных отложений отображена на «Схеме с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий» (ГП 02-07.12).

Гидрогеологические условия

Территория Важинского городского поселения располагается в области крупной гидрогеологической структуры – Ленинградского артезианского бассейна, представляющего область распространения напорных порово- и трещинно-пластовых вод в верхнедевонских и верхнепротерозойских осадочных отложениях. Среди четвертичной толщи водоносными являются рыхлые песчаные отложения.

Подземные воды четвертичных отложений

Водоносные горизонты (комплексы) присутствуют в болотных, озерных, озерно-ледниковых, флювиогляциальных и ледниковых отложениях.

Водоносный горизонт современных болотных отложений (pQIV) приурочен к современным торфяникам. Торфяники характеризуются небольшой водоотдачей. Болотные воды залегают на глубине 0,1-0,5 м, имеют хлоридно-гидрокарбонатный натриевый состав и по степени минерализации (до 0,1 г/л) относятся к ультрапресным. Характерно повышенное содержание растворенного органического вещества. Для питьевых целей такие воды не пригодны и могут быть использованы только после специальной очистки.

Водоносный горизонт озерно-аллювиальных отложений валдайского оледенения времени Балтийского ледникового озера (lalIIIbvd) слагает две надпойменные террасы в долинах рек Свири и Важинки. Подземные воды залегают на глубине от 0,3 до 0,8 м. Они повсеместно безнапорные, пополнение их запасов происходит путем инфильтрации атмосферных осадков. Воды пресные гидрокарбонатные и хлоридно-гиброкарбонатные, кальциево-натриевые и магниево-кальциевые, мягкие и умеренно-жесткие, с общей минерализацией от 0,05 до 0,3 г/л. Воды озерно-аллювиальных отложений используются для водоснабжения в г.п. Важины, дер. Согиницы и других деревнях, где имеются копаные колодцы глубиной до 4,5 м.

Водоносный горизонт озерно-ледниковых отложений валдайского оледенения (lglQkr+lžIIIvd) распространен на отдельных небольших участках территории поселения и представлен песками тонко-, мелко- и среднезернистыми с прослоями крупнозернистых, мощностью до 15 м. Подземные воды залегают на глубине от 0,1 до 3,7 м. Воды повсеместно безнапорные, пресные, от мягких до жестких, гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, кальциевые и кальциево-натриевые, с минерализацией от 0,04 до 0,4 г/л.

Водоносный горизонт флювиогляциальных отложений валдайского оледенения, слагающих террасы (fglQkr+lžIIIvd). Флювиогляциальные отложения в пределах Важинской низины окаймляют озерно-аллювильные отложения, развитые в области слияния рек Свирь и Важинка. Водовмещающие породы представлены песками различной зернистости мощностью до 16 м. Глубина уровня подземных вод изменяется от 0,2 до 2,1 м. Воды повсеместно безнапорные, пополняются они атмосферными осадками на всей площади распространения горизонта. Воды пресные гидрокарбонатные и хлоридно-гидрокарбонатные, мягкие и жесткие с общей минерализацией от 0,02 до 0,27 г/л.

Воды спорадически распространенные в валдайских ледниковых отложениях (glQkr+lžIIIvd). Валдайские ледниковые отложения занимают почти всю территорию поселения. В восточной и западной части поселения полосой с севера на юг протягиваются краевые образования, на остальной территории распространена основная морена. Основная морена слагает плоские равнинные участки. Для краевых образований характерны слабо холмистый рельеф и более интенсивная, чем на равнине, эрозионная деятельность. Мощность моренных образований достигает 30 м. Доминирующей литологической разностью основной морены и краевых образований являются валунные суглинки, которые служат водоупором для выше- и нижележащих горизонтов. Подземные воды приурочены к спорадически встречающимся среди суглинков линзам песка мощностью от 0,1 до 2,5-3,5 м, залегающим на различных глубинах от поверхности земли. Воды пресные с общей минерализацией от 0,075 до 0,49 г/л, от мягких до очень жестких, гидрокарбонатные, хлоридно-гидрокарбонатные, натриево-кальциевые, кальциево-натриевые, кальциево-магниевые. Организация централизованного водоснабжения на водах, спорадически распространенных, не представляется возможным.

Подземные воды дочетвертичных отложений

В гидрогеологическом разрезе дочетвертичных отложений выделяются водоносные горизонты и комплексы в песчано-глинистых осадках палеозоя (верхний отдел девона) и верхнего протерозоя.

Подземные воды палеозойских отложений

Воды спорадически распространенные в саргаевском горизонте (D3sr) распространены на сравнительно ограниченной площади в юго-восточной части территории. В литологическом отношении – это мощная толща переслаивающихся песчаных и глинистых отложений с преобладанием глинистых осадков. Подземные воды приурочены к прослоям песков и песчаников среди глин. Глубина залегания подземных вод варьирует от 14,5 до 137 м. Воды напорные. Водообильность саргаевских отложений невысокая (дебит скважин до 1 л/с). Воды саргаевского горизонта пресные гидрокарбонатные со смешанным катионным составом.

Швентойский водоносный горизонт (D3sv) занимает наибольшую площадь среди девонских горизонтов и распространен в юго-восточной части территории поселения. Водовмещающие породы представлены песками, песчаниками и алевролитами. Водообильность горизонта довольно пестрая, удельный дебит скважин изменяется от 0,02 до 0,56 л/с. Воды Швентойского горизонта пресные, с общей минерализацией от 0,24 до 0,6 г/л, гидрокарбонатные, магниево-кальциевые, кальциево-магниевые и кальциево-натриевые.

Подземные воды верхнепротерозойских отложений

Котлинский водоносный горизонт (Pt3kt) распространен почти на всей территории поселения, за исключением его северо-западной части (Верхне-Важинское повышение). Котлинский горизонт сложен мощной (100-160м) песчано-глинистой толщей, имеющей четырехчленное строение. Верхняя пачка представлена глинами с маломощными прослоями алевритов и песчаников. Затем следует пачка переслаивающихся глин, алевролитов, которые ниже вновь переходят в пачку глин. В основании толщи залегает песчаная пачка, состоящая из песчаников и алевритов с прослоями глин. К этой пачке и приурочены в основном подземные воды котлинского горизонта. Водообильность горизонта весьма высокая, удельный дебит большинства скважин 1,0-3,6 л/с. Подземные воды котлинского горизонта пресные, гидрокарбонатные натриево-кальциевые, кальциево-натриевые и кальциево-магниевые. Общая минерализация изменяется в пределах 0,08-0,3 г/л.

Гидрогеологическая схема отображена на «Схеме с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий» (ГП 02-07.12).

Гидрологические условия

Водные объекты на территории Важинского городского поседения относятся к бассейну Ладожского озера. Наиболее крупные реки Свирь и Важинка. Также протекает больше количество малых рек (реки Мужала, Святуха, Усланка и др.) и ручьев. На территории поселения много озер. Озера в основном ледникового происхождения. По величине большинство озёра относятся к категории малых с площадью зеркала менее 5 км². Наиболее крупные из них —Вачозеро (17 км²), Большое Мужало (5,5 км²).

Гидрологический режим рек является характерным для северных равнинных районов с избыточным увлажнением. Отчетливо выражены весенний и довольной высокий осенний паводки. В паводок сбрасывается до 50 % годового объема стока. Минимальные расходы рек наблюдаются в зимнюю межень, перед началом паводка. Воды всех рек ультрапресные (минерализация до 100 мг/л): гидрокарбонатные, кальциевые или натриевые. Главным источником их питания служат талые воды и атмосферные осадки. Доля участия подземных вод в питании рек невелика и составляет 15–20 % от объема речного стока.

Все реки зимой покрываются льдом, не замерзают лишь небольшие участки. Ледоход наблюдается обычно на крупных реках, на малых – лед тает на месте.

Река Свирь является самой крупной рекой на территории Подпорожского муниципального района. Она относится к Ладожскому водному бассейну и является одной из составных частей Волго-Балтийского водного пути, соединяющего реку Волга с Балтийским морем.

Река Свирь берет начало из Свирской губы Онежского озера и впадает в Ладожское озеро. Длина реки 224 км, площадь водосбора реки составляет 84,4 тыс. км². Река имеет 28 притоков длиной более 10 км, впадающих непосредственно в реку, 190 притоков длиной менее 10 км (общей длиной 456 км), 11 595 озер на водосборе (общей площадью 14 032 км² — 17 % от общей площади водосбора).

В истоке из реки Свирь отходит Онежский обводной канал. В 6 км от устья из реки Свирь отходит Новоладожский канал, проходящий вдоль южного побережья Ладожского озера до истока реки Нева (на территории Лодейнопольского муниципального района).

В пределах Подпорожского муниципального района река протекает с севера-востока на юго-запад на протяжении почти 120 км.

Ширина русла реки на отдельных участках колеблется в устье от 1 000 м, от устья до плотины Нижне-Свирской ГЭС от 200 до 500 м. Ширина Нижне-Свирского водохранилища доходит до 1 500 м, Верхне-Свирского водохранилища в районе ГЭС № 12 до 800 м, Ивинского разлива около 10 км.

В русле реки Свирь встречается много крупных порогов. Глубина реки колеблется от 4 до 19 метров, скорость течения около 6 м/с.

Долина реки Свирь имеет различный характер в пределах течения. На севере она глубоко врезана, не террасирована. Ширина русла здесь не превышает 250–300 м. Долина, как правило, имеет ассиметричный профиль с пологим правым и крутым левым берегами.

Уровень воды в реке Свирь колеблется мало, что связано с постоянством уровня Онежского озера. Средний годовой расход реки — 621 м³/с.

Замерзает река чаще всего в начале декабря, а вскрывается в конце апреля. Река Свирь зарегулирована двумя гидроузлами — Верхне-Свирской и Нижне-Свирской ГЭС. Благодаря подпору от Верхне-Свирской плотины, расположенной на 127 км от устья, образовалось водохранилище многолетнего регулирования — Ивинский разлив, емкостью 710 млн. м³. Нижне-Свирское водохранилище (плотина на 81 км от устья) — русловое суточного регулирования, ёмкость 119 млн. м³.

Свирь имеет много притоков, самые крупные из которых реки Паша, Оять, Важинка, Ивина, Яндеба, Святуха и другие.

Река Важинка берет начало в южной Карелии, на водоразделе бассейнов реки Свирь и Онежского озера. Протяженность реки 123 км. Берега реки высокие, крутые.

Поймы прерывистые, на отдельных участках двухсторонние шириной до 150–250 метров. Поверхность пойм затапливается в паводки редкой повторяемости от 0,2–0,4 до 1–1,5 м.

Преимущественные глубины на перекатах 0,5–0,8 м, на плесах 3–5 м.

Река Мужала вытекает из озера Малое Мужало на высоте 148 м. Впадает в реку Важинка. Протяженность реки 44 км.

Река Святуха — левый приток реки Свирь, вытекает из озера Юксовского на уровне 43 м и впадает в реку Свирь (Ивинский разлив) на 202-м км на уровне 32 м. Протяженность реки - 31 км.

Река Сондала — приток реки Оять, вытекает из озера Палозеро, протяженность реки 35 км.

Река Шокша — приток реки Оять, вытекает из озера Шокшозеро, протяженность реки 32 км.

Река Кузра — приток реки Оять, протяженность реки 31 км.

Озёра мелководные, максимальные глубины их не превышают 10 м, средние 1,5–2,5 м. Берега озёр низменные, заболоченные, на отдельных участках высокие, окаймлены песчаными пляжами. Дно ровное, в прибрежной части песчаное, в глубоководной части песчано-илистое, илистое.

Водный режим озёр аналогичен речному. Колебания уровней носят сезонный характер. Максимальный подъем уровней не превышает 0,5–1 м. Минимальные уровни наблюдаются в периоды зимней или летней межени. Средняя продолжительность ледоставного периода — 150 дней.

Выводы:

- Важинское городское поселение располагает значительными водными ресурсами. Главная водная артерия — река Свирь может обеспечить любое водоемкое производство.

- По гидрологическим и морфологическим характеристикам реки и озера благоприятны для целей рекреации. Колебания уровня воды в летний период не превышают 1 м, дно водоемов песчаное, продолжительность сезона с температурой воды 17 ºС не более 35 суток.

Опасные геологические явления и процессы

К опасным геологическим явлениям и процессам, в соответствии с ГОСТами Р 22.0.03-95 и Р 22.1.06-99, относятся события геологического происхождения или результаты деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под воздействием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К территориям опасных геологических процессов и явлений относятся территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера: зоны проявления опасных геологических процессов, в том числе эрозионные процессы, делювиальный смыв, овражная, водная и ветровая эрозия, оползни, затопление пойменных территорий паводковыми водами 1 % обеспеченности, переувлажнения грунтов.

Ленинградская область относится в целом к сейсмически спокойным зонам, хотя слабые сейсмические толчки могут наблюдаться.

Природные и техногенные факторы, осложняющие радиационную обстановку, на территории Важинского городского поселения не выявлены.

Водная эрозия может развиваться в Свирско-Оятском и некоторых других геоморфологических районах с пересеченным рельефом на участках с крутизной склонов от 5 до 15 и более градусов. Наиболее интенсивно идет развитие водной эрозии с образованием полностью смытых почв при отсутствии травяной и лесной растительности на склонах, сложенных породами легкого механического состава. Сильно- среднесмытые почвы уже имеют заметное распространение на отдельных участках с развитым холмистогрядовым рельефом на территории со сложным и пересеченным рельефом, где холмы различной формы и величины перемежаются с понижениями, лощинами, оврагами ложбинами, котловинами. Освоенность этого геоморфологического района в сельскохозяйственном отношении очень слабая. Сельскохозяйственные угодья представлены небольшими разрозненными участками, их механизированная обработка затруднена. Освоение новых земель, в связи с опасностью развития эрозионных процессов, неперспективно.

Процессы боковой эрозии активно проявляются на реке Свирь. Подмываемые берега, как правило, обрушаются по овально-осыпному типу. Реже эрозионный размыв является причиной небольших оползней–оплывин или оползней срыва. Длина оползневых участков 10–20 м.

Заболачивание наблюдается на слабо дренируемых территориях сложенных с преобладанием водоупорных пород в верхней толще и имеет значительное распространение на большей части территории муниципального района в его северной и западной части.

Затопление пойменных территорий паводковыми водами

Согласно данным ГУ «Санкт-Петербургский центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» работы по определению зон затопления паводком 1 % обеспеченности по рекам Свирь, Оять не выполнялись.

Гидрологический режим Онежского озера и реки Свирь зарегулирован сооружениями Нижне-Свирской ГЭС и Верхне-Свирской ГЭС, расположенной в городе Подпорожье. Река Свирь на участках выше ГЭС представляет собой каскад водохранилищ руслового типа. Наивысшие в году подъемы уровня воды отмечаются во время прохождения весеннего половодья. В этот период наблюдаются затопления пониженных участков прибрежных территорий и пойм малых притоков реки Свирь.

Максимальный подъем уровня воды в реке в условиях регулирования составляет порядка 1–1,5 м.

Реки на территории Подпорожского муниципального района принадлежат к типу равнинных, для которых характерно смешанное питание с преобладанием снегового. В годовом ходе уровня четко выражены 4 фазы: весеннее половодье, летне-осенняя межень, почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками, короткий осенне-зимний период с некоторой повышенной водностью и зимняя межень, в некоторые теплые зимы прерываемая подъемами уровней в периоды оттепелей, чаще подъем уровней вызывается подпором от зажорных явлений.

Весеннее половодье обычно начинается в конце первой, начале второй декады апреля. Пик половодья наступает в среднем в конце апреля – начале мая.

Высота подъема весеннего половодья над меженным уровнем на малых реках составляет 1–2 метра, на относительно крупных – 2–3 метра.

Общая продолжительность весеннего половодья – 50–65 суток.

Количество дождевых паводков колеблется от 1–2 до 3–4, но в отдельные годы их может быть 5–6.

Наиболее дождливое время август–октябрь. Высота подъема уровня воды в реках при дождевых паводках не превышает 0,5–1 м, но в отдельные годы приближается к высоте весеннего половодья.

В зону затопления паводком от реки Важинка частично попадают территории населенных пунктов: г.п. Важины, дер. Купецкое, дер. Ульино, садоводческое некоммерческое объединение граждан Граждановка.

Территории опасных геологических процессов и явлений являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий по инженерной подготовке территории.

Защиту застраиваемых территорий от оползней, карста, подтопления и затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89) в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории населенных пунктов с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

## Оценка природных ресурсов

Характеристика минерально-сырьевых ресурсов

Недра Важинского городского поселения хранят минеральное сырье, представленное песчано-гравийными материалами (далее – ПГМ) и песком строительным. Также имеются месторождения торфа и проявления глины.

Перечень и характеристики месторождений, проявлений, участков лицензирования приведены в таблице Таблица 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Перечень месторождений, проявлений, участков лицензирования

| Наименова-ние объекта | Вид объекта | Номер лицензии | Площадь | Год учета | Наименование полезного ископаемого | Запасы A+B+C1 | Запасы C2 | Прогнозные ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свирь Б-217 | месторож-дение |  | 49 га |  | гравий, песок, гравийно-песчаный м-л | 434 |  |  |
| Лаптевщина-Терехово Б-1631 | месторож-дение |  | 170 га |  | гравий, гравийно-песчаный материал, песок | Списано с баланса протоколом ТКЗ № 1730 от 18 августа 2004 года, как практически не существующее |
| Важнское Б-682 | месторож-дение | - | 20 га | - | гравий, песок, гравийно-песчаный материал | 549 | - | - |
| Граждановс-кое Б-286 | месторож-дение | 02027 (ТЭ) | 169 га | - | валун, гравий, песок, гравийно-песчаный материал | 16 116 | - | - |
| Олесовское | проявление |  | 2 га | 1935 | глина |  | 38 |  |
| Большой Мох | месторож-дение |  | 183 га | 2007 | Торф | 455 |  |  |
| Бочажное | месторож-дение |  | 12 га | 1989 | Торф |  |  | 22 |
| У Ключа | месторож-дение |  | 55 га | 2007 | торф | 270 |  |  |

Действующую лицензию ЛОД 02027 ТЭ до 01.01.2022 г. (в соответствии с реестром действующих лицензий на право пользования недрами с целью разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых) имеет только ЗАО «Важинский гравийно-щебеночный завод». Объект недропользования, местоположение Граждановское. Вид полезного ископаемого – ПГМ.

Почвенные ресурсы

В соответствии с почвенно-географическим районированием Российской Федерации Почвенного института им. В.В. Докучаева территория Подпорожского муниципального района, а соответственно, и территория Важинского городского поселения относится к Балтийско-Ладожскому почвенному округу.

Почвенный покров закономерно связан с описанными ранее рельефом и геоморфологией, в соответствии с которыми территория Важинского городского поселения относится ко второму почвенному району – в границах Свирско-Олонецкого, и Свирско-Оятского подрайонов.

Во втором почвенном районе на грядах и камовых холмах моренной равнины получили распространение сочетания дерново-подзолистых и подзолистых почв, в понижениях — подзолисто-глееватых и глеевых почв, реже торфянисто-подзолисто-глееватых и торфянисто-подзолисто-глеевых.

Приуроченность почв различных и подтипов указана при описании почвенных районов.

В соответствии с «Указаниями по группировке почв» и «Временными техническими указаниями по группировке почв» (Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 1978 г.) все почвы Подпорожского муниципального района объединены в 17 учётных групп с подразделением по механическому составу в зависимости от типа, подтипа и увлажнения почв. В целях обобщения рекомендуемого использования учётные группы генерализованы в 7 групп.

На территории Важинского городского поселения расположены только 3 группы (Таблица 2.2.2).

Таблица 2.2.2

Распределение почв по учётным группам качества земель

| № группы | Почвы, вошедшие в группу | Рекомендуемое использование |
| --- | --- | --- |
| I | Дерново-подзолистые почвы нормального и кратковременного избыточного увлажнения различного механического состава с мощностью гумусового горизонта более 9 см | Лучшие почвы Целинные почвы пригодны под освоение в сельхозугодья (в пашню) |
| II | Дерново-подзолистые, дерновые и пойменные почвы длительного избыточного увлажнения | Хорошие почвы Целинные почвы пригодны под освоение в сельхозугодья после проведения коренной мелиорации (преимущественно под сенокосы и пастбища) |
| III | Торфянисто- и торфяно-подзолисто- глееватые и глеевые, торфянисто и торфяно-глеевые низинных и переходных болот, торфяные маломощные низинных и переходных болот с мощностью торфа до 1 метр (почвы постоянного избыточного увлажнения) | Средние по качеству почвы Целинные почвы с мощностью торфа более 30 см пригодны под освоение в сельхозугодья после проведения коренной мелиорации |

Выводы:

  - Наличие потенциально плодородных земель с почвами групп I, II, и частично III определяют возможность освоения новых земель для сельскохозяйственного производства. В то же время их освоение ограничивается не только социально-экономическими условиями, но и природными условиями: мелкоконтурностью почвенного покрова, достаточно суровым климатом, пересеченным рельефом.

  - Высока потребность почв сельхозугодий во внесении органических и минеральных удобрений в связи с, как правило, низким содержанием в почвах элементов питания, необходимых для возделываемых сельскохозяйственных культур.

  - Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения самая низкая в Ленинградской области.

### Лесные ресурсы

Леса на территории Важинского городского поселения относятся к Подпорожскому лесничеству – филиалу ЛОГУ «Ленобллес» комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.

Лесохозяйственная деятельность в лесах проводится в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Подпорожского лесничества.

В состав Подпорожского лесничества входят 20 участковых лесничеств, 5 из них представлены на территории Важинского городского поселения:

- Важинское – кварталы 1-119;

- Важинское сельское – кварталы 1-12, 20-31, 36-42, 46-53, 58-79, 88-107, 123-130, 140-142, 150-153;

- Токарское – кварталы 1-21, 23-39, 47-50, 58-60, 63-65, 73, 74, 84-86, 96;

- Свирское – кварталы 1-108;

- Пригородное – кварталы 17, 19-21.

Участковые лесничества с указанием номеров кварталов отображены на схеме лесных участков, переданных в аренду на территории Подпорожского лесничества в границах Важинского городского поселения М 1:200 000 (ГП 02-06.12).

Общая площадь лесопокрытой территории в Важинском городском поселении – 101,668 тыс.га, что составляет около 95 % территории муниципального образования.

По данным Подпорожского управления Росреестра по Ленинградской области Важинское, Токарское, Свирское и Пригородное участковые лесничества в границах Важинского городского поселения располагаются на землях лесного фонда, Важинское сельское участковое лесничество – на землях сельскохозяйственного назначения. Площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда составляет 80 563,9 га, площадь лесов на землях сельскохозяйственного назначения – 21 081,8 га.

Однако согласно свидетельству о праве собственности Российской Федерации на лесной участок Подпорожского лесничества от 25 ноября 2009 года № 78-АД 350259 на земли Важинского сельского участкового лесничества зарегистрировано право собственности Российской Федерации как на земли лесного фонда. Таким образом, все леса в границах Важинского городского поселения расположены на землях лесного фонда, и их площадь составляет 101 645,7 га.

Подробная информация о землях различных категорий представлена в разделе 3.3.1.

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 февраля 2009 года № 37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» территория лесничества относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

По целевому назначению леса на территории Важинского городского поселения, подразделяются на эксплуатационные леса и защитные леса. Резервных лесов на территории поселения нет. Общая площадь эксплуатационных лесов в границах поселения составляет 81 915,7 га, защитных лесов 19 730,0 га. Распределение лесов по целевому назначению показано на «Схеме использования территории муниципального образования» М 1:50 000 (ГП 02-03.12).

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Защитные леса на территории Важинского городского поселения представлены ценными лесами (запретные полосы лесов, расположенными вдоль водных объектов, нерестоохранные полосы лесов) и лесами, выполняющими функции защиты природных и иных объектов (защитными полосами лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации).

Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса и категориям защитных лесов произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст. 10) и приказом Рослесхоза от 20 февраля 2009 г. № 48 «Об отнесении лесов к ценным, эксплуатационным лесам и установлении их границ на территории Ленинградской области».

Ограничения использования лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, создание лесных плантаций.

В лесах, отнесенных к защитным полосам лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, запрещены сплошные рубки, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 Лесного кодекса Российской Федерации. В таких лесах разрешена сплошная санитарная рубка (ч. 2 ст. 105 Лесного кодекса Российской Федерации, п. 29 Правил санитарной безопасности в лесах), то есть рубка погибших лесных насаждений.

Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки поврежденных лесных насаждений (ч. 2 ст. 105 Лесного кодекса Российской Федерации, п. 29 Правил санитарной безопасности в лесах) в порядке проведения выборочных санитарных рубок и прочих рубок.

Ограничения использования ценных лесов

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации в ценных лесах запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры и создание лесных плантаций. В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов и в нерестоохранных полосах лесов выборочные рубки разрешены. Сплошные рубки в таких лесах запрещены, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 17 Лесного кодекса Российской Федерации.

Использование эксплуатационных лесов

Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации в эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех видов, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

Виды разрешенного использования земель лесного фонда

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, Лесным планом Ленинградской области и Лесохозяйственным регламентом Подпорожского лесничества, на территории Важинского городского поселения леса могут использоваться для следующих целей:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности;

- иные виды, в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

Выводы:

- Важинское городское поселение обладает значительными лесными ресурсами.

- На территории Важинского городского поселения представлены 5 участковых лесничеств Подпорожского лесничества: Важинское, Важинское сельское, Токарское, Свирское, Пригородное

- Леса занимают около 95 % территории Важинского городского поселения.

- По целевому назначению леса, подразделяются на эксплуатационные леса и защитные леса. Большая часть лесов относится к эксплуатационным.

Характеристика растительного и животного мира

Растительный мир

Естественная растительность на территории Важинского городского поселения представлена тремя формациями: лесной, луговой и болотной.

Большая часть территории покрыта лесами. Различия в рельефе, почвообразующих породах и гидрологических особенностях обусловили своеобразие их растительного покрова.

Коренными являются хвойные леса, главным образом еловые.

Большую часть территории Важинского городского поселения покрывают еловые сложные (с лещиной, липой, кленом и дубравнотравным покровом) леса и березовые и березово-осиновые травяно-кустарниковые леса. Встречаются сосновых долгомошных и сфагновых заболоченных лесов, а также сосновых зеленомошных и лишайниковых лесов (частично на месте еловых). Верховые болота с преобладанием грядово-мочажинного комплекса местами с сосной и луга в сочетании с низинными болотами и зарослями кустарников расположены в северной части поселения отдельными участками.

Основные массивы этих лесов находятся в Свирско-Олонецком, Свирско-Оятском и Шокшинском ландшафтных районах. В наземном покрове распространены мхи, хвощ, папоротник, осоки, майник, ландыш и другие виды разнотравья.

К важнейшим дикорастущим ягодам относятся: клюква, черника, брусника, морошка, голубика, земляника, малина, смородина, рябина и шиповник.

Из съедобных грибов наиболее распространены белые, подосиновики, подберезовики, грузди настоящий и черный, опята, маслята, волнушки, а также рыжики, лисички, моховики, сыроежки и другие грибы.

По данным лесного плана расчетная лесосека спелых и переспелых насаждений для заготовки древесины в среднем по Ленинградской области используется только на 59 %, для Подпорожского лесничества этот показатель ниже. Возможные объемы заготовки древесины могут быть увеличены. Фактические объемы сборов недревесных и пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений также значительно ниже возможного. Так на территории Подпорожского лесничества фактический объем сбора ягод составляет всего 3 % от возможного объема сбора.

Болота занимают 91,2 тыс. га или 11,8 % площади Подпорожского муниципального района (по данным земельного учёта). Повсеместно распространены верховые болота (33 % от общей площади болотных почв). Их крупные массивы имеются в обширных понижениях Свирско-Олонецкого ландшафтного района. Растительность представлена сфагновыми мхами, клюквой, морошкой, голубикой и багульником.

Материковые луга делятся на суходольные и низинные. Первые формируются на повышенных элементах рельефа в условиях нормального или кратковременного избыточного увлажнения на дерново-подзолистых почвах. Вторые распространены на пониженных и плоскоравнинных элементах рельефа с близким залеганием грунтовых вод. На суходольных лугах развиваются злаково-разнотравные ассоциации, на низинных — злаково-осоково-разнотравные, осоковые, осоково-таволговые и щучко-осоковые. Пойменные луга не получили значительного распространения и приурочены к пойме реки Свирь. Обычно они заболочены и закустарены.

Урожайность суходольных лугов в естественных условиях не превышает 3–5 ц/га, низинных 10–12 ц/га. В целом луга малопродуктивны из-за отсутствия надлежащего ухода, низкого плодородия почв, закустаренности и закочкаренности. Поэтому сено, как правило, низкого качества и плохо поедается скотом. На участках коренного улучшения суходольных лугов, а также осушенных низинных и пойменных урожайность сена значительно выше и достигает 20–25 ц/га.

Животный мир

Сведения по численности объектов животного мира с указанием методик учёта в Подпорожском муниципальном районе по данным комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области представлены в таблице

Таблица 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Численность объектов животного мира с указанием методик учета в Подпорожском муниципальном районе

| Метод учёта | Дата | Вид | Численность |
| --- | --- | --- | --- |
| Учёт медведя по следовой активности и на овсах | 2009 г. | медведь | 100 |
| Учёт норных животных | 2009 г. | барсук | 138 |
|  |  | лисица | 495 |
|  |  | енотовидная |  |
|  |  | собака | 407 |
| Учёт численности бобра, ондатры | сентябрь 2009 г. | бобр | 760 |
|  |  | ондатра | 1 147 |
| Учёт численности норки и выдры сводная | декабрь 2009 г. | норка | 993 |
|  |  | выдра | 103 |
| Уточненный учёт на токах | июнь 2010 г. | глухарь | 869 |
|  |  | тетерев | 1 584 |
|  |  | белая куропатка | 259 |
|  |  | серая куропатка | 40 |
| Учёт численности по выводкам боровой, водоплавающей и болотной дичи | 2009 г. | глухарь | 1 642 |
|  |  | тетерев | 1 439 |
|  |  | рябчик | 2 818 |
|  |  | белая куропатка | 548 |
|  |  | вальдшнеп | 10 144 |
|  |  | лесной голубь | 489 |
|  |  | дупель | 131 |
|  |  | бекас | 621 |
|  |  | коростель | 1 210 |
|  |  | лебедь | 5 |
|  |  | кряква | 5 553 |
|  |  | чирок-свистунок | 3 698 |
|  |  | чирок-трескунок | 240 |
|  |  | свиязь | 327 |
|  |  | шилохвость | 77 |
|  |  | широконоска | 36 |
|  |  | гоголь | 909 |
|  |  | чернеть | 24 |
|  |  | хохлатая |  |
|  |  | крохаль средний | 77 |

Территория Подпорожского муниципального района активно используется для охоты. Заказники регионального значения на территории Подпорожского района отсутствуют, создание новых не планируется.

Долгосрочную лицензию на пользование объектами животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории Важинского городского поселения имеют общественная организация «Подпорожское районное общество охотников и рыболовов» (участки «Важинский» и «Ивинский»), индивидуальный предприниматель Гутцайт С.Э.

Рекреационные ресурсы

Рекреация – восстановление здоровья и трудоспособности человека путем отдыха на лоне природы или во время туристической поездки, связанной с посещением национальных парков, архитектурных и исторических памятников.

Рекреационные ресурсы – компоненты природной среды и феномены социально-культурного характера, которые, благодаря определенным свойствам, могут быть использованы для организации рекреационной деятельности.

Климатические рекреационные ресурсы:

По климатическим параметрам территория в целом благоприятна для рекреации – за лето в среднем бывает 40-50 дней с комфортными условиями, за зиму – 110-120 дней, в целом за год 150-170 дней с комфортными условиями для отдыха. По климатическим параметрам территория пригодна для зимнего и летнего отдыха.

Геоморфологические рекреационные ресурсы:

Геоморфологические рекреационные ресурсы представляют собой сочетание элементов, форм и типов рельефа, имеющих различный генезис, возраст и эволюцию, обладающих научной, медико-биологической и психолого-эстетической ценностью и используемых для удовлетворения потребностей людей в рекреации.

Территория Важинского городского поселения расположена в северо-западной части Подпорожского муниципального района на террасовой равнине озерно-ледникового происхождения с абсолютными высотами от 30 до 75 м. Такие особенности геоморфологического строения территории дают возможность развивать пеший туризм.

Для территории центральной части поселения характерны равнинный ландшафт, отсутствие болот и многообразие пейзажей. Ландшафты центральной части поселения имеют эстетическую ценность.

Поверхностные водные ресурсы:

По территории Важинского городского поселения протекает река Свирь и ее приток река Важинка. Река Свирь самая крупная река на территории Подпорожского муниципального района, берет начало из Свирской губы Онежского озера и впадает в Ладожское озеро и является одной из частей Волго-Балтийского водного пути. Приток реки Свири – река Важинка берет начало в южной Карелии, протяженность реки – 123 км. Берега высокие, крутые. Во время весенних паводков уровни рек колеблются мало (0,2-0,4 м).

Река Свирь в границах Важинского городского поселения используется для водного туризма – для передвижения на маломерных судах и как часть туристического маршрута «Санкт-Петербург – Ладожское озеро – Онежское озеро – о. Кижи».

На территории Важинского городского поселения расположено одно из наиболее крупных озер Подпорожского муниципального районо – озеро Вачозеро (вблизи дер. Заозерье). Озеро имеет ледниковое происхождение, площадь поверхности 17 км2. Берега озера пологие.

Все водные объекты на территории Важинского городского поселения пригодны для рекреационного освоения.

Лесные ресурсы и растительность:

Главным востребованным богатством Подпорожского муниципального района и Важинского городского поселения является лес. Средняя лесистость территории составляет 75,7 %. В составе насаждений преобладают хвойные леса (63 % покрытой лесом территории). Мягколиственные леса занимают 37 % покрытой лесом территории. В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Подпорожского лесничества осуществление рекреационной деятельности допускается во всех участковых лесничествах района.

Использование лесов для рекреационной деятельности возможно в соответствии с «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утв. приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 апреля 2007 года № 108.

Ресурсы животного мира:

Долгосрочную лицензию на пользование объектами животного мира, отнесенных к объектам охоты, на территории Важинского городского поселения имеют общественная организация «Подпорожское районное общество охотников и рыболовов» (участки «Важинский» и «Ивинский»), индивидуальный предприниматель Гутцайт С.Э.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Характеристика системы расселения

Территория поселения используется не равномерно – население преимущественно проживает в юго-восточной части поселения, граничащей с Подпорожским городским поселением, остальная территория занята лесами.

В состав Важинского городского поселения входит 8 населенных пунктов: городской поселок Важины, деревня Гришино, деревня Заозерье, деревня Купецкое, деревня Курпово, деревня Согиницы, деревня Ульино, деревня Усланка. Общая площадь населенных пунктов Важинского городского поселения составляет 743,7 га (0,7 % от всей территории поселения).

Большая часть жителей поселения сконцентрирована в г.п. Важины. Здесь проживают 3 371 чел - более 90 % всего населения Важинского городского поселения. При этом, г.п. Важины на ряду с г. Подпорожье и г.п. Никольский, формируют локальную систему расселения Подпорожского муниципального района, в которой проживают 24,8 тыс. чел. что составляет 78 % всего населения Подпорожского муниципального района.

Все населенные пункты Важинского городского поселения расположены в радиусе 20 км от г.п. Важины. Таким образом, г.п. Важины является центром локальной системы расселения.

Численность населения, постоянно проживающего на территории населенных пунктов Важинского городского поселения, представлена в таблице Таблица 3.1.1.

Таблица 3.1.1

Численность населения населенных пунктов Важинского городского поселения

|  | Населенный пункт | Площадь земель в границах населенных пунктов, га | Расстояние до АЦ, км | на 1 января 2008 г., чел. | на 1 января 2009 г., чел. | на 1 января 2010 г., чел. | на 1 января 2011 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Важинское городское поселение | 743,7 |  | 3 781 | 3 656 | 3 651 | 3 651 |
| 1 | г.п. Важины | 361,0 | АЦ | 3514 | 3383 | 3381 | 3 371 |
| 2 | дер. Гришино | 39,9 | 18 | 12 | 12 | 9 | 9 |
| 3 | дер. Заозерье | 83,8 | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | дер. Купецкое | 26,9 | 2,5 | 49 | 46 | 45 | 47 |
| 5 | дер. Курпово | 36,8 | 2 | 161 | 165 | 156 | 166 |
| 6 | дер. Согиницы | 65,2 | 17 | 12 | 10 | 15 | 13 |
| 7 | дер. Ульино | 28,1 | 3,5 | 7 | 14 | 14 | 13 |
| 8 | дер. Усланка | 102,1 | 12 | 25 | 27 | 30 | 31 |

В основном, все населенные пункты расположены вдоль рек Важинка и Свирь. Исключением является дер. Заозерье, расположенная на берегу озера Вачозерао в 20 км от г.п. Важины. Такая система расселения является следствием исторических процессов – люди селились вблизи источников питьевого водоснабжения и вдоль торговых путей. Река Свирь являлась одним из ответвлений пути «Из варяг в греки», а река Важинка – одним из основных притоков реки Свирь.

Таким образом, можно выделить 2 основные оси расселения:

- вдоль реки Свирь - г.п. Важины, дер. Усланка,

- вдоль реки Важинка (совпадает с автомобильной дорогой Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово) – г.п. Важины, дер. Гришино, дер. Купецкое, дер. Курпово, дер. Согиницы, дер. Ульино.

и второстепенную ось расселения – вдоль участка автомобильной дороги Подпорожье – Хевроньино - Бухова Гора – ст. Токари – Курпово от дер. Согиницы до дер. Заозерье и ст. Токари – дер. Заозерье.

Г.п. Важины расположен на месте впадения реки Важинка в реку Свирь и занимает территорию левого и правого берега реки Свирь и левого и правого берега реки Важинка. Г.п. Важины является не только центром расселения, но и центром социально-культурного и бытового обслуживания населения всего Важинского городского поселения.

В ходе анализа и сопоставления данных о численности населения в разрезе населенных пунктов, предоставленных администрацией Важинского городского поселения, и структуры и площади жилищного фонда поселения в разрезе населенных пунктов, было выявлено несоответствие количества индивидуальных жилых домов в населенных пунктах и численности населения, зарегистрированного в соответствующих населенных пунктах.

В некоторых населенных пунктах количество жилых домов в несколько раз превышает количество зарегистрированных в ней жителей. Так в дер. Заозерье зарегистрирован 1 житель и 43 жилых дома.

Такое несоответствие связано с наличием в поселении явления сезонной миграции населения т.е. населения, постоянно не проживающего на территории поселения, но приезжающего в летний период и выходные дни. В связи с чем, в летний период возрастает нагрузка на объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, а также объекты инженерной инфраструктуры.

По данным администрации Важинского городского поселения численность максимальная численность сезонного населения в летние месяцы и выходные дни за последние 5 лет составляет около 970 чел. (таблица Таблица 3.1.2).

Таблица 3.1.2

Максимальная численность сезонного населения в Важинском городском поселении

| Населенный пункт | Максимальная численность сезонного населения, чел. |
| --- | --- |
| г.п. Важины | 300 |
| дер. Гришино | 60 |
| дер. Заозерье | 110 |
| дер. Купецкое | 50 |
| дер. Курпово | 100 |
| дер. Согиницы | 70 |
| дер. Ульино | 30 |
| дер. Усланка | 250 |
| ИТОГО | 970 |

Для Важинского городского населения характерны следующие особенности расселения:

- Отсутствует население на севере и северо-востоке поселения, на территории, примыкающей к границе с Республикой Карелия. Это связано с сильной заболоченностью этой территории, расположением на ней массивов эксплуатационных лесов, удаленностью от основных транспортных связей.

- Все населенные пункты расположены вдоль берегов рек Свирь и Важинка в радиусе 20 км от г.п. Важины

- В летние месяцы и выходные дни максимальная численность сезонного населения достигает 970 чел. Основные центры размещения сезонного населения – г.п. Важины, дер. Гришино, дер. Заозерье, дер. Курпово, дер. Согиницы, дер. Усланка.

## Характеристика демографической ситуации

Важинское городское поселение занимает 3 место в Подпорожском муниципальном районе по численности населения после Подпорожского городского поселения и Винницкого сельского поселения.

Общее количество зарегистрированных жителей, постоянно проживающих на территории поселения на 1 января 2011 года, составляет 3 651 чел.

Демографическая характеристика Важинского городского поселения представлена в таблицеТаблица 3.2.1 и на рисунке Рисунок 3.1.

Таблица 3.2.1

Демографическая характеристика Важинского городского поселения

| Демографическая ситуация | Ед. измер. | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Численность населения на начало года, чел. | чел. | 3918 | 3781 | 3656 | 3651 | 3651 |
| число родившихся | чел. | 40 | 37 | 41 | 33 |  |
| число умерших | чел. | 75 | 74 | 61 | 65 |  |
| Естественный прирост населения | чел. | -35 | -37 | -20 | -32 |  |
| Коэффициент рождаемости | чел./1000 жителей | 10,2 | 9,8 | 11,2 | 9,0 |  |
| Коэффициент смертности | чел./1000 жителей | 19,1 | 19,6 | 16,7 | 17,8 |  |
| Миграционный прирост населения | чел. | -102 | -88 | 15 | 31 |  |
| Прирост населения | чел. | -137 | -125 | -5 | -1 |  |

Рисунок 3.1  Демографическая характеристика Важинского городского поселения

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию, в сравнении с показателями Подпорожского муниципального района и Ленинградской области в целом представлены в таблицеТаблица 3.2.2.

Таблица 3.2.2

Характеристика демографической ситуации

| Демографические показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Важинское городское поселение |  |  |  |
| Коэффициент рождаемости (чел./1000 жителей) | 9,8 | 11,2 | 9,0 |
| Коэффициент смертности (чел./1000 жителей) | 19,6 | 16,7 | 17,8 |
| Ленинградская область |  |  |  |
| Коэффициент рождаемости (чел./1000 жителей) | 8,8 | 9,3 | 9,3 |
| Коэффициент смертности (чел./1000 жителей) | 18 | 17 | 16,7 |
| Российская Федерация |  |  |  |
| Коэффициент рождаемости (чел./1000 жителей) | 12,1 | 12,4 | н.д. |
| Коэффициент смертности (чел./1000 жителей) | 14,6 | 14,2 | н.д. |

Возрастная структура населения

Возрастная структура населения в 2010 году представлена на рис Рисунок 3.2.

Рисунок 3.2 Возрастная структура населения, 2010 год

Удельный вес населения трудоспособного возраста несколько ниже, чем показатель по Ленинградской области в целом за 2010 год (62,6 %).

Удельный вес населения старше трудоспособного возраста выше, чем показатель по Ленинградской области за 2010 год (24,1 %).

Таблица 3.2.3

Сравнение возрастной структуры жителей Важинского городского поселения

| Структура населения | 2010 год |
| --- | --- |
|  | Важинское городское поселение | Ленинградская область | Российская Федерация |
| моложе трудоспособного возраста | 14,9 % | 15,10 % | 18,30 % |
| трудоспособного возраста | 50,1 % | 62,60 % | 62,30 % |
| старше трудоспособного возраста | 35,0 % | 24,10 % | 21,60 % |

На 01.01.2010 года численность населения трудоспособного возраста составляет 1 830 чел. (50,1 % населения). Численность трудоспособного населения трудоспособного возраста составляет 1 808 чел.

На 01.01.2010 год в центре занятости зарегистрирован 31 человек. Уровень зарегистрированной безработицы к общему уровню трудоспособного населения составляет 1,41 %.

Выводы:

Для демографической ситуации Важинского городского поселения характерен уровень рождаемости выше или соответствующий уровню рождаемости в целом по Ленинградской области, но значительно ниже, чем показатель рождаемости по Российской Федерации.

Показатель смертности также соответствует показателю по Ленинградской области и значительно выше показателя смертности в целом по Российской Федерации. Высокий коэффициент смертности объясняется большим количеством лиц старше трудоспособного возраста, проживающих на территории Важинского городского поселения. Большинство умерших – лица старше трудоспособного возраста.

Основными проблемами в сфере демографической ситуации и занятости населения являются:

- депопуляционный характер сложившейся демографической ситуации – значительное превышение смертности над рождаемостью,

- значительный миграционный отток населения в трудоспособном возрасте из поселения,

- значительная социальная нагрузка (высокая доля населения старше трудоспособного возраста – 35 % населения).

## Современное использование территории

Распределение земель по категориям

Распределение земель по категориям в Важинском городском поселении представлено в таблице Таблица 3.3.1.

Таблица 3.3.1

Распределение земель по категориям

| Баланс земель Важинского городского поселения | Площадь | Структура |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Общая площадь земель в границах Важинского городского поселения, в т.ч.: | 106 585,3 | 100,0 |
| Земли населенных пунктов | 743,7 | 0,7 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | по данным Подпорожского отдела Управления Росреестра по Ленинградской области | 22 411,7 | 21,0 |
|  | согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Подпорожского лесничества от 25.11.2009 г. № 78-АД 3502259 | 1 329,9 | 1,2 |
| Земли лесного фонда | по данным Подпорожского отдела Управления Росреестра по Ленинградской области | 80 563,9 | 75,6 |
|  | согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Подпорожского лесничества от 25.11.2009 г. № 78-АД 3502259 | 101 645,7 | 95,4 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 335,1 | 0,3 |
| Земли водного фонда | 2 402,2 | 2,3 |
| Земли запаса | 125,3 | 0,1 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 3,4 | 0,0 |

Распределение земель по категориям показано на «Схеме использования территории с отображением границ земель различных категорий» М 1:50 000 (ГП 02-02.12).

Современная планировочная структура (организация) территории

Планировочная структура территории Важинского городского поселения согласуется с системой расселения, которая складывалась исторически вдоль основных водных путей сообщения: реки Свирь и ее притока реки Важинка. Эти пути стали главными направлениями формирования планировочной структуры и градостроительного освоения, как всего поселения, так и отдельных населенных пунктов, расположенных на берегах этих рек. Озеро Вачозеро, на берегах которого расположилась дер. Заозерье, также стало частью планировочной структуры поселения, образуя ее широтное направление автодорожной связью от дер. Согиницы к дер. Заозерье и далее к железнодорожной ст. Токари.

Основными современными осями планировочной структуры Важинского городского поселения являются:

меридионального направления: автомобильные дороги регионального значения:

- Река Важинка

- участок автомобильной дороги Подпорожье – Хевроньино - Бухова Гора – ст. Токари – Курпово от дер. Согиницы до дер. Курпово

широтного направления:

- автомобильная дорога Подпорожье – Важины - Усланка - граница с Республикой Карелия,

- участок автомобильной дороги Подпорожье – Хевроньино - Бухова Гора – ст. Токари – Курпово от дер. Согиницы до дер. Заозерье и ст. Токари.

Перечисленные направления, связывают между собой все населенные пункты Важинского городского поселения, образуя единый планировочный каркас.

Территория, занятая населенными пунктами, составляет 0,7 % от общей площади территории Важинского городского поселения. Это говорит о невысокой степени урбанизации территории в соответствии с проектом региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области территория Важинского городского поселения отнесена к зоне В – незначительной урбанизации.

Современное использование территории показано на «Схеме использования территории муниципального образования» М 1:50 000 (ГП 02-03.12).

Городской поселок Важины

Г.п. Важины является административным центром Важинского городского поселения. Поселок расположен в месте впадения реки Важинка в реку Свирь, которые делят его на три неравные части. Сообщение между ними осуществляется по пешеходному (наплавному) мосту и автомобильному мосту, расположенному в дер. Курпово.

Структура современной застройки городского поселка Важины представлена в таблице Таблица 3.3.2.

Таблица 3.3.2

Структура современной застройки городского поселка Важины

| Наименование показателя | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория населенного пункта всего в том числе: | 360,97 | 100,0 |
| Территория индивидуальной жилой застройки | 133,48 | 36,5 |
| Территория застройки малоэтажными многоквартирными домами (2-3 этажными) | 4,10 | 1,1 |
| Территория застройки среднеэтажными многоквартирными домами (4-5 этажными) | 6,43 | 1,8 |
| Территория застройки объектами дошкольного, начального и среднего школьного общего образования | 3,17 | 0,9 |
| Территории всех видов общественно деловой застройки | 5,49 | 1,9 |
| Территории промышленных предприятий | 36,17 | 10,0 |
| Территории коммунально-складских объектов | 1,36 | 0,4 |
| Улично-дорожная сеть | 12,77 | 3,5 |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 6,30 | 1,7 |
| Территории объектов железнодорожного транспорта | 0,91 | 0,3 |
| Территории плоскостных спортивных сооружений | 1,52 | 0,4 |
| Территории сельскохозяйственных угодий | 13,05 | 3,7 |
| Неиспользуемые территории | 136,22 | 37,7 |

В структуре современной застройки поселка преобладает индивидуальная жилая застройка. Капитальная застройка представлена 3-4-5 этажными многоквартирными домами, расположенными в центральной части поселка. Общественно-деловой центр представлен объектами торговли и культурно-бытового обслуживания, он сформировался в районе площади, образованной при слиянии улиц Школьной, Трифанова и Механизаторов. Объекты образования размещаются в квартале жилой капитальной застройки. Промышленные и коммунально-складские территории размещаются в границах населенного пункта.

Территория поселка расположенная на правом берегу реки Важинка и левом берегу реки Свирь преимущественно представлена индивидуальной жилой застройкой с вкраплением в нее участков, на которых размещаются объекты торговли.

Основной каркас улично-дорожной сети представлен улицами Новопоселковой, Школьной, Трифанова, Механизаторов и Оташева, по которым осуществляются выходы на внешние автомобильные дороги и транспортно-пешеходные улицы местного значения. Транспортно-пешеходные улицы соединяют районы жилой застройки с общественно-деловым центром поселка, и проездами местного значения, которые выполняют роль подъездов к жилым домам, промышленным и коммунально-складским предприятиям, учреждениям социального и культурно-бытового обслуживания и т.п. Объезд г.п. Важины осуществляется по автомобильной дороге регионального значения, соединяющей ул. Новопоселковую и ул. Осташева.

На территории г.п. Важины существуют территории, не занятые строениями (порядка 155 га, 43 % от площади поселения). В основном эти территории расположены на правом берегу реки Важинка и в северной части г.п. Важины на левом берегу реки Важинка.

При этом некоторые социально-значимые объекты и жилые дома расположены на территориях за границами населенного пункта:

территория восточнее границ г.п. Важины, находящаяся между ул. Осташева и бывшей узкоколейной железной дорогой, на которой расположены детский сад, индивидуальные жилые дома, территория лесопильного завода;

территория севернее границ г.п. Важины, находящаяся по правой стороне ул. Новопоселковая, на которой расположены предприятия торговли, индивидуальные жилые дома, здание лесничества и ветеринарной службы.

Далее представлена современная планировочная структура каждого населенного пункта Важинского городского поселения в порядке его удаления от административного центра – г.п. Важины.

Дер. Курпово

Деревня расположена на правом берегу реки Важинка и вплотную примыкает к границам г.п. Важины. Расстояние от центра деревни до г.п. Важины составляет 2 км. В структуре застройки деревни преобладают индивидуальные жилые дома, также большая часть территории деревни занята огородами.

В излучине реки Важинка расположено кладбище, на территории которого имеется памятник архитектуры федерального значения «Воскресенская церковь», построенная в XVII веке. Конструкция церкви типична для большинства памятников деревянного зодчества – фундаменты ее выполнены из валунов, а полы из тесанных широких плах.

Территорию дер. Курпово пересекает автомобильная дорога регионального значения Подпорожье – Важины - Усланка - граница с Республикой Карелия, которая одновременно является главной улицей. Эта дорога является единственной связью между частями г.п. Важины, расположенными на правом и левом берегах реки Важинка.

Структура современной застройки дер. Курпово представлена в таблице

3.3.3.

Таблица 3.3.3

Структура современной застройки дер. Курпово

| Наименование показателя | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория населенного пункта всего, в том числе | 36,77 | 100,0 |
| Территории индивидуальной жилой застройки | 6,86 | 18,6 |
| Территории всех видов общественно деловой застройки | 0,14 | 0,4 |
| Территория коммунально-складских объектов | 0,43 | 1,2 |
| Улично-дорожная сеть | 2,60 | 7,1 |
| Территория объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,40 | 1,1 |
| Территория сельскохозяйственных угодий (огородов) | 5,30 | 14,4 |
| Территория кладбища | 1,52 | 4,1 |
| Неиспользуемые территории | 19,52 | 53,1 |

Дер. Купецкое

Деревня расположена на левом берегу реки Важинка в 3,5 км. на северо-восток от г.п. Важины. Структура застройки аналогична дер. Курпово. Южная граница деревни примыкает к автомобильной дороге регионального значения Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – станция Токари – Курпово, от которой параллельно берегу реки по территории деревни идет единственная улица.

Структура современной застройки дер. Купецкое представлена в таблице

Таблица 3.3.4.

Таблица 3.3.4

Структура современной застройки дер. Купецкое

| Наименование показателя | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория населенного пункта всего, в том числе: | 26,82 | 100,00 |
| Территории индивидуальной жилой застройки | 4,44 | 16,6 % |
| Улично-дорожная сеть | 1,00 | 3,7 % |
| Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,03 | 0,1 % |
| Территории сельскохозяйственных угодий (огороды) | 9,50 | 35,4 % |
| Неиспользуемые территории | 11,85 | 44,2 % |

Дер. Ульино

Деревня расположена напротив дер. Купецкое на правом берегу реки Важинка в 3,5 км. на северо-восток от г.п. Важины. Структура застройки аналогична дер. Курпово и Купецкое.

Структура современной застройки дер. Ульино представлена в таблице

3.3.5.

Таблица 3.3.5

Структура современной застройки деревни Ульино

| Наименование показателя | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория населенного пункта всего, в том числе: | 28,09 | 100,00 |
| Территория индивидуальной жилой застройки | 10,50 | 37,4 |
| Территория всех видов общественно деловой застройки | 0,08 | 0,3 |
| Территория производственных предприятий | 0,06 | 0,2 |
| Территория коммунально-складских объектов | 0,060 | 0,2 |
| Улично-дорожная сеть | 0,00 | 0,0 |
| Территория сельскохозяйственных угодий (огородов) | 1,70 | 6,1 |
| Неиспользуемые территории | 3,80 | 13,5 |

Дер. Усланка

Деревня расположена на правом берегу реки Свирь в 13 км западнее г.п. Важины. Территория деревни вытянута узкой полосой с запада на восток между автомобильной дорогой регионального значения Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия и берегом реки Свирь. В районе устья реки Усланка, территория деревни расширяется с увеличением интенсивности застройки. Структура застройки аналогична деревням описанным выше.

Структура современной застройки дер. Усланка представлена в таблице

Таблица 3.3.6.

Таблица 3.3.6

Структура современной застройки деревни Усланка

| Наименование показателя | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория населенного пункта всего, в том числе: | 102,07 | 100,00 |
| Территория индивидуальной жилой застройки | 26,82 | 26,3 |
| Территория всех видов общественно деловой застройки | 0,09 | 0,1 |
| Территория коммунально-складских объектов | 0,09 | 0,1 |
| Улично-дорожная сеть | 2,89 | 2,8 |
| Территория объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,79 | 0,8 |
| Территория сельскохозяйственных угодий (огородов) | 1,35 | 1,3 |
| Неиспользуемые территории | 70,03 | 68,6 |

Дер. Согиницы

Деревня расположена на левом берегу реки Важинка в 17 км к северу от г.п. Важины. Структура застройки аналогична деревням описанным выше. Характерным отличием деревни является наличие в ее центре Никольской церкви постройки XVII века, которая является объектом культурного наследия федерального значения. В состав дер. Согиницы входит территория населенного пункта дер. Коягино.

Структура современной застройки дер. Согиницы представлена в таблице

3.3.7.

Таблица 3.3.7

Структура современной застройки деревни Согиницы

| Наименование показателя | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория населенного пункта всего, в том числе: | 65,20 | 100,0 |
| Территория индивидуальной жилой застройки | 7,68 | 11,8 |
| Территория всех видов общественно деловой застройки | 0,20 | 0,3 |
| Территория коммунально-складских объектов | 0,022 | 0,0 |
| Улично-дорожная сеть | 3,41 | 5,2 |
| Территория объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,02 | 0,0 |
| Территория сельскохозяйственных угодий и огородов | 5,54 | 8,5 |
| Территория кладбища | 0,20 | 0,3 |
| Неиспользуемые территории | 48,13 | 73,8 |

Дер. Гришино

Деревня расположена на обоих берегах реки Важинка в 18 км к северу от г.п. Важины. Деревня является самым северным населенным пунктом Важинского городского поселения. Структура застройки аналогична деревням описанным выше.

Структура современной застройки дер. Гришино представлена в таблице 3.3.8.

Таблица 3.3.8

Структура современной застройки деревни Гришино

| Наименование показателя | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория населенного пункта всего в том числе: | 39,94 | 100,0 |
| Территория индивидуальной жилой застройки | 5,70 | 14,3 |
| Территория коммунально-складских объектов | 0,52 | 0,6 |
| Улично-дорожная сеть | 0,71 | 1,8 |
| Территория сельскохозяйственных угодий | 1,78 | 4,5 |
| Неиспользуемые территории | 33,03 | 82,5 |

Дер. Заозерье

Деревня расположена на северном берегу озера Вачозеро в 27 км на северо-восток от г.п. Важины. Структура застройки аналогична деревням описанным выше. В центре деревни расположено кладбище-погост с культовой постройкой – памятником деревянного зодчества часовней Петра и Павла XVII века постройки.

С севера территория дер. Заозерье примыкает к автомобильной дороге регионального значения Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово, к которой примыкает главная улица деревни.

На южном берегу озеро Вачозеро находится территория, на которой размещены три индивидуальных жилых дома. Автодорожная связь с этой территорией отсутствует. В летний период, связь этой территории с центральной частью деревни осуществляется с использованием собственных маломерных судов жителей. В зимнее время население на этой территории отсутствует. Восточнее деревни расположена территория бывшего детского оздоровительного лагеря.

Кроме того, в состав дер. Заозерье включены населенные пункты дер. Погаченицы (4,9 га) и пос. при ж/д ст. Челма (12,2 га), расположенные к югу от озера Вачозеро. В настоящее время на территории дер. Погаченицы расположены жилые дома и огороды. На территории пос. при ж/д ст. Челма строений нет.

Структура современной застройки дер. Заозерье представлена в таблицеТаблица 3.3.9.

Таблица 3.3.9

Структура современной застройки деревни Заозерье

| Наименование показателя | Площадь, га | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Территория населенного пункта всего, в том числе: | 83,8 | 100,00 |
| Территория индивидуальной жилой застройки | 14,80 | 17,7 |
| Улично-дорожная сеть | 1,71 | 2,0 |
| Территория сельскохозяйственных угодий (огородов) | 2,0 | 2,4 |
| Территория кладбища | 0,14 | 0,2 |
| Неиспользуемые территории | 65,15 | 77,7 |

Анализ современного использования территории показывает, что значительная часть территории в границах населенных пунктов не занята строениями или не используется (от 38 до 80 % площади населенного пункта). Таким образом, развитие каждого населенного пункта Важинского городского поселения возможно в пределах существующих границ на территориях, благоприятных для освоения. В границы г.п. Важины целесообразно включение территорий, занятых социально значимыми строениями и жилыми домами.

## Характеристика экономики поселения

Промышленность

Важинское городское поселение занимает первое место в Подпорожском муниципальном районе по объему отгруженной продукции собственного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающее производство». Высокие показатели достигнуты за счет активного развития деревообрабатывающей промышленности на территории поселения.

Таблица 3.4.1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных услуг по виду деятельности «Обрабатывающее производство»

| Муниципальное образование |  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпорожский муниципальный район | тыс. руб. | 2 329 442 | 2 870 594 | 2 695 219 |
| Подпорожское городское поселение | тыс. руб. | 1 005 510 | 1 064 784 | 856 056 |
| Важинское городское поселение | тыс. руб. | 1 223 319 | 1 548 259 | 1 640 419 |
| Вознесенское городское поселение | тыс. руб. | 96 265 | 101 477 | 109 304 |
| Никольское городское поселение | тыс. руб. | 4 348 | 156 074 | 89 440 |
| Винницкое сельское поселение | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 3.3 Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Обрабатывающее производство», тыс. руб.

На территории поселения функционирует одно из крупнейших предприятий отрасли – завод по производству пиломатериалов ООО «Свирь Тимбер» (г.п. Важины, ул. Карьерная, д. 48), дочерняя компания финского концерна Metsa-Botnia («Мется-Ботниа»).

Основные виды деятельности:

1. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели

2. Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины

3. Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины

Выбор месторасположения предприятия обусловлен его близостью к основным поставщикам сырья (предприятиям – лесозаготовителям), а также возможностью транспортировки продукции водным транспортом через Подпорожский порт, железнодорожным через ж/д станцию «Свирь» и автомобильным транспортом.

Общая площадь производственного участка составляет 400 857 м2. С 1 кв. 2010 года, после окончания срока пятилетней аренды, участок находится в собственности ООО «Свирь Тимбер».

На территории завода расположены производственные линии для обработки круглого леса, вспомогательные цеха, административный корпус и столовая, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, складские зоны для хранения продукции и площадки для отгрузки продукции с территории завода.

Проектная мощность предприятия — 500 тыс. м3 сырья (хвойного пиловочника). Предприятие рассчитано на производство пиломатериалов экспортных — 200 тыс. м3, пиломатериалов внутреннего рынка — 50 тыс. м3, пиловочника сортированного больших диаметров — 50 тыс. м3. В 2009 году произведено пиломатериалов — 192,3 тыс. м3, попутной продукции (технологическая щепа, опилки, кора) — 265,3 тыс. м3. Основные рынки сбыта – страны Центральной Европы и Средиземноморья, Великобритания, Япония, Финляндия и Россия.

Количество занятых на предприятии – 126 человек.

Кроме того, на территории поселения функционируют предприятия:

- ООО «Метсялиитто-Подпорожье» (зарегистрировано в городе Подпорожье). Предприятие занимается лесозаготовительной деятельностью, является одним из крупнейших предприятий-лесозаготовителей Подпорожского района и Ленинградской области. Предприятием арендовано 176,5 тыс. га лесного фонда. Общий объем лесозаготовки составляет 300 тыс. м3 в год. Численность занятых на предприятии составляет 290 чел.

- ООО «Амадео» (зарегистрировано в городе Подпорожье). Предприятие занимается лесозаготовительной деятельностью (в аренде 39,4 тыс. га лесного фонда), производством и продажей пиломатериалов (брус, доска, вагонка, деревянные погонаж – балки и перекрытия), численность работающих – 40 чел.

- ООО «Пятый элемент» (зарегистрировано в городе Подпорожье). Предприятие специализируется на производстве пиломатериалов, а также продаже строительных материалов.

- ООО «Петровлес-Подпорожье». Предприятие специализируется на лесозаготовительной деятельности.

- ООО «Древпром» (зарегистрировано в городе Подпорожье). Основной вид деятельности предприятия – лесозаготовительная деятельность, Площадь арендуемого участка лесного фонда составляет 7,4 тыс. га.

- ООО «КДК» предприятие специализируется на обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, производстве пиломатериалов, деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, прочих изделий из дерева. Общая численность занятых на предприятии – 25 чел.

На территории Важинского городского поселения расположено ЗАО «Важинский гравийно-щебёночный завод».

В период с 1968 по 1997 годы предприятие играло заметную роль в экономической жизни региона, являясь одним из наиболее крупных поставщиков строительных материалов. С 1997 по 2001 год предприятие фактически не работало.

В 2002 году выработана новая тактика управления и развития производства, что позволило преодолеть кризис. За последние годы проведена реорганизация предприятия, что позволило укрепить и модернизировать материально-техническую базу, увеличить количество рабочих мест. Были восстановлены инженерные сети, подъездные железнодорожные пути, карьерные дороги и осуществлена электрификация карьера. Производится внедрение технологии по гидронамыву песка. Готовится к запуску линия по производству пенобетона.

В настоящее время на территории Важинского гравийно-щебеночного завода ЗАО «Челма» осуществляет деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов.

Основными проблемами в области развития промышленности на территории Важинского городского поселения являются:

- недостаток квалифицированной рабочей силы

- высокая изношенность основных фондов и материально-технической базы,

- недостаточно развитый местный рынок сбыта продукции деревообработки,

- высокая стоимость транспортировки готовой продукции до потребителя в силу удаленности Важинского городского поселения от основных рынков сбыта.

Сельское хозяйство

На территории Важинского городского поселения осуществляет свою деятельность сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Подпорожское», которое является одним из 3-х основных производителей сельскохозяйственной продукции в Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области.

ЗАО «Подпорожское» является собственником сельскохозяйственных угодий общей площадью 2 801 га. Из них на территории Важинского городского поселения расположено 1 166 га сельскохозяйственных угодий.

На территории Важинского городского поселения расположены 2 животноводческие фермы крупного рогатого скота – в дер. Курпово и в дер. Купецкое.

Таблица 3.4.2

Животноводческие фермы

| № п/п | № на схеме современного использования | Наименование хозяйства | Местоположение фермы | Специализация животноводческой фермы, поголовье |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44 | ЗАО «Подпорожское» | дер. Курпово | КРС (280 голов) |
| 2 | 44 | ЗАО «Подпорожское» | дер. Купецкое | КРС (103 головы) |

В таблице

Таблица 3.4.3 представлены основные показатели развития ЗАО «Подпорожское».

Таблица 3.4.3

Основные показатели развития ЗАО «Подпорожское»

| Показатели | Ед. измерения | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье КРС | гол. | 397 | 416 | 390 | 404 | 354 | 383 |
| в т.ч. коров | гол. | 222 | 235 | 231 | 246 | 246 | 246 |
| Надой на 1 фуражную корову | кг | 4 298 | 4 661 | 4 677 | 4 770 | 4 545 | 4 592 |
| Производство молока | тонн | 945,6 | 1 062,8 | 1 122,5 | 1 135,3 | 1 108,9 | 1 115 |
| Производство мяса | тонн | 20,6 | 19,7 | 30,7 | 22,7 | 19,5 | 3,2 |
| Численность работников | чел. | 86 | 88 | 82 | 73 | 70 | 64 |
| Среднемесячная зарплата 1 работника | руб. | 5 376 | 6 186 | 6 404 | 7 843 | 8 639 | 9 618 |

Рисунок 3.4 Поголовье крупного рогатого скота ЗАО «Подпорожское»

Одной из основных проблем развития предприятия является тяжелое финансовое положение, в результате чего не имеется возможности обеспечить своевременную выплату заработной платы, обновлять материально-техническую базу, закупать семена, витаминно-минеральную подкормку.

ЗАО «Подпорожское» постоянно испытывает недостаток специалистов животноводства и механизаторов, так как старые специалисты достигают пенсионного возраста, а молодые специалисты на производство не приходят.

В настоящее время количество занятых на предприятии составляет 64 человека.

Средняя заработная плата за 2010 год составила в целом по ЗАО «Подпорожское» 9 681 рубль.

Таблица 3.4.4

Крестьянские (фермерские) хозяйства

| № п/п | № по плану | Наименование крестьянского (фермерского) хозяйства | Специализация | КРС, единиц | Место регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45 | С.В. Кондрашов | КРС | 4 | дер. Усланка, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область |
| 2 | 45 | Н.С. Маркова | КРС, молочная продукция | 27 | дер. Усланка, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область |

Основными проблемами в области развития промышленности и сельского хозяйства на территории поселения являются:

- Недостаток квалифицированной рабочей силы;

- Значительный отток молодёжи в крупные города;

- Отсутствие местного рынка сбыта готовой сельхозпродукции и налаженных производственных связей;

- Высокий износ основных фондов и устаревшее оборудование;

- Высокая стоимость транспортировки произведенной продукции, до конечного потребителя.

Туризм и рекреация

Через территорию Подпорожского муниципального района проходит туристический маршрут «Серебряное кольцо» - маршрут охватывает сохранившиеся на территории Подпорожского муниципального района памятники деревянной архитектуры.

Через территорию Важинского городского поселения проходит один из маршрутов «Серебряного кольца», названный «Малым серебряным кольцом».

Малое серебряное (Подпорожское) кольцо (другие варианты – Посвирское Кольцо, Свирское Ожерелье и т.п.) – это неофициальное название созвездия исторических деревянных церквей и часовен, компактно расположенных на правобережье реки Свирь напротив города Подпорожье.

К основным объектам культурного наследия и деревянного зодчества Малого серебряного кольца относятся Воскресенская церковь в дер. Курпово (1690 г.), Никольская церковь в дер. Согиницы (1696 г.), часовня Петра и Павла в дер. Заозерье (XVII в), Афанасьевская церковь в дер. Посад (Подпорожское городское поселение), Церковь Власия (XIX в) в дер. Волнаволок (Подпорожское городское поселение).

Объекты исторической и туристической ценности, расположенные на территории Важинского и Подпорожского городского поселения связаны автомобильной дорогой Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово. Дорога начинается и заканчивается у Верхне-Свирской ГЭС на реке Свирь. Дорога частично асфальтирована. Протяженность дороги – 70,6 км.

Важинское городское поселение имеет туристический интерес с точки зрения развития сельского туризма. Сельских туризм подразумевает отдых туристов в сельской местности, проживание в деревенских условиях, участие в сельскохозяйственных работах. Подходит для того, чтобы провести отпуск со всей семьей, предлагает знакомство с крестьянским бытом, питание натуральными продуктами и может сочетаться с разнообразными видами пассивного и активного отдыха – экскурсий по местным достопримечательностям, охоту и рыбалку пешеходные и велосипедные прогулки. Удаленные села Важинского городского поселения – дер. Согиницы, Гришино, Заозерье, наиболее благоприятны для развития в них сельского туризма.

Через территорию Важинского городского поселения по реке Свирь проходит круизный теплоходный маршрут «Санкт-Петербург – о. Валаам – о. Кижи – Санкт-Петербург». Причал для теплоходов организован в туристическом комплексе «Верхние Мандроги» ниже по течению реки Свирь. Санкционированных стоянок для маломерных судов и яхт на территории Важинского городского поселения нет.

Объекты туристической инфраструктуры, гостиничного бизнеса, дорожного сервиса на территории поселения отсутствуют. Кроме того, на развитие туризма негативное воздействие оказывает значительное удаление Важинского городского поселения от Санкт-Петербурга.

Основными проблемами в области развития туризма и рекреации на территории Важинского городского поселения являются:

- значительная удаленность Важинского городского поселения от Санкт-Петербурга,

- отсутствие на территории поселения объектов туристической инфраструктуры, гостиничного сервиса, дорожного сервиса,

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользования,

- недостаточная информированность жителей Санкт-Петербурга о наличии на территории Важинского городского поселения объектов, представляющих туристический интерес.

Лесопользование

На территории Важинского городского поселения осуществляется использование лесов следующих видов: заготовка древесины, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство, реконструкция линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.

Перечень лесных участков, переданных в аренду для заготовки древесины и выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, приведен в таблице 3.4.5.

Лесные участки, переданные в аренду, с указанием лесопользователя отображены на «Схеме лесных участков, переданных в аренду на территории Подпорожского лесничества в границах Важинского городского поселения» М 1:200 000 (ГП 02-06.12).

Таблица 3.4.5

Перечень лесных участков на территории Важинского городского поселения, переданных в аренду (по состоянию на 1 января 2012 года).

| Наименование арендатора | Основание для передачи в аренду (договор, номер, дата) | Участковое лесничество | Номера лесных кварталов | Площадь арендуемого участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид использования лесов: Заготовка древесины |
| 1. ООО «Метсялиитто- Подпорожье» | № 2-2008-12-46-3 от 08.12.2008 | Важинское | 1-119 | 59,708 |
|  |  | Токарское | 1-21, 23-39, 47-50, 58-60, 63-65, 73, 74,84-86, 96 |  |
|  |  | Свирское | 63-78, 80-85, 87-88, 98-108 |  |
| 6. ООО «Метсялиитто- Подпорожье» | № 69/3-2010-06 от 21.06.2010 | Свирское | 1-62, 79, 86, 89-97 | 22,652 |
|  |  | Важинское сельское | 20, 36-39, 46-48, 58, 93 |  |
| 2. ООО «Амадео» | № 2-2008-12-183-3 от 16.12.2008 | Пригородное | 19-21 | 0,204 |
| 3. ООО «Амадео» | № 2-2008-12-182-3 от 16.12.2008 | Важинское сельское | 52, 53, 60-68, 71-79, 88-92, 94-107, 123-130, 140-142, 150-153 | 11,293 |
| 4. ООО «Аста» | № 2-2008-11-29-3 от 28.11.2008 | Пригородное | 17 | 0,082 |
| 5. ООО «Древпром» | № 2-2008-12-48-3 от 08.12.2008 | Важинское сельское | 1-12, 21-31, 40-42, 49-51, 59, 69-70 | 7,728 |
| Вид использования лесов: выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |
| 1. ЗАО «Важинский гравийно-щебеночный завод» | № 65/К-2009-12 от 30.12.2009 | Важинское сельское | 101 | 0,274 |
| 2.ЗАО «Важинский гравийно- щебёночный завод» | № 88/К-2010-10 от 21.10.2010 г. | Важинское сельское | 100 | 0,347 |
| Вид использования лесов: Строительство, реконструкция линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов |
| 1.ОАО «Северо-Западный Телеком» | № 384кс-2011-07 от 08.07.2011 г. | Важинское сельское | 130 | 0,147 |

Недропользование

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах» (с изменениями) недра предоставляются в пользование для:

1) регионального геологического изучения, включающего региональные геолого-геофизические работы, геологическую съемку, инженерно-геологические изыскания, научно-исследовательские, палеонтологические и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр, геологические работы по прогнозированию землетрясений и исследованию вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга состояния недр, контроль за режимом подземных вод, а также иные работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр;

2) геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

3) разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств;

4) строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

5) образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение (научные и учебные полигоны, геологические заповедники, заказники, памятники природы, пещеры и другие подземные полости);

6) сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.

На территории Важинского городского поселения имеются месторождения валуна, песка, гравия, гравийно-песчаного материала и торфа, проявления – глины.

Перечень и характеристики месторождений и проявлений приведены в таблице Таблица 2.2.1, распределенный фонд полезных ископаемых на 1 января 2010 года – в таблице Таблица 3.4.6.

Не территории Важинского городского поселения имеется один недропользователь – Важинский гравийно-щебеночный завод.

Таблица 3.4.6

Распределенный фонд полезных ископаемых на 1 января 2010 года

| Недро-пользователь | Участок недр | Виды полезных ископаемых | Номер лицензии | Проектная добыча | Вид пользования недрами | Дата выдачи | Срок окончания действия лицензии | Объем добычи | Запасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Важинский гравийно-щебеночный завод | Граждановское Б-286 | гравийно-песчаный материал | ЛОД 02027ТЭ | 800 тыс. м³ | разведка и добыча | 21.03.2002г. | 01.01.2022 г. | 62 тыс. м³ - 2009 г. | тыс. м³ A+B+C1 — 16 116 C2 — 0 на 01.01.2010 г. |

Водопользование

Использование поверхностных вод

Согласно Водному кодексу Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ предоставление водных объектов в пользование осуществляется на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование.

По данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области на территории Важинского городского поселения 1 водопользователь имеет договор водопользования для использования поверхностных водных объектов для забора воды и решение на право пользования водными объектами для сброса сточных вод (Таблица 3.4.7).

Таблица 3.4.7

Сведения о водопользователях

| № | Наименование | Предмет | Наименование водного объекта | Примечание (номер Договора, дата, рег. номер, дата регистрации, срок окончания) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Свирь Тимбер» | забор | Река Свирь | Договор водопользования № 90д № 47-01.04.01.007-Р-ДЗВХ-С-2010 -00840/00 от 04.05.2010 до 31.12.2014 г. |
| 2 | ООО «Свирь Тимбер» | сброс | Река Свирь | Решение на право пользования водными объектами № 409р № 47-01.04.01.007-Р-РСВХ-С-2010 -00827/00 от 01.04.2010 до 01.07.2014 г. |

Использование подземных вод

Современный водоотбор в Подпорожском муниципальном районе составляет 9,2 тыс. м³/сут. Из них 0,65 тыс. м³/сут. добывается в г.п. Важины.

В таблицеТаблица 3.4.8. представлена обеспеченность подземными водами Важинского городского поселения.

Водоснабжение г.п. Важины базируются на использовании подземных вод. Перспективная водопотребность обеспечена прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод, надежно защищенными от загрязнения с поверхности.

Таблица 3.4.8

Оценка обеспеченности водопотребителей ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Потребность в воде питьевого качества на 2008 год, тыс. м³/сут. | Современное использование поверхностных и подземных вод, тыс. м³/сут. | Утвержденные эксплуатацион-ные запасы подземных вод, тыс. м³/сут. | Обеспечение потребности в воде утвержден-ными запасами, % | Обеспечение потребности в воде прогнозными эксплуата-ционными ресурсами, % | Необходимые мероприятия для обеспечения потребности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в т.ч. надёж- но защи-щенными | Всего | в т.ч. надёжно защи-щенными |  |
|  |  |  |  | Поверх-ностные | Под-земные |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.п. Важины | 1,3 | 0,65 | 0 | 0,65 | 2,48 | 173 | 173 | 100 | 100 | Доразведка и освоение месторождения Важинское |

## Жилищный фонд

Жилищный фонд Важинского городского поселения представлен муниципальным, ведомственным и частным фондом. Данные о жилищном фонде Важинского городского поселения приведены по данным Бюро технической инвентаризации (БТИ) по состоянию на март 2011 года.

Таблица 3.5.1

Характеристика жилищного фонда Важинского городского поселения

| Жилищный фонд по населенным пунктам | Кол-во домов, ед. | Кол-во квартир, ед. | Площадь жилищного фонда, м2 | Доля в общей площади жилого фонда % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п. Важины |  |  |  | 657 | 1 880 | 80 328 | 84,2 |
| Муниципальный жилищный фонд | 51 | 911 | 39 377,5 | 100,0 |
| Ведомственный жилищный фонд | 100 | 329 | 12 501,6 | 92,4 |
| Индивидуальный жилищный фонд | 506 | 640 | 28 448,6 | 66,9 |
| дер. Гришино | 35 | 43 | 1 804 | 1,9 |
| Муниципальный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Ведомственный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Индивидуальный жилищный фонд | 35 | 43 | 1 803,90 | 4,2 |
| дер. Заозерье | 43 | 52 | 2 305 | 2,4 |
| Муниципальный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Ведомственный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Индивидуальный жилищный фонд | 43 | 52 | 2 305,20 | 5,4 |
| дер. Купецкое | 26 | 33 | 1 373 | 1,4 |
| Муниципальный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Ведомственный жилищный фонд | 1 | 4 | 112,7 | 0,8 |
| Индивидуальный жилищный фонд | 25 | 29 | 1 259,80 | 3,0 |
| дер. Курпово | 50 | 66 | 2 887 | 3,0 |
| Муниципальный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Ведомственный жилищный фонд | 8 | 21 | 796,5 | 5,9 |
| Индивидуальный жилищный фонд | 42 | 45 | 2 090,10 | 4,9 |
| дер. Согиницы | 23 | 28 | 1 001 | 1,0 |
| Муниципальный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Ведомственный жилищный фонд | 2 | 4 | 123 | 0,9 |
| Индивидуальный жилищный фонд | 21 | 24 | 877,50 | 2,1 |
| дер. Ульино |  |  |  | 27 |
| Муниципальный жилищный фонд | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Ведомственный жилищный фонд | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Индивидуальный жилищный фонд | 27 | 29 | 1 235,90 | 2,9 |
| дер. Усланка | 96 | 105 | 4 498 | 4,7 |
| Муниципальный жилищный фонд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственный жилищный фонд | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Индивидуальный жилищный фонд | 96 | 105 | 4 498,0 | 10,6 |
| ИТОГО |  |  |  | 957 | 2 236 | 95 430 | 100 |
| Муниципальный жилищный фонд | 51 | 911 | 39 377 | 41 |
| Ведомственный жилищный фонд | 111 | 358 | 13 534 | 14 |
| Индивидуальный жилищный фонд | 795 | 967 | 42 519 | 44 |

Жилищный фонд Важинского городского поселения на 01.03.2011 г. составляет 95,43 тыс. м2. Уровень жилищной обеспеченности составляет 26,2 м2/чел. Большая часть (84 %) жилищного фонда сосредоточено в г.п. Важины, в т.ч. весть муниципальный жилищный фонд.

Структура жилищного фонда по типу застройки представлена в таблице

Таблица 3.5.2.

Таблица 3.5.2

Структура жилищного фонда по типу застройки

| Тип застройки | Площадь жилищного фонда, м2 | Структура застройки, % |
| --- | --- | --- |
| 1-2 этажная застройка | 61 994 | 61 |
| 3-4 этажная застройка | 7 458 | 7 |
| 5 этажная застройка | 25 978 | 26 |
| ИТОГО | 95 430,0 | 100 |

За последние пять лет (с 2007 года по март 2011 года) общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 3 428 м2.

Таблица 3.5.3

Площадь введенного в эксплуатацию жилищного фонда

| Ввод жилья | Ед. измер. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Среднегод. ввод жилья, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный жилищный фонд | м2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2412,1 | 0,0 | 482,4 |
| Частный жилищный фонд | м2 | 381,1 | 164,8 | 363,9 | 38,0 | 68,0 | 203,2 |
| Всего | м2 | 381,1 | 164,8 | 363,9 | 2450,1 | 68,1 | 685,6 |

Муниципальный жилищный фонд

По состоянию на начало 2011 года площадь муниципального жилищного фонда составляет 39,38 тыс. м2. 26 апреля 2006 года в результате последнего обследования были признаны аварийными 17 жилых домов. В 2010 году было ликвидировано 8 аварийных домов, жители которых были переселены в новый муниципальный жилищный фонд (многоквартирный жилой дом по адресу г.п. Важины, ул. Трифанова, д. 8а). Общая площадь оставшегося аварийного фонда составляет 1255,6 м2 (3,2 % всего муниципального жилищного фонда). Перечень аварийных жилых домов представлен в таблицеТаблица 3.5.4.

Таблица 3.5.4

Перечень жилых домов, признанных аварийными

| № | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Дата ввода дома в эксплуатацию | Общая площадь домов, м² | Числен-ность жителей МКД (чел.) | Количество жилых помещений, подлежащих расселению | Площадь жилых поме-щений, м2 | Дальнейшее исполь-зование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.п. Важины |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Береговая, д. 28 | 1968 | 144,2 | 7 | 3 | 116,2 | снос |
| 2 | ул. Боровая, д. 21 | 1958 | 160,3 | 10 | 4 | 118,5 | снос |
| 3 | ул. Железнодорожная, д. 5 | 1963 | 131,5 | 8 | 4 | 126,6 | снос |
| 4 | ул. Железнодорожная, д. 15 | 1973 | 125,9 | 4 | 4 | 113,5 | снос |
| 5 | ул. Железнодорожная, д. 17 | 1957 | 149,7 | 7 | 3 | 115,8 | снос |
| 6 | ул. Песочная, д. 2 | 1975 | 138,6 | 5 | 3 | 105,9 | снос |
| 7 | ул. Песочная, д. 6 | 1973 | 135,7 | 4 | 4 | 115,6 | снос |
| 8 | ул. Песочная, д. 10 | 1973 | 208,4 | 11 | 4 | 169,0 | снос |
| 9 | ул. Свирская, д. 18а | 1973 | 276,9 | 14 | 5 | 276,9 | снос |
| Итого |  | 1255,6 | 70 |  |  |  |

Муниципальный жилищный фонд представлен многоквартирными жилыми домами, расположенными в г.п. Важины:

- 13 благоустроенных кирпичных домов 3-, 4-, 5-этажной застройки, общая жилая площадь – 30,54 тыс. м2 (77 % муниципального жилищного фонда), количество проживающих – 1 663 чел.

- 38 жилых домов 1-, 2-этажной застройки (в т.ч. 9 аварийных жилых домов), общая жилая площадь – 8,84 тыс. м2 (23 % муниципального жилищного фонда, количество проживающих – 452 чел.), из которых:

  - 21 деревянных и бревенчатых жилых домов не обеспечены системами водо- и теплоснабжения, водоотведения,

  - 17 жилых домов из прочих материалов (арбалитовых, панельных, кирпичных жилых домов) обеспечены системами водоснабжения и водоотведения частично, не обеспечены теплоснабжением.

Централизованное газоснабжение и горячее водоснабжение в домах муниципального жилищного фонда отсутствует.

Централизованным теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением в основном обеспечены 3-, 4-, и 5-этажные муниципальные многоквартирные дома.

В деревянных 1-, 2-этажных жилых домах отсутствуют системы централизованного коммунального обслуживания. Такие дома имеют высокую степень износа, неудовлетворительное состояние и могут быть признаны ветхими или аварийными.

Таким образом, муниципальный жилищный фонд обеспечен:

- централизованным теплоснабжением – на 69 %,

- централизованным водоснабжением – на 81 %,

- централизованным водоотведением – на 79 %.

Также центральным отоплением, водоснабжением и водоотведением обеспечены здания средней общеобразовательной школы, 2 детских сада, администрации Важинского городского поселения, Важинский дом культуры, Важинской амбулатории.

С учетом ликвидации 8 аварийных домов в 2010 году характеристика муниципального жилищного фонда по этажности и году постройки выглядит следующим образом (таблица

Таблица 3.5.5).

Таблица 3.5.5

Характеристика муниципального жилого фонда по этажности и году постройки

| По году постройки | Кол-во домов | Общая площадь жилищного фонда, м2 | Структура жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- | --- |
| до 1940 | 0 | 0 | 0 |
| 1941-1950 | 0 | 0 | 0 |
| 1951-1960 | 5 | 736,1 | 2 |
| 1961-1970 | 8 | 10 112,6 | 26 |
| 1971-1980 | 21 | 8 763,6 | 22 |
| 1981-1990 | 15 | 16 908,0 | 43 |
| 1991-1995 | 0 |  | 0 |
| 1996-2000 | 0 |  | 0 |
| 2001-2005 | 1 | 445,2 | 1 |
| 2006-2010 | 1 | 2412,1 | 6 |
| Всего | 51 | 39 377,5 | 100 |

| По этажности | Площадь жилищного фонда , м2 | Кол-во проживающих, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1-2 этажная застройка, в т.ч.: | 8 838,3 | 452 |
| Неблагоустр. деревянная застройка | 3 886,7 | 260 |
| в т.ч. признанная аварийной | 1 255,6 | 70 |
| застройка (прочие материалы) | 4 951,6 | 192 |
| 3-4 этажная застройка | 7 457,9 | 1663 |
| 5 этажная застройка | 23 081,0 |  |
| Всего | 39 669,7 | 2115 |

Таким образом, площадь неблагоустроенного жилищного фонда с учетом ликвидации 9 аварийных домов составит 2631,1 м2 (численность проживающих в нем – 190 чел.).

Ведомственный жилищный фонд

Помимо наличия аварийного жилищного фонда, проблему поселения составляет наличие ведомственного жилого фонда. В настоящее время он состоит в основном из одноэтажных деревянных домов. Ведомственный жилищный фонд принадлежал предприятиям ЗАО «Важинский гравийно-щебеночный завод», ЗАО «Погринское объединение карьеров», ЗАО «Агропромтехника», а также Важинскому лесопункту Подпорожского Леспромхоза. В настоящее время ведомственный фонд, площадь которого составляет 13,53 тыс. м2 (14 % всего жилищного фонда Важинского городского поселения), фактически ни кому не принадлежит.

65 % домов ведомственного жилищного фонда построены до 1980 года. Дома ведомственного фонда представлены 1-, 2-этажные деревянными и бревенчатыми домами (домами «барачного» типа), и одним 5-этажным кирпичным домом.

Таблица 3.5.6

Характеристика ведомственного жилищного фонда

| Год постройки | Кол-во домов | Общая площадь жилищного фонда, м2 | Структура жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 111 | 13 533,8 | 100 |
| до 1940 | 4 | 458,7 | 3 |
| 1941-1950 | 0 | 0,0 | 0 |
| 1951-1960 | 8 | 689,0 | 5 |
| 1961-1970 | 30 | 3 386,5 | 25 |
| 1971-1980 | 46 | 4 349,5 | 32 |
| 1981-1990 | 15 | 1 295,6 | 10 |
| 1991-1995 | 8 | 3 354,5 | 25 |
| 1996-2000 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2001-2005 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2006-2010 | 0 | 0,0 | 0 |
| Всего, в т.ч.: | 111 | 13 533,8 | 100 |
| Неблагоустр. застройка (1-2 этажная) | 110 | 10 636,8 |  |
| Благоустр. застройка (5 этажная) | 1 | 2 897 |  |

В 1-2 этажном ведомственном жилом фонде отсутствует централизованное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение. Стоит отметить, что дома находятся в неудовлетворительном состоянии.

В ведомственном фонде проживает 518 чел. (в т.ч. 347 человек в 1-2 этажных деревянных домах).

Частный жилищный фонд

Остальной жилищный фонд представлен 1-2х этажными индивидуальными жилыми домами. В домах отсутствует централизованное системы водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения.

Частный жилищный фонд представлен индивидуальными жилыми домами. По состоянию на март 2011 года площадь частного жилищного фонда составляет 42,64 тыс. м2, количество домов – 797 единиц.

Таблица 3.5.7

Характеристика индивидуального жилищного фонда

| Населенный пункт | Единиц домов | Площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| г.п. Важины | 506 | 28,449 | 40 |
| дер. Гришино | 35 | 1,804 | 51 |
| дер. Заозерье | 43 | 2,305 | 40 |
| дер. Купецкое | 25 | 1,260 | 45 |
| дер. Курпово | 42 | 2,090 | 39 |
| дер. Согиницы | 23 | 1,000 | 44 |
| дер. Ульино | 27 | 1,236 | 27 |
| дер. Усланка | 96 | 4,498 | 29 |
| Итого | 797 | 42,642 |  |

Основными проблема в области жилищного фонда и обеспеченности населения жильем являются:

- Наличие аварийного жилищного фонда в составе муниципального жилищного фонда,

- Наличие «ведомственного» жилищного фонда, в котором проживает 518 человек,

- Отсутствие централизованных систем горячего водоснабжения, газоснабжения,

- Низкие объемы жилищного строительства.

В настоящее время жилищная проблема остается одной из наиболее сложных проблем среди граждан, являющихся молодыми специалистами, которые после окончания учебных заведений трудоустраиваются в учреждения бюджетной сферы на территории Подпорожского муниципального района.

Дополнительную остроту проблемы придают демографический кризис и связанная с ним необходимость стимулирования рождаемости, а также нехватка молодых специалистов.

Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие на многие аспекты социального состояния молодёжной среды, в том числе: здоровье, образование, трудоустройство, демографическую ситуацию.

В 2010 году в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на 2010 год» введен в эксплуатацию 59-ти квартирный жилой дом, общей жилой площадью 2 412,1 м2, по адресу: г.п. Важины, ул. Трифанова, д. 8а.

В соответствии с адресной целевой программой «Строительство, реконструкция жилья и объектов социальной сферы в МО «Подпорожский муниципальный район» на 2011-2013 года» (решение советом депутатов Подпорожского муниципального района от 30.11.2010 г.), планируется ввести на территории Важинского городского поселения до 2013 года 2 жилых многоквартирных дома общей площадью 3 317 м2.

## Социально-культурное и бытовое обслуживание населения

Образование

На территории муниципального образования расположены 2 детских дошкольных учреждения, 1 общеобразовательная школа и 1 учреждение дополнительного образования. В таблицеТаблица 3.6.1 представлен перечень образовательных учреждений Важинского городского поселения.

Таблица 3.6.1

Образовательные учреждения Важинского городского поселения

| № по плану | Образовательное учреждение | Населен-ный пункт | Площадь здания, м² | Кол-во мест | Факт. напол-няемость на 1 сентября 2010 года, чел. | Состояние, тип объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 20» | г.п. Важины | 551 | 75 | 70 | отдельно стоящее 2х этажное здание; состояние удовлетво-рительное |
| 6 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 30» | г.п. Важины | 2 618 | 120 | 84 | отдельно стоящее 2х этажное задние; состояние удовлетво-рительное |
| 7 | Муниципальное образовательное учреждение «Важинская средняя общеобразовательная школа № 6» | г.п. Важины | 2 997,3 | 460 | 261 | отдельно стоящее 3х этажное здание; состояние удовлетво-рительное |
| 8 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Важинская муниципальная детская музыкальная школа» | г.п. Важины | 339,4 | 80 | 70 | отдельно стоящее здание; состояние удовлетво-рительное |

Важинская средняя общеобразовательная школа № 6 предоставляет услуги населению всего поселения, а также населению дер. Посад Подпорожского городского поселения. Школьным автобусом осуществляются перевозки 21 ребёнка.

В детских садах г.п. Важины существует резерв в количестве 41 место.

Функции социального приюта для детей-сирот и детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, выполняет Муниципальное образовательное учреждение «Детский дом» (на 41 место), расположенное в г. Подпорожье.

В остальных населенных пунктах Важинского городского поселения образовательных учреждений нет.

Здравоохранение

Специализированная медицинская помощь населению Важинского городского населения оказывает Важинская врачебная амбулатория и Курповский фельдшерско-акушерский пункт. Численность врачей – 4 человека, численность среднего медицинского персонала – 9 человек.

Обеспечение льготными медикаментами населения осуществляется аптечным пунктом, расположенным в г.п. Важины.

Поста скорой помощи в Важинском городском поселении нет, населенные пункты поселения обслуживаются постом скорой помощи, расположенном в г. Подпорожье. Все населенные пункты попадают в зону 20-минутной доступности на специальном автомобиле от обслуживающего поста скорой помощи, а также в зону 30-минутной доступности до лечебно-профилактических учреждений и аптек.

Здание Важинской амбулатории в хорошем состоянии (износ 30 %), необходима реконструкция крыши.

Таблица 3.6.2

Перечень объектов здравоохранения, расположенных на территории Важинского городского поселения

| № по пла-ну | Объект здравоохранения | Населенный пункт | Мощность объекта | Числен-ность врачей | Численность среднего медицинс-кого персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Важинская врачебная амбулатория | г.п. Важины | 80 посещений в смену | 4 | 9 |
| 11 | Курповский ФАП | дер. Курпово |  | 1 |  |

В Курповском ФАП работает 1 фельдшер. Ежемесячно администрацией Важинского городского поселения организуется выезд фельдшера в дер. Согиницы, дер. Гришино, дер. Заозерье.

В сфере здравоохранения на территории Подпорожского муниципального района реализуется комплексная целевая муниципальная программа «Береги себя» по предупреждению безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, токсикомании и наркомании, ВИЧ-инфекции среди населения на территории Подпорожского муниципального района 2010 – 2012 гг. (утверждена решением совета депутатов Подпорожского муниципального района от 30 марта 2010 г. № 32).

Культура и досуг

Согласно нормативному правовому документу «Основы законодательства Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 о культуре», под культурной деятельностью понимается деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей.

В распоряжении Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации 13 июля 2007 № 923-р) «Социальные нормативы и нормы» в разделе «Культура» обозначены следующие организации культуры: библиотеки, учреждения культуры клубного типа, парки культуры и отдыха, музеи, выставочные залы, галереи, профессиональные театры, концертные залы, филармонии, цирки, цирковые организации, киновидеоцентры, киновидеообъединения, киновидеопроектные организации, кинотеатры, детские школы искусств, школы эстетического развития.

На территории муниципального образования «Важинское городское поселение» расположены учреждения культуры, представленные в таблице Таблица 3.6.3.

Таблица 3.6.3

Учреждения культуры Важинского городского поселения

| № по плану | Учреждения культуры | Характеристика учреждения культуры | Состояние, тип объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Муниципальное учреждение культуры «Важинский городской Дом культуры» | мощность – 250 мест | отдельно стоящее 2х этажное здание, требуется капитальный ремонт |
| 15 | Муниципальное учреждение культуры «Важинская поселковая библиотека» | книжный фонд – 20 232 экз., зарегистрировано 1 007 читателей | отдельно стоящее здание; состояние удовлетворительное |
| 15 | Муниципальное учреждение культуры «Курповская сельская библиотека» | книжный фонд – 4 855 экз., зарегистрировано 211 читателей | встроенное помещение; состояние удовлетворительное |
| 8 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Важинская муниципальная детская музыкальная школа» | посещают 70 детей | отдельно стоящее здание; состояние удовлетворительное |

Кроме того, в Важинском городском поселении есть библиотека при общеобразовательной школе (книжный фонд – 21300 экз., в том числе учебно-методические пособия – 12100 штук).

Администрацией Важинского городского поселения ведется постоянная работа по вовлечению населения к мероприятиям, проводимым в Важинском доме культуры.

Важинский дом культуры посещают 304 детей и 264 взрослых для занятия в различных кружках и секциях, участия в самодеятельных коллективах.

В Важинском доме культуры функционируют следующие самодеятельные коллективы и творческие кружки:

- Народный художественный коллектив хор ветеранов «Память» имени первого руководителя А.С.Мамченко,

- Образцовый художественный коллектив студия «Мягкая игрушка»,

- Образцовый художественный коллектив театр кукол «Рождество»,

- Хореографический коллектив «Волшебники»,

- Хореографический коллектив «Экспромт»,

- Хореографический коллектив «Стимулс»,

- Театр моды «Гармония»,

- Коллектив эстрадной песни «ТЕТ-А-ТЕТ»,

- Театральный коллектив, руководитель А.А. Кучин,

- Театральный коллектив «Отражение», руководитель Н.И. Киося.

Здание дома культуры в неудовлетворительном состоянии, требуется капитальный ремонт.

Большое значение имеет Важинская поселковая библиотека. Основным направлением в ее работе является краеведение. История развития посёлка хранится в 22 альбомах с фотографиями разных лет. В библиотеке проводятся обзоры книг, беседы, громкие чтения, встречи с интересными людьми посёлка, писателями, литературные конкурсы и викторины.

Каждый вторник в 15:00 часов для детей организовывается громкое чтение любимых сказок и детских книг.

В библиотеке постоянно оформляются книжные выставки на самые разнообразные темы. В фойе располагаются выставки-просмотры работ студий и кружков Важинского дома культуры и творческих работ жителей.

Физическая культура и спорт

Согласно Федеральному закону от 4 декабря № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», физическая культура — часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.

Спортивное сооружение — инженерно-строительный объект, созданный для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные границы.

В таблицеТаблица 3.6.4 представлен список спортивных сооружений, расположенных на территории Важинского городского поселения.

Таблица 3.6.4

Сведения по спортивным сооружениям Важинского городского поселения

| № п/п | Адрес | Спортивное сооружение | Площадь м² |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | г.п. Важины, ул. Школьная | Спортивный зал муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 6 | 162 |
| 18 | г.п. Важины, ул. Школьная | Плоскостное сооружение Футбольное поле | 8 500 |
| 18 | г.п. Важины, ул. Школьная | Плоскостное сооружение Футбольное поле | 1 500 |
| 18 | г.п. Важины, ул. Школьная | Плоскостное сооружение Хоккейная площадка | 1 000 |
| 14 | г.п. Важины, ул. Школьная | Другие спортивные сооружения Приспособленное помещение для занятия физической культурой (Важинский дом культуры) | 57 |

Общая площадь спортивных залов, расположенных на территории муниципального образования составляет 219 м2, общая площадь плоскостных сооружений – 11 000 м2.

Спортивные соревнования в муниципальном образовании проводятся в г.п. Важины на стадионе «Вымпел» и в спортивном зале общеобразовательной школы. В поселении активно функционируют секции по футболу и волейболу. В Важинском доме культуры действуют следующие спортивные секции:

- тренажерный зал,

- спорт-клуб (занятия теннисом и бильярдом), регулярно посещают 60 человек, ведутся игры на личное первенство,

- фитнес-клуб (проводятся занятия с инструктором), регулярно посещают 10 человек.

В настоящее время Правительством Ленинградской области разрабатывается проект долгосрочной целевой программы «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2012 – 2015 гг.». Администрацией Важинского городского поселения предусмотрено участие в целевой программе – подготовлено технико-экономическое обоснование необходимости строительства Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г.п. Важины. Строительство комплекса планируется по адресу г.п. Важины, ул. Школьная, д. 13а. Общая пропускная способность проектируемого ФОК составит 110 чел. в смену, общая площадь здания – 1 938,8 м2.

В составе ФОК планируется разместить тренажерный зал, зал аэробики, баскетбольный зал и пр.

Строительство комплекса планируется осуществить в 2013 – 2014 гг. В соответствии со сметной стоимостью планируется выделить 118 439 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета – 11 844 тыс. руб.

Социальная защита населения

На территории Важинского городского поселения отсутствуют учреждения социальной защиты населения. Данные услуги населению оказывают учреждения, находящиеся в административном центре Подпорожского муниципального района – г. Подпорожье и г.п. Вознесенье:

- учреждение социального обслуживания регионального значения ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (на 175 мест);

- полустационарные муниципальные учреждения социального обслуживания населения:

  - Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов «Отрада» (г. Подпорожье). Имеет в своем распоряжении социально-реабилитационное отделение на 30 мест, 4 отделения социального обслуживания на дому на 450 мест и оказывает услуги социального обслуживания всем жителям Подпорожского муниципального района,

  - Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» (г. Подпорожье). Мощность учреждения – 102 места, в том числе 20 мест стационарного пребывания, 82 места дневного пребывания.

Получателями мер социальной поддержки в Важинском городском поселении являются 365 чел., в т.ч.:

- детей – 23 чел.,

- пожилых людей и инвалидов – 324 чел.,

- взрослых членов семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации – 18 чел.

Молодежная политика

В Важинском городском поселении работа с детьми и молодежью организована на базе общеобразовательной школы, учреждений культуры, учреждения дополнительного образования детей (детская музыкальная школа). Молодежных центров в муниципальном образовании нет.

Молодежь Важинского городского поселения вовлечена в участие во всех муниципальных программах района. В Подпорожском муниципальном районе действует муниципальная целевая программа «Молодёжь Подпорожского района 2009 – 2011 годы», согласно которой оказывается содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию молодых граждан, помощь молодым гражданам в решении социальных проблем.

Также в муниципальном районе действует комплексная целевая муниципальная программа «Береги себя» по предупреждению безнадзорности, правонарушений, алкоголизма, токсикомании и наркомании, ВИЧ-инфекции среди населения на территории Подпорожского муниципального района на 2010 – 2012 годы.

В июле 2010 года был создан молодежный поисковый отряд «Важинский поисковик». В состав отряда входят 10 человек. За 2010 год было совершенно 15 выездов. Были подняты и захоронены останки одного солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В 2011 году совершенно уже 5 выездов. Найдены останки 9 солдат. Имя одного из них восстановлено и найдены родственники.

Для молодежи Важинского городского поселения в Важинском доме культуры открыты клубы по интересам:

- Туристский клуб «Важинские Берендеи», в котором занимаются 20 человек,

- Студия «Брейк-данс», в которой занимаются 6 человек.

Стоит отметить, что молодежные клубы и коллективы активно вовлечены во все мероприятия, проводимые органами по делам молодежи в Подпорожском муниципальном районе и Ленинградской области. За 2010 год молодежь Важинского городского поселения участвовала в 9 спортивных, 4 спортивно-массовых и 4 патриотических мероприятиях, проводимых на территории Подпорожского муниципального района. Коллектив эстрадной песни «ТЕТ-А-ТЕТ» является постоянным участником областных музыкальных фестивалей.

Основной проблемой Важинского городского поселения в сфере работы с молодежью и молодежной политики является отсутствие специализированного молодежного клуба.

Сфера оказания услуг населению. Розничная торговля. Потребительский рынок

Объекты розничной торговли в Важинском городском поселении сконцентрированы в г.п. Важины. Обслуживанием и обеспечением продуктами питания жителей дер. Гришино, дер. Заозерье, дер. Купецкое, дер. Согиницы, дер. Ульино занимаются частные предприниматели путем организации выездной торговли.

Кроме того, в г.п. Важины работают отделение ФГУП «Почта России», отделение Северо-западного банка ОАО «Сбербанк России», пункт приема платежей, баня, аптеки, парикмахерская.

На территории поселения функционируют более 30 объектов розничной торговли.

Таблица 3.6.5

Показатели развития объектов торговли Важинского городского поселения

|  | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Магазин, отдел, киоск, единиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | продо-вольст-венные | непродо-вольствен-ные | смешан-ного типа | сетевые | мелкая розница |
| 1 | Важины, г.п. | 3 371 | 7 | 10 | 8 |  | 5 |
| 2 | Гришино, дер. | 9 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Заозерье, дер. | 1 | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Купецкое, дер. | 45 |  |  |  |  |  |
| 5 | Курпово, дер. | 166 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Согиницы, дер. | 15 | 12 |  |  |  |  |
| 7 | Ульино, дер. | 14 |  |  |  |  |  |
| 8 | Усланка, дер. | 30 |  |  | 1 |  |  |
|  | Всего | 3 651 | 7 | 10 | 10 | 0 | 5 |

Общая площадь торговых помещений составляет 1 542,2 м2 (422,4 м2 на 1000 жителей).

Предприятия оказания бытовых услуг населению представлены следующими учреждениями:

- баня, единовременная вместимость составляет 50 человек,

- парикмахерская.

В поселении функционируют 3 предприятия общественного питания:

- кафе общей площадью 77 м2 на 30 посадочных мест,

- столовая предприятия ООО «Свирь Тимбер» общей площадью 146 м2 на 60 посадочных мест,

- столовая Важинской СОШ № 6 общей площадью 206 м2 на 70 посадочных мест.

Гостиницы, мотели, базы отдыха на территории поселения отсутствуют. В г.п. Важины функционирует общежитие специального назначения на 30 мест единовременного размещения.

Основными проблемами поселения в области социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания являются:

- недостаточная мощность объектов здравоохранения на территории поселения (недостаточная обеспеченность Важинской амбулатории врачами и средним медицинским персоналом, отсутствие стационара на территории поселения),

- отсутствие молодежного центра на территории Важинского городского поселения,

- недостаточная обеспеченность населения спортивными сооружениями (спортивными залами),

- отсутствие на территории поселения мастерских по ремонту обуви, пошиву одежды, ремонту бытовой техники, ремонту и обслуживанию автомашин, недостаточная обеспеченность населения предприятиями, оказывающими бытовые услуги населению,

- небольшая мощность предприятий общественного питания, отсутствие на территории поселения предприятий гостиничного бизнеса, дорожного сервиса.

## Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 27 ноября 2007 года № 294 (в редакции постановлений Правительства Ленинградской области от 26 сентября 2008 года № 290, от 24 марта 2009 года № 71).

На территории Важинского городского поселения расположено шесть автомобильных дорог регионального значения (таблица Таблица 3.7.1).

Таблица 3.7.1

Автомобильные дороги регионального значения

| Наименование автомобильной дороги | Тип | Общая протяжённость, м | Техническая категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъезд к дер. Заозерье | полевые и лесные дороги | 496,33 | V | Грунт |
| Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари –Курпово | шоссе | 70 725,37 | IV | А/Б |
| Подъезд к дер. Гришино | грунтовые проселочные дороги | 1 110,90 | V | Грунт |
| Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия | улучшенные грунтовые дороги | 3 143,17 | III | Щеб., |
| Подъезд к порту Важины | улучшенные грунтовые дороги | 346,12 | IV | А/Б |
| Подъезд к дер. Ульино | грунтовые проселочные дороги | 2 752,24 | V | Грунт |
| ИТОГО |  | 78 573,76 |  |  |

Показатели определения автомобильных дорог общего пользования регионального значения утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 4 июля 2007 года № 161, согласно которому автомобильными дорогами общего пользования регионального значения являются:

- входящие в состав международных и межрегиональных транспортных коридоров и автодорожных маршрутов (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения);

- соединяющие по кратчайшему расстоянию административные центры муниципальных районов (городских округов) с Санкт-Петербургом, между собой и с административными центрами муниципальных районов соседних субъектов Российской Федерации (за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального значения);

- соединяющие между собой автомобильные дороги федерального значения и автомобильные дороги регионального значения, входящие в состав международных и межрегиональных транспортных коридоров и автодорожных маршрутов;

- проходящие по территории двух и более муниципальных районов и являющиеся дублерами автомобильных дорог федерального или регионального значения, входящих в опорную сеть автомобильных дорог;

- являющиеся подъездами от автомобильных дорог федерального и регионального значения к важнейшим транспортным узлам и другим специальным объектам областного значения;

- соединяющие по кратчайшему расстоянию административные центры муниципальных районов (городских округов) с автомобильными дорогами федерального и регионального значения.

Среди автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории Важинского городского поселения, основными являются дороги, обеспечивающие транспортные связи населенных пунктов поселения с административным центром г.п. Важины и районным центром г. Подпорожье (таблицаТаблица 3.7.2).

Таблица 3.7.2

Перечень основных автомобильных дорог регионального значения в границах Важинского городского поселения

| Наименование автомобильной дороги | Название субъектов Российской Федерации, через которые проходит автомобильная дорога |
| --- | --- |
| Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия | Республика Карелия, Ленинградская область |

На территории Важинского городского поселения расположены автомобильные дороги, которые в настоящее время являются государственной собственностью Ленинградской области и в соответствии со схемой территориального планирования Подпорожского муниципального района рекомендуются к переводу в муниципальную собственность, поскольку они не отвечают основным признакам автомобильных дорог общего пользования регионального значения и фактически, по своему значению, являются автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящиеся в государственной собственности Ленинградской области и проходящих по территории Важинского городского поселения, составляет (на 1 января 2011 года) 78,573 км, в том числе по техническим категориям: III — 3,143 км, IV — 8,071 км, V — 3,278 км.

Таблица 3.7.3

Характеристики (протяженность, техническая категория, среднегодовая интенсивность) автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяжен-ность, км | Техническая категория | Среднегодовая интенсивность, авт/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия | 25,4 | III | км 1 – км 9 – 2 113; км 9 – км 13 – 727; км 13 – км 26 – 153; |
| 2 | Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово | 70,6 | IV | км 0 – км 23 – 237; км 23 – км 55 – 168; км 55 – км 70 – 191; |
| 3 | Подъезд к г.п. Важины | 3,5 | IV | 1 187 |
| 4 | Подъезд к порту Важины | 1,4 | IV | 130 |
| 5 | Подъезд к дер. Ульино | 2,0 | V | 107 |
| 6 | Подъезд к дер. Заозерье | 0,8 | V | 38 |

Таблица 3.7.4

Сводный перечень и основные характеристики автомобильных дорог общего пользования (регионального и местного значения в границах Важинского городского поселения), являющихся государственной собственностью Ленинградской области и обслуживаемых ГП «Лодейнопольское ДРСУ» по состоянию на 1 января 2010 года

| № п/п | Наименование автомобильных дорог км + – км + | Протяжен-ность км | Приве-денные кило-метры, км | Совмещ. участок с дорогой наиме-нование км+ – км + | Техническая категория | В том числе по типам покрытий, (км) | Мосты, путепроводы, шт./пм | Трубы, шт./пм | Паромная переправа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усовершенст-вованные | Переходные | Грунтовые | Всего | В том числе | Всего | в том числе |  |
|  |  | Всего | Кроме того в вед. города км+ –км+ |  |  | II | III | IV | V | Ц/6 | А/б | Щеб., грав., обраб. вяжущ. | Щеб, грав, мост. | Грунт., обраб. вяжущ. | Всего | Из них улучш. мест, матер. |  | Метал. | Ж/б | Дерев. |  | Метал. | Ж/б | Дерев. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия км 0+904 – км 26+338 | 25,4 |  |  |  |  | III |  |  |  | 21,8 |  | 3,6 |  |  |  | 3 228,93 |  | 3 228,93 |  | 54 739,7 |  | 54 739,7 |  |  |
| 2 | Подъезд к г.п. Важины км 0+000 –км 3+527 | 3,5 |  |  |  |  |  | IV |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 74,2 |  | 5 74,2 |  |  |
| 3 | Подъезд к порту Важины км 0+000 – км 1+400 | 1,4 |  |  |  |  |  | IV |  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 24,0 |  | 2 24,0 |  |  |
| 4 | Подъезд к дер. Ульино км 0+000 –км 2+000 | 2,0 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 1 8,0 |  | 1 8,0 |  |  |
| 5 | Подъезд к дер. Гришино км 0+000 –км 3+000 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 1 10,0 |  | 1 10,0 |  |  |
| 6 | Подъезд к дер. Заозерье км 0+000 –км 0+800 | 0,8 |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  | 1 8,0 |  | 1 8,0 |  |  |

Примечание: Перечень автомобильных дорог представлен комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Таблица 3.7.5

Сводная ведомость транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования Важинского городского поселения по результатам весеннего осмотра на 1 июля 2010 года (по данным ГП «Лодейнопольское ДРСУ»)

| № п/п | Наименование автомобильных дорог км+ – км+ | Протя-женность, км | Транспортно-эксплуатационное состояние участков а/дороги |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На гарантии (до 5 лет после ремонта) | Удовлетворительное (от 5 до 10 лет после ремонта) | Требуется ремонт (более 10 лет после ремонта) | Предаварийные (требуется неотложный ремонт) |
|  |  |  | км | км+ – км+ | км | км+ – км+ | км | км+ – км+ | км | км+ – км+ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | С усовершенствованным типом покрытия (а/б, ц/б, щеб/грав. обраб. вяж.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпорожье – Важины – Усланка – граница Республики Карелия | 15,496 |  |  |  |  | 8,096 | 0+904 – 9+000* | 7,400 | 15+300 – 22+700 |
|  |  | 6,300 |  |  |  |  | 6,300 | 9+000 – 15+300 |  |  |
| 1.2 | Подъезд к г.п. Важины | 2,400 |  |  |  |  | 2,000 | 0+000 – 2+000 | 0,400 | 2+000 – 2+400 |
|  |  | 1,100 |  |  |  |  | 1,100 | 2+400 – 3+500 |  |  |
| 1.3 | Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово | 19,000 |  |  |  |  | 19,000 | 0+000 – 19+000 |  |  |
|  |  | 7,550 |  |  |  |  | 7,550 | 63+050 – 70+600 |  |  |
|  | Итого с усовершенствованным типом покрытия | 51,846 | 0 |  | 0 |  | 44,046 |  | 7,8 |  |
| 2 | С переходным типом покрытия (щеб/грав, грунт. обсаб. вяжущим) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подпорожье – Важины – Усланка – граница Республики Карелия | 3,638 |  |  |  |  |  |  | 3,638 | 22+700 – 26+338 |
| 2.2 | Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово | 10,000 | 4 | 23+000 – 27+000 | 1,000 | 34+500 – 35+500 | 4,000 | 19+000 – 23+000 | 1,000 | 32+000 – 33+000 |
|  |  | 5,000 |  |  |  |  | 5,000 | 27+000 – 32+000 |  |  |
|  |  | 1,500 |  |  |  |  | 1,500 | 33+000 – 34+500 |  |  |
|  |  | 27,550 |  |  |  |  | 27,550 | 35+500 – 63+050 |  |  |
|  | Итого с переходным типом покрытия | 47,686 | 4 |  | 1 |  | 38,05 |  | 4,638 |  |
| 3 | Грунтовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подъезд к дер. Гришино | 3,000 |  |  |  |  | 3,000 | 0+000 – 3+000 |  |  |
| 3.2 | Подъезд к дер. Ульино | 2,000 |  |  |  |  | 2,000 | 0+000 – 2+000 |  |  |
| 3.3 | Подъезд к дер. Заозерье | 0,800 |  |  |  |  | 0,800 | 0+000 – 0+800 |  |  |
|  | Итого грунтовые | 5,8 | 0 |  |  |  | 5,8 |  | 0 |  |
|  | Всего по муниципальному образованию: | 105,334 | 4 |  | 1 |  | 87,896 |  | 12,438 |  |

Примечания: Перечень автомобильных дорог представлен комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области

Улично-дорожная сеть

Во всех населенных пунктах кроме г.п. Важины улично-дорожная сеть представлена единственной центральной улицей, вдоль которой формируется жилая застройка.

В г.п. Важины улично-дорожная сеть имеет развитую структуру на левом берегу реки Важинка. На правом берегу реки Важинка и правом берегу реки Свирь структура улично-дорожной сети подобна прочим населенным пунктам.

Основной каркас улично-дорожной сети левобережной части г.п. Важины представлен улицами Новопоселковой (и ее продолжением – ул. Школьной), Осташева, Трифанова. Улицы Трифанова и Осташева проходят по г.п. Важины в меридиональном направлении и сходятся в центральной части города, образуя центральную городскую площадь. Ул. Новопоселковая (Школьная) проходит через г.п. Важины в параллельном направлении (с востока на запад) и заканчивается центральной площадью. К улице Осташева примыкает ул. Механизаторов, проходящая вдоль реки Важинка. По основным улицам г.п. Важины осуществляются выходы на внешние автомобильные дороги и транспортно-пешеходные улицы местного значения. Транспортно-пешеходные улицы соединяют районы жилой застройки с общественно-деловым центром поселка, и проездами местного значения, которые выполняют роль подъездов к жилым домам, промышленным и коммунально-складским предприятиям, учреждениям социального и культурно-бытового обслуживания и т.п.

Улица Новопоселковая (Школьная) и улица Осташева является продолжением автомобильной дороги регионального значения Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово. Для выноса транзитного потока автомобилей за территорию селитебной и общественно-деловой застройки используется объездная автомобильная дорога, проходящая вне границ населенного пункта и соединяющая ул. Новопоселковую и ул. Осташева.

Автомобильное сообщение между частями г.п. Важины в границах, расположенных на разных берегах реки Важинка, возможно только с выездом за пределы границы населенного пункта. Для осуществления автомобильного сообщения используется мост через реку Важинка, расположенный в дер. Курпово.

Осуществлять автомобильное сообщение между частями г.п. Важины в границах, расположенных на разных берегах реки Свирь, возможно только с использованием моста через реку Свирь, распложенного в городе Подпорожье, т.е. с выездом за пределы Важинского городского поселения.

Протяженность и тип покрытия улично-дорожной сети населенных пунктов Важинского городского поселения представлены в таблице Таблица 3.7.6.

Таблица 3.7.6

Структура улично-дорожной сети Важинского городского поселения

| № п/п | Наименование улиц | Собственник/ Балансодержатель | Протяженность, км | Тип покрытия | Отвечает нормативным требованиям (км) */ Не отвечает (км) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Сосновая | - / ООО «Важинское жилищное хозяйство»* | 0,45 | грунтовая | ** |
| 2 | ул. Физкультурная | * | 0,35 | грунтовая | ** |
| 3 | ул. Песочная | * | 0,5 | грунтовая | ** |
| 4 | Лесной переулок | * | 0,37 | грунтовая | ** |
| 5 | ул. Октябрьская | * | 0,15 | грунтовая | ** |
| 6 | ул. Боровая | * | 0,2 | грунтовая | ** |
| 7 | ул. Железнодорожная | * | 0,58 | грунтовая | ** |
| 8 | ул. Береговая | * | 1,3 | асфальтобетон | ** |
| 9 | ул. Труда | * | 0,45 | грунтовая | ** |
| 10 | ул. Садовая | * | 0,18 | грунтовая | ** |
| 11 | ул. Горная | * | 0,6 | грунтовая | ** |
| 12 | ул. Набережная | * | 1,0 | асфальтобетон | ** |
| 13 | ул. Северная | * | 0,58 | асфальтобетон | ** |
| 14 | ул. Свирская | * | 1,06 | грунтовая | ** |
| 15 | ул. Южная | * | 0,54 | грунтовая | ** |
| 16 | ул. Молодежная | * | 0,4 | грунтовая | ** |
| 17 | ул. Луговая | * | 0,22 | грунтовая | ** |
| 18 | ул. Спортивная | * | 0,58 | грунтовая | ** |
| 19 | ул. Пристанская | * | 0,4 | грунтовая | ** |
| 20 | ул. Советская | * | 0,32 | асфальтобетон | ** |
| 21 | ул. Зеленая | * | 1,4 | грунтовая | ** |
| 22 | ул. Механизаторов | * | 0,65 | асфальтобетон | ** |
| 23 | ул. Старореченская | * | 0,3 | грунтовая | ** |
| 24 | ул. Трифанова | * | 1,1 | асфальтобетон | ** |
| 25 | ул. Карьерная | * | 0,8 | грунтовая | ** |
| 26 | ул. Заречная | * | 0,775 | грунтовая | ** |
|  | ИТОГО по г.п. Важины |  | 15,255 |  |  |
| 27 | ул. Петропавловская (дер. Заозерье) | * | 0,8 | грунтовая | ** |
| 28 | ул. Никольское (дер. Согиницы) | * | 1,0 | грунтовая | ** |
| 29 | ул. Речная (дер. Гришино) | * | 1,0 | грунтовая | ** |
| 30 | ул. Кашинская (дер. Усланка) | * | 2,0 | грунтовая | ** |
| 31 | ул. Прибрежная (дер. Курпово) | * | 0,5 | грунтовая | ** |
| 32 | ул. Ветеранов (дер. Курпово) | * | 0,5 | асфальтобетон | ** |
| 33 | ул. Переливчатая (дер. Ульино) | * | 0,3 | грунтовая | ** |
| 34 | ул. Солнечная (дер. Купецкое) | * | 1,0 | грунтовая | ** |
|  | ИТОГО по Важинскому городскому поселению | 22,355 |  |  |

Характеристики улично-дорожной сети в районах застройки

По результатам оценки современного состояния можно сделать вывод, что Важинское городское поселение, как и Подпорожский муниципальный район в целом, имеет низкий уровень развития сети автомобильных дорог общего пользования. Техническое состояние автодорог общего пользования регионального и местного значения не соответствует современным требованиям, требуется проведение капитального ремонта и реконструкции.

Транспортное обслуживание населения

Потребности в пассажирских перевозках на территории Важинского городского поселения обеспечивает муниципальные транспортное предприятие ПМУТП «Автогарант», а также немногочисленные частные перевозчики (индивидуальные предприниматели).

Объём пассажирских перевозок за 2010 год составил 46,5 тыс. пассажиров.

Таблица 3.7.7.

Перечень внешних автобусных маршрутов (в пригородном и международном сообщении)

| Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Время оборота (часы, минуты) | Количество машин на маршруте (единицы) | Марка машин и их вместимость (количество человек) | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс. человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 113 г. Подпорожье – г.п. Важины | 19,8 | 1 час 10 мин. | 1 | Икарус 100, НефАЗ-100, НефАЗ-45 | 32,7 |
| № 117 г. Подпорожье – дер. Усланка | 24,9 | 2 час. 20 мин. | 1 | НефАЗ-45, ПАЗ-27 | 3,0 |
| № 120 г. Подпорожье – дер. Лаптевщина (левобережный район г.п. Важины) | 15,8 | 1 ч. 20 мин. | 1 | НефАЗ-45, ПАЗ-27 | 9,8 |
| № 419 г. г. Подпорожье – дер. Пидьма (через дер. Курпово, Купецкое, Ульино, Согиницы, Гришино, Заозерье) | 75,1 | 5 час. | 1 | ПАЗ-27 | 1,0 |

Грузовые автомобильные перевозки

Грузовые перевозки осуществляются предприятиями с помощью собственного автомобильного транспорта предприятий и организаций, а также грузового транспорта, принадлежащего индивидуальным предпринимателям.

Объекты дорожного хозяйства

В настоящее время на территории поселения отсутствуют объекты дорожного хозяйства – автозаправочные станции, станции технического обслуживания автотранспорта. Население удовлетворяет потребности в объектах дорожного сервиса в других поселения Подпорожского муниципального района, прежде всего в Подпорожском городском поселении.

Места хранения транспорта

В Важинском городском поселении существует единственное место хранения личного автотранспорта – гаражный комплекс в г.п. Важины (площадью 1,3 га). Остальной личный автотранспорт хранится на придомовых территориях.

Предлагается увеличить территорию и мощность существующего гаражного комплекса.

Проблемы дорожного хозяйства

В настоящее время, на территории Важинского городского поселения, сложилась ситуация, когда из-за длительного недофинансирования на содержание, ремонт и реконструкцию большинство автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства являются:

- Несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения региональных автомобильных дорог современным требованиям;

- Недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог общего пользования, сдерживающий освоение территорий и темпы их социально-экономического развития;

- Недостаточный уровень развития улично-дорожной сети, отсутствие усовершенствованного покрытия и тротуаров.

- Затрудненное транспортное сообщение между частями г.п. Важины вследствие отсутствия транспортной переправы через реки Важинка и Свирь в границах населенного пункта;

- Отсутствие усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах регионального и местного значения, затрудняющее круглогодичный проезд транспорта.

## Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

На территории Подпорожского муниципального района расположено генерирующие предприятие – электростанция Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12) Каскада Ладожских ГЭС (филиал «Невский» ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1») мощностью 160 МВт.

Производственную деятельность на территории Подпорожского муниципального района осуществляют электросетевые компании: МЭС Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС», филиал ОАО «Ленэнерго» «Лодейнопольские электросети» (ЛПЭС ОАО «Ленэнерго») и филиал «Подпорожские городские электрические сети» ОАО «ЛОЭСК» (обслуживает г. Подпорожье).

Электроснабжающая компания Важинского городского поселения – ОАО «Петербургская сбытовая компания».

Распределение электроэнергии по потребителям Важинского городского поселения производится через подстанции напряжением 110 и 35 кВ:

- ПС № 383 Карьер Толстое – 110/10 кВ,

- ПС № 550 Лесозавод — 110/10 кВ;

- ПС № 39 Гражданская — 35/6-10 кВ.

Всего на территории Важинского городского поселения 2 ПС 110 кВ и 1 ПС 35 кВ, 29 трансформаторных подстанций 10*0,4 кВ.

В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2011 г. № 466 на территории Важинского городского поселения планируется:

- на ПС 35/6-10 кВ № 39 Гражданская заменить существующий трансформатор мощностью 2,5 МВА на трансформатор большей мощности 4 МВА в связи с ростом нагрузки потребителей.

Сети электроснабжения воздушные общей протяженностью 125 км, в т.ч. сети ВЛ 35 кВ – 2,2 км, сети ВЛ 110 кВ – 2,0 км.

Все населенные пункты Важинского городского поселения элекрофицированы.

Учет потребителей по количеству потребленной электроэнергии не ведется.

Газоснабжение

Городской поселок Важины не обеспечен централизованным снабжением природным газом. Газоснабжение населения на нужды пищеприготовления и нагрева воды осуществляется сжиженным газом (шкафными установками или баллонами). В целом по Важинскому населенному пункту сжиженным газом обеспечено 17 % жилищного фонда:

| Обеспеченность сжиженным газом в разрезе населенных пунктов | Площадь жил фонда, м2 | Отношение к общей площади жил. фонда, % |
| --- | --- | --- |
| г.п. Важины | 14 547,0 | 18 |
| дер. Гришино | 62,0 | 3 |
| дер. Заозерье | 484,5 | 21 |
| дер. Купецкое | 0,0 | 0 |
| дер. Курпово | 462,7 | 16 |
| дер. Согиницы | 0,0 | 0 |
| дер. Ульино | 140,9 | 11 |
| дер. Усланка | 331,2 | 7 |
| Итого | 16 028,3 | 17 |

В 2005 году была разработана «Генеральная схема газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2015 года», согласно которой газоснабжение Подпорожского муниципального района предусматривается от проходящего по территории Подпорожского муниципального района магистрального газопровода «Грязовец – Ленинград I». Газопровод проходит в направлении север–юг, диаметр трубы — 1 020 мм, охранная зона – 300 м. Длина газопровода-отвода до ГРС «Подпорожье» составляет 13,9 км.

В процессе выполнения работы по разработке схем газификации муниципальных районов рассматривалось несколько вариантов обеспечения населенных пунктов газоснабжением. В результате анализа схем были исключены населенные пункты, расположенные в значительном удалении от основных крупных потребителей, и населенные пункты, признанные неперспективными.

В результате проведенного анализа в Важинском городском поселении были выбраны следующие населенные пункты, подлежащие газоснабжению:

| Газораспределительная подстанция | Населенные пункты, подлежащие газификации |
| --- | --- |
| ГРС «Подпорожье» | г.п. Важины, дер. Курпово |

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2015 года» планируется:

на 1 очередь:

- строительство межпоселкового газопровода от г.п. Никольский до г.п. Важины;

- строительство межпоселкового газопровода от г.п. Важины до дер. Курпово.

Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением обеспечена часть жилых домов и социально значимых объектов г.п. Важины. Теплоснабжение жителей остальных населенных пунктов осуществляется за счет индивидуального печного отопления.

На территории г.п. Важины расположены 5 источников теплоснабжения: муниципальная котельная № 19, 4 котельные на территории предприятий ООО «Древпром», ООО «Свирь Тимбер», ООО «Пятый элемент», ООО «КДК».

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы Важинского городского поселения осуществляется муниципальной котельной № 19, работающей на мазуте и дизельном топливе. Установленная мощность котельной составляет 9,46 Гкал/час.

Котельные промышленных предприятий используются для нужд промышленных предприятий.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 2,419 км. Протяженность отремонтированных в 2010 году тепловых сетей составляет 0,680 км. По данным Паспорта муниципального образования «Важинское городское поселение» протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене – 1,28 км.

Основные проблемы теплоснабжения:

- износ оборудования, не позволяющий эффективно использовать топливно-энергетические ресурсы при производстве и распределении тепловой энергии, сети нуждаются в реконструкции;

- неэффективное использование энергоресурсов в муниципальных зданиях социальной сферы, т.к. здания старые, имеются потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

- использование в качестве топлива для производства тепловой энергии мазута.

В связи с планируемой газификацией г.п. Важины предполагается строительство новой блок-модульной газовой котельной и использование природного газа на нужды отопления.

Водоснабжение

Централизованным водоснабжением обеспечена часть муниципального жилищного фонда в г.п. Важины. Также к централизованным сетям водоснабжения подключены некоторые промышленные предприятия (ЗАО «Подпорожское», ООО «КДК», ООО «Пятый элемент», ООО «Древпром» и пр.).

Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников – артезианских скважин. На территории Важинского городского поселения расположены 6 артезианских скважин. В настоящее время функционируют 3 артскважины в г.п. Важины.

В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из личных или коллективных колодцев.

Перечень основных водозаборов, их местоположение и основные характеристики представлены в таблице Таблица 3.4.8 (раздел «Водопользование) настоящей пояснительной записки.

Горячее водоснабжение в населённых пунктах Важинского городского поселения отсутствует.

В 2010 году общий отпуск воды из централизованной системы водоснабжения потребителям Важинского городского поселения составил 83 тыс. м3/год, в т.ч. населению – 72 тыс. м3/год. Коммунально-бытовое потребление воды на одного человека в среднем за 2010 год составило 99,8 литров в сутки.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 11 км. Техническое состояние водопроводных сетей является неудовлетворительным, по данным паспорта муниципального образования «Важинское городское поселение» в реконструкции нуждаются 3,44 км водопроводных сетей.

Водоотведение

Централизованной системой водоотведения обеспечен только г.п. Важины: частично жилищный фонд г.п. Важины, учреждения оказания социально-культурных и бытовых услуг населению, некоторые промышленные предприятия.

Дождевая канализация в Важинском городском поселении отсутствует.

Характеристики канализационных очистных сооружений представлены в таблице Таблица 3.8.1.

В 2003 году в г.п. Важины построена первая очередь новых канализационных очистных сооружений. Характеристика очистных сооружений представлена в таблице Таблица 3.8.1.

По данным паспорта муниципального образования «Важинское городское поселение» протяженность канализационных сетей 5,56 км, требуется замена 1,53 км сетей.

Таблица 3.8.1

Характеристика канализационных очистных сооружений Важинского городского поселения

| Название очистных сооружений | Производи-тельность КОС, м³/сут. | Пропуск сточных вод, м³/сут. | Техническое состояние КОС | Год пост-ройки | Затраты на реконструкцию и расширение КОС, млн. руб. | Наличие ПСД и положит. заключение экспертизы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2015 г. | 2010 г. | 2015 г. |  |  |  |  |  |
| КОС в г.п. Важины | 390 | 390 | 290 | 290 | Износ 45 % | 2002 | Нет ввода в эксплуатацию. Нет II категории электроснаб-жения | Нет | необходимо выполнить II категорию надежности |

Связь

Населению Важинского городского поселения предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

- почтовая связь;

- телефонная связь общего пользования;

- услуги доступа в сеть Интернет;

- проводное и эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- услуги мобильной телефонной связи.

Территорию Подпорожского района обеспечивает телевизионным вещанием Подпорожский цех телевидения и радиовещания, введенный в эксплуатацию 4 ноября 1967 года. Территориально обособленный объект, расположенный на расстоянии 282 км от Санкт-Петербурга (в северо-восточном направлении) и 7 км от г. Подпорожье (район Погра). Основной производственно-технологический комплекс включает в себя 5 ТВ передатчиков мощностью от 0,1 до 5 кВт, 7 РВ передатчиков мощностью от 0,5 до 4 кВт и более 20 антенн различного назначения, размещенных на радиотелевизионной мачте высотой 183,6 метра.

Телевизионное вещание имеется во всех населенных пунктах Важинского городского поселения. В Важинском городском поселении принимается 4 канала.

Все населенные пункты Важинского городского поселения обеспечены телефонной сетью общего пользования. Автоматическая телефонная станция (АТС) расположена по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д. 4, В. 53 (приспособленное помещение). Пропускная способность АТС – 700 номеров.

Сотовая связь имеется во всех населённых пунктах.

Охват сотовой связью территории Подпорожского муниципального района различными сотовыми операторами представлен на рисунках Рисунок 3.5 – Рисунок 3.9.

|  | 1. 2. 3. Уверенный приём на улице и в другом открытом месте Уверенный приём в автомобиле Уверенный приём в здании |
| --- | --- |

Рисунок 3.5 Зона покрытия МТС в Подпорожском муниципальном районе

Рисунок 3.6. Зона покрытия Мегафон в Подпорожском муниципальном районе

|  | зона уверенной связи вне зданий зона возможной связи вне зданий зона возможной связи с внешней антенной |
| --- | --- |

Рисунок 3.7 Зона покрытия Билайн в Подпорожском муниципальном районе

|  | Фактическое покрытие на сентябрь 2009 года Расчетное покрытие на июнь 2010 года |
| --- | --- |

Рисунок 3.8 Зона покрытия Теле 2 в Подпорожском муниципальном районе

Рисунок 3.9 Зона покрытия ЗАО «Скай Линк» в Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области

Население Важинского городского поселения обслуживает отделение почтовой связи, расположенное в г.п. Важины.

Универсальная услуга «Доступ в Интернет» предоставляется в отделении почтовой связи г.п. Важины.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие цифрового телерадиовещания на территории Ленинградской области» на 2009–2012 годы (Постановление Правительства Ленинградской области от 30 октября 2009 года № 326) запланировано выделение средств на развитие цифрового телерадиовещания в Подпорожском муниципальном районе, а также строительство объектов связи.

## Историко-культурный потенциал

Краткая историческая справка

Широко раскинувшийся на стыке двух рек Свирь и Важинка, городской посёлок Важины – одно из первых поселений новгородцев в Присвирье. Как сказано в писцовых книгах 16 века, в те времена на месте слияния рек стояло несколько деревень Важинского и Курповского погостов. Село Важины известно с 1563 года, как часть Важино-Курповского погоста. Здесь Новгородские откупщики собирали с судов, плавающих по реке Свирь пошлину в казну, поэтому в то время Важины было достаточно богатым селом.

Название села и реки объясняют следующим образом: «важина» означает «лось», а в окрестных лесах водились лоси; или «важина» образовано от прилагательного «важный», а важность реки в этих местах трудно переоценить.

В записи за 1587 год сказано: «В дву версты от берега Свирки, в месте, наречённом Важна, воздвигнут храм, окрест его место погребения – сиречь погост Важня». Эта запись позволяет установить, что первоначальным центром села было Курпово, на месте которого в старину стояло селение, носившее название Важня. В 1581 г. храм сожгли шведы при очередном набеге. В XIX веке церковь обшили тесом. Она расположена на правом берегу Важинки, в селе Курпово. В 1930-ом году церковь закрыли и возобновили богослужение уже в военные годы.

Селения на берегах Свири появились во второй половине XVII века. Это произошло в период раскола церкви при патриархе Никоне и царе Алексее Михайловиче отце Петра I. В тот период вся Олонецкая округа была дальней крепостной вотчиной бояр, сначала новгородских, а потом московских. Об этом свидетельствуют названия селений, из которых образовался городской посёлок Важины: Усть-Боярская, Олесово, Мелехово, Терехово, Лаптевщина, Скуратово, Юрьевщина.

С давних пор жители этих мест занимались лесным промыслом, сплавляя по реке Важинка стволы елей, осин и берез.

До начала развития лесного дела жители занимались сельским хозяйством. Орудия в основном были деревянные, а металлические появились позднее. Люди плавили их из руды или покупали готовые. Здесь был неподалеку выход железных руд и с незапамятных времен местные жители ковали железо. В XVII-XVIII веках здесь работал металлургический заводик. Он возродился в 40-х годах XIX века, но уже к концу XIX века был закрыт. Сейчас территория завода залита водами водохранилища. Богатейшие Олонецкие леса в XVI-XVIII веках стояли ещё нетронутыми: не было условий для эксплуатации и перевозки. Это стало возможным в XVIII-XIX веках, когда бурная Ладога была обойдена каналами. Крупным посёлком лесопромышленников, торговцев и лоцманов стало Важины в 1900 году.

Статус посёлка городского типа Важины получило в 1970 году. Решением Ленинградского облисполкома от 31 декабря 1970 года в состав поселка включены следующие деревни: Устье, Юрьевщина и Новый поселок, расположенные на правом берегу реки Важинка и правому берегу реки Свирь, Лаптевщина и Терехово – расположенные на левом берегу реки Свирь.

Организованное строительство велось по генеральному плану, разработанному институтом «Ленгражданпроект» в 1974 году.

Важинское городское поселение образовано законом Ленинградской области от 1 сентября 2004 года № 51-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Подпорожский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Городской поселок Важины является административным центром Важинского городского поселения.

Сейчас Важины – это поселок городского типа с населением 3,37 тыс. человек, центр лесозаготовительного района, где активно развивается лесозаготовительная деятельность.

Объекты культурного наследия федерального и регионального значения

На территории Важинского городского поселения расположено 12 объектов культурного наследия в том числе:

- федерального значения;

- 2 регионального значения;

- 3 выявленных, 4 объекта археологического наследия.

Перечень объектов культурного наследия представлен в таблицах 3.9.1.–3.9.4.

К объектам культурного значения федерального значения относятся Часовня Петра и Павла (дер. Заозерье), Воскресенская церковь (дер. Курпово), Никольская церковь (дер. Согиницы).

Таблица 3.9.1

Список объектов культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Важинского городского поселения

| № п/п | № по плану | Наименование объекта культурного наследия федерального значения с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия федерального значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Никольская церковь (деревянная), 1696 г. – Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. | дер. Согиницы |
| 2 | 2 | Часовня Петра и Павла (деревянная), XVIII в. – Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. | дер. Заозерье |
| 3 | 3 | Воскресенская церковь (деревянная), 1690 г. – Постановление СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. | дер. Курпово |

Никольская церковь

Никольская церковь является выдающимся в историко-художественном отношении памятником древнерусского деревянного зодчества, построенным в 1696 году. Здание церкви расположено на северной окраине дер. Согиницы на левом невысоком берегу реки Важинка. Жилые дома дер. Согиницы находятся по соседству, но с небольшим отступом от берега, поэтому церковь хорошо обозрима, но особенно хорошо со стороны реки.

Памятник представляет собой единую, вытянутую по оси запад-восток композицию, из собственно церкви с квадратным в плане алтарным прирубом, прямоугольного в плане притвора с западной стороны, крыльца с двумя восходами с севера на юг и колокольни с шатровым верхом.

Основной объем церкви представляет ярусную композицию из двух восьмериков – высокого нижнего и небольшого верхнего, которые увенчаны эффектным шатром с главкой на барабане. Повал нижнего восьмерика имеет обрамление фронтончиков с резными причелинами – по два над каждой гранью. На повале верхнего восьмерика устроена пологая полица шатра.

Небольшой притвор с западной стороны завершен двускатной кровлей. Такое же завершение и у паперти с двумя крыльцами на резных столбах и плоскими кровлями.

Необычно решена колокольня. На приземистый четверик поставлен не традиционный в таких зданиях восьмерик, а шестигранник. Ярус звона состоит из 12 резных столбов, поставленных над средними частями граней и на их стыках. Вместе с центральным столбом они являются опорными конструкциями для шатра и главки колокольни.

Внутри церкви матицу поддерживают два резных столба, первоначально раскрашенные в красный и синий цвет. От каждого из столбов расходятся в стороны по два резных кронштейна -  конька, упирающиеся в балки потолка. Потолок из коротких досок, врубленных под углом в балки.

Здание неоднократно ремонтировалось. При одном из ремонтов XIX в была разобрана венчающая храм глава и заменена новой главкой с железным покрытием.

В 1926 году заново перестроен вверх колокольни, утрачены резные столбы звона.

В 1973-1976 гг. памятник был реставрирован. Обновлены все кровли, восстановлены утраченные детали (главка над шатром, охлупни и др.), первоначальные формы возвращены крыльцу.

Часовня Петра и Павла

Часовня Петра и Павла поставлена в северо-восточной части дер. Заозерье, на северном берегу озера Вачозеро. Постройка принадлежит к типу древнейших деревянных храмов. Это постройка клетского типа, сильно вытянутая в плане и состоящая из трех прямоугольных срубов, перекрытых двускатной кровлей из теса, над которой сохранилась небольшая декоративная главка луковичной формы. В западной части часовни находится восьмигранная шатровая звонница. Вход в часовню с северной стороны оформлен одно сходным крыльцом. Сруб часовни имеет каменный фундамент. Бревна сруба отесаны, снаружи стены обшиты тесом. Из внутреннего убранства сохранились лишь тябла иконостаса.

Церковь Воскресения

Церковь Воскресения расположена на правом берегу реки Важинка у дер. Курпово.

Первое упоминание относится к1583 году. Новгородская писцовая книга сообщает, что церковь Воскресения поставлена заново после пожара, учиненного «немецкими людьми». Важинский погост и церковь Воскресения в том числе сильно пострадали в начале XVII века от шведов. В 1630 году, как о том свидетельствует запись на тябле иконостаса, церковь была заложена вновь. Эта третья по счету Воскресенская церковь Важинского погоста сохранилась до наших дней.

Церковь представляет собой довольно сложный в плане, вытянутый по оси восток-запад комплекс, состоящий из летнего и зимнего храмов, паперти и колокольни.

Главный сруб Воскресенской церкви – десятерик, начинающийся от самой земли; его завершают купол с небольшим декоративным восьмериком – фонариком. С востока к основному десятерику примыкает квадратный в плане алтарный прируб с завершением куполообразной формы и главкой.

С запада к десятерику примыкает трапециевидный в плане сруб зимнего храма, крытый на два ската. Два алтаря зимней церкви расположены по сторонам от входа в летний храм.

Между зимней церковью и колокольней – прямоугольная в плане паперть с лестницей.

Колокольня состоит из четверика и поставленного на него восьмерика, который завершается 16-ти пролетным ярусом звона и многогранной куполообразной кровлей. Венчает кровлю небольшой декоративный восьмерик и шпиль.

Все перечисленные церкви действующие. Постоянно ведутся службы в Воскресенской церкви в дер. Курпово. В часовне Петра и Павла и Никольской церкви службы ведутся во время церковных праздников.

Таблица 3.9.2

Список объектов культурного наследия регионального значения, расположенных на территории Важинского городского поселения

| № п/п | № по плану | Наименование объекта культурного наследия регионального значения с указанием объектов, входящих в его состав, в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта культурного наследия регионального значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941–1944 гг. Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | дер. Заозерье, в 18 км к северу от г. Подпорожье, на гражданском кладбище |
| 2 | 5 | Памятный знак (камень-валун с памятной доской), на месте, где 1/XI–1943 г. героически погибла отважная партизанка М А. Куккоева; ее именем названа улица в г. Подпорожье Решение Леноблисполкома № 189 от 16.05.1988 г. | дер. Согиницы, в 15 км к северу от г.п. Важины; в 500 м к югу от деревни, на Калеевой горе |

Таблица 3.9.3

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Важинского городского поселения

| № п/п | № по плану | Наименование объекта | Дата Автор | Адрес | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Жилой дом Юначевых, деревянный | 19 в. | дер. Согиницы Важинское городское поселение | № 37/Д 08.02.2002 |
| 2 | 11 | «Кашинский сад» | 19 в. | дер. Усланка Важинское городское поселение | № 37/Д 08.02.2002 |
| 3 | 12 | Церковь св. прор. Илии, деревянная | 1864 г. | дер. Согиницы Важинское городское поселение | № 40/Д 30.03.2002 |

Границы объектов культурного наследия и зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Важинского городского поселения, на момент выполнения проекта не разработаны.

На территории Важинского городского поселения расположено 4 выявленных памятника археологии, перечень которых представлен в таблице Таблица 3.9.4.

Таблица 3.9.4

Памятники археологии, расположенные на территории Важинского городского поселения

| № п/п | № по плану | Наименование объекта | Дата | Адрес | Категория | Собственность/ баланс | Техн. состояние | Совре-менное исполь-зование | Наличие паспорта/ дата последней фотофикса-ции | Охранная докумен-тация | Оформ-ление землеполь-зования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Селище Купецкое 79-18 № 1236 | средне-вековье | Юго-западная окраина дер. Купецкое на левом берегу реки Важинка, в 4 км от ее устья | Выявлен-ный | Гос. собственность (согласно ст. 50 ФЗ-73) | КС распахан 1984 г. S=300 м² |  | – | – | – |
| 2 | 7 | Селище Курпово 79-18 № 1237 | средне-вековье | Курповская волость. На левом берегу реки Важинка; 1,8 км от ее устья, напротив дер. Курпово. 0,5 км к северо-западу от Воскресенской церкви | Выявлен-ный | Гос. собственность (согласно ст. 50 ФЗ-73) | КС распахан 1984 г. S=200 м² |  | – | – | – |
| 3 | 8 | Могильник Важины 79-18 № 1238 | средне-вековье | г.п. Важины. б.д. Усть-Боярская (северо-восточная часть г.п. Важины), на возвышенности, в 0,5 км от правого берега реки Свирь; 0,2 км от левого берега реки Важинка | Выявлен-ный | Гос. собственность (согласно ст. 50 ФЗ-73) |  |  | – | – | – |
| 4 | 9 | Стоянка Вачозеро | средне-вековье | 2 км южнее дер. Заозерье, северный берег озера Вачозеро, 07 км от истока ручья Кузьма | Выявлен-ный | Гос. собственность (согласно ст. 50 ФЗ-73) | Поверхность разрушена блиндажом |  | – | – | – |

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде, необходимо:

  - Установление зон охраны объекта культурного наследия на сопряженной с ним территории в соответствии с требованиями статьи 34 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 12 закона Ленинградской области от 23 августа 2006 г. № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области».

  - Обеспечение проведения специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

  - Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и закона Ленинградской области от 23 августа 2006 г. № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области».

  - Документация по планировке территорий не должна предусматривать снос, перемещение или другие изменения состояния объектов культурного наследия. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

На момент выполнения проекта разработаны паспорта на объекты культурного наследия федерального значения. Границы объектов культурного наследия и зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Важинского городского поселения не разработаны.

.

# ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Согласно статье 1 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», зоны с особыми условиями использования территорий — охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее — объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Зоны с особыми условиями использования территории Важинского городского поселения отображены на схеме границ зон с особыми условиями использования территории М 1:50 000 (ГП 02-04.12).

## Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории Важинского городского поселения имеются памятники истории и культуры, археологии, представленные памятниками федерального и регионального значения, вновь выявленными памятниками (смотри пп. 3.9.3, 3.9.4 настоящей пояснительной записки).

Охранная зона объектов культурного наследия — территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия согласно «Положению о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года № 315).

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия проводится по инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков или по решению суда, может проводиться также по инициативе юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного наследия. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может включаться в соответствующие федеральные и региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Важинского городского поселения не разработаны.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия проект генерального плана подлежат корректировке с внесением изменений и дополнений.

На схеме границ зон с особыми условиями использования территории (М 1:50000, ГП 02-04.12) объекты культурного наследия показаны в целях предупреждения проведения мероприятий, препятствующих обеспечению сохранности объектов культурного наследия и ограничения хозяйственной деятельности.

## Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3, ст. 44 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровья человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого промышленного или сельскохозяйственного предприятия и других объектов, которые могут быть источниками химического, биологического или физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объектов в штатном режиме.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

На территории Важинского городского поселения согласованный проект СЗЗ имеет только один промышленный объект — ООО «Свирь Тимбер». Установленная (окончательная) СЗЗ составляет 80 м.

Для площадки 3 – СХТ Важины ООО «Метсялиитто-Подпорожье» разработан проект обоснования размера СЗЗ (расчетная СЗЗ размером 30 метров во всех направлениях). Для установления окончательного размера СЗЗ необходимо представить данные производственного контроля.

Для остальных предприятий границы СЗЗ не установлены. Ориентировочные размеры СЗЗ определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Предприятия, расположенные на территории Важинского городского поседения с указанием класса опасности и размером СЗЗ приведены в таблице Таблица 4.2.1.

Таблица 4.2.1

Санитарно-защитные зоны основных промышленных, коммунально-складских предприятий и объектов агропромышленного комплекса

| Предприятие | Местоположение | Класс опасности | Размер СЗЗ, м | Фактическое соблюдение размеров СЗЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные предприятия |  |
| ООО «Свирь Тимбер» | в районе г.п. Важины на левом берегу реки Свирь | IV | 80 установленная (окончательная) 6 | выдержана |  |
| ООО «Метсялиитто-Подпорожье» | г.п. Важины | IV | 100 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | не выдержана |  |
|  |  |  | 30 расчетная по проекту 7 (не утвержденная) | выдержана | Для утверждения необходимо представить данные производственного контроля через 1 год в Управление Роспотребнадзора |
| ООО «Амадео» | в районе г.п. Важины | IV | 100 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | выдержана |  |
| ООО «Пятый элемент» | в районе г.п. Важины | IV | 100 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | выдержана |  |
| ООО «Древпром» | в районе г.п. Важины | IV | 100 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | выдержана |  |
| ООО «Петровлес-Подпорожье» | г.п. Важины | V | 50 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | выдержана |  |
| ЗАО «Чалма» | г.п. Важины | IV | 100 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | выдержана |  |
| пилорама | г.п. Важины | V | 100 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | не выдержана 8 | Необходимо разработать проект сокращения СЗЗ до 50 м |
| ИП Хапугин В. И. ИП Хапугин А. В. | г.п. Важины | IV | 100 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | не выдержана 9 | Необходимо разработать проект сокращения СЗЗ до 30 м |
| Предприятия агропромышленного комплекса |  |
| ЗАО «Подпорожское» | дер. Курпово (поголовье КРС т- 280) | III | 300 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | не выдержана10 | Необходимо разработать проект сокращения СЗЗ |
|  | дер. Купецкое (поголовье КРС – 103) | IV | 100 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | не выдержана10 | Необходимо разработать проект сокращения СЗЗ |
| Фермерское хозяйство С.В. Кондрашов | дер. Усланка (поголовье КРС – 4) | V | 50 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | выдержана |  |
| Фермерское хозяйство Н.С. Маркова | дер. Усланка (поголовье КРС – 27) | V | 50 по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | выдержана |  |

6 ТУ Роспотребнадзора по Ленинградской области выдано санитарно-эпидемиологическое заключение от 09 февраля 2011 г. № 47.01.02.000.Т.000023.02.11 о соответствии проекта установленный (окончательный) размер санитарно-защитной зоны для лесопильного производства ООО «Свирь Тимбер», расположенного по адресу: Ленинградская обл., Подпорожский район, г.п. Важины, ул. Карьерная, дом 48 государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Установленный (окончательный) размер СЗЗ ООО «Свирь Тимбер» (80 м во все стороны) является линией градостроительного регулирования и подлежит нанесению на генеральный план города (схему территориального планирования) и обозначению специальными информационными знаками. Срок действия санитарно-эпидемиологического заключения по установленному размеру СЗЗ не ограничен при отсутствии изменений в технологии, мощности, составе арендаторов и других составляющих, которые имели значение при установлении размера СЗЗ. При изменении одного из показателей проект СЗЗ объекта подлежит корректировке.

7 ТУ Роспотребнадзора по Ленинградской области выдано санитарно-эпидемиологическое заключение от 24 февраля 2011 г. № 47.01.02.000.Т.000028.02.11. о соответствии проекта обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны для площадки 3 – СХТ Важины, ООО «Метсялиитто-Подпорожье», расположенной по адресу: 187780, Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Важины, ул. Осташева, д. 6, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (обоснована расчетная СЗЗ размером: 30 метров во всех направлениях от границ промплощадки), при условии проведения производственного контроля за качеством атмосферного воздуха и уровнем шума на границе расчетной СЗЗ и на границе жилой застройки. Для установления окончательного размера СЗЗ необходимо представить данные производственного контроля через 1 год в Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области. В случае превышения нормативных уровней загрязняющих веществ и/или шума по результатам производственного контроля необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия для достижения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и/или предельно допустимых уровней шума на границе расчётной СЗЗ (установка дополнительного пылегазоочистного оборудования, дополнительные шумозащитные мероприятия и др.).

8 Санитарно-защитная зона пилорамы не выдержана. В границах зоны размещен детский сад. Необходимо разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны до 50 м.

9 Санитарно-защитная зона ИП Хапугин В. И. ИП Хапугин А. В. не выдержана. В границах зоны размещены жилые дома. Необходимо разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны до 30 м.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон промышленных предприятий необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах;

- вынос территорий огородов за переделы СЗЗ.

10 Санитарно-защитная зона от ферм не выдержана. В границах зоны размещены частные жилые дома и огороды. Ближайшие жилые дома от границы территории фермы в дер. Курпово размещены на расстоянии 115 м, фермы в дер. Купецкое – в 40 м от границы. К границам территории ферм примыкают огороды.

Учитывая, что СЗЗ – 300 м устанавливаются для ферм крупного рогатого скота от 1200 голов и менее, а на рассматриваемой ферме в дер. Курпово содержится значительно меньшее количество животных (280 голов КРС), представляется возможным сократить санитарно-защитную зону, ориентировочно до 150 м. Для этого необходимо разработать и согласовать проект обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны.

Так как в границах СЗЗ располагаются жилые дома и огороды, необходимо: перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения; расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах; вынос огородов за переделы СЗЗ.

Величина санитарно-защитных зон действующих канализационных очистных сооружений представлена в таблицеТаблица 4.2.2.

Таблица 4.2.2

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция, п. 7.1.13.)

| Местоположение КОС | Тип КОС | Проектная мощность, м3/сут. | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| г.п. Важины | сооружения для механической и биологической очистки | 400 | 200 |

Для канализационной насосной станции устанавливается СЗЗ 20 м (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений не выдержана. Ближайшие жилые дома расположены в 40 м. Необходимо разработать проект сокращения СЗЗ. Жилые дома, попадающие в санитарно-защитную зону, необходимо перепрофилировать в объекты общественно-делового или коммунального назначения, жителей расселить.

Санитарно защитная зона устанавливается также для объектов размещения отходов и скотомогильников.

На территории Важинского городского поселения имеется один санкционированный объект размещения отходов. Предприятию ЗАО «Важинский гравийно-щебеночный завод» выдана лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. Эксплуатируется месторождение «Граждановское» Подпорожского лесничества Важинского участкового лесничества, 100 квартал. Объект внесен в государственный реестр объектов размещения отходов. Размер СЗЗ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. Санитарно-защитная зона полигона ТБО выдержана.

По данным ГУЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского муниципальных районов Ленинградской области» на территории Важинского городского поселения расположена 1 земляная яма, предназначенная для захоронения биологических отходов (представлена в таблицеТаблица 5.5.4) — в аварийном состоянии, не соответствует ВСП. Точное местоположение скотомогильника неизвестно, однако согласно данным ГУЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского муниципальных районов Ленинградской области» и ветеринарно-санитарной карточке размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) выдержан и составляет до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории — 50–300 м

Также на территории фермы ЗАО «Подпорожское» в дер. Курпово расположен скотомогильник не соответствующий ВСП и не имеющий ветеринарно-санитарной карточки. В соответствии с ВСП скотомогильники не могут располагаться на территории ферм. Единственное захоронение на скотомогильнике произошло в 2010 г. Санитарно-защитная зона не выдержана. До ближайших жилых зданий около 250 м. Кроме того скотомогильник расположен в границах водоохраной зоны реки Важинка, что согласно Водному кодексу недопустимо.

На территории Важинского городского поселения находятся 5 кладбищ (

Таблица 5.5.5). Ориентировочный размер СЗЗ сельских мест захоронения и закрытых кладбищ составляет 50 м, городских мест захоронения площадью до 10 га — 100 м.

В настоящий момент захоронения осуществляются только на одном кладбище – в г.п. Важины, остальные кладбища закрыты. СЗЗ не выдержана для кладбищ расположенных в дер. Заозерье, дер. Курпово и Согиницы.

Санитарные разрывы

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на территории Важинского городского поселения санитарные разрывы необходимо установить для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, газопроводов.

Для автомагистралей и железных дорог согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

По территории Важинского городского поседения проходят 2 автодороги регионального значения, их характеристики указаны в таблице Таблица 4.2.3.

Таблица 4.2.3

Характеристики региональных автомобильных дорог

| № п/п | Автомобильная дорога | Протяженность, км | Техническая категория | Среднегодовая интенсивность, авт./сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпорожье – Важины –Усланка – граница с Республикой Карелия | 25,4 | III | км 1 – км 9- 2113; км 9 – км 13 – 727; км 13 – км 26 – 153; |
| 2 | Подпорожье –Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово | 70,6 | IV | км 0 – км 23 237; км 23 – км 55 168; км 55 – км 70 – 191; |

В соответствии со СниП 2.05.02-85 автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений Расстояния от бровки земляного полотна должно быть не менее: до жилой застройки 100 м, до садоводческих товариществ 50 м; для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В г.п. Важины, дер. Купецкое, дер. Курпово и дер. Усланка указанный санитарный разрыв не выдержан. Наиболее близко к автомобильным дорогам жилые здания располагаются в дер. Усланка и дер. Курпово (расстояние от дороги 12 м). С учетом небольшой интенсивности движения автотранспорта на указанных дорогах (Таблица 4.2.3) величина разрыва может быть сокращена на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. В случае если на границах жилой зоны не будут соблюдать нормативные значения, следует предусмотреть шумозащитные и др. воздухоохранные мероприятия.

По территории Важинского городского поселения проходит магистральный газопровод «Грязовец – Ленинград I». Протяженность газопровода на территории Важинского городского поселения составляет 35 км. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 величина санитарного разрыва составляет 300 м. Санитарный разрыв выдержан.

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СниП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

В зоне санитарного разрыва, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Санитарный разрыв от железной дороги на территории Важинского городского поселения выдержан. Жилая застройка расположена на расстоянии более 100 м от железнодорожных путей.

Выводы:

Большинство предприятий не имеют установленных (окончательных) размеров СЗЗ.

Не выдержаны ориентировочные размеры СЗЗ для пилорамы, канализационных очистных сооружений и для ферм КРС. Требуется проекты сокращения СЗЗ.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно: перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения; расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах; вынос территорий огородов за переделы СЗЗ.

Рекомендуется в границах населенных пунктов на территории выделенных промышленных зон размещать предприятия V класса опасности с санитарно-защитной зоной 50 м.

На территории Важинского городского поселения располагаются скотомогильники не соответствующие требованиям ВСП. Необходимо провести ликвидацию скотомогильников и рекультивацию территории.

Санитарные разрывы автодорог III и IV категории выдерживаются не во всех населенных пунктах. Величину разрыва необходимо установить в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

## Придорожные полосы

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проектом «Порядка установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории автомобильной дороги в размере, м:

- 75 — для автомобильных дорог I и II категорий;

- 50 — для автомобильных дорог III и IV категорий;

- 25 — для автомобильных дорог V категории.

## Охранные зоны

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 года № 9, с изм., внесенными постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 23 ноября 1994 года № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки) природный газ, искусственные углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878) для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

На территории Важинского городского поселения располагаются воздушные линии электропередачи напряжением 100 кВ, 35 кВ и 6-10 кВ.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

- 10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

- 15 – для ВЛ напряжением 35 кВ;

- 20 – для ВЛ напряжением 110 кВ.

Охранные зоны объектов железнодорожного транспорта

В целях обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта, а также безопасности населения, работников железнодорожного транспорта и пассажиров в местах, подверженных оползням, обвалам, размывам, селям и другим негативным воздействиям, и в местах движения скоростных поездов согласно Федеральному закону от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» устанавливаются охранные зоны в соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» (постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 года. № 611). Нормы расчета охранных зон и полос отвода приведены в Приказе Министерства транспорта Российской Федерации от 6 августа 2008 года № 126 «Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог».

По территории Подпорожского муниципального района проходит участок электрифицированной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Мга – Волховстрой – Лодейное Поле – Подпорожье – Петрозаводск – Мурманск и примыкающая к ней железнодорожная линия. Полосы отвода отображены на Схеме границ земель различных категорий.

Охранные зоны воинских захоронений

На территории Важинского городского поселения размещается воинское захоронение.

Согласно статье 6 закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» (в редакции Федеральных законов от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 03 ноября 2006 года № 179-ФЗ, от 23 сентября 2008 года № 160-ФЗ) в целях обеспечения сохранности воинских захоронений в местах, где они расположены, органами местного самоуправления устанавливаются охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

Проекты планировки, генеральные планы городов и других населенных пунктов, строительных объектов разрабатываются с учётом необходимости обеспечения сохранности воинских захоронений.

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в результате которых могут быть повреждены воинские захоронения, проводятся только после согласования с органами местного самоуправления.

Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земельные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 7 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляемых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осуществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 года № 78 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

## Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ.

Гидрографическая сеть на территории Важинского городского поседения развита достаточно хорошо. Наиболее крупные реки Свирь и Важинка. Также протекает больше количество малых рек (реки Мужала, Святуха, Усланка и др.) и ручьев, расположено несколько озер, наиболее крупные из них – озера Вачозеро, Большое Мужало.

Ширина Воохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 км – в размере пятидесяти метров;

2) от 10 до 50 км – в размере ста метров;

3) от 50 и более км – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус Воохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранная зона реки Свирь (протяженностью 220 км) и реки Важинка (123 км) составляет 200 м, рек Мужала (44 км), Святуха (31км) – 100 м, реки Усланка (7км) – 50м.

Ширина Воохраной зоны озер устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В соответствие с письмом Невско-Ладожского бассейнового водного управления от 27 июля 2010 г. № 28-3636 ширина прибрежной защитной полосы для рек Свирь, Важинка, Мужала, Усланка составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение мест захоронения, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

В границах водоохранных зон разрешается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

На территории Важинского городского поселения в Воохраной зоне реки Важинка расположено два кладбища в дер. Курпово и в дер. Согиницы. В настоящее время оба кладбища закрыты.

В Воохраной зоне безымянного ручья размечается скотомогильник на ферме КРС в дер. Курпово. Скотомогильник необходимо закрыть, а территорию рекультивировать.

На территории Важинского городского поселения в водоохранных зонах размещаются промышленные предприятия, а также территория фермы КРС в дер. Купецкое, что не противоречит Водному кодексу, при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

## Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение — защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану поверхностных и подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов – владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора — при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод. По условиям защищенности от загрязнения с поверхности подземные воды на территории Важинского городского поселения относятся к условно защищенным и защищенным. В г.п. Важины подземные воды относятся к защищенным (Эколого-хозяйственное зонированию территории Ленинградской области. Назначение регламентов и режимов природопользования, Санкт-Петербург,1997).

В первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором и третьем поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли,

- размещение складов горюче – смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Во втором поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- размещение мест захоронения, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Отсутствие учёта требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения в Важинском городском поселении используются подземные воды. Эксплуатируются 3 артезианские скважины в г.п. Важины.

Все водоисточники не имеют согласованных проектов ЗСО.

По данным ТУ Роспотребнадзора по Ленинградской области в Лодейнопольском и Подпорожском районах в 2010 году на территории Важинского городского поселения была взята на надзор 1 артскважина ООО «Свирь Тимбер», а так же водопровод, относящийся к этой скважине.

ТУ Роспотребнадзора по Ленинградской области выдало Санитарно-эпидемиологическое заключение от 27 мая 2011 г. № 47.10.04.000.Т.000022.05.11 на проект зон санитарной охраны водозаборной скважины № 1 ООО «Свирь Тимбер», расположенный по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Важины, ул. Карьерная, д. 48. Согласно проекту условия защищенности подземных вод позволяют установить границу первого пояса в размере 10 на 10 м вокруг скважины.

Границы зон с особыми условиями использования, расположенные на территории Важинского городского поселения, отображены на схемах «Схеме ограничений, утверждаемых в составе схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района. Границы зон с особыми условиями использования территорий. Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Границы зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения» М 1:50 000 (ГП.02-04.12) и «Схеме границ зон с особыми условиями использования» М 1:50 000 (ГП.02-05.12).

# ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## Характеристика источников и уровень загрязнения атмосферы

Загрязнение атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных, инженерных, отопительных объектов и автотранспорта;

- фоновым загрязнением атмосферного воздуха;

- природно-климатическими условиями рассеивания примесей в атмосфере.

В целом, на долю Подпорожского муниципального района приходится менее 1 % суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Ленинградской области, и по удельной нагрузке количества выбросов на единицу площади (т/км²) Подпорожский муниципальный район занимает одно из последних мест в области (в среднем за год менее 500 т/км2).

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», по средним значениям метеопараметров территория Важинского городского поселения относится к зоне с низким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Здесь в среднем за год наблюдаются благоприятные условия для рассеивания вредных выбросов. Повторяемость ветра менее 1 м/с не превышает 20 %, а повторяемость приземных температурных инверсий в целом за год составляет 20-30 %. Формирование инверсий редко сопровождается ослаблением скорости ветра. Мощность и интенсивность приземных инверсий также не велики 0,4 км и 2-3 °С соответственно, и только в январе они увеличиваются до 0,8 км и 3-8 °С соответственно. В таких условиях редко происходит скопление примесей у земли. Туманы над этой территорией формируются не очень часто (40-60 дней в году). Очищению атмосферы способствуют атмосферные осадки.

На территории Важинского городского поселения наблюдения за загрязнением атмосферы не проводятся. Стационарных постов по наблюдению за состоянием атмосферы Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Подпорожском районе» в Важинском городском поселении нет.

В соответствии с временными рекомендациями Росгидромета (Временные рекомендации «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы» на период 2009-2013 гг.) для Важинского городского поселения принимаются следующие показатели фонового загрязнения атмосферы, мг/м3: взвешенные вещества – 0,14; диоксид азота – 0,056; диоксид серы – 0,011; оксид углерода – 1,8; сероводород – 0,004. Все показателя фонового загрязнения атмосферы не превышают соответствующих предельно-допустимых концентраций для населенных мест.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Важинского городского поселения являются котельные, предприятия, занимающиеся лесозаготовкой, лесопилением и деревообработкой, автотранспортные и сельскохозяйственные предприятия. Существенный вклад вносят выбросы от печей частного сектора.

Основные загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух от сжигания топлива с выбросами от автотранспорта и котельных (азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерод оксид, сера диоксид, бенз[а]пирен, взвешенные вещества, углеводороды, бензин, керосин). От предприятий деревообработки в атмосферный воздух поступают: древесная пыль, гидроксибензол (фенол), формальдегид, этановая кислота.

Выводы:

В связи с небольшим количеством выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также благоприятными климатическими условиями для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха на территории Важинского городского поселения можно оценить как благополучное, а степень загрязнения атмосферы – как низкую.

Загрязнение атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных, инженерных, отопительных объектов и автотранспорта;

- фоновым загрязнением атмосферного воздуха;

- природно-климатическими условиями рассеивания примесей в атмосфере.

В целом, на долю Подпорожского муниципального района приходится менее 1 % суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Ленинградской области, и по удельной нагрузке количества выбросов на единицу площади (т/км²) Подпорожский муниципальный район занимает одно из последних мест в области (в среднем за год менее 500 т/км2).

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», по средним значениям метеопараметров территория Важинского городского поселения относится к зоне с низким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА). Здесь в среднем за год наблюдаются благоприятные условия для рассеивания вредных выбросов. Повторяемость ветра менее 1 м/с не превышает 20 %, а повторяемость приземных температурных инверсий в целом за год составляет 20-30 %. Формирование инверсий редко сопровождается ослаблением скорости ветра. Мощность и интенсивность приземных инверсий также не велики 0,4 км и 2-3 °С соответственно, и только в январе они увеличиваются до 0,8 км и 3-8 °С соответственно. В таких условиях редко происходит скопление примесей у земли. Туманы над этой территорией формируются не очень часто (40-60 дней в году). Очищению атмосферы способствуют атмосферные осадки.

На территории Важинского городского поселения наблюдения за загрязнением атмосферы не проводятся. Стационарных постов по наблюдению за состоянием атмосферы Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Подпорожском районе» в Важинском городском поселении нет.

В соответствии с временными рекомендациями Росгидромета (Временные рекомендации «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы» на период 2009-2013 гг.) для Важинского городского поселения принимаются следующие показатели фонового загрязнения атмосферы, мг/м3: взвешенные вещества – 0,14; диоксид азота – 0,056; диоксид серы – 0,011; оксид углерода – 1,8; сероводород – 0,004. Все показателя фонового загрязнения атмосферы не превышают соответствующих предельно-допустимых концентраций для населенных мест.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории Важинского городского поселения являются котельные, предприятия, занимающиеся лесозаготовкой, лесопилением и деревообработкой, автотранспортные и сельскохозяйственные предприятия. Существенный вклад вносят выбросы от печей частного сектора.

Основные загрязняющие вещества поступают в атмосферный воздух от сжигания топлива с выбросами от автотранспорта и котельных (азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерод оксид, сера диоксид, бенз[а]пирен, взвешенные вещества, углеводороды, бензин, керосин). От предприятий деревообработки в атмосферный воздух поступают: древесная пыль, гидроксибензол (фенол), формальдегид, этановая кислота.

## Характеристика источников и уровень загрязнения поверхностных вод

Поверхностные воды

Поверхностные воды в Важинском городском поселении используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и рекреационных нужд.

Водоснабжение населения осуществляется из подземных источников.

Централизованной системой водоотведения частично обеспечен только г.п. Важины. Отведение сточных вод в г.п. Важины осуществляется в реку Свирь. Перед сбросом сточные воды проходят очистку на канализационных очистных сооружениях (КОС). Промышленные предприятия, расположенные в г.п. Важины используют для водоотведения сети городской канализации. ООО «Свирь Тимбер» имеет собственные очистные канализационные сооружения, сброс очищенных сточных вод осуществляется в реку Свирь, точка выпуска расположена на левом берегу реки Свирь на расстоянии 113 км от устья.

Дождевая канализация в Важинском городском поселении отсутствует. В поверхностные водные объекты попадает неочищенный поверхностный сток с территории населенных пунктов, территорий промышленных и сельскохозяйственных предприятий и сельскохозяйственных полей.

По данным комитет по природным ресурсам Ленинградской области на территории Важинского городского поселения 1 водопользователь – ООО «Свирь Тимбер» имеет договор водопользования для использования поверхностных водных объектов для забора воды и решение на право пользования водными объектами для сброса сточных вод.

Муниципальных программ водоохранных мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий водопользования населения, в поселении нет.

Наблюдение за качеством поверхностных вод реки Свирь производится на пунктах сети наблюдений за загрязненностью поверхностных вод суши Северо-Западного межрегионального территориального управления федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
(Северо-Западное УГМС). На территории Важинского городского поселения пунктов наблюдений за качеством поверхностных вод нет.

Ближайший пункт наблюдения на реки Свирь расположен выше по течению реки в г. Подпорожье. Наблюдения осуществляются в двух створах:

- створ № 1 – 0,3 км выше города Подпорожье, 0,3 км выше впадения реки Святуха,

- створ № 2 – 5,1 км ниже города Подпорожье, 0,2 км ниже впадения ручья Мельничный.

Также ниже по течению – в районе г. Лодейное Поле, наблюдения осуществляются в двух створах:

- створ № 1 – 1,5 км выше города Лодейное Поле, 0,2 км выше ж/д моста,

- створ № 2 – 1,4 км ниже города Лодейное Поле, 0,3 км ниже впадения реки Каномка.

На реке Важинка и озерах постов наблюдения нет.

Согласно докладу «О состоянии окружающей среды в Ленинградской области в 2007-2009 гг.», и докладу «Об экологической ситуации в Ленинградской области в 2010 г.» выявлены следующие особенности загрязнения вод реки Свирь.

В октябре 2007 г. были обнаружены значащие концентрации α-ГХЦГ (0,005 мкг/л) в створе № 2 в районе города Подпорожье и в створе №2 в районе города Лодейное Поле. В апреле 2010 г. – значащие концентрации α-ГХЦГ – 0,002 мкг/л и γ-ГХЦГ – 0,005 мкг/л в створе № 2 города Подпорожье. Остальные концентрации хлорорганических пестицидов были ниже пределов чувствительности метода определения.

Значения pH выходили за пределы нормы в апреле и августе 2009 г. во всех створах и составляло 6,00-6,32, а также в 2010 г. (створ №1 гороода Подпорожье – 6,18, створ № 1 города Лодейное Поле – 6,21). В остальных пробах значения pH не выходили за пределы нормы 6,50-8,50.

В 2007-2009 гг. значение Ккомпл воды в среднем составляло от 14,1 до 18,8 % в районе города Подпорожье. Превышение нормативов отмечалось в 5 из 16 учитываемых показателей. В районе города Лодейное Поле Ккомпл был выше и составлял от 18,8 до 20,3 % в створе № 1, от 21,9 до 23,4 % в створе № 2.

В районе города Подпорожье среднегодовые концентрации ХПК и меди в 2007-2009 гг. в створе № 1 превысили нормы в 2,2 и 3,4 раза, остальные показатели не превысили установленных норм. В створе № 2 превысили нормы от 1,3 до 7,1 раза, остальные показатели не превысили установленных норм.

Максимальное значение содержания меди (45,0 мкг/л – 45 ПДК) зафиксировано в августе 2008 г., квалифицируется как высокое загрязнение (ЗВ).

Характерная загрязненность воды в створе № 1 наблюдалась по ХПК, железу и меди; неустойчивая – по БПК5, марганцу и азоту нитритному. В створе № 2 – характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, железу и меди; неустойчивая – по БПК5, марганцу и нефтепродуктам.

Наибольший вклад в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо и медь. За рассматриваемы период воды характеризуются как слабо загрязненные УКИЗВ изменялся в пределах 1,51-2,29.

Кислородный режим в 2007-2009 гг. удовлетворительный. В 2010 г. абсолютное содержание кислорода в воде всех водотоков также было в пределах нормы.

В 2010 году были зафиксированы превышающие нормы значения БПК5, (характеризующие загрязненность водных объектов легкоокисляемой органикой), ХПК, меди, марганца. Концентрации азота аммонийного, нитритного, нитратного, фосфора минерального, нефтепродуктов не выходили за пределы соответствующих ПДК.

В районе города Лодейное Поле среднегодовые концентрации ХПК, железа общего и марганца в 2007-2009 гг. в створе № 1 превысили нормы в 2,3, 1,8 и 2,0 раза, остальные показатели не превысили установленных норм. В створе № 2 среднегодовые концентрации ХПК, железа общего и меди превысили нормы от 2,5, 3,4 и 4,8 раза, остальные показатели не превысили установленных норм.

Характерная загрязненность воды в створе № 1 по всем превысившим норму показателям. В створе № 2 – характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу и меди; неустойчивая – по азоту нитритному и аммонийному, кадмию и марганцу. Наибольший вклад в общую оценку степени загрязненности воды вносят ХПК, железо и медь.

За рассматриваемы период воды характеризуются, как слабо загрязненные в створе № 1 (УКИЗВ изменялся в пределах 1,63-2,29), и как загрязненные в створе № 2 (УКИЗВ изменялся в пределах 2,02-2,66).

Кислородный режим в 2007-2009 гг. удовлетворительный. В 2010 г. абсолютное содержание кислорода в воде всех водотоков также было в пределах нормы.

В 2010 году были зафиксированы превышающие нормы значения БПК5, (характеризующие загрязненность водных объектов легкоокисляемой органикой), ХПК, меди, азота нитритного, железа, марганца, свинца и кадмия. Концентрации азота аммонийного, нитратного, фосфора минерального, нефтепродуктов не выходили за пределы соответствующих ПДК.

Согласно государственному докладу «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ленинградской области в 2010 году» вода в большинстве водных объектов Ленинградской области оценивается как загрязненная по многим физико-химическим, биологическим и органолептическим показателям, что связано с высокой техногенной нагрузкой на окружающую среду, в частности со сбросом загрязненных или недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные воды региона. Особую опасность представляют недостаточно очищенные сточные воды, сбрасываемые в такие природные водные объекты, как реки Нева, Луга, Вуокса, Плюса, Свирь и Волхов, являющиеся источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Доля проб воды водоемов I и II категорий, не отвечающей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в Подпорожском районе в 2009 и 2010 г составляла 93,75 % и 81,25 % соответственно (Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ленинградской области в 2010 году»).

Подземные воды

Централизованное водоснабжение г.п. Важины базируются на использовании подземных вод. Подземные воды приурочены к котлинским и гдовским отложениям вендского комплекса.

Современный водоотбор составляет 0,6 тыс. м³/сут. По условиям защищенности от загрязнения с поверхности подземные воды на территории Важинского городского поселения относятся к условно защищенным и защищенным. В г.п. Важины подземные воды относятся к защищенным (Эколого-хозяйственное зонированию территории Ленинградской области. Назначение регламентов и режимов природопользования, Санкт-Петербург, 1997 г.).

По данным ТУ Роспотребнадзора по Ленинградской области все пробы, отобранные из источников (подземных) центрального водоснабжения в Подпорожском районе в 2009 и 2010 годах по микробиологическим показателям соответствовали гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям соответствовали СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Пробы для определения показателей качества воды нецентрализованного водоснабжения на территории Важинского городского поселения не отбирались.

Грунтовые воды приурочены к различным генетическим типам четвертичных отложений. Грунтовые воды, хотя они совсем не защищены от поверхностного загрязнения, широко используются в сельскохозяйственной местности для децентрализованного водоснабжения и эксплуатируются в многочисленных родниках, колодцах и скважинах.

Основной показатель антропогенного загрязнения грунтовых вод в сельскохозяйственных районах — концентрация нитратов. На всей территории Подпорожского муниципального района этот показатель не превосходит 10 мг/л.

Качество грунтовых вод контролируется, главным образом, природными факторами. Наиболее значительно на качество грунтовых вод влияет концентрация железа и марганца.

Концентрация железа в грунтовых водах превосходит 300 мкг/л, марганца — 100 мкг/л (ПДК составляет, соответственно, 300 мкг/л и 100 мкг/л).

Несмотря на указанные обстоятельства, при оценке качества воды из источников децентрализованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям Подпорожский муниципальный район не упоминается среди тех муниципальных районов Ленинградской области, где ситуация в данном отношении является неблагополучной.

Выводы:

Поверхностные воды

По мере течения реки Свирь изначально чистые воды Онежского озера испытывают воздействие транспортных и энергетических объектов, расположенных на Волго-Балтийском водном пути. Вместе с незначительной нагрузкой от сельского хозяйства фиксируются и слабые признаки коммунально-промышленного загрязнения.

В районе города Подпорожье (створы № 1 и № 2) и выше по течению в районе города Лодейное Поле (створ № 1) воды реки Свири по УКИЗВ оцениваются как слабо загрязненные, ниже города Лодейное Поле (створ № 2) воды оцениваются уже как загрязненные. На территории Важинского городского поселения воды реки Свирь можно отнести к слабо загрязненным.

Наибольший вклад в общую оценку степени загрязнения вносят ХПК, железо и медь. Также отмечаются превышения допустимых уровней по БПК5, марганцу, азоту нитритному, азоту аммонийному, кадмию, свинцу. Концентрация нефтепродуктов не выходила за пределы ПДК. В отдельных пробах обнаружены значащие концентрации 
α-ГХЦГ и γ-ГХЦГ. Значения pH выходили за пределы нормы.

Загрязненность воды в реке Свирь обусловлена в определенной степени природными факторами, главным образом тем, что в питании реки участвуют болотные воды, обогащенные органическими соединениями, гидроокислами железа и марганца.

Большинство отобранных проб воды реки Свирь по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам, по содержанию общих и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ и ТКБ).

По паразитологическим показателям все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

Подземные воды

Водоснабжение населения осуществляется из подземных источников

По условиям защищенности от загрязнения с поверхности подземные воды на территории Важинского городского поселения относятся к условно защищенным и защищенным. По данным ТУ Роспотребнадзора по Ленинградской области все пробы, отобранные из источников (подземных) центрального водоснабжения в Подпорожском районе в 2009 и 2010 годах по микробиологическим показателям соответствовали гигиеническим нормативам, по санитарно-химическим показателям соответствовали СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Грунтовые воды, хотя они совсем не защищены от поверхностного загрязнения, широко используются для децентрализованного водоснабжения и эксплуатируются в многочисленных родниках, колодцах и скважинах.

По оценке качества воды из источников децентрализованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям Подпорожский муниципальный район не упоминается среди тех муниципальных районов Ленинградской области, где ситуация в данном отношении является неблагополучной.

## Характеристика и источники загрязнения почв

Основными источниками химического загрязнения почв на территории Важинского городского поселения являются промышленные, сельскохозяйственные предприятия, автомобильный транспорт, несанкционированные свалки, выгребные ямы и дворовые помойницы в неблагоустроенном жилищном фонде.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению ее загрязнения осуществлялся на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (с дополнениями и изменениями); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в ред. Изменения № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.04.2007 № 20); ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

На территории Ленинградской области лабораторный контроль за состоянием почв на площадках планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора осуществляется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».

В первую очередь контроль и мониторинг осуществляются на территориях общего доступа (селитебные зоны, зоны рекреации) и объектах повышенного экологического риска (детские и образовательные учреждения).

В границах поселения наблюдения за состоянием почв не проводятся, поэтому оценить уровень загрязненности почв не предоставляется возможным.

Однако следует отметить, что рассматриваемая территория не входит в зоны потенциального риска химического загрязнения почв (данные информационно-аналитического сборника «Охрана окружающей среды, обеспечение экологической и радиационной безопасности в Ленинградской области» за 2006-2007 гг.). Тем не менее, в целом Подпорожский район относится к районом с повышенной степенью суммарного загрязнения. Содержание тяжелых металлов в почве оценивается как околофоновое.

По данным государственных докладов «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ленинградской области» в Подпорожском районе в 2007 – 2010 гг. все пробы почв в селитебной зоне соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно химическим показателям и по содержанию тяжелых металлов. Выявлены пробы, не отвечающие нормативам по микробиологическим показателям и гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям.

## Характеристика и уровни физического воздействия на окружающую среду

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения на территории Важинского городского поселения территории являются железные дороги, автомобильные дороги, промышленные (деревообрабатывающие) предприятия.

При движении железнодорожных составов образуется акустическое (шумовое) загрязнение примагистральных территорий. Зона акустического дискомфорта представляет собой участки, расположенные по обе стороны от дороги, в пределах которых уровни шума (звукового давления) превышают нормативные значения 55 дБА в дневной и 45 дБА в ночной периоды суток. Размер санитарного разрыва от железной дороги определяется фактором шума.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М: Федеральный дорожный департамент, 1995 г.) зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

На территории Важинского городского поселения расположены следующие источники электромагнитного излучения:

- базовая станция сотовой связи № 16200 «ЛО-Важины» ОАО «Вымпелком» на территории г.п. Важины, ЗАО «Важинский гравийно-щебеночный завод». Высота подвеса антенн от уровня земли – 53.3 м. Зона ограничения застройки – 42 м на высоте 51-55 м в азимуте излучения 0 град.; 42 м на высоте 51-55 м в азимуте излучения 80 град.; 42 м на высоте 51-55 м в азимуте излучения 245 град. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 2000 м. В местах проведения измерений плотности потока энергии (ППЭ) на высоте 2 м от уровня земли в азимутах излучения – меньше 0.28 мкВт/В.см (ПДУ – 10 мкВт/В.см).

- базовая, радиорелейная станция сотовой связи № 91-636 ОАО «МТС» на территории г.п. Важины, башня связи ОАО «МТС» (ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 1000 м). Высота подвеса антенн от уровня земли – 72/72, 72; 62 м. Зона ограничения застройки – 40 м на высоте 69.5 м в азимуте излучения 85 град.; 39 м на высоте 69.5 м в азимутах излучения 160, 245град., 20 м на высоте 62.0 м в азимуте излучения 283 град. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 1000 м. В местах проведения измерений плотности потока энергии (ППЭ) на высоте 2 м от уровня земли в азимутах излучения – меньше 0.27 мкВт/В.см (ПДУ – 10 мкВт/В.см).

В соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением от 11 января 2008 г. 47.01.02.000.Т.000012.01.08 и от 15 ноября 2007 г. 47.01.02.000.Т.001085.11.07 соответственно уровни плотности потока энергии (ППЭ) значительно ниже предельно допустимых уровней (ПДУ) ППЭ для населения.

Информация по уровням шумового, вибрационного на территории Подпорожского муниципального района отсутствует.

Природные и техногенные факторы, осложняющие радиационную обстановку, на территории Подпорожского муниципального района, а соответственно, и на территории Важинского городского поселения, не выявлены. По данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области радиационный фон на территории Подпорожского муниципального района Ленинградской области находится в пределах колебаний естественного фона и в среднем составляет 0,15 – 0,20 мкЗв/час (микрозиверт/час).

## Санитарная очистка территории

Для Важинского городского поселения разработана и согласована генеральная схема санитарной очистки территории, в соответствии с Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21 августа 2003 г. № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации».

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена «Санитарными правилами содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88).

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты, пляжи.

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий. К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, собираемые в неканализованных зданиях. Помимо бытовых отходов на территории Важинского городского поселения образуются промышленные отходы, отходы агропромышленного комплекса, биологические отходы, отходов лечебно-профилактических учреждений.

Согласно генеральной схеме санитарной очистки территории Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области, расчетное количество твердых бытовых отходов образовывающихся на территории поселения составляет 6987,94 м3/год, в том числе: ТБО жилищного фонда – 4837,30 м3/год, ТБО организаций и предприятий – 2150,64 м3/год. Прогнозируемое количество отходов на 2011-2026 гг. представлено в таблицеТаблица 5.5.1.

Таблица 5.5.1

Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории Важинского городского поселения

| Год | Всего ТБО населения, м3 | Всего КГО населения, м3 | ТБО организаций и учреждений, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 4943,41 | 494,34 | 2118,60 |
| 2013 | 5050,88 | 505,09 | 2164,66 |
| 2016 | 5213,88 | 521,39 | 2234,52 |
| 2021 | 5516,98 | 551,70 | 2364,42 |
| 2026 | 5842,25 | 584,23 | 2503,82 |

Контроль за санитарным содержанием территорий населенных мест осуществляется администрацией Важинского городского поселения (согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 14).

Ответственность за организацию сбора и удаления твердых бытовых отходов, от жилищного фонда возложена на администрацию Важинского городского поселения.

Сбор и вывоз бытовых отходов от домовладений осуществляет МУП «Важинское жилищно-коммунальное хозяйство» (реквизиты: Ленинградская область, Подпорожский район, г. п. Важины, ул. Школьная, д. 6, тел. 8-(813)-65-71-366).

Твердые бытовые отходы. Система сбора и вывоза бытовых отходов от населения – контейнерная и бесконтейнерная. Не все население Важинского городского поселения охвачено организованной системой сбора и вывоза отходов. На территории поселения при бесконтейнерной системе используются мусорные ямы, из которых отходы вывозятся с периодичностью 2 – 3 раза в неделю, данная система сбора отходов не отвечает требованиям СанПиН 42-128-4690-88.

В таблице Таблица 5.5.2 приведена периодичность удаления отходов с территории поселения.

Таблица 5.5.2

Периодичность удаления ТБО

| Наименование объекта | Периодичность удаления |
| --- | --- |
|  | Крупногабарит-ные отходы | Жидкие бытовые отходы | Твердые бытовые отходы |
|  |  |  | контейнерная система сбора | бесконтейнер-ная система сбора |
| Благоустроенный жилой фонд | 2-3 раза в неделю | - | ежедневно | 2-3 раза в неделю |
| Неблагоустроенный жилой фонд | 2-3 раза в неделю | 1 раз в неделю | ежедневно | 2-3 раза в неделю |
| Частный сектор неблагоустроенный | - |  |  |  |

Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В соответствии c СанПиН 42-128-4690-88 срок хранения отходов в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз).

Периодичность удаления отходов ТБО не соответствует Санитарным правилам содержания населенных мест: СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2.

В таблице

Таблица 5.5.3 приведен перечень и характеристики контейнерных площадок на территории Важинского городского поселения для сбора ТБО.

Таблица 5.5.3

Характеристика контейнерных площадок для сбора ТБО

| № п/п | Населенный пункт | Адрес | Кол-во установленных контейнеров, шт. | Объем каждого из установленных контейнеров, м3 | Наличие водонепроницаемого покрытия | Наличие ограждения | Периодичность уборки | Требуется ли ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) |
| 1 | г.п. Важины | ул. Осташева, д. 10, 14 | 3 | 5 | бетон | сетка | ежедневно | нет |
| 2 |  | ул. Школьная | 2 | 5 | бетон | сетка | ежедневно | нет |
| 3 |  | ул. Новопоселковая | 2 | 5 | нет | нет | ежедневно | да |
| 4 |  | ул. Механизаторов | 2 | 5 | нет | нет | ежедневно | да |
| 5 |  | ул. Боровая | 1 | 5 | нет | нет | ежедневно | да |
| Всего | 10 |  |  |  |  |  |

Места для сбора ТБО не соответствуют СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.1.3. На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и огражденной.

Для вывоза твердых бытовых отходов применяется спецтехника. Мощности имеющегося спецавтопарка в части вывоза ТБО от населения при существующей системе достаточно.

Вывоз крупногабаритных отходов (КГО) от населения осуществляется по мере накопления спецавтотранспортом ГАЗ-53. Временное накопление КГО осуществляется на контейнерных площадках рядом с контейнерами для сбора ТБО. Удаление КГО из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю п. 2.2.9. СанПиН 42-128-4690-88.

Организации и учреждения имеют договоры на вывоз твердых бытовых отходов. Сбор и вывоз осуществляет ООО «Ресурс». Вывоз осуществляется на лицензированный полигон отходов.

На территории Важинского городского поселения используется один способ обезвреживания ТБО – путем захоронения на полигоне.

Твердые бытовые отходы от населения и организаций вывозятся на свалку ЗАО «Важинский гравийно-щебеночный завод», расположенную на следующих расстояниях от населенных пунктов:

- г.п. Важины – 4,5 км;

- дер. Гришино – 17,5 км;

- дер. Заозерье – 30 км;

- дер. Купецкое – 1,0 км;

- дер. Курпово – 1,5 км;

- дер. Согиницы – 15,5 км;

- дер. Ульино – 3,5 км;

- дер. Усланка – 11 км.

ЗАО «Важинский гравийно-щебеночный» имеет лицензию от 30 июля 2009 г. № ОТ-19-000127 (78) на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов. Место осуществления лицензированного вида деятельности – месторождение «Граждановское» Подпорожского лесничества Важинского участкового лесничества, 100 квартал. Объект внесен в государственный реестр объектов размещения отходов. Класс опасности принимаемых отходов — 4, 5 (сторонние отходы). Опасные свойства отходов — экотоксичность. Срок действия лицензии — до 30 июля 2014 г.

Система приема вторичного сырья в Важинском городском поселении отсутствует.

Уборка территории. Ответственность за уборку территории несет администрация Важинского городского поселения.

Спецавтотранспорт для летней и зимней механизированной уборки территорий Важинского городского поселения отсутствует.

Ручную уборку внутридворовых территорий осуществляют дворники в количестве 5 человек.

Снегосвалок, водозаправочных пунктов и пескобазы – нет.

Жидкие бытовые отходы. Централизованной системой водоотведения частично обеспечен только г.п. Важины. Сточные воды поступают на очистные сооружения. Очищенные сточные воды отводятся в реку Свирь.

Жидкие отходы неблагоустроенного жилищного фонда накапливаются в выгребных ямах и вывозятся по графику 1 раз в неделю из неканализированного жилого фонда. Сбор и удаление жидких отходов неблагоустроенного жилищного фонда соответствует Санитарным правилам содержания населенных мест: п. 2.3 СанПиН 42-128-4690-88. Для сбора ЖБО в неканализированных домовладениях устраивают дворовые помойницы, которые следует очищать по мере заполнения, но не реже одного раза в полгода. Сбор, транспортировку и обезвреживание жидких отходов осуществляет МУП «Важинское ЖКХ». Собранные жидкие отходы вывозят на очистные сооружения находящиеся на территории г.п. Важины.

В индивидуальных жилых домах отсутствует централизованное коммунально-бытовое обслуживание. Сбор и удаление жидких отходов от частного сектора не организован.

Промышленные отходы вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Отходы производства, в основном отходы лесопиления (4 класса опасности), частично принимаются ПМУП «Комбинат благоустройства», с последующим складированием на городской свалке города Подпорожье. Другую часть отходов лесопиления принимает ООО «Экотех» для изготовления топливных гранул.

Отходы 1 и 2 класса опасности: отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные аккумуляторы и отработанные нефтепродукты, промышленные предприятия передают (доставляют) на переработку в специализированные лицензированные предприятия в Санкт-Петербурге. Ртутьсодержащие лампы сдаются в ООО «Меркурий». Отработанные аккумуляторы сдаются в ЗАО «Новые технологии», отработанные нефтепродукты в ЗАО «СПЭК».

Отходы лечебно-профилактических учреждений. Медицинские отходы на территории поселения образуются в Важинской врачебной амбулатории и Курповском фельдшерско-акушерском пункте, а также в медицинских кабинетах детских дошкольных учреждений, школах. Согласно СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений» все отходы здравоохранения разделяются по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности на пять классов опасности:

Класс А. Неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс Б. Опасные (рискованные) отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс В. Чрезвычайно опасные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Класс Г. Отходы лечебно-профилактических учреждений, по составу близкие к промышленным.

Класс Д. Радиоактивные отходы лечебно-профилактических учреждений.

Данные о количестве и способах обезвреживания и утилизации медицинских отходов, образующихся на территории поселения, отсутствуют.

Навозохранилища. На территории Важинского городского поселения располагаются две животноводческие фермы.

Навозохранилища полевые расположены на территории:

- ЗАО «Подпорожское» на территории животноводческой фермы КРС у дер. Курпово вместимостью 1000 т.;

- ЗАО «Подпорожское» на территории животноводческой фермы КРС у дер. Купецкое вместимостью 500 т.

Биологические отходы. По данным ГУЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского муниципальных районов Ленинградской области» на территории Важинского городского поселения расположена 1 земляная яма, предназначенная для захоронения биологических отходов (таблица Таблица 5.5.4).

Таблица 5.5.4

Объекты захоронения биологических отходов

| № п/п | Наименование хозяйства | Местоположение | Год ввода в эксплуатацию, дата последнего захоронения | Тип объекта захоронения | Состояние объекта захоронения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Подпорожское» | Важинское городское поселение, дер. Курпово | 1980/2010 | Земляная яма | В аварийном состоянии, не соответствует ВСП |

Кладбища

На территории Важинского городского поселения расположено 4 кладбища, три из которых закрыты.

Местоположение общественных (гражданских) кладбищ с указанием площади и возможности дальнейшего захоронения приведены в таблице

Таблица 5.5.5.

Таблица 5.5.5

Сведения о кладбищах, расположенных на территории Важинского городского поселения, на 01.10.2010 г.

| № п/п | Местоположение кладбища | Год ввода/год закрытия | Площадь, га | Наличие площадей для дальнейшего захоронения | Захоронение производится/не производится |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Важины | 1989/ | 4,0 | да | производится |
| 2 | дер. Заозерье | 1850/ | 0,48 | кладбище закрыто | не производится |
| 3 | дер. Курпово | нет данных | 1 | кладбище закрыто | не производится |
| 4 | дер. Согиницы | 1696/ | 0,3 | кладбище закрыто | не производится |

Действующее кладбище распложено на земельном участке, примыкающем к г.п. Важины, на землях сельскохозяйственного назначения.

Основные проблемы и недостатки системы санитарной очистки Важинского городского поселения:

- Система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям по ряду пунктов:

  - Периодичность вывоза ТБО не соответствует требованиям п. 2.2.1 СанПиН 42-128-4690-88 (срок хранения ТБО в теплое время года при температуре свыше + 5° не более одних суток);

  - Сбор и вывоз КГО от населения не организован;

  - Места для сбора ТБО и КГО не соответствуют требованиями СанПиН 42-128-4690-88;

  - Система удаления жидких отходов от частного сектора неблагоустроенного не организована.

- Система уличной уборки:

  - Плохое состояние дорожного покрытия, значительное количество дорог без усовершенствованного покрытия;

  - Отсутствуют спецавтотранспорт для уборки территорий.

- Необходим более полный охват объектов санитарной очистки организованной системой обращения с отходами.

- Не организован сбор и захоронение биологических отходов.

- Не организован сбор и обезвреживание медицинских отходов.

- Не решен вопрос о мусороудалении твердых и жидких бытовых отходов из частного сектора.

## Общая оценка экологической обстановки

На территории Важинского городского поселения в целом сложилась благоприятная экологическая обстановка.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются котельные, работающие на твердом топливе, печи частного сектора, автотранспорт, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Пунктов наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Важинского городского поселения нет. Отсутствие крупных предприятий, небольшое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также благоприятные климатические условия для рассеивания примесей, позволяют оценить состояние атмосферного воздуха как благополучное, а степень загрязнения атмосферы – как низкую.

Поверхностные воды реки Свирь в районе г.п. Важины по гидрохимическим показателям (по УКИЗВ) можно оценить как слабо загрязненные.

Наибольший вклад в общую оценку степени загрязнения вносят ХПК, железо и медь. Также отмечаются превышения допустимых уровней по БПК5, марганцу, азоту нитритному, азоту аммонийному. Концентрация нефтепродуктов не выходит за пределы ПДК. В отдельных пробах обнаружены значащие концентрации 
α-ГХЦГ и γ-ГХЦГ. Значения pH в некоторых пробах не соответствует норме.

Основные источники загрязнения: неочищенные и недостаточно очищенные бытовые сточные воды, неочищенные поверхностные сточные воды, поступающие в реку с территорий населенных пунктов, промышленных, сельскохозяйственных предприятий и полей. Загрязненность воды в реке Свирь обусловлена в определенной степени природными факторами, главным образом тем, что в питании реки участвуют болотные воды, обогащенные органическими соединениями, гидроокислами железа и марганца.

Согласно докладам Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологической обстановке в Ленинградской области в 2009-2010 году большинство отобранных проб воды реки Свирь по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам, по содержанию общих и термотолерантных колиформных бактерий (ОКБ и ТКБ). По санитарно-химическим показателям не соответствуют нормам около одной трети проб. По паразитологическим показателям все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

Подземные воды надежно защищены от загрязнения с поверхности. Все пробы, отобранные из источников (подземных) центрального водоснабжения соответствовали гигиеническим нормативам.

Подземные источники хозяйственно-бытового водоснабжения на территории г.п. Важины не имеют согласованных проектов ЗСО.

Грунтовые воды, хотя они совсем не защищены от поверхностного загрязнения, широко используются для децентрализованного водоснабжения и эксплуатируются в многочисленных родниках, колодцах и скважинах.

По оценке качества воды из источников децентрализованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям Подпорожский муниципальный район не упоминается среди тех муниципальных районов Ленинградской области, где ситуация в данном отношении является неблагополучной.

В границах поселения наблюдения за состоянием почв не проводятся, поэтому оценить уровень загрязненности почв не предоставляется возможным.

Однако следует отметить, что рассматриваемая территория не входит в зоны потенциального риска химического загрязнения почв (данные информационно-аналитического сборника «Охрана окружающей среды, обеспечение экологической и радиационной безопасности в Ленинградской области» за 2006-2007 гг). Тем не менее, в целом Подпорожский район относится к районом с повышенной степенью суммарного загрязнения. Содержание тяжелых металлов в почве оценивается как околофоновое.

По данным государственных докладов «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Ленинградской области» в Подпорожском районе в 2007 – 2010 гг. все пробы почв в селитебной зоне соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно химическим показателям и по содержанию тяжелых металлов. Выявлены пробы, не отвечающие нормативам по микробиологическим показателям и гигиеническим нормативам по паразитологическим показателям.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения на территории Важинского городского поселения территории являются железные дороги, автомобильные дороги, промышленные (деревообрабатывающие) предприятия, базовые станции сотовой связи. Для уменьшения негативного влияния физических факторов на окружающую среду и населения создаются санитарные разрывы и санитарно-защитные полосы.

Уровни плотности потока энергии (ППЭ) от базовых станций сотовой связи значительно ниже предельно допустимых уровней (ПДУ) ППЭ для населения.

По данным комитета по природным ресурсам Ленинградской области радиационный фон на территории Подпорожского муниципального района Ленинградской области находится в пределах колебаний естественного фона и в среднем составляет 0,15 – 0,20 мкЗв/час.

Для Важинского городского поселения разработана генеральная схема очистки территории. В настоящее время санитарная очистка территории имеет ряд недостатков. Так система сбора и вывоза отходов потребления не полностью отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям. Не организована система удаления ТБО и ЖБО от неблагоустроенного частного сектора. Не организована система уличной уборки. Не организован сбор и захоронение биологических отходов. Не организован сбор и обезвреживание медицинских отходов. Разработанная генеральная схема позволяет организовать процесс обращения с отходами и очистки территории, организовать систему учета и контроля, обеспечить рациональное природопользование и ресурсоэнергосбережение.

# КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

## Оценка инженерно-строительных условий

В ходе проведенного анализа инженерно-строительных условий и современного использования территории Важинского городского поселения были выявлены территории наиболее благоприятные для строительства:

- равнинные территории в центральной части Важинского городского поселения, тянущиеся с севера на юг вдоль правого и левого берегов реки Важинка, ограниченные с запада границами поселения и территориями с холмистым рельефом; с востока – холмистым рельефом характерным для Олонецкого ландшафта.

По сочетанию инженерно-геологических и гидрогеологических особенностей на территории г.п. Важины выделено 3 инженерно-геологических района:

- Район 1 – благоприятный для строительства,

- Район 2 – условно благоприятный район для строительства,

- Район 3 – неблагоприятный для строительства.

Оценка территории Важинского городского поселения и г.п. Важины по степени благоприятности для строительства представлены на «Схеме с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий» (ГП 02-07.12).

## Оценка рекреационного и туристического потенциала

Рекреация – восстановление здоровья и трудоспособности человека путем отдыха на лоне природы или во время туристической поездки, связанной с посещением национальных парков, архитектурных и исторических памятников.

По данным комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области для Подпорожского муниципального района перспективными являются следующие виды туризма:

- культурный (культурно-познавательный, паломнический, этнографический, событийный).

- природно-ориентированный (рекреационный, водный, экологический, сельский, охота-рыбалка)

Культурный туризм:

Культурно-познавательный – туризм в целях ознакомления и познания культурного наследия различных стран и народов и удовлетворение любознательности других познавательных интересов (экскурсионный).

Паломнический – поездки к святым местам.

Событийный  – широкий спектр туристских поездок, которые организуются для посещения ярмарок, выставок, фестивалей, спортивных соревнований и т.д.

Природно-ориентированный туризм:

Водный – специальные категорийные походы, предусматривающие сплав по рекам, прохождение озер или других водоемов

Пешеходный – специальные категорийные походы, маршруты которых прокладываются по равнине или в предгорьях, невысоких горах, практически в любых районах.

Экологический – туризм, ориентированный на прямое использование более или менее «дикой» природы как среды обитания туристов и целей путешествия на основе внедрения экологических технологий во все компоненты тура.

Рекреационный, лечебно-оздоровительный – поездки с целью отдыха, оздоровления и лечения, восстановления и развития физических, психических и эмоциональных сил человека.

Сельский – рекреационные путешествия в сельскую местность как реакция на экологическое давление в городах.

Возможности развития того или иного вида туризма и рекреации определятся наличием у территории характерной ресурсной базы. Анализ рекреационного и туристического потенциала Важинского городского поселения приведен в таблице Таблица 6.2.1.

Таблица 6.2.1

Анализ рекреационного и туристического потенциала Важинского городского поселения

| Ресурсы | Предпосылки развития | Виды туризма и рекреационной деятельности, возможности развития |
| --- | --- | --- |
| Климатические условия | Благоприятные климатические условия 40-50 дней в летний период, 110-120 дней в зимний период | Организация любых видов зимнего и летнего отдыха по климатическим характеристикам территория пригодна для организации зимних и летних видов туризма и отдыха |
| Геоморфологическое строение | Равнинная местность, пригодная для строительства, организации туристических дорожек | Развитие стационарного и передвижного туризма строительство капитальных объектов туризма и туристической инфраструктуры – баз отдыха, охотничьих хозяйств, детских оздоровительных лагерей, организация пеших, велосипедных маршрутов |
| Ландшафт | Эстетическая ценность природных естественных ландшафтов | Развитие природно-ориентированного туризма развитие экологических видов туризма на территории естественных ландшафтов между рекой Важинка (дер. Согиницы) и озером Вачозеро |
| Лесные ресурсы | Наличие лесного фонда, в основном хвойных пород леса, пригодного для рекреационной деятельности | Развитие экологического туризма организация пеших туристических маршрутов, спортивных мероприятий, научно-познавательных мероприятий, организация мест массового отдыха населения |
| Водные ресурсы | Наличие судоходной реки - река Свирь – как части туристического маршрута «Санкт-Петербург – Валаам – Кижи – Санкт-Петербург», Наличие реки Важинка, пригодной для рекреационного освоения, Наличия крупного озера - озеро Вачозеро, пригодного для рекреационного освоения | Развитие водного туризма; организация стоянки маломерных судов, организации водного сплавного маршрута по реке Важинка, строительство оздоровительных лагерей и баз отдыха на берегу озера Вачозеро, организация мест массового отдыха населения на берегах водных объектов |
| Объекты животного мира | Наличие охотничьих видов животных, Организованные охотничьи угодья | Развитие охоты и рыбалки, организация охотничьих хозяйств, охотничьих домов и пр. инфраструктуры |
| Объекты культурного наследия | Расположение на территории значительного количества объектов культурного наследия – памятников деревянного зодчества | Развитие культурно-познавательного туризма организация туристических маршрутов в рамках туристического маршрута «Малое серебряное кольцо» с посещением объектов культурного наследия, создание объектов туристической инфраструктуры и дорожного сервиса |
| Другие объекты туристического интереса | дер. Согиницы, Гришино, Заозерье, находящихся в удалении от крупных городов на берегах водоемов реки Важинка и озера Вачозеро. Территория, где расположены деревни, характеризуется красивыми пейзажами, чистотой воздуха и пр. | Развитие сельского туризма, экологического туризма вовлечение населения деревень в сферу туризма организация гостевых сельских домов развитие объектов общественного питания на базе гостевых сельских домов и личного подсобного хозяйства |
| Транспортная доступность | Наличие автодороги регионального значения Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово | Развитие всех перечисленных видов туризма организация единого пространственного туристического комплекса на территории поселения на основе автомобильной дороги |

Оценив всю совокупность рекреационных ресурсов Важинского городского поселения и возможности развития различных видов туризма и рекреации, а также их пространственную характеристику, можно выделить зону наиболее благоприятную для развития рекреации и создания туристических объектов.

Основным каркасом туристического комплекса может служить автомобильная дорога регионального значения Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово. Дорога начинается и заканчивается у Верхне-Свирской ГЭС на реке Свирь. По территории Важинского поселения дорога проходит мимо г.п. Важины через дер. Купецкое и Ульино и вдоль реки Важинка до дер. Согиницы и Гришино, поворачивая на восток до дер. Заозерье. Наличие на территории объектов культурного наследия делает возможным организацию здесь туристических маршрутов. На основе каркаса возможно создать единый туристический комплекс, включающий автомобильный маршрут по объектам культурного наследия на территории Важинского городского поселения и Подпорожского городского поселения.

Территория к северу от г.п. Важины, расположенная между озером Вачозеро (дер. Заозерье) и рекой Важинка (в районе дер. Гришино и Согиницы) – Согиницкая зона, пригодна для развития природно-ориентированного, экологического туризма. Зона, непосредственно примыкающая к озеру Вачозеро, пригодна для строительства и развития объектов туризма и рекреации, строительства баз отдыха, баз охотников и рыболовов.

Территории деревень Согиницы, Гришино, Заозерье и примыкающие к ним благоприятны для развития сельского туризма на базе гостевых домов.

В рамках развития водного туризма предлагается:

- на реке Свирь в границах г.п. Важины - организация стоянки маломерных судов,

- по реке Важинка – организация сплавного водного маршрута.

Для размещения мест массового отдыха населения наиболее благоприятна территория в г.п. Важины на берегу реки Важинка.

Оценка рекреационного потенциала территории Важинского городского поселения представлена на «Схеме с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий» (ГП 02-07.12), развитие объектов туризма и рекреации отображено на «Схеме размещения объектов туристического интереса и зон развития рекреационной деятельности» М 1:50 000 (ГП.02-08.12).

# Footnotes

По данным реестра нормализованных названий ранее существовавших географических объектов, зарегистрированных АГКГН на 18 ноября 2010 г., опубликованного на сайте www.rosreestr.ru. Далее по тексту употребляются наряду с существующими наименованиями географических объектов.

МКД – многоквартирный дом

Автолавка

Обслуживается ООО «Важинское жилищное хозяйство»

# Text boxes

Городские поселения

Сельское поселение

Важинское

Населенные пункты:

- г.п. Важины (АЦ)

- 7 сельских населенных пунктов

Площадь

106,58 тыс. га

Вознесенское

Населенные пункты:

- г.п. Вознесенье (АЦ)

- 9 сельских населенных пунктов

Площадь

172,2 тыс. га

Подпорожское

Населенные пункты:

- г. Подпорожье (АЦ)

- 13 сельских населенных пунктов

Площадь

202,5 тыс. га

Подпорожский муниципальный район

Административный центр (АЦ) — г. Подпорожье

Винницкое

Населенные пункты:

- с. Винницы (АЦ)

- 37 иных сельских населенных пунктов

Площадь

289,1 тыс. га

Никольское

Населенные пункты:

- г.п. Никольский

(АЦ)

- 1 сельский населенный пункт

Площадь

2,35 тыс. га