ООО «Агентство регионального развития»

Муниципальный контракт № 1/2011от 17.01.2011 г.

Заказчик: администрация Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

Инв. № ПЗ.02-02.12

Проект генерального плана

Важинского городского поселения

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области

Материалы по обоснованию проекта

Том I

Часть 1

«Обоснование проектных решений»

Генеральный директор							   Федотов В.А.

Главный архитектор проекта							Ваха Г.И.

Санкт-Петербург - Важины

Содержание:

1	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	4

1.1	Территориальное планирование Важинского городского поселения осуществляется в целях:	4

1.2	Задачи территориального планирования Важинского городского поселения:	4

2	ЭТАПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

3	АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	7

3.1	Анализ действующих целевых и региональных и муниципальных программ в области строительства, реконструкции и развития объектов капитального строительства на территории Важинского городского поселения	7

3.2	Анализ консолидированного бюджета Важинского городского поселения за 2009-2010 гг.	14

3.2.1	Доходы бюджета	18

3.2.2	Расходы бюджета	19

3.3	Анализ законодательства Российской Федерации в области организации местного самоуправления	23

3.4	Решения схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района Ленинградской области применительно к территории Важинского городского поселения	28

3.4.1	Развитие системы расселения	28

3.4.2	Развитие промышленности	29

3.4.3	Развитие сельского хозяйства	29

3.4.4	Развитие туризма и рекреации	29

3.4.5	Развитие транспортной инфраструктуры	30

3.4.6	Развитие жилищного строительства	30

3.4.7	Развитие социальной инфраструктуры	31

3.4.8	Развитие инженерной инфраструктуры	31

3.5	Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации	33

4	ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВАЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	47

4.1	Развитие экономики Важинского городского поселения	50

4.1.1	Промышленность	50

4.1.2	Сельское хозяйство	51

4.1.3	Туризм и рекреация	51

4.2	Прогноз изменения численности населения	55

4.3	Развитие жилищного строительства	57

4.4	Развитие объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения	60

4.4.1	Развитие системы образования	60

4.4.2	Развитие системы здравоохранения	61

4.4.3	Развитие сети учреждений культуры	63

4.4.4	Развитие физической культуры и спорта	65

4.4.5	Социальная защита населения	66

4.4.6	Развитие сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения	67

5	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	70

5.1	Планировочная структура Важинского городского поселения	72

5.2	Планируемые границы населенных пунктов	74

5.3	Функциональное зонирование территории	76

6	ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	79

6.1	Жилищное строительство	79

6.2	Социальная инфраструктура	82

6.3	Развитие транспортной инфраструктуры	84

6.4	Развитие инженерной инфраструктуры	88

6.4.1	Развитие системы электроснабжения	88

6.4.2	Развитие системы теплоснабжения	90

6.4.3	Развитие системы газоснабжения	91

6.4.4	Развитие системы водоснабжения и водоотведения	92

6.5	Решения по охране окружающей среды	97

6.5.1	Охрана атмосферного воздуха	97

6.5.2	Охрана водных ресурсов	98

6.5.3	Охрана почв	99

6.5.4	Санитарная очистка территории	99

6.6	Охрана объектов культурного наследия	102

6.7	Укрупненный расчет ориентировочной стоимости реализации мероприятий проекта генерального плана	104

7	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ	107

8	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВАЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	111

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

## Территориальное планирование Важинского городского поселения осуществляется в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории Важинского городского поселения, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- реализация программ и планов социально-экономического развития Подпорожского муниципального района и Важинского городского поселения посредством территориальной привязки планируемых мероприятий,

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур городского поселения, размещение объектов капитального строительства с учетом расчетной численности населения, развития системы расселения и прогнозируемыми показателями социально-экономического развития городского поселения,

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ленинградской области, Подпорожского муниципального района и Важинского городского поселения;

## Задачи территориального планирования Важинского городского поселения:

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Важинского городского поселения,

- стабилизация численности населения, сокращения миграционного оттока населения из поселения,

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и предпринимательства, торговли, туризма и отдыха,

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры,

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию инженерной инфраструктуры,

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры,

- обеспечение экологически благоприятной окружающей среды и сохранение природно-ресурсного потенциала территории,

- обеспечение инвалидов равных с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации;

- создание условий для обеспечения доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации;

в области развития жилищного строительства:

- ликвидация аварийного жилищного фонда,

- определение площадок нового жилищного строительства,

- определение структуры нового жилищного строительства,

- повышение жилищной обеспеченности населения, проживающего на территории Важинского городского поселения до 29,3 м2 на чел. на 1 очередь, 31,2 м2 на чел. на расчетный срок;

в области развития функционально-планировочной структуры территории:

- обеспечение реализации основных направлений социально-экономического развития городского поселения посредствам функционального зонирования территории поселения,

- обеспечение рациональной планировочной структуры территории городского поселения с учетом снижения техногенной нагрузки на окружающую среду,

- планировочное развитие административного центра поселения - г.п. Важины, как центра социального и бытового обслуживания всего населения поселения;

развитие транспортной инфраструктуры:

- увеличение общей протяженности улично-дорожной сети;

- увеличение протяженности улиц и дорог с твердым покрытием;

- формирование транспортной инфраструктуры, соответствующей потребностям экономики и населения городского поселения;

развитие инженерной инфраструктуры:

водоснабжение и водоотведение:

- строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения для обеспечения надежности водоснабжения потребителей в центральной и восточной частях г.п. Важины, обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением новой многоквартирной жилой застройки;

- увеличение производительности канализационных очистных сооружений – 1,0 тыс. м3 в сутки;

электроснабжение

- обеспечение уровня электропотребления на коммунально-бытовые нужды до 4 155 кВт·ч на 1 чел. в год;

- обеспечение надежности электроснабжения потребителей Важинского городского поселения, обеспечение электричеством новой жилой застройки

теплоснабжение и газоснабжение

- перевод муниципальной котельной на газ,

- строительство и реконструкция сетей и сооружений теплоснабжения для обеспечения надежным централизованным теплоснабжением коммунально-бытовых потребителей, в т.ч. потребителей новой многоквартирной жилой застройки;

развитие производственного комплекса:

- размещение объектов промышленного производства на территории городского поселения (реконструкция и расширение существующих, строительство новых предприятий);

развитие системы информатизации и связи:

- обеспечение населения услугами связи;

развитие социальной инфраструктуры и иных объектов обслуживания:

- достижение нормативных показателей обеспеченности населения услугами учреждений культуры, физической культуры и спорта,

- строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики;

развитие туризма и рекреации:

- создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и обустройство мест массового отдыха населения,

- создание условий для размещения современной инфраструктуры отдыха и туризма, обеспечивающей возможности использования рекреационного потенциала территории;

охраны окружающей среды и природных ресурсов:

- организацию санитарной очистки территории,

- сохранение и улучшение качества окружающей среды территории городского поселения;

сохранение объектов культурного наследия:

- учёт проектов зон охраны объектов культурного наследия и соблюдение его регламентов при осуществлении градостроительной деятельности;

предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности:

- размещение объектов пожарной безопасности,

- осуществление надзора за состоянием опасных производственных объектов,  инженерными сооружениями.

# ЭТАПЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Этапы территориального планирования Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области:

- I этап (1 очередь строительства) – до 2020 г,

- II этап (Расчетный срок строительства) – до 2030 г.

Следует отметить, что датой окончания этапа будет являться дата выполнения всех мероприятий запланированных для этого этапа.

# АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В процессе разработки проекта генерального плана Важинского городского поселения был проведен анализ по следующим направлениям:

- действующее законодательство в области организации местного самоуправления;

- ранее разработанная градостроительная документация для территорий Важинского городского поселения и Подпорожского муниципального района;

- долгосрочные документы социально-экономического планирования Подпорожского муниципального района;

- действующие федеральные, региональные и муниципальные долгосрочные целевые программы;

- консолидированный бюджет Важинского городского поселения.

## Анализ действующих целевых и региональных и муниципальных программ в области строительства, реконструкции и развития объектов капитального строительства на территории Важинского городского поселения

На территории Важинского городского поселения реализуются следующие федеральные, региональные и муниципальные программы:

Долгосрочная целевая программа «Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области в 2009-2011 гг.», утв. постановлением Правительства Ленинградской области от 30 июля 2009 г. № 237.

В рамках программы планировалось проведение следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 110 м от котельной № 19 между узлами дома № 7 и дома № 5 по ул. Осташева, г.п. Важины,

- Капитальный ремонт теплотрассы от котельной № 19; замена трубопроводов протяженностью 30 м и теплового узла в доме № 14 по ул. Осташева, г. п. Важины,

- Капитальный ремонт тепловых сетей протяженностью 410 м от котельной № 19 между узлами УТ-2/1 и УТ-2/2 по ул. Осташева, дом № 10, г.п. Важины

- Капитальный ремонт наружных сетей теплотрассы протяженностью 130 м от котельной № 19 между УТ-7/1 и УТ-8; УТ-8 и теплоузлом дома № 7-а по ул. Школьной; УТ-8 и Т-8/1; УТ-8/1 и теплоузлом дома № 8 по ул. Осташева, г. п. Важины

Объем финансирования мероприятий, проводимых на территории Важинского городского поселения, составил 2 515,1 тыс. руб., в т.ч. средства:

- областного бюджета – 1 584,5 тыс. руб.,

- местного бюджета – 251,5 тыс. руб.,

- прочих источников (средства предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства) – 679,1 тыс. руб.

Проведение мероприятий программы на территории Важинского городского поселения завершены в 2010 г. В общей сложности, отремонтировано 680 м тепловых сетей.

План мероприятий программы социально-экономического развития Подпорожского муниципального района на 2011 год, утв. решением совета депутатов Подпорожского муниципального района от 25 февраля 2011 г. № 114

План мероприятий на 2011 год в рамках реализации программы социально-экономического развития Подпорожского муниципального района на 2008-2012 гг. на территории Важинского городского поселения предполагает проведение следующих мероприятий:

- Завершение мероприятий региональных и муниципальных программ, намеченных на 2011 год,

- Выполнение мероприятий по газификации г.п. Важины,

- Выделение земельного участка под строительство АЗС в г.п. Важины,

- Ремонт средней общеобразовательной школы № 6 в г.п. Важины,

- Благоустройство и ремонт уличного освещения в г.п. Важины,

- Строительство причалов в г.п. Важины (левый берег реки Свири).

Общая сумма средств на выполнение мероприятий плана на территории Важинского городского поселения составляет 53 261,0 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет – 7 761,0 тыс. руб.

Перечень мероприятий по капитальному строительству, в рамках плана мероприятий программы социально-экономического развития Подпорожского муниципального района на 2011 год, на территории Важинского городского поселения, представлен в таблицеТаблица 3.1.1.

Адресная целевая программа «Строительство, реконструкция жилья и объектов социальной сферы на территории МО «Подпорожский муниципальный район» на 2011-2013 гг.», утв. советом депутатов Подпорожского муниципального района от 30 ноября 2010 г. № 102

Основанием разработки программы являются Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 г., Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Градостроительный кодекс Российской Федерации, адресные программы строительства, реконструкции жилья и объектов социальной сферы на территории городских и сельского поселений Подпорожского муниципального района Ленинградской области, Программы: «Расселение аварийного и ветхого жилищного фонда», «Обеспечение жильем молодых семей», «Малоэтажное жилищное строительство» и др.

Основные цели программы:

- ообеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- ообеспечение жильем граждан по программам:

  - «Обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде»;

  - «Обеспечение жильем некоторых категорий граждан, принятых на учет до 1 января 2005 г.»;

  - «Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, принятых на учет после 1 января 2009 г.»

  - «Обеспечение жильем молодых семей»;

  - «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»;

  - «Развитие АПК»;

  - «Малоэтажное жилищное строительство на территории МО «Подпорожский муниципальный район» на 2011-2014 г.

- обеспечение комплексного подхода к решению проблем ликвидации аварийного жилищного фонда;

- подготовка градостроительной документации;

- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.

- создание условий для полноценной жизни населения их отдыха, развитие физической культуры и спорта. Строительство новых объектов социальной сферы и реконструкция существующих объектов.

Объем финансирования составляет 2 652 502,9 тыс. руб., из них:

- федеральный бюджет – 691 346,6 тыс. руб.,

- областной бюджет – 1 548 799 тыс. руб.,

- местный бюджет – 412 357,3 тыс. руб.

В рамках программы планируется:

- улучшение жилищных условий граждан.

- снос аварийных жилых домов.

- ообеспечение увеличения объемов жилищного строительства. Дополнительный ввод жилья в результате реализации программы.

- развитие первичного рынка жилья.

- подготовка документов территориального планирования.

- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой.

- создание условий для полноценной жизни населения их отдыха, развитие физической культуры и спорта.

- строительство новых объектов социальной сферы и реконструкция существующих объектов.

Список мероприятий по капитальному строительству, планируемых в рамках реализации программы на территории Важинского городского поселения, представлен в таблицеТаблица 3.1.1.

Муниципальная долгосрочная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2007-2011 годы», утв. решением совета депутатов Подпорожского муниципального района от 30 октября 2007 г. № 175

Основание разработки программы: Федеральная подпрограмма «Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда», входящая в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденная Правительством Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. № 675 (с изменениями на 11 сентября 2006 года), Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Цель реализации программы - переселение граждан из аварийного жилищного фонда в жилые помещения, отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором предоставляется жилые помещения.

В рамках реализации программы на территории Важинского городского поселения в 2010 году предусматривалось переселение жителей 8 аварийных жилых домов (общее число квартир - 52) в новый муниципальный жилищный фонд, потребность в площади жилого фонда составили 1 978,8 м2.

Сметная стоимость строительства 1 м2 жилых помещений составила 30,0 тыс. руб. Расходы на строительство муниципального фонда составили 59 364,1 тыс. руб., в т.ч. средства:

- Фонда – 53 374,2 тыс. руб.,

- Областного бюджета – 4 791,9 тыс. руб.,

- Местного бюджета – 1 197,9 тыс. руб.

В результате реализации программы был построен 59-квартирный дом по адресу: г.п. Важины, ул. Трифанова, д. 8а, общей жилой площадью 2 412 м2.

Дальнейшая ликвидации аварийного жилищного фонда и переселение проживающих в нем граждан, будет проводиться в рамках программы «Строительство, реконструкция жилья и объектов социальной сферы на территории МО «Подпорожский муниципальный район» на 2011-2013 гг.», утв. советом депутатов Подпорожского муниципального района от 30 ноября 2010 г. № 102.

Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2011 г.», утв. постановлением администрации Важинского городского поселения от 5 мая 2011 г. № 53

Основанием разработки программы является Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках программы планируется проведение следующих мероприятий:

- ремонт внутренних инженерных сетей

- ремонт подвальных помещений

В результате реализации программы будет отремонтировано 2 многоквартирных дома общей площадью 4 871,8 м2.

Общий объем финансирования программы на территории Важинского городского поселения на период 2011 г. составляет - 2 371,4 тыс. руб., из них:

- средства Фонда – 1 063,0 тыс. руб.,

- областного бюджета - 797,3 тыс. руб.,

- местного бюджета - 274,0 тыс. руб.,

- средства собственников помещений – 2 37,1 тыс. руб.

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2011 - 2015 годы», утв. постановлением администрации Важинского городского поселения от 24 июня 2011 года. № 96

Основными задачами программы являются:

  - Предоставление участникам программы муниципальной поддержки на приобретение (строительство) жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным кредитам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

  - Предоставление дополнительной муниципальной поддержки в случае рождения (усыновления) детей участникам жилищных мероприятий целевых программ, реализуемых в муниципальном образовании, для погашения части расходов, связанных со строительством (приобретением) жилого помещения, в том числе на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья или на оплату части выкупной цены жилья, предоставленного по договору найма жилого помещения.

  - Создание между органами местного самоуправления, кредитными и иными организациями механизма взаимодействия, обеспечивающего для граждан строительство (приобретение) жилье на доступных условиях.

Общая сумма расходов местного бюджета на реализацию мероприятий программы составит – 4 296,0 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 год – 806,0 тыс. руб.,

- 2012 год – 840,0 тыс. руб.,

- 2013 год – 870,0 тыс. руб.,

- 2014 год – 880,0 тыс. руб.,

- 2015 год – 900,0 тыс. руб.

Муниципальная адресная программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов по многоквартирным домам, расположенных на территории муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2009- 2011г.г.», утв. постановлением администрации Важинского городского поселения от 9 апреля 2010 года № 37

Основанием для разработки программы является Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Основной целью программы является переход к отпуску коммунальных ресурсов (тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии) гражданам в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления коммунальных ресурсов по многоквартирным домам. Внедрение приборов учета приведет к экономии энергоресурсов, созданию условий для населения, позволяющих обеспечить оплату за фактически потребленные услуги.

В рамках программы планируется проведение следующих мероприятий:

- Проведение инвентаризации приборов учета, установленных в жилых зданиях

- Разработка программы установки приборов учета (график) с обоснованием очередности установки

- Определение типов, видов, схем установки приборов учета в соответствии с действующими нормативами и правилами

- Организация работы по согласованию проектов установки приборов

- Установка приборов учета:

  - коллективных (общедомовых) – 23 шт.

Общий объем финансирования программы составляет 3 974,0 тыс. руб., из них:

- средства Фонда – 25,0 тыс. руб.,

- областного бюджета – 295,0 тыс. руб.,

- местного бюджета – 1 809,0 тыс. руб.,

- средства собственников помещений - 1 845,0 тыс. руб.

В таблицеТаблица 3.1.1 приведены мероприятия по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, планируемые на территории Важинского городского поселения в рамках долгосрочных (региональных) и муниципальных целевых программ.

Таблица 3.1.1

Сведения о планируемых мероприятиях по строительству и реконструкции объектов капитального строительства на территории Важинского городского поселения в рамках региональных целевых программ

| Наименование программы | Планируемое мероприятие | Срок испол-нения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования, реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресная программа «Строительство, реконструкция жилья и объектов социальной сферы на территории МО «Подпорожский муниципальный район» на 2011–2013 годы» (утв. решением совета депутатов Подпорожского муниципального района от 30 ноября 2010 г. № 102) | Строительство жилищного фонда: 48-ми квартирный жилой дом (общей площадью 2 215 м²) по адресу: г.п. Важины, ул. Механизаторов, д. 11 | 2011 г. | 68 698,6 тыс. руб. | Федеральный бюджет - 61 828,7 тыс. руб.; Областной бюджет - 5 495,9 тыс. руб.; Местный бюджет - 1 374,0 тыс. руб. |
|  | Строительство жилищного фонда: 24-х квартирный жилой дом (общей площадью 1 102 м²) по адресу: г.п. Важины, ул. Сосновая, д. 5 | 2012 г. | 36 658,9 тыс. руб. | Федеральный бюджет - 32 993,1 тыс. руб.; Областной бюджет - 2 932,7 тыс. руб.; Местный бюджет - 733,1 тыс. руб. |
|  | Разработка ПСД для реконструкции МОУ СОШ № 6 (450 учащихся) в г.п. Важины | 2013 г. | 220 000 тыс. руб. ПСД – 8 000 тыс. руб. - областной бюджет | Областной бюджет - 176 000 тыс. руб. Местный бюджет - 44 000 тыс. руб. |
|  | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Важины | 2012–2013 гг. | 105 000 тыс. руб. | Областной бюджет - 84 000 тыс. руб.; Местный бюджет - 21 000 тыс. руб. |
|  | Строительство 20 индивидуальных жилых домов, площадью не менее 1 600 м2 | 2012-2013 гг. |  | Средства инвестора |
| План мероприятий программы социально-экономического развития МО «Подпорожский муниципальный район» на 2008–2012 год (утв. решением совета депутатов Подпорожского муниципального района от 25 февраля 2011 года № 114) | Разработка ПСД и строительство блок-модульной котельной № 19 в п.г. Важины | 2011 г. | 20 000 тыс. руб. |  |
|  | Разработка ПСД и строительство межпоселкового газопровода от г.п. Никольский до г.п. Важины | 2011 г. | 25 500 тыс. руб. | Областной бюджет |
|  | Прокладка водопровода Д-32 и установка трех колонок по ул. Трифанова, г.п. Важины | 2011 г. | 70 тыс. руб. | Местный бюджет |
|  | Прокладка теплотрасс по ул. Школьная, Новопоселковая, Осташева, Механизаторов, г.п. Важины | 2011 г. |  | Средства инвестора |
|  | Разработка проектно-сметной документации универсальной зоны отдыха в дер. Заозерье | 2011 г. | 2 000 тыс. руб. | Средства инвестора |
|  | Строительство причала на левом берегу реки Свирь в г.п. Важины | 2011 г. |  | Средства инвестора (ООО «Свирь Тимбер») |
|  | Выделение земельного участка под строительство АЗС в г.п. Важины | 2011 г. |  |  |

## Анализ консолидированного бюджета Важинского городского поселения за 2009-2010 гг.

Основные показатели бюджета Важинского городского поселения в 2009-2010 гг. представлены в таблице Таблица 3.2.1.

Таблица 3.2.1

Основные показатели бюджета за 2009-2010 гг.

| Основные показатели, тыс. руб. | 2009 год | 2010 год | % к 2009 году |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА | 31 368,7 | 84 751,8 | 270 |
| Собственные доходы бюджета, в т.ч. | 11 407,1 | 7 918,9 | 69 |
| Налоговые доходы | 3 816,5 | 4 449,4 | 117 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 4 147,5 | 3 402,1 | 82 |
| Доход от продажи земельных участков | 3 443,1 | 67,4 | 2 |
| Безвозмездные поступления | 19 346,0 | 75 925,2 | 392 |
| РАСХОДЫ БЮДЖЕТА | 30 475,8 | 88 828,1 | 291 |
| Дефицит /Профицит бюджета | 892,9 | -4 076,3 |  |
| Дефицит /Профицит бюджета к собственным доходам, % | 7 | -46 |  |

Доходы бюджета в 2010 году выросли в 2,7 раза по отношению к показателю 2009 года. В основном это произошло из-за роста безвозмездных поступлений из бюджетов всех уровней (рост в 3,9 раз по сравнению с показателем 2009 года).

Также за счет увеличения безвозмездных поступлений выросли расходы бюджета в 2,9 раз к уровню 2009 года.

При этом в 2010 году бюджет дефицитный (дефицит бюджета составил 4 076,3 тыс. руб.).

Состав доходов и расходов бюджета представлен в таблице Таблица 3.2.2.

Таблица 3.2.2

Доходы бюджета Важинского городского поселения, 2009-2010 гг.

| Доходы бюджета, тыс. руб. | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3 198,0 | 3 816,5 | 119,3 | 4 592,8 | 4 449,4 | 96,9 |
| Налоги на прибыль, доходы | 1 661,6 | 1 802,00 | 108,4 | 1 755,0 | 1 793,0 | 102,2 |
| Налог на доходы физ. лиц | 1 661,6 | 1 802,00 |  | 1 755,0 | 1 793,0 |  |
| Налог на имущество | 1 536,4 | 2 014,5 | 622,7 | 2 837,8 | 2 656,4 | 93,6 |
| Налог на имущество физ. лиц | 27,50 | 29,20 | 106,2 | 73,8 | 93,4 | 126,6 |
| Транспортный налог | 791,90 | 828,90 | 104,7 | 1 148,0 | 945,7 | 82,4 |
| Земельный налог | 710,00 | 1 138,80 | 160,4 | 1 600,0 | 1 596,0 | 99,8 |
| Госпошлина | 7,00 | 17,60 | 251,4 | 16,0 | 21,3 | 133,1 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 5 675,00 | 8 206,20 | 490,18 | 6 110,0 | 4 377,2 | 71,6 |
| Доход от использования имущества, находящегося в муниципальной или гос. собственности | 3 775,0 | 4 147,5 | 109,9 | 4 770,0 | 3 402,1 | 71,3 |
| Доход, получаемый в виде арендной платы или иной платы за передачу в возмездное пользование государственной или муниципальной собственности | 2 824,0 | 3 143,1 | 514,3 | 3 710,0 | 2 290,8 | 61,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 2 821,0 | 3 131,0 | 111,0 | 3 700,0 | 2 281,6 | 61,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов МСУ | 3,0 | 12,1 | 403,3 | 10,0 | 9,2 | 92,0 |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в гос. или муниципальной собственности | 951,0 | 1 004,4 | 105,6 | 1 060,0 | 1 111,3 | 104,8 |
| Платежи от гос. и муниципальных унитарных предприятий | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства | 600,0 | 560,3 | 93,4 | 620,0 | 610,2 | 98,4 |
| Доход от продажи материальных и нематериальных активов | 1 200,0 | 3 443,1 | 286,9 | 400,0 | 67,4 | 16,9 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 200,0 | 3 443,1 | 286,9 | 400,0 | 67,4 | 16,9 |
| Штрафы, санкции, возмещения ущерба | 0,00 | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| Прочие неналоговые доходы | 100,00 | 55,30 |  | 320,0 | 297,5 | 93,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 19 276,2 | 19 346,0 |  | 74 457,7 | 75 925,2 |  |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 19 276,2 | 19 346,0 | 100,4 | 74 357,7 | 75 925,2 | 102,1 |
| Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности | 12 224,90 | 12 224,90 | 100,0 | 9 627,4 | 9 627,4 | 100,0 |
| Субсидии на обеспечение жильем молодых семей | 1 001,70 | 1 001,70 | 100,0 | 0,0 | 1 567,5 |  |
| Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействию реформирования ЖКХ |  |  |  | 53 374,2 | 53 374,2 | 100,0 |
| Субсидии бюджетов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |  |  |  | 4 791,9 | 4 791,9 | 100,0 |
| Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 1 665,0 | 1 665,0 | 100,0 |  |  |  |
| Субсидии на осуществление капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда содействию реформирования ЖКХ | 1 996,6 | 1 996,5 | 100,0 | 3 172,0 | 3 172,0 | 100,0 |
| Субсидии на капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 419,0 | 419,0 | 100,0 | 188,0 | 188,0 | 100,0 |
| Прочие субсидии бюджета | 1 770,9 | 1 840,8 | 103,9 | 1 797,3 | 1 797,3 | 100,0 |
| Субсидии на комплектование книжных фондов | 33,4 | 33,4 |  |  |  |  |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета | 154,7 | 154,70 | 100,0 | 196,9 | 196,9 | 100,0 |
| Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты |  |  |  | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0 |
| Всего доходов | 28 149,2 | 31 368,7 | 111,4 | 85 060,5 | 84 751,8 | 99,6 |

| Расходы бюджета, тыс. руб. | 2009 год |  | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % исполнения | план | факт | % исполнения |
| Общегосударственные расходы | 4 240,40 | 4 238,60 | 100,0 | 3 987,1 | 3 943,2 | 98,9 |
| Функционирование местных администраций | 4 016,50 | 4 015,30 | 100,0 | 3 665,5 | 3 650,0 | 99,6 |
| Обслуживание муниципального долга |  |  |  | 30,0 | 2,8 | 9,3 |
| Проведение выборов и референдумов | 112,90 | 112,90 | 100,0 |  |  |  |
| Другие общегосударственные вопросы | 111,00 | 110,40 | 99,5 | 291,6 | 290,4 | 99,6 |
| Резервный фонд |  |  |  |  |  |  |
| Национальная оборона | 154,70 | 154,70 | 100,0 | 196,9 | 196,9 | 100,0 |
| Национальная безопасность | 20,0 | 19,8 | 99,0 | 80,0 | 74,1 | 92,6 |
| Национальная экономика | 71,10 | 71,10 | 100,0 | 1 246,0 | 1 246,0 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 71,10 | 71,10 | 100,0 | 1 246,0 | 1 246,0 | 100,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 18 432,3 | 18 431,2 | 100,0 | 78 248,4 | 76 882,7 | 98,3 |
| Жилищное хозяйство | 5 338,50 | 5 338,20 | 100,0 | 63 993,9 | 63 933,1 | 99,9 |
| Коммунальное хозяйство | 10 605,50 | 10 605,50 | 100,0 | 12 639,5 | 11 414,9 | 90,3 |
| Благоустройство | 2 488,30 | 2 487,50 | 100,0 | 1 615,0 | 1 534,7 | 95,0 |
| Образование | 15,00 | 15,00 | 100,0 |  |  |  |
| Культура, кинематография, средства массовой информации | 5 851,40 | 5 825,80 | 99,6 | 5 445,9 | 5 264,0 | 96,7 |
| Здравоохранение, физическая культура и спорт | 947,20 | 816,10 | 86,2 | 160,5 | 155,6 | 96,9 |
| Социальная политика | 1 967,40 | 903,50 | 45,9 | 1 129,6 | 1 065,6 | 94,3 |
| Всего расходов | 31 699,5 | 30 475,8 | 96,1 | 90 494,4 | 88 828,1 | 98,2 |

Доходы бюджета

План доходов местного бюджета на 2010 год составлял 85 060,5 тыс. руб. Фактическое исполнение бюджета составило 84 751,8 тыс. руб. или 99,6% от плана.

Структура доходов бюджета Важинского городского поселения за 2009-2010 гг. представлена в таблице Таблица 3.2.3.

Таблица 3.2.3

Структура доходов бюджета Важинского городского поселения, 2009-2010 гг.

| Основные статьи доходов бюджета | 2009 год, % | 2010 год, % |
| --- | --- | --- |
| Собственные доходы бюджета | 36,4 | 9,3 |
| Налоговые доходы | 12,2 | 5,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 5,7 | 2,1 |
| Налог на имущество физических лиц | 0,1 | 0,1 |
| Транспортный налог | 2,6 | 1,1 |
| Земельный налог | 3,6 | 1,9 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 13,2 | 4,0 |
| Доход от продажи земельных участков | 11,0 | 0,1 |
| Прочие неналоговые доходы | 0,3 | 1,1 |
| Безвозмездные поступления | 61,7 | 89,6 |
| в т.ч. на выравнивание бюджетной обеспеченности | 39,0 | 11,3 |
| Итого доходы бюджета | 100,0 | 100,0 |

Собственные доходы бюджета

Налоговые доходы:

Уровень налоговых доходов увеличился на 117 % по сравнению с 2009 годом и составил 4 449,4 тыс. руб. Фактическое исполнение налоговых поступлений составило 96,9 %.

Самым значимым в составе налоговых доходов бюджета поселения является налог на доходы физических лиц (41 % в структуре налоговых доходов). В 2010 году поступления налога на доходы составили 1 793,0 тыс. руб. (102,2 % к уровню запланированных поступлений).

На втором месте по объему поступлений земельный налог (36 %). В 2010 году объем поступлений составил 1 596,0 тыс. руб. (99,6 % к уровню запланированных поступлений).

Неналоговые доходы:

Объем поступления неналоговых доходов составил 4 377,2 тыс. руб., т.е. сократился в 2 раза по сравнению с поступлениями в 2009 году. Фактическое исполнение бюджета по неналоговым доходам составило 71,6 %. Такое сокращение доходов связано с уменьшением поступлений по арендной плате за земельные участки, собственность на которые не разграничена (поступления составили 2 281,6 тыс. руб., т.е. 61,7 % от запланированных).

Безвозмездные поступления

Общая сумма безвозмездных поступлений в 2010 году выросла в 3,9 раза и составила 75 925,0 тыс. руб. Безвозмездные поступления в структуре доходов местного бюджета выросли с 61,7 % до 89,6 % в 2010 году.

Суммы безвозмездных поступлений, выделенные бюджетами всех уровней и Фондом содействия реформирования ЖКХ, на реализацию долгосрочных муниципальных программ составили 34 17,3 тыс. руб. (18 % безвозмездных поступлений) в 2009 году и 63 093,6 тыс. руб. (84 % безвозмездных поступлений) в 2010 году.

Расходы бюджета

Расходы бюджета в 2010 году составили 88 828,1 тыс. руб. (уровень исполнения 98,2 %).

Структура расходов бюджета Важинского городского поселения в 2009-2010 гг. представлена в таблице Таблица 3.2.4.

Таблица 3.2.4

Структура расходов бюджета Важинского городского поселения, 2009-2010 гг.

| Основные статьи расходов бюджета | 2009 год, % | 2010 год, % |
| --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 13,9 | 4,4 |
| Национальная оборона | 0,5 | 0,2 |
| Национальная безопасность | 0,1 | 0,1 |
| Национальная экономика | 0,2 | 1,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 60,5 | 86,6 |
| Культура кинематография, СМИ | 19,1 | 5,9 |
| Здравоохранение, физическая культура, спорт | 2,7 | 0,2 |
| Социальная политика | 3,0 | 1,2 |
| Расходы бюджета всего | 100,0 | 100,0 |

В структуре расходов бюджета преобладают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (60,5 % в 2009 году, 86,6 % в 2010 году).

Жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 2010 году выросли в 4 раза по сравнению с уровнем 2009 года и составили 76 882,7 тыс. руб. Такой рост расходов на жилищно-коммунальное хозяйство обеспечен участием Важинского городского поселения в федеральных и региональных целевых программах в области реформирования ЖКХ. В 2010 году были совершены расходы по следующим направлениям:

Жилищное хозяйство:

- Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в рамках муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области на 2010 г.» – 3 607,0 тыс. руб., в т.ч. за счет сред Фонда содействия реформирования ЖКХ – 3 172,0 тыс. руб., областного бюджета – 188,0 тыс. руб., местного бюджета – 247,0 тыс. руб. (2 556,6 тыс. руб. в 2009 году, в т.ч. средства Фонда – 1 996,6 тыс. руб.),

- Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 59 364,1 тыс. руб., в т.ч. за счет средств Фонда содействию реформирования ЖКХ – 53 374,2 тыс. руб.

- Реконструкция нежилых помещений под жилые – 0,0 тыс. руб. (1 851,6 тыс. руб. в 2009 году),

- Обеспечение мероприятий по внедрению коллективных приборов учета потребления коммунальных ресурсов в рамках муниципальной программы – 262,8 тыс. руб. (255,0 тыс. руб. в 2009 году),

- Расходы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда – 760,0 тыс. руб. (675,0 тыс. руб. в 2009 году).

Коммунальное хозяйство:

- Компенсация расходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения – 9 075,7 тыс. руб. (7 833,6 тыс. руб. в 2009 году),

- Компенсация расходов организаций, предоставляющих населению услуги водоснабжения и водоотведения – 620,0 тыс. руб. (690,0 тыс. руб. в 2009 году),

- Расходы на содержание бани – 585,3 тыс. руб. (521,0 тыс. руб. в 2009 году),

- Расходы на ремонт наружных сетей теплоснабжения в г.п. Важины в рамках реализации региональной целевой программы «Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением объектов жилищно-коммунального хозяйства в Ленинградской области на 2009-2011 гг.» – 1 560,9 тыс. руб. (1 560,9 тыс. руб. в 2009 году)

Благоустройство:

- Уличное освещение – 1 127,0 тыс. руб. (1 031,8 тыс. руб. в 2009 году),

- Содержание автомобильных дорог – 148,0 тыс. руб. (150,0 тыс. руб. в 2009 году),

- Прочие мероприятия по благоустройству поселения – 340,0 тыс. руб. (1 305,8 тыс. руб. в 2009 году).

Остальные расходы бюджета Важинского городского поселения были проведены по следующим направлениям

Общегосударственные вопросы:

- Выполнение функций органами местного самоуправления – 2 985,0 тыс. руб. (3 356,2 тыс. руб. в 2009 году),

- Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных правоотношений – 10,0 тыс. руб. (10,0 тыс. руб. в 2009 году),

- Глава местной администрации – 655,0 тыс. руб. (649,5 тыс. руб. в 2009 году),

- Обслуживание государственного долга – 2,8 тыс. руб.,

- Проведение выборов и референдумов – 0,0 тыс. руб. (112,9 тыс. руб. в 2009 году),

- Другие общегосударственные вопросы - 290,4 тыс. руб. (110,4 тыс. руб. в 2009 году).

Национальная оборона:

- Осуществление первичного воинского учета – 196,6 тыс. руб. (154,7 тыс. руб. в 2009 году).

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:

- Обеспечение противопожарной безопасности – 74,1 тыс. руб. (19,8 тыс. руб. в 2009 году).

Национальная экономика:

- Мероприятия в области архитектуры и градостроительства – 1 090,0 тыс. руб.,

- Мероприятия по землеустройству и землепользования – 106,0 тыс. руб. (71,1 тыс. руб. в 2009 году),

- Субсидии юридическим лицам (в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства) – 50,0 тыс. руб.

Культура, кинематография, средства массовой информации

- Обеспечение деятельности Важинского дома культуры – 4 274,2 тыс. руб. (4 838,4 тыс. руб.),

- Обеспечение деятельности библиотек Важинского городского поселения – 874,8 тыс. руб. (884,0 тыс. руб. в 2009 году),

- Расходы в рамках долгосрочной целевой программы «Культура Ленинградской области» на 2009-2011 гг., в т.ч. организация технического центра общего доступа к социально важной информации на базе Важинской библиотеки – 115,0 тыс. руб. (70,0 тыс. руб. в 2009 году).

Здравоохранение, физическая культура и спорт:

- Расходы на составление проектно-сметной документации физкультурно-оздоровительного комплекса – 155,6 тыс. руб. (456,7 тыс. руб. в 2009 году),

- Расходы на проведение спортивных мероприятий – 0,0 тыс. руб. (359,4 тыс. руб. в 2009 году).

Социальное обеспечение:

- Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих – 32,9 тыс. руб. (33,8 тыс. руб. в 2009 году),

- Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках программы – 1007,7 тыс. руб. (842,7 тыс. руб. в 2009 году),

- Социальные выплаты – 25,0 тыс. руб. (27,0 тыс. руб. в 2009 году).

Проанализировав доходы и расходы бюджета за 2009-2010 гг. можно сделать следующие выводы:

Положительной тенденцией является увеличение налоговых доходов бюджета в 2010 году, рост доходов составил 117 % к уровню 2009 года. Однако общая сумма собственных доходов бюджета в 2010 году сократилась по отношению к уровню 2009 года вследствие сокращения доходов получаемых в виде поступлений от аренды муниципального имущества и продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Объем безвозмездных поступлений из бюджетов всех уровней в 2010 году составил 75 925,2 тыс. руб. (392 % к уровню 2009 года), при этом рост безвозмездных поступлений на реализацию долгосрочных муниципальных программ увеличился в структуре доходов до 84 % и составил 63 093,6 тыс. руб.

Таким образом, активное участие администрации в реализации на территории Важинского городского поселения долгосрочных федеральных и региональных программах значительно сократилась зависимость бюджета от дотационных поступлений на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Также положительной тенденцией является стабильность расходов на поддержку жилищно-коммунального хозяйства, социальные выплаты гражданам, содержание объектов культуры (библиотек и Важинского дома культуры).

В целом бюджет поселения можно охарактеризовать как сбалансированный. В дальнейшем для продолжения тенденции увеличения собственных доходов в структуре бюджета и снижения зависимости бюджета от безвозмездных поступлений необходимо решить следующие задачи:

- внедрение принципов бюджетирования, ориентированного на результат, осуществление целевого финансирования с привлечение средств бюджетов разных уровней за счет разработки муниципальных целевых программ,

- инвентаризация муниципального имущества, составление реестра муниципального имущества,

- повышение собираемости местных налогов, выявление должников по арендной плате за аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

## Анализ законодательства Российской Федерации в области организации местного самоуправления

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет круг вопросов местного значения поселения, муниципального района и городского округа.

К вопросам местного значения поселения отнесены:

- формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и контроль за исполнением данного бюджета; установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

К вопросам местного значения муниципального района отнесены:

- формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль за исполнением данного бюджета;

- установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;

- организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

- организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

- организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

- организация оказания на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

- утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

- формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;

- выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

- обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления обладают следующими полномочиями:

- принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

- установление официальных символов муниципального образования;

- создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципального заказа;

- установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

  - регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

  - полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом "О теплоснабжении";

- организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;

- принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

- учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

- осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

- утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

Таким образом, Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет области ответственности органов местного самоуправления поселения и муниципального района.

С точки зрения социального развития городского или сельского поселения полномочия органов местного самоуправления разграничены следующим образом:

Образование: организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории поселения муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения муниципального района.

Здравоохранение: организация оказания на территории муниципального первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относятся к вопросам местного значения муниципального района.

Обеспечение жилищным фондом: обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства относится к вопросам местного значения поселения.

Физическая культура и спорт: обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения относится к вопросам местного значения поселения.

Социально-культурное и досуговое обслуживание населения: организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, организация мест массового отдых населения относится к вопросам местного значения поселения.

Молодежная политика: организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении относятся к вопросам местного значения поселения.

Развитие объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения: создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относится к вопросам местного значения поселения.

Развитие систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения для обеспечения нужд населения в границах поселения относится к вопросам местного значения поселения.

## Решения схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района Ленинградской области применительно к территории Важинского городского поселения

Схема территориального планирования Подпорожского муниципального района Ленинградской области (далее – схема территориального планирования) содержит предложения по территориальному развитию Подпорожского муниципального района, разработанные с учетом интересов поселений Подпорожского муниципального района, Ленинградской области и Российской Федерации. Схема территориального планирования Подпорожского муниципального района согласована Градостроительным советом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, утверждена решением совета депутатов Подпорожского муниципального района от 29 ноября 2011 г. № 185.

Реализацию Схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района планируется осуществить в следующие сроки:

I этап (1 очередь строительства) — до 2020 года;

II этап (расчетный срок строительства) — до 2030 года.

Развитие системы расселения

В соответствии со схемой территориального планирования г.п. Важины расположен на основной оси расселения Подпорожского муниципального района (проходящей вдоль реки Свирь) и является центром системы обслуживания населения, а также имеет высокий потенциал для развития туристического, промышленного и агропромышленного комплексов, является зоной активного градостроительного освоения.

Прогноз изменения численности населения Важинского городского поселения и Подпорожского муниципального образования в целом, в соответствии со схемой территориального планирования, представлен в таблице Таблица 3.4.1.

Таблица 3.4.1

Прогноз изменения численности населения Важинского городского поселения до 2030 года

| Населенный пункт | Численность населения, чел на 2010 год | Численность населения, чел на 2030 год |
| --- | --- | --- |
| Подпорожский муниципальный район | 31 800 | 30 500 |
| Важинское городское поселение | 3026 | 3020 |
| г.п. Важины | 2756 | 2730 |
| дер. Гришино | 9 | 20 |
| дер. Заозерье | 1 | 5 |
| дер. Купецкое | 45 | 50 |
| дер. Курпово | 156 | 160 |
| дер. Согиницы | 15 | 20 |
| дер. Ульино | 14 | 15 |
| дер. Усланка | 30 | 20 |

Развитие промышленности

В области развития промышленности схемой территориального планирования предусмотрены следующие мероприятия на территории Важинского городского поселения (на 1 очередь):

Обрабатывающее производство (производство строительных материалов):

- реконструкция предприятия по производству клееного бруса в г.п. Важины;

- реконструкция ЗАО «Важинский гравийно-щебеночный завод» под производство железобетонных изделий;

- размещение предприятий III-V класса опасности на свободных площадках в существующих промышленных зонах г.п. Важины

Обрабатывающее производство (пищевая промышленность):

- размещение предприятия по переработке молока в г.п. Важины,

- размещение предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и дикоросов (грибов, ягод) в дер. Курпово.

Развитие сельского хозяйства

Развитие животноводства

В соответствии со схемой территориального планирования развитие животноводства будет связано с реконструкцией существующих молочно-товарных ферм за счёт строительства и реконструкции объектов животноводства, расположенных в основном на территории самих ферм.

Развитие туризма и рекреации

Схемой территориального планирования предлагается активное развитие туризма и рекреации на территории Подпорожского муниципального района.

На схеме развития объектов рекреации и туристического комплекса проекта схемы на территории Подпорожского муниципального района выделены:

- зоны преимущественной рекреации (с созданием рекреационной инфраструктуры, включая объекты капитального строительства);

- территории преимущественно неорганизованного массового отдыха населения (без создания объектов капитального строительства);

- зоны регламентированной (по масштабам и направлениям) рекреации (с созданием рекреационной инфраструктуры, включая объекты капитального строительства).

На территории Важинского городского поселения предполагается развитие следующих зон рекреации и размещение объектов капитального строительства:

Зоны преимущественной рекреации (с созданием рекреационной инфраструктуры, включая объекты капитального строительства) в районе дер. Заозерье (озеро Вачозеро).

Из объектов капитального строительства местного значения муниципального района на 1 очередь планируется строительство детского оздоровительного лагеря в районе дер. Заозерье.

Зоны преимущественно неорганизованного массового отдыха населения (без создания объектов капитального строительства) в районе г.п. Важины, дер. Заозерье.

Схемой территориального планирования г.п. Важины предлагается развивать как центр развития народных промыслов.

В рамках развития водного туризма предлагается строительство яхтенных причалов и стоянок маломерных судов по реке Свирь, в т.ч. в г.п. Важины.

Развитие транспортной инфраструктуры

Схема территориального планирования Подпорожского муниципального района содержит предложения для Ленинградской области в сфере развития транспортной инфраструктуры Подпорожского муниципального района, в т.ч. на территории Важинского городского поселения.

На 1 очередь:

- реконструкция автомобильного моста через реку Важинка на автомобильной дороге регионального значения Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия;

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Ленинградской области согласно таблицеТаблица 3.4.2.

Таблица 3.4.2

Перечень автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Подпорожье – Важины – Уcланка – граница Республики Карелия | 25,4 |
|  | Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – дер. Курпово | 70,6 |
|  | Подъезд к г.п. Важины | 3,5 |
|  | Подъезд к порту Важины | 1,4 |
|  | Подпорожье – Лаптевщина | 8,4 |
|  | Подъезд к дер. Ульино | 2,0 |
|  | Подъезд к дер. Гришино | 3,0 |
|  | Подъезд к дер. Заозерье | 0,8 |

Схема территориального планирования содержит перечень объектов капитального строительства в сфере транспортной инфраструктуры, планируемых за счет средств инвесторов.

Объекты дорожного сервиса

На 1 очередь:

- размещение автозаправочной станции в районе г.п. Важины на автодороге Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия;

Развитие жилищного строительства

Схемой предусмотрена реализация муниципальной целевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2007–2011 гг.» на территории Важинского городского поселения.

В соответствии с основными технико-экономическими показателями проекта схемы уровень жилищной обеспеченности в Подпорожском муниципальном районе составляет 27,1 м2/чел. и составит:

- на 1 очередь – 28,8 м2/чел,

- на расчетный срок – 30,74 м2/чел.

Развитие социальной инфраструктуры

На территории Важинского городского поселения схемой территориального предусмотрено проведение следующих мероприятий:

В сфере развития системы образования:

На 1 очередь (до 2020 года):

- строительство детского оздоровительного лагеря в дер. Заозерье.

На расчетный срок (до 2030 года):

- реконструкция средней общеобразовательной школы № 6 в г.п. Важины.

Новое строительство объектов образования не требуется.

В сфере развития системы здравоохранения:

На расчетный срок (до 2030 года):

- реконструкция амбулатории в г.п. Важины.

В сфере социальной защиты населения:

Строительство учреждений социальной защиты населения на территории Важинского городского поселения не требуется.

В сфере развития учреждений культуры:

Рекомендации поселениям:

На 1 очередь (до 2020 года):

- капитальный ремонт Важинского дома культуры.

В сфере физической культуры и спорта:

Рекомендации поселениям:

На 1 очередь (до 2020 года):

- строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Важины.

Рекомендации для Ленинградской области:

На 1 очередь (до 2020 года):

- строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г.п. Важины.

В сфере молодежной политики:

Рекомендации поселениям:

На 1 очередь (до 2020 года):

- размещение подростковых клубов в г.п. Важины общей площадью 75 м2.

Развитие инженерной инфраструктуры

Развитие системы электроснабжения

Проведение мероприятий не требуется

Развитие системы газоснабжения

Схемой предлагается проведение следующих мероприятий:

На 1 очередь (до 2020 года):

- строительство межпоселкового газопровода между г.п. Важины и дер. Курпово.

На расчетный срок (до 2030 года):

- строительство межпоселкового газопровода от дер. Курпово до дер. Купецкое,

- строительство ГРП у дер. Купецкое.

Развитие системы водоснабжения

Схемой территориального планирования рекомендуется проведение следующих мероприятий:

На 1 очередь (до 2020 года):

- реконструкция существующих водопроводных сетей в г.п. Важины,

- строительство участка водопроводной сети в г.п. Важины (по ул. Луговой, ул. Трифанова, ул. Новопоселковой),

- строительство централизованной системы водоснабжения (водозабор и водопроводные сети) в дер. Курпово.

На расчетный срок (до 2030 года):

- строительство централизованной системы водоснабжения в г.п. Важины (правый берег реки Важинка).

Развитие системы водоотведения

Схемой территориального планирования рекомендуется проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь (до 2020 года):

- строительства второй очереди очистных сооружений в г.п. Важины,

на расчетный срок (до 2030 года):

- строительство дождевой канализации в г.п. Важины.

## Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации

Для городского поселка Важины институтом Ленгражданпроект в разные годы было разработано три генеральных плана - в 1974, 1985, 1990 гг. В данном разделе проводится анализ реализации генерального плана, выполненного в 1990 году, утв. решением Леноблисполкома. Генеральный план поселка городского типа Важины 1990 года (далее – генеральный план) разработан на период до 2010 года с выделением прогнозных показателей на 1995, 2000, 2005 годы.

Население

Численность населения поселка городского типа. Важины была рассчитана с учетом сложившейся в поселении тенденции развития. Для расчета численности были использованы демографические показатели за период с 1980 года по 1990 год. В соответствии с расчетом прогнозная численность населения на 2010 год должна была составить 7,0 тыс. чел. Сравнение прогнозируемых показателей и фактического положения на 2010 год представлено в таблице Таблица 3.5.1.

Таблица 3.5.1

Сравнение прогнозируемых показателей и фактического положения

| Демографические показатели | Ед. измерен. | 1990 г. (факт) | Прогноз | 2010 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1995 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. |  |
| Население | тыс. чел. | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 3,37 |
| Возрастная структура |  |  |  |  |  |  |  |
| Дети | % | 22,6 | 22,0 | 22,0 | 21,0 | 21,0 | 14,9 |
| Население трудоспособного возраста | % | 59,2 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 57,0 | 50,1 |
| Население старше трудоспособного возраста | % | 18,2 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 35,0 |

Из таблицы Таблица 3.5.1 видно, что численность населения значительно сократилась (составляет 73 % к уровню 1990 года, 52 % к прогнозируемому уровню 2010 года). Возрастная структура населения также претерпела значительные изменения. В общей возрастной структуре населения значительно вырос удельный вес лиц старше трудоспособного возраста – с 18,2 % в 1990 г. до 35 % в 2010 г., удельный вес населения трудоспособного возраста при этом сократился – с 59,2 % в 1990 г. до 50,1 % в 2010 г.

Экономика

Генеральным планом определены ведущие отрасли, определяющие основные направления экономического развития поселка – промышленная (лесная и деревообрабатывающая) и сельскохозяйственная. В соответствии с генеральным планом экономическая база поселения основывается на предприятиях поселка:

- Важинский лесопункт Подпорожского Леспромхоза объединения «Ленлес»,

- Важинский гравийно-щебеночный завод треста № 41 «Стройдеталь» Главзапстроя,

- Предприятие «Агрохим»,

- Предприятие «Агротехника»,

- СПО «Подпорожский».

Общее количество занятых на предприятиях поселка в соответствии с генеральным планом должно составлять 2,88 чел. к 2010 году (лесная отрасль – 1,25 тыс. чел., сельскохозяйственная – 0,64 тыс. чел., прочие – 0,99 тыс. чел.).

В настоящее время из перечисленных предприятий на территории Важинского городского поселения функционирует только ЗАО «Подпорожский» (бывший СПО «Подпорожский»).

Лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли по-прежнему занимают ведущее положение в экономике Важинского городского поселения, общая численность трудящихся на предприятиях составляет около 556 чел. Сельское хозяйство (разведение крупного рогатого скота) также сохранило свою значимость для экономики поселения.

Социально-культурное и бытовое обслуживание населения

В 1990 году на территории поселка городского типа Важины располагались следующие предприятия социально-культурного и бытового обслуживания:

- Дом культуры,

- 3 детских сада,

- 1 общеобразовательная школа,

- 1 поликлиника,

- 1 аптека,

- 1 баня

- 1 отделение связи.

В генеральном плане отмечена недостаточная мощность большинства видов объектов социально-культурного и бытового обслуживания. Расчет потребности в объектах социально-культурного и бытового обслуживания был произведен в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских территорий». В генеральном плане приведены данные по объемам нового строительства, количеству и мощности объектов, создание которых необходимо для обеспечения жителей поселения социально-культурными и бытовыми услугами. Таким образом, на расчетный срок реализации генерального плана были определены следующие основные мероприятия:

в области развития системы образования

- строительство детского сада мощностью 280 мест,

- расширение средней общеобразовательной школы на 12,1 тыс. м3 с увеличением мощности до 1 125 мест (создание дополнительных 485 мест),

в области развития системы здравоохранения:

- расширение поликлиники на 3 тыс. м2 с увеличением мощности до 150 посещений в день.

в области развития учреждений культуры:

- расширение дома культуры на 9,3 тыс. м2 с увеличением числа посадочных мест до 500 и организацией кинотеатра,

- увеличение библиотечного книжного фонда до 35 тыс. томов,

- строительство художественной школы на 75 мест,

- строительство музыкальной школы на 75 мест.

в области предоставления бытовых услуг населению:

- строительство торговых площадей по продаже продовольственных продуктов общей площадью 100 м2,

- строительство торговых площадей по продаже непродовольственных продуктов общей площадью 820 м2,

- организация рынка площадью 168 м2,

- строительство пунктов общественного питания общей мощностью 200 посадочных мест,

- строительство дома быта, количество рабочих мест – 64,

- строительство бани мощностью 20 мест единовременного посещения.

в области развития физической культуры и спорта:

- строительство спортивного корпуса общей площадью пола 1 120 м2,

- строительство плавательного бассейна, площадь зеркальной воды 175 м2,

- строительство открытых плоскостных сооружений общей площадью 4,9 га.

Расчет потребности в объектах социально-культурного и бытового обслуживания выполнен из расчета на прогнозируемую численности населения поселка городского типа Важины, которая должна составить 7,0 тыс. чел. к 2010 году.

Прогноз развития сферы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, в соответствии с генеральным планом, и фактические показатели, достигнутые к 2010 году, представлены в таблицеТаблица 3.5.2.

Таблица 3.5.2

Прогноз развития сферы социально-культурного и бытового обслуживания населения в соответствии с генеральным планом и фактически достигнутые показатели к 2010 году

| Объекты социально-культурного или бытового обслуживания | Ед. измер. | 1990 г. (факт) | Прогноз | 2010 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1995 г. | 2000 г. | 2005г. | 2010 г. |  |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего на конец периода | мест | 535 | 535 | 535 | 652 | 652 | 195 |
| - новое строительство за период |  |  |  |  | 280 |  | - |
| Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего | мест | 640 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 460 |
| - новое строительство |  |  | 485 |  |  |  | - |
| Поликлиники |  |  |  |  |  |  |  |
| - мощность поликлиник | пос./ день | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 80 |
| - новое строительство |  |  | 150 |  |  |  | - |
| Клубы, дворцы культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего | мест | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 250 |
| - новое строительство |  |  |  | 500 |  |  | - |
| Библиотека |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего | тыс. томов |  |  | 35 | 35 | 35 | 25,1 |
| - новое строительство |  |  |  | 35 |  |  | 25,1 |
| Музыкальные, художественные школы |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего | объект |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 |
| - новое строительство | объект |  |  | 2 |  |  | 1 |
| Магазины продовольственные |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего торговой площади | м2 | 696 | 696 | 696 | 696 | 796 | 1 010,6 |
| - новое строительство |  |  |  |  |  | 100 | 315 |
| Магазины не продовольственные |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего торговой площади | тыс. м2 | 533 | 783 | 783 | 1 350 | 1 350 | 544,5 |
| - новое строительство |  |  | 250 |  | 570 |  | 12 |
| Общественное питание (открытая сеть) |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего | пос. мест | 85 | 185 | 185 | 280 | 280 | 30 |
| - новое строительство |  |  | 100 |  | 100 |  | - |
| Учреждения бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего | раб. прием. | 15 | 15 | 79 | 79 | 79 | 0 |
| - новое строительство |  |  |  | 64 |  |  | - |
| Бани |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего | мест | 26 | 26 | 46 | 46 | 46 | 50 |
| - новое строительство | мест |  |  | 20 |  |  | 24 |
| Спортивные корпуса |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего площадь зала | объект м2 |  |  | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 57 |
| - новое строительство | объект м2 |  |  | 1 120 |  |  | 57 |
| Плавательные бассейны |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего площадь ванны | объект |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | м2 |  |  | 175 | 175 | 175 |  |
| - новое строительство | объект |  |  | 1 |  |  | 0 |
|  | м2 |  |  | 175 |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| - всего площадь сооружений | га |  |  | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 1,1 |
| - новое строительство | га |  |  | 4,9 |  |  |  |

Как видно из представленной таблицы к 2010 году были реализованы следующие мероприятия:

в области оказания бытовых услуг населению:

- расширение мощности бани до 50 мест единовременного посещения,

- расширение площадей по продаже продовольственных продуктов на 315 м2

в области развития учреждений культуры:

- организация Важинской музыкальной школы на 80 мест,

- организации Важинской библиотеки с увеличением библиотечного фонда до 25,1 тыс. томов.

Планировочная структура

Поселок расположен на правом и левом берегах реки Свирь в месте впадения в нее реки Важинка. В 1990 году связь между территориями поселка городского типа Важины осуществлялась по пешеходному (наплавному) мосту в устье реки и транспортному мосту через реку Важинка и в 2 км северо-восточнее застройки.

Планировочная структура поселка к 1990 году сформировалась на основе разработанных в 1974 и 1985 годах генеральных планов.

Территория в пределах существовавшей границы населенного пункта составляла 467 га. С запада и севера поселок ограничен руслами рек Важинка и Свирь, с юга и востока – землями совхоза «Подпорожский», сенокосами и лесами.

К 1990 году селитебная и производственная зоны поселка практически сформировались. Основное развитие территории пришлось на правый берег реки Важинка – капитальная застройка сконцентрирована в центральной части этой зоны, также застраивался квартал южнее существующего. Массив усадебной (индивидуальной жилой) застройки занимал всю южную часть селитебной зоны и территории вдоль рек Свирь и Важинка. Таким образом, селитебная зона была представлена многоэтажной жилой застройкой с переходом к кварталам индивидуальной жилой застройки. Производственная зона занимала территорию восточнее зоны жилой застройки и прибрежную зону в южной части поселка на берегу реки Свирь. В производственной зоне расположены Важинский гравийно-щебеночный завод, предприятие «Агрохим», предприятие «Агротехника», Важинский лесопункт Подпорожского лесхоза.

Генеральным планом 1990 года было намечено дальнейшее развитие основных положений существующей системы функционального зонирования (заложенной генеральным планом 1974 года и генеральным планом 1985 года).

Предложения по архитектурно-планировочной композиции г.п. Важины, в соответствии с генеральным планом 1990 г.:

Жилая и общественно-деловая зона. Центральная часть поселка (формируемая по оси главной улицы – ул. Школьной, которая является одновременно въездом в поселок из города Подпорожье) застраивается зданиями общественно-культурного значения. На центральной площади поселка, образованной на месте соединении ул. Школьной и ул. Осташева, доминирующими зданиями планировались здания Дома культуры, торгово-общественного центра и узла связи. От центральной площади запроектирован выход на набережную реки Важинка к пешеходному мосту. Центральная часть поселка застраивается 5-этажными домами, южнее которой будет расположен квартал вновь создаваемой жилой застройки. Сохранится жилая застройка (застройка усадебного типа) вдоль правого берега рек Важинка и Свирь.

Зона отдыха. Развитие парковой зоны предполагается в месте слияния рек Важинка и Свирь. Здесь предполагается организовать пляж, причалы для маломерных судов. Организация второй парковой зоны предполагается после создания дамбы, предотвращающей затопления старого русла реки Важинка на севере посёлка. Оба парка будут соединены бульварами, проходящими по восточной части поселка, отделяя жилую застройку от промышленной зоны.

Спортивная зона. Формирование спортивной зоны предлагалось в районе расположения существующей спортивной площадки на въезде в поселок с устройством здесь спорткорпуса и спортивных площадок.

Производственная зона. Существующая производственная зона останется в тех же границах. Территория промышленных предприятий в черте поселка, но за границами жилой застройки, составляет 33 га и не изменяется на прогнозный срок. В санитарно-защитной зоне промышленных предприятий будет организована коммунально-складская зона. С 1990 года территория коммунально-складской зоны вырастет с 3,8 га до 11 га к 2010 году за счет ее развития в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий в восточном направлении от поселка.

Развитие жилищного строительства генеральным планом 1990 г. предлагалось по следующим направлениям:

- в центральной части поселка будет продолжено строительство многоквартирных домов (5-этажная застройка) за счет уплотнения и реконструкции существующей застройки,

- в южной части поселка разместиться квартал вновь создаваемой жилой застройки (усадебной застройки),

- продолжится жилая застройка правого берега реки Свирь, правого берега реки Важинка.

Общая площадь территории, требуемая для развития жилищного строительства, составила 60,6 га.

Параметры планируемого жилищного строительства и сравнение с фактическими показателями развития жилищного строительства на 2010 год представлены в таблицах Таблица 3.5.3,

Таблица 3.5.4.

Таблица 3.5.3

Объемы жилищного строительства за период с 1991 по 2010 гг.

| Новое строительство | Ед. измер. | Период, гг. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1991-1995 | 1996-2000 | 2001-2005 | 2005-2010 |  |
| По проекту генерального плана 1990 г. | тыс. м2 | 27,1 | 23,4 | 27,0 | 10,0 | 87,5 |
| в т.ч. муниципального жилищного фонда |  | 27,1 | 22,1 | 27,0 | 10,0 | 86,5 |
| Фактический ввод жилья в эксплуатацию | тыс. м2 | 4,89 | 0,68 | 0,72 | 3,10 | 9,38 |
| в т.ч. муниципального жилищного фонда |  | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 2,4 |
| Уровень исполнения проекта | % | 18 | 3 | 3 | 31 | 11 |

Таблица 3.5.4

Прогноз развития жилищного строительства и характеристика жилищного фонда г.п. Важины

| Показатель | Ед. измер. | 1990 г. (факт) | Прогноз | 2010 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1995 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. |  |
| Жилищный фонд всего | тыс.м2 | 67,6 | 93,6 | 114,0 | 138,0 | 145,0 | 83,5 |
| в т.ч. муниципальный | тыс. м2 | 43,4 | 69,4 | 91,5 | 118,5 | 128,5 | 39,37 |
| Ветхий жилищный фонд | тыс.м2 | 1,1 | - | - | - | - | - |
| Аварийный жилищный фонд | тыс.м2 | - | - | - | - | - | 1,25 |
| Средняя обеспеченность жилой площадью | м2/чел. | 13,5 | 15,6 | 19 | 19,7 | 20,7 | 24,78 |

Как видно из таблиц фактический объем введенного в эксплуатацию жилищного фонда составил только 11 % от объемов, заложенных генеральным планом. Объем вводимого муниципального жилищного фонда составила 2,7 % от объемов, заложенных генеральным планом. Фактически новое строительство муниципального жилого фонда до 2010 года не велось.

Внешний транспорт

В отношении внешнего транспорта генеральным планом поселка городского типа. Важины отмечено следующее:

Направление всех транспортных связей поселка, как грузовых, так и пассажирских, ориентировано на город Подпорожье, как на центр тяготения. Поселок городского типа Важины обслуживается железнодорожным, автомобильным, водным транспортом.

Железнодорожный транспорт:

Г.п. Важины расположен в 4 км от железнодорожной станции Свирь магистрали Ленинград – Петрозаводск – Мурманск. Большого значения для поселка железнодорожный узел не имеет.

Автомобильный транспорт:

Поселок городского типа Важины расположен на автомобильной дороге Подпорожье – Важины, по которой осуществляется транзитное движение через поселок. Для выноса из поселка грузового транспорта используется объездная дорога Подпорожье – Согиницы, проходящая с юго-восточной стороны поселка.

Пассажирские перевозки осуществляются пригородными маршрутами: 2 – пригородными, связывающими поселок городского типа Важины с дер. Усланка, дер. Заозерье, 4 – междугородними, связывающими поселок городского типа. Важины с городами Подпорожье, Пидьма, Кириши, Ленинград. Частота рейсов междугородних маршрутов – 1 раз в сутки. Количество рейсов и маршрутов обеспечивает современные потребности населения, но дальнейшее развитие ограничено количеством и качеством дорог и подвижного состава. Для улучшения обслуживания пассажиров планируется строительство автостанции на ул. Осташева в г.п. Важины.

Водный транспорт

Поселок городского типа Важины расположен на берегу реки Свирь – основной водной транспортной артерии Подпорожского муниципального района. В поселке имеется грузовой порт и пассажирские причалы. Основной вид грузов – круглый лес, тара, щепа и гравийно-щебеночные материалы.

В 4 км от поселка расположен порт Никольский, входящий в состав Волго-Балтийской системы. Он частично осуществляет связь поселка Важины с городом Подпорожьем.

Поселковый транспорт. Уличная сеть.

По состоянию на 1990 год в качестве основного вида общественного транспорта в поселке действует автобус. По территории поселка проходят 6 автобусных маршрутов.

Таблица 3.5.5

Перечень автобусных маршрутов, проходящих по г.п. Важины

| № маршрута | Наименование маршрута | Количество машин на маршруте | Интервал движения |
| --- | --- | --- | --- |
| 113 | Подпорожье - Важины | 1 | 8 рейсов в сутки |
| 117 | Важины – Усланка | 1 | 7 рейсов в сутки |
| 719 | Подпорожье – Пидьма | 1 | 2 рейса в сутки |
| 719а | Подпорожье - Заозерье | 1 | 2 рейса в сутки |
| 785 | Важины - Кириши | 1 | 1 рейс в сутки |
| 825 | Важины - Ленинград | 1 | 1 рейс в сутки |

Генеральным планом отмечено, что общая планировочная система поселка позволила создать удовлетворительную степень доступности мест приложения труда и культурно-бытового обслуживания для населения поселка городского типа Важины и близь лежащих населенных пунктов с помощью автобусного сообщения. Ожидаемых рост пассажирских перевозок, обусловленный увеличением численности населения поселка до 7,0 тыс. чел. и ростом транспортной подвижности населения, будет обеспечен путем увеличения подвижного состава на маршрутах общественного транспорта.

Улично-дорожная сеть поселка городского типа Важины по состоянию на 1990 года характеризуется следующими показателями:

- Общая протяженность улично-дорожной сети поселения – 16,5 км,

- Протяженность сети с асфальтовым покрытием – 4,9 км (ул. Школьная и ул. Осташева),

- Плотность улично-дорожной сети - 0,06 км/га,

- Большинство улиц поселка грунтовые, без дополнительного благоустройства.

Принципами развития улично-дорожной сети, заложенными генеральным планом, являются:

- обеспечение новых районов застройки транспортными связями с существующим поселком,

- отвод транзитного транспорта из поселка,

- обеспечение транспортных связей разобщенных рекой Важинка частей поселка.

Показатели развития улично-дорожной сети, заложенные генеральным планом, фактические показатели развития на 2010 год представлены в таблице

Таблица 3.5.6.

Таблица 3.5.6

Прогноз развития улично-дорожной сети и фактическая характеристика на 2010 г.

| Показатели развития улично-дорожной сети г.п. Важины |  | 1990 г. (факт) | Прогноз | 2010 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1995 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. |  |
| Протяженность линий автобуса в пределах поселка | км | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество маршрутов | един. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Улицы и магистрали |  |  |  |  |  |  |  |
| - протяженность | км | 16,5 | 19,4 | 22,3 | 25,1 | 28,0 | 15,355 |
| Плотность уличной сети в пределах городской застройки | км/га | 0,06 | 0,065 | 0,075 | 0,08 | 0,09 | 0,05 |
| Крупные инженерно-транспортные сооружения - всего | един. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| в т.ч. мосты |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |

Инженерная инфраструктура

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение на 1990 г.:

Водоснабжение г.п. Важины осуществляется из 5 артскважин (№ 4368, 4370, 2108, 45557, 3552) общей мощностью 70,4 м3/час. Скважина № 3552 эксплуатируются давно, не имеют I пояса ЗСО и, по рекомендации треста ЛЕНТИСИЗ, подлежат тампонажу. Скважина № 45557 не оборудована насосом.

Суммарная мощность остальных артскважин составляет 65 м3/час. Скважины закольцованы, I пояс ЗСО огорожен 60х60 м. По химическому составу воды пресные, гидрокарбонатно-кальциевые, мягкие. В санитарном отношении воды здоровые, хорошо защищены от поверхностного загрязнения. Сети поселка тупиковые, находятся в аварийном состоянии.

Проектные решения:

Генеральным планом предлагалось проектирование и строительство двух водопроводов:

- хозяйственно-питьевой и противопожарный (водоснабжение осуществляется из существующих артскважин),

- поливочный (водоснабжение осуществляется с забором воды из реки Важинка).

Объем водопотребления к 2010 году рассчитан в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом всех потребителей г.п. Важины и составил 2 874,8 м3/сут., в т.ч.:

- из хозяйственно-питьевого водопровода – 2 342,0 м3/сут. (из них 1 925,8 м3/сут. – жилищно-коммунальный сектор с учетом нормы водопотребления: 250х1,2 л/чел. для застройки с полным благоустройством, 25х1,2 л/чел. для застройки без благоустройства),

- из поливочного водопровода – 582,8 м3/сут.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка производительности трех существующих артскважин недостаточно. Предусматривалось переоборудование трех существующих артскважин и установка насосного оборудования над артскважиной № 45557. В результате согласно заключению Лентисиза общий дебет скважин составит 180,8 м3/час, что было достаточно для полного развития городского поселка.

Поливочный водопровод проектировался в составе водозабора из реки Важинка производительностью 50 м3/час, берегового колодца, насосной станции I подъема необходимой производительности и сетей поливочного водопровода.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение на 1990 г.:

Стоки канализованных зданий отводились на очистные сооружения производительностью 400 м3/сутки в составе: приемной камеры, производственного здания, биофильтров, иловых площадок.

Очистные сооружения работали неудовлетворительно, не имели санитарно-защитной зоны. Очистные стоки отводились в реку Важинка.

Сети канализации, имея существенный износ, находились в аварийном состоянии, и подлежали перекладке. Канализационная станция размещалась в центре поселка, находилась в неудовлетворительном состоянии и подлежала замене.

Генеральным планом предлагались следующие проектные решения:

Прогнозный объем водоотведения к 2010 году ожидался на уровне 1 941,4 м3/сутки, в т.ч.:

- хозяйственно-бытовая канализация – 1 810,5 м3/сут. (из них 1 790,9 м3/сут. – жилищно-коммунальный сектор с учетом нормы водоотведения: 250х1,2 л/чел для застройки с полным благоустройством, 25х1,2 л/чел. для застройки без благоустройства),

- дождевая канализация – 120,9 м3/сут.

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков институтом Ленгражданпроект в 1988 году запроектированы очистные сооружения с полной биологической очисткой и доочисткой на песчаных фильтрах производительностью 1 400 м3/сутки. Строительство очистных сооружений было начато на правом берегу реки Свирь.

Проектные решения:

На расчетный срок определена необходимость расширения очистных сооружений с доведением их до необходимой производительности. Предполагалось расширение блока емкости канализационных очистных сооружение (КОС) путем пристройки одной дополнительной секции. Таким образом, на базе строящихся КОС возможно было проведение расширения очистных сооружений без прекращения работы с доведением их до требуемой производительности.

Для передачи стоков от поселка предусматривалось строительство канализационной насосной станции (КНС) производительностью 173 м3/час. Часть поселка с застройкой, не подключенной к главной КНС, предполагалось канализовать с помощью еще двух КНС меньшей производительности.

Дождевой канализацией с очистными сооружениями обеспечивалась капитальная застройка и промышленная зона поселка. Очищенные дождевые стоки предполагалось отводить в реку Важинка. Строительство магистрального коллектора и очистных сооружение производительностью 117 л/с предполагалось проектировать на расчетный срок (2010 год).

Генеральным планом к 2010 году предполагалось создание:

- Хозяйственно-питьевого водопровода:

- водонапорная башня – 1 шт.,

- сети водопровода – 26,4 тыс. п.м.

- Поливочного водопровода

- водозабор с насосной станцией I подъема,

- сети водопровода – 15,0 тыс. п.м.

- Хозяйственно-бытовой канализации:

- самотечная сеть – 10,0 тыс. п.м.,

- напорная канализация – 0,50 п.м.,

- КНС – 2 шт.,

- сливная станция – 1 шт.

- Дождевой канализации:

- самотечная сеть – 3,0 тыс. п.м.,

- очистные сооружения - 1 шт.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение на 1990 г.

Электроснабжение г.п. Важины осуществлялось от системы Ленэнерго от двух подстанций:

- ПС «Никольская» с двумя трансформаторами мощностью 2х10 МВА напряжение 110/10 кВ,

- ПС Важинского гравийно-щебеночного завода от трансформатора № 3 мощностью 2,5 МВА напряжением 35/10 кВ.

Все существующие сети 10 кВ – воздушные. Потребляемая мощность поселка составляла 0,71 МВт. Потребляемая мощность промышленных предприятий составляла 0,65 МВт.

На территории поселка было расположено 14 трансформаторных подстанций с общей установленной мощностью 4 000 кВА. Наличие двух источников питания позволяло обеспечить надежность электроснабжения нагрузок I и II категории по ПУЭ.

Проектные решения:

Электрические нагрузки для жилищно-коммунальных объектов, определенные на основании Пособия по проектированию городских и поселковых сетей ВСН97-83. Удельные нормы потребления для жилых зданий были приняты из расчета пищеприготовления на газу, для общественных зданий – на электроплитах.

Потребляемая мощность к 2010 году предполагалась в объеме:

- 1,62 МВт – для жилого сектора,

- 0,87 МВт – для промышленного сектора.

В качестве опорных источников электроснабжения на расчетный срок предполагалось сохранить существующие трансформаторные подстанции. Строительство новых ТП предусматривалось по мере роста нагрузок.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение на 1990 г.:

Центральным теплоснабжением были обеспечены средняя общеобразовательная школа, два детских сада, гостиница ЛПХ, 14 многоквартирных жилых домов. Теплоснабжение осуществлялось от следующих котельных:

Таблица 3.5.7

Мощность котельных в г.п. Важины, 1990 год

| Наименование котельной | Адрес | Теплопроизво-дительность МВт | Парамет-ры | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Подпорожского Леспромхоза | Важины, ул. Школьная | 0,64 | 95 - 70 | уголь |
| Котельная Ростехагропромснаб | Важины, ул. Осташева, 9 | 1,95 | 95 - 70 | уголь |
| Котельная Ростехагропромснаб | Важины, ул. Осташева, 9 | 1,86 | 95 - 70 | уголь |
| ИТОГО |  | 4,45 |  |  |

Помимо перечисленных в непосредственной близости от городского поселка действовали собственные котельные промышленных предприятий. Собственные электрические котельные обслуживали детскую музыкальную школу и поселковую библиотеку.

Проектные решения:

В генеральном плане приведены нагрузки, определенные по укрупненным показателям, которые на 2010 год предполагались в объеме:

- на отопление – 13,47 МВт,

- на вентиляцию – 1,62 МВт,

- на горячее водоснабжение – 2,24 МВт.

Исходя из суммарных нагрузок (17,33 МВт) генеральным планом на расчетный срок предполагалось строительство единой поселковой котельной производительностью 19,5 МВт.

Теплоснабжение индивидуальной застройки предполагалось от индивидуальных источников.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение на 1990 г.:

Газоснабжение 80 % общей площади капитального жилищного фонда поселка осуществлялось сжиженным газом с использованием 6-метровых баллонов. В остальных домах использовались напольные электроплиты.

Газоснабжение индивидуальной застройки осуществлялось сжиженным газом от шкафных баллонных установок. Сжиженный газ использовался только для нужд пищеприготовления.

Проектные решения:

В соответствии со схемой газоснабжения Подпорожского района, разработанной институтом Ленгражданпроект в1968 году, обеспечение природным газом поселка городского типа Важины планировалось только после 1995 года. Подача газа в г.п. Важины предусматривалась от намеченного к строительству на XII пятилетку магистрального газопровода Волхов-Петрозаводск по газопроводу-отводу через газораспределительную станцию (ГРС) «Важины».

Предполагалось использование природного газа в поселке всеми потребителями: населением, промышленными предприятиями, отопительно-производственными котельными.

Индивидуально-бытовое потребление газа предусматривалось населением:

- проживающим в многоэтажном фонде (с централизованным горячим водоснабжением):

- на нужды приготовления пищи;

- проживающим в одноэтажном и индивидуальном фонде (без централизованного горячего водоснабжения):

- на нужды приготовления пищи и подогрева воды для гигиенических нужд,

- на хозяйственные нужды для приготовления кормов и подогрева воды для животных.

Также предполагалось использование природного газа для децентрализованного отопления усадебной застройки, а также в качестве топлива в отопительно-производственных котельных.

По расчетам, представленным в генеральном плане на 2010 год, расход природного газа предполагался в объеме:

- на индивидуально-бытовые нужды населения – 980 тыс. м3/год (макс. 490 м3/час),

- на отопление одноэтажной застройки – 2 010 тыс. м3/год (макс. 840 м3/час),

- на отопительно-производственные котельные и промышленные предприятия – 16 200 тыс. м3/год (макс. 4 200 м3/час).

Общий расход газа составит 19 190 тыс. м3/год (макс. 5 530 м3/час).

Для обеспечения газоснабжением поселения предполагалось строительство:

- газопровода-отвода протяженностью 7 км,

- газораспределительной станции с одним выходом производственной мощностью 22 500 м3/час,

- газопровода высокого давления (6 кгс/см2) протяженностью 1 км (диаметр 325 мм), 3,7 км (диаметр 219 мм), 3,0 км (диаметр 108 мм),

- газорегуляторных пунктов – 4 шт.

Подводя итоги анализа проектных решений генерального плана городского поселка Важины, разработанного институтом Ленгражданпроект в 1990 году, можно сделать вывод, что разработчиком проекта в свое время были правильно определены основные проблемы развития поселка и намечены пути их решения. Генеральным планом учтены такие актуальные для современного состояния Важинского городского поселения аспекты как:

- Сохранение г.п. Важины функции центра межпоселковой жизни, центра обслуживания жителей близь лежащих деревень,

- Сохранение ведущего положения лесозаготовительной и деревообрабатывающих отраслей промышленности в экономике поселка,

- Отведение сельскому хозяйству значительной роли в экономическом развитии поселения,

- Формирование зоны жилой и общественно-деловой застройки в центре г.п. Важины,

- Формирование зоны индивидуальной жилой застройки по берегам рек Свирь и Важинка.

- Развитие производственных и коммунально-складских зон в восточном направлении от границы жилой застройки,

- Обеспечение потребности населения в объектах социально-культурного и бытового обслуживания за счет нового капитального строительства.

Однако, сравнивая современное использование территории городского поселка с мероприятиями, запланированными в генеральном плане 1990 года, видно, что большая их часть так и не реализована.

Во много невыполнение проектных решений генерального плана 1990 г. и значительные отклонения между прогнозируемыми показателями и показателями развития, фактически достигнутыми к 2010 году, связаны с развалом СССР и сложной политической и экономической ситуацией в Российской Федерации в середине 1990-х гг.

За 20 летний период после разработки генерального плана в поселении произошли серьезные социально-экономические перемены:

- серьезный отток населения из Важинского городского поселения,

- существенное старения населения,

- существенное изменение структуры жилищного фонда,

- реструктуризация и ликвидация основных промышленных предприятий поселения,

- существенное сокращение рабочих мест на территории поселения.

Таким образом, при разработке проекта генерального плана Важинского городского поселения следует учитывать основные предложения по развитию г.п. Важины, изложенные в генеральном плане 1990 года с учетом принципиальных изменений в Российском законодательстве и социально-экономическом положении Важинского городского поселения и основанных на них корректировках:

- Введение в действие Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», регулирующего правовую и территориальную организацию местного самоуправления, а также разграничивающего предметы ведения и компетенции органов местного самоуправления поселения и муниципального района.

- Образование Важинского городского поселения и включение в него дер. Гришино, дер. Заозерье, дер. Купецкое, дер. Курпово, дер. Согиницы, дер. Ульино, дер. Усланка.

- Появление и утверждение новых нормативных правовых документов, устанавливающих федеральные и региональные нормы и нормативы обеспеченности населения социальными объектами,

- Ликвидация существовавших и появление новых промышленных предприятий, образующих экономическую базу поселения,

- Серьезные изменения демографической ситуации в поселении и прогнозов ее развития на долгосрочную перспективу,

- Необходимость переоценки потребности населения в услугах учреждений здравоохранения, образования, культуры, коммунального обслуживания

- Появление новых и усугубление существовавших проблем социально-экономического развития поселения, решение которых не было предусмотрено генеральным планом 1990 г.

# ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВАЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В поселении отсутствуют утвержденные документы стратегического планирования, поэтому в рамках разработки проекта генерального плана был выполнен прогноз социально-экономического развития Важинского городского поселения до 2030 года.

Прогноз социально-экономического развития Важинского городского поселения составлялся с учетом Концепции социально-экономического развития муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» на период до 2020 года, утв. решением совета депутатов Подпорожского муниципального района от 31 марта 2009 г. № 299 (далее Концепция).

В концепции в ходе анализа существующего положения района выявлены основные проблемы:

В сфере промышленности: отсутствие квалифицированных специалистов, кадровый дефицит.

В сфере транспортной инфраструктуры: низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, несмотря на то, что через район проходит ряд важных транспортных путей, в т.ч. автомобильная и железная дороги на Карелию и Мурманскую область с выходом на Среднюю и Северную Финляндию, а также протекает река Свирь, входящая в Волго-Балтийскую водную транспортную систему; аварийное состояние большинства автомобильных дорог.

В сфере бюджетной обеспеченности: рост дефицита бюджета, обусловленный отсутствием источников его пополнения и несоответствием доходной части бюджета расходам, предусмотренным стандартами жизни и запросами населения.

В сфере коммунальной инфраструктуры: высокая степень износа систем инженерной инфраструктуры населенных пунктов муниципального района: г. Подпорожье, г.п. Вознесенье, г.п. Важины, г.п. Никольский, с.п. Винницы; системы электроснабжения, теплоснабжения, водопользования, очистных сооружений требуют модернизации или реконструкции, строительства новых объектов и сетей.

В сфере жилищной обеспеченности населения: недостаточные объемы строительства нового комфортного жилья, низкий уровень благоустройства жилья.

В сфере здравоохранения: недостаточная материально-техническая база лечебных учреждений, существующие здания больницы и ФАП нуждаются в реконструкции, отсутствие семейной медицины (врачей общей практики).

В сфере образования: недостаточная материально-техническая база образовательных учреждений, недостаток учителей.

В сфере физической культуры и спорта: низкий уровень обеспеченности основными типами спортивных сооружений, специалистами в области физической культуры и недостаточное финансирование

В сфере культуры: недостаточная материальная база учреждений культуры.

Все перечисленные проблемы характерны и для Важинского городского поселения

Основной целью реализации концепции является решение существующих проблем и повышение уровня жизни населения Подпорожского муниципального района, что будет осуществляться путем реализации конкретных мероприятий в рамках выбранных направлений социально-экономического развития Подпорожского муниципального района:

В рамках первого направления «Район для области, область для района»:

- Газификация района

- Строительство моста через реку Свирь в районе г. Подпорожья,

- Создание производства по глубокой переработке древесины

В рамках реализации второго направления «Здоровое население»:

- Усиление профилактической направленности здравоохранения

- Реконструкция МУЗ «Подпорожская ЦРБ»

- Улучшение материально-технической оснащенности медицинских учреждений

- Решение кадровых проблем медицинских учреждений

- Развитие спорта и физической культуры

В рамках реализации третьего направления «Подпорожский муниципальный район - территория новых инвестиций»:

- Привлечение трудовых ресурсов

- Составление инвестиционного паспорта муниципального образования

- Развитие форм муниципальной поддержки предпринимательства

- Содействие интеграции малого и крупного бизнеса

- Организация инфраструктуры продвижения товаров продукции местных производителей

- Повышение эффективности сельскохозяйственного производства

В рамках реализации четвертого направления «Поселения, в которых удобно жить»:

- Разработка мероприятий по благоустройству населенных пунктов

- Решение проблем обеспечения населения качественным жильем и жилищно-коммунальными услугами

В рамках реализации пятого направления «Культурно-образовательный и молодежный центр»

- Выявление туристического потенциала Подпорожского муниципального района

- Проведение периодических фестивалей, нацеленных на привлечение участников из других регионов.

- Реализация проектов в сфере культуры. Содействие участию поселений в областных и районных конкурсах, фестивалях.

- Содействие участию поселений в областных и районных мероприятиях в области физической культуры и спорта

- Содействие реализации творческого потенциала жителей

В рамках реализации шестого направления «Территория эффективного управления»:

- Расширение общественного участия в муниципальном управлении

- Выстраивание иерархической системы социально-экономического планирования на основе стратегического планирования

В прогнозе социально-экономического развития Важинского городского поселения (согласован администрацией Важинского городского поселения протоколом согласования от 9 декабря 2011 г.) были учтены сценарии социально-экономического развития Подпорожского муниципального района, а также мероприятия, планируемые к реализации Концепцией на территории Важинского городского поселения и относящиеся к компетенции органов местного самоуправления поселения.

Основная цель развития Важинского городского поселения - создание условий для комфортной жизнедеятельности населения.

Для реализации главной цели разработана система подцелей и задач, решение которых позволит реализовать выбранный сценарий развития.

- Формирование благоприятных условий для жизни, труда и отдыха на территории поселения,

- Формирование благоприятных условий для развития экономики поселения,

- Формирования условия для стабильного финансирования социальных расходов поселения.

В рамках выбранного сценария развития рассматриваются следующие основные направления развития:

Развитие экономики поселения

Наиболее целесообразной специализацией промышленности предполагается развитие малых и средних предприятий по производству продукции из дерева и деревообработки (деревянного домостроения).

Развитие сельского хозяйства предполагается на базе существующих предприятий с учетом модернизации и переоборудования сельхоз предприятий. Также предполагается развитие личных подсобных хозяйств.

Развитие туризма и рекреации на территории поселения

Не смотря на богатейший туристический потенциал территории поселения, сфера туризма развита слабо или не развита вообще. Развитие данного направления предполагает активное вовлечение рекреационных ресурсов Важинского городского поселения в сферу туризма и рекреации.

Активное развитие туризма и рекреации приведет к развитию новой отрасли экономики Важинского городского поселения, а также сопутствующих видов деятельности – развитию объектов гостиничного хозяйства, дорожного сервиса, предприятий торговли и общественного питания.

Развитие малого и среднего бизнеса

Развитие экономики поселения предполагается в основном за счет развития малого и среднего бизнеса – малых и средних производств по деревопереработке, переработке сельскохозяйственной продукции, предприятий торговли, обслуживания, общественного питания, дорожного сервиса и т.д.

Развитие жилищного строительства, повышение благоустроенности жилищного фонда

Основным направлением развития жилищного строительства станет политика стимулирования строительства индивидуального жилья с высоким уровнем благоустроенности. Улучшение жилищных условий граждан возможно за счет строительства муниципального жилищного фонда. Также необходимо поддержание в удовлетворительном состоянии существующего жилищного фонда путем проведения текущих и капитальных ремонтов, повышении надежности и строительстве новых сетей коммунального обеспечения. Организация строительства муниципального жилья возможна за счет привлечения средств местных и регионального бюджетов, средств фонда содействию реформирования ЖКХ.

Развитие учреждений, предоставляющих социально-культурные и коммунально-бытовые услуги населению

Определение потребности в объектах социальной инфраструктуры определяется исходы из численности постоянно проживающего на территории поселения населения и прогноза ее изменения.

Основным направлением развития сферы оказания социально-бытовых и культурных услуг населению заключается в обеспечении населения поселения услугами учреждений культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта в рамках полномочий муниципального образования за счет собственных средств бюджета муниципального образования, путем участия в муниципальных и региональных долгосрочных целевых программах. Также повышения уровня и качества предоставляемых услуг в области образования, здравоохранения и пр. с помощью развития межмуниципального сотрудничества на уровне «Важинское городское поселение – Подпорожский муниципальный район».

## Развитие экономики Важинского городского поселения

Промышленность

Основными видами деятельности как для Важинского городского поселения, так и для Подпорожского района в целом являются лесозаготовительная и лесоперерабатывающая деятельность.

Анализируя отраслевую структуру промышленности Важинского городского поселения, можно сделать следующие выводы:

- Промышленность базируется на местном сырье, что связано со значительной удалённостью от основных промышленных центров.

- Основными сырьевыми ресурсами являются: лес и нерудные полезные ископаемые.

- Основной отраслью промышленности является лесная и деревообрабатывающая промышленность.

Экономическое развитие Важинского городского поселения, прежде всего, связано с развитием лесопромышленного комплекса как центра глубокой переработки древесины.

Проектом генерального плана предусматривается создание площадки под потенциальные инвестиционные проекты в сфере промышленного производства в районе г.п. Важины. Наиболее целесообразной специализацией промышленности предполагается развитие малых и средних предприятий по переработке древесины и по производству продукции из дерева (деревянного домостроения).

Проектом генерального плана Важинского городского поселения предлагается размещение следующих объектов за счет средств инвесторов на территории Важинского городского поселения:

- реконструкция предприятия по производству клееного бруса в г.п. Важины;

- реконструкция ЗАО «Важинский гравийно-щебеночный завод» под производство железобетонных изделий;

- размещение предприятий IV-V класса опасности в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на свободных площадках в существующих промышленных зонах г.п. Важины,

- размещение предприятий IV-V класса опасности в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территориях вновь организуемых промышленных зон.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство, особенно животноводство (разведение крупного рогатого скота) также является важным видом деятельности как на территории Важинского городского поселения, так и на территории Подпорожского муниципального района, не смотря на то, что в настоящее время район занимает последнее место в области по объему продукции сельскохозяйственного производства.

На территории поселения животноводческие фермы расположены в дер. Курпово и дер. Купецкое (ЗАО «Подпорожье»).

Дальнейшее развитие сельского хозяйства возможно при условии:

- Развития и реконструкции существующего сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Подпорожское» с повышением эффективности производства.

- Развития личных подсобных и фермерских хозяйств, в том числе семейных. Возможные направления деятельности могут быть следующими: птицеводство, производство плодовоовощной продукции (организация ягодных хозяйств, выращивание зелени).

- Развитие предприятий по переработке собранных у населения грибов и ягод.

Дальнейшее развитие сельского хозяйства предполагается в рамках развития и реконструкции существующих объектов – ЗАО «Подпорожское» и крестьянско-фермерских хозяйств, а также личных подсобных хозяйств.

Туризм и рекреация

По данным комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области для Подпорожского муниципального района перспективными являются следующие виды туризма: природно-ориентированный (водный, экологический, сельский, охота-рыбалка) и культурный (культурно-познавательный, паломнический, этнографический, событийный).

В 2004 году НИИП Градостроительства была разработана Концепция организации международной историко-рекреационной зоны «Серебряное кольцо» для возрождения исторических городов Северо-Запада России.

Границы туристско-рекреационной системы «Серебряное кольцо» формируются по историческим наземным и водным путям с охватом наиболее ценных историко-архитектурных, природных и археологических памятников и включают Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Вологодскую и Архангельскую области, а также Республику Карелия.

Базовыми объектами туристического интереса на территории Подпорожского муниципального района помимо территории природного парка «Вепсский лес» являются памятники архитектуры деревянного зодчества.

Основными объектами туристического интереса в Важинском городском поселении являются Воскресенская церковь в дер. Курпово (1690 г.), Никольская церковь в дер. Согиницы (1696 г.), часовня Петра и Павла в дер. Заозерье (XVII в). Совместно с Афанасьевской церковью в дер. Посад (Подпорожское городское поселение) и Церковью Власия (ХIХ в) в дер. Волнаволок (Подпорожское городское поселение) эти объекты создают единый туристический маршрут и связаны между собой кольцевой дорогой Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово, протяженностью 70,6 км, начинающейся и заканчивающейся у Верхне-Свирской ГЭС на реке Свирь.

Развитие туристического направления «Малое серебряное (Подпорожское) кольцо» в Важинском городском поселении предполагается в рамках развития культурно-познавательного туризма на территории Подпорожского муниципального района. Близость крупной железнодорожной станции Свирь; наличие на отдельных участках пригородного автобусного и железнодорожного сообщений делает Кольцо маршрутом для авто, мото- и велопутешественников, пеших туристов. А протекающая по его краю сплавная река Важинка добавляет сюда еще и туристов-водников.

Государственной стратегией формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации территория Важинского городского поселения включена в список перспективных территорий для образования этнографических музеев-заповедников: здесь планируется организация музея-заповедника «Межозерье», включающего памятники деревянного зодчества (часовни, церкви, жилые и хозяйственные постройки) в естественном ландшафте. В соответствии с государственной стратегией музей-заповедник следует рассматривать как организационно-правовую форму учреждения, обеспечивающего сохранение и использование наследия историко-культурного заповедника.

Развитие туристической индустрии в Подпорожском муниципальном районе будет осуществляться по следующим основным направлениям:

- Развитие инфраструктуры туристического комплекса:

  - строительство новых и реконструкция действующих объектов размещения туристов;

  - реконструкция автомобильных дорог, используемых во время туристских маршрутов;

  - строительство комплексов придорожного сервиса;

  - обустройство территории вблизи основных объектов туризма;

  - развитие инфраструктуры развлечений;

  - вовлечение местного населения в приём и обслуживание туристов (гостевые дома, питание, прокат туристического оборудования).

- Совершенствование туристического продукта:

- включение в состав туристического продукта новых туристических маршрутов;

- подготовка персонала для предоставления услуг гидов и сопровождающих, в т.ч. со знанием распространенных среди туристов иностранных языков;

- расширение услуг проката спортивно-туристского инвентаря: лодок, катеров, велосипедов, снегоходов, лыжного снаряжения.

- Рекламно-информационное обеспечение развития:

- подготовка, издание и распространение пакетов информационно-рекламных материалов о возможностях туристского комплекса;

- размещение актуализированной информации на сайте Правительства Ленинградской области и сайте Подпорожского муниципального района;

- участие в выставках, ярмарках, фестивалях и пр.;

- установка аншлагов с информацией об объектах туристического комплекса на трассах и указателей на данные объекты в населенных пунктах.

Основными задачами в области развития туризма на территории Важинского городского поселения являются:

- Совместно с администрацией Подпорожского муниципального района разработка единой концепции развития туризма в Подпорожском муниципальном районе с включением в нее маршрута «Малое Подпорожское кольцо», разработка методов информирования населения района, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, других городов о наличии туристических маршрутов,

- Обеспечение транспортной доступности объектов туристического маршрута для автомобилистов, пеших туристов (маршруты общественного транспорта),

- Благоустройство территории вблизи объектов туризма,

- Развитие системы розничной торговли и обслуживания, создание комплексов придорожного сервиса, гостиничной и туристической инфраструктуры,

Важное значение для рекреационных целей имеет зона Согиницкая — примыкает к реке Важинка и озеру Вачозеро, имеет живописный рельеф, по территории зоны проходит автодорогой регионального значения. Объекты культурного наследия, находящиеся в пределах выделенной зоны, создают предпосылки для развития рекреационной деятельности и отдыха туристов.

Достаточно благоприятные климатические условия, особенности рельефа, наличие разнообразных водных ресурсов, богатые охотничьи угодья, делают зону Согиницкую благоприятной для целей стационарного и кратковременного отдыха.

Кроме того, перспективным направлением туризма является сельский туризм. Данный вид туризма заключается в организации отдыха небольших групп туристов (семей), приезжающих в традиционные, чаще всего удаленные деревни и живущих в домах местных жителей в условиях деревенского быта. Сельский туризм предполагает вовлечение местного населения в приём и обслуживание туристов (гостевые дома, питание, прокат туристического оборудования). На территории Важинского городского поселения целесообразно развивать сельский туризм в наиболее удаленных деревнях поселения – дер. Гришино, дер. Заозерье, дер. Согиницы. Эти территории являются экологически чистыми, наиболее удаленными от городской суеты, ландшафты территории деревень обладают эстетической ценностью. Здесь возможна организация гостевых домов с личными подсобными хозяйствами, конюшен, пешеходных маршрутов и прочей инфраструктуры экологического туризма.

Наличие на территории Важинского городского поселения водных объектов делает возможным развитие водного туризма. В рамках развития водного туризма предполагается организация стоянки маломерных судов на реке Свирь в г.п. Важины, организация водных сплавных маршрутов по реке Важинка, организация зон массового отдыха на берегах водных объектов.

Проектом генерального плана предлагается:

- организация зоны массового отдыха населения в г.п. Важины (левый берег реки Важинка – напротив дер. Курпово) без строительства капитальных объектов,

- развитие экологических видов туризма в зоне Согиницкая,

- развитие водного туризма, организация стоянки маломерных судов на реке Свирь в г.п. Важины,

- развитие сельского туризма в дер. Гришино, дер. Заозерье, дер. Согиницы и примыкающих к ним территориях на базе гостевых домов,

- развитие рекреационной зоны со строительством объектов капитального строительства – баз отдыха, баз охоты и рыбалки (дер. Заозерье)

- разработка и строительство пеших и автомобильных маршрутов, развитие объектов туристической инфраструктуры (гостиничного бизнеса, объектов розничной торговли в г.п. Важины и др. населенных пунктах),

- создание единого туристического комплекса Важинского городского поселения, все объекты которого будут объединены автодорогой Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – дер. Курпово

Предложения проекта генерального плана по развитию туризма и рекреации отображены на «Схеме размещения объектов туристического интереса и зон развития рекреационной деятельности», М 1:50 000 (ГП 02-08.12).

## Прогноз изменения численности населения

Основными задачами социально-экономической политики, проводимой на территории поселения, является обеспечение комфортной среды жизнедеятельности населения на территории Важинского городского поселения, проведение мероприятий, направленных на сдерживание депопуляционных процессов, стимулированию рождаемости и снижению смертности.

При расчете численности населения Важинского городского поселения рассматривались 2 сценария социально-экономического развития: инерционный и инновационный:

Инерционный сценарий – предполагает сохранение текущих тенденций, т.е. повышения уровня качества среды проживания в поселении – повышение уровня жилищной обеспеченности и обеспеченности социально-культурными и бытовыми услугами населения поселения. Однако при таком сценарии сохраняются и негативные тенденции, такие как снижение темпов развития экономики, отсутствие новых рабочих мест в поселении, сокращения численности населения (за счет низкого уровня миграционного притока, не покрывающего уровень естественной убыли населения), низкий уровень благоустроенности части жилищного фонда, являющегося «ведомственным». Такие тенденции приведут к снижению темпов роста экономики, снижению уровня бюджетной обеспеченности и в дальнейшем отсутствии возможности участия в региональных и муниципальных адресных и целевых программах.

Сценарий управляемого развития – предполагает сохранение положительных тенденций (включая новое жилищное строительство), а также проведение политики направленной на повышения качества жизнедеятельности на территории поселения в первую очередь за счет повышения темпов развития экономики, развития новых отраслей экономики, создании новых рабочих мест на территории поселения. Появление новых рабочих мест приведет к повышению привлекательности поселения для работы и проживания, и росту миграционного притока в поселение и сокращению оттока молодежи. Реформирование бюджетного процесса, рациональное распределение бюджетных средств, сотрудничество с органами управления муниципальным районом позволит повысить долю расходов на социальную сферу. Реализация сценария управляемого развития позволит решить существующие проблемы поселения в рамках полномочий муниципального образования, а также достигнуть основные цели социально-экономического развития.

В качестве основного сценария развития выбран сценарий управляемого развития.

Сценарий управляемого развития предполагает активное развитие экономики поселения, а также реализацию Концепции социально-экономического развития Подпорожского района до 2020 года и мер по улучшению демографической ситуации в Подпорожском районе в целом.

В соответствии с Концепцией коэффициент рождаемости к 2020 году составит 16 чел./1000 жителей, коэффициент смертности – 16 чел./1000 жителей. Эти показатели требуют коррекции с учетом фактических данных о количестве женщин детородного возраста. Так как фактические данные о половозрастной структуре населения Важинского городского поселения отсутствуют, применены аналогичные данные по Подпорожскому муниципальному району в целом, а также целевые показатели, использующиеся в Схеме территориального планирования Подпорожского муниципального района:

- уровень рождаемости – 10 чел./1000 жителей на период до 2020 года, 10,1 чел./1000 жителей на период с 2021 по 2030 гг.

- уровень смертности – 17 чел./1000 жителей на период до 2020 года и 16 чел./1000 жителей на период с 2021 по 2030 гг.

- уровень миграционного притока – 4,0 чел./1000 жителей на период до 2020 года, 6,0 чел./1000 жителей на период с 2021 по 2030 гг.

Прогноз изменения численности населения в соответствии с выбранным сценарием развития представлен в таблице таблица Таблица 4.2.1:

Таблица 4.2.1

Прогнозные параметры численности населения, постоянно проживающего на территории Важинского городского поселения

| Демографическая ситуация, прогноз изменения численности населения | ед. измерения | 2010 год (факт) | 2020 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения всего | чел. | 3 651 | 3 637 | 3 588 |
| Коэффициент рождаемости | чел./1000 жителей | 9,0 | 10 | 10,1 |
| Коэффициент смертности | чел./1000 жителей | 17,8 | 17 | 16 |
| Естественный прирост (убыль) среднегодовой | чел. | -32 | -23 | -21 |
| Коэффициент миграционного притока | чел./1000 жителей | 8,5 | 4,0 | 6,0 |
| Миграционный прирост (убыль) среднегодовой | чел. | 31 | 16,1 | 20,8 |
| Половозрастная структура населения: |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | чел/% | 543/15 | 532/15 | 524 /15 |
| трудоспособного возраста | чел./% | 1831/50 | 1896/53 | 1995/56 |
| старше трудоспособного населения | чел./% | 1277/35 | 1158/32 | 1062/30 |

Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов представлен в таблице Таблица 4.2.2:

Таблица 4.2.2

Прогноз численности постоянного населения в разрезе населенных пунктов

| Населенный пункт | Численность населения, чел. на 2011 год | Численность населения, чел. на 2020 год | Численность населения, чел. на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- |
| г.п. Важины | 3 371 | 3 360 | 3 293 |
| дер. Усланка | 31 | 25 | 25 |
| дер. Курпово | 166 | 155 | 160 |
| дер. Ульино | 47 | 45 | 50 |
| дер. Купецкое | 13 | 20 | 20 |
| дер. Согиницы | 13 | 15 | 15 |
| дер. Гришино | 9 | 12 | 20 |
| дер. Заозерье | 1 | 5 | 5 |
| ИТОГО | 3 651 | 3 637 | 3 588 |

С учетом развития туризма и рекреации на территории Важинского городского поселения предполагается увеличение численности сезонного населения с 970 чел. в 2011 году до 1200 чел. в 2030 году (максимальная численность населения в летние месяцы и выходные дни). При прогнозировании численности сезонного населения учтено решение о переводе территорий населенных пунктов дер. Погаченицы и пос. при ж/д ст. Челма в земли сельскохозяйственного назначения для дачного строительства.

## Развитие жилищного строительства

Закладываемые в проект генерального плана прогнозы развития поселения не предполагают значительного увеличения численности населения. Основными задачами в рамках развития жилищного строительства будут являться:

- ликвидация аварийного жилья,

- реконструкция/расселение ведомственного жилищного фонда,

- выделение жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,

- строительство нового муниципального жилищного фонда,

- поддержание сохраняемого муниципального жилищного фонда в хорошем состоянии путем своевременного проведения капитальных и косметических ремонтов,

- определение и выделение земельных участков заинтересованным лицам для развития жилищного строительства,

- увеличение обеспеченности населения жилищным фондом.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, планируется повышение доступности жилья.

В результате реализации новых стратегических направлений государственной жилищной политики должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищной сферы, соответствующий мировым стандартам и характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- увеличение до 60 процентов доли граждан, имеющих возможность с помощью собственных и заемных средств приобрести или снять необходимое жилье на рынке, построить индивидуальное жилье;

- отсутствие ветхого и аварийного жилищного фонда, снижение среднего уровня износа жилого фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

- приведение жилищного фонда к состоянию, отвечающему современным условиям энергоэффективности, экологии, а также потребностям отдельных групп граждан (многодетные семьи, пожилые люди, инвалиды и т.д.);

- достижение средней обеспеченности жильем 25 - 27 м2 общей площади на человека в 2015 году и 28 - 35 м2 - к 2020 году.

Проектом схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района закладывается рост жилищной обеспеченности на 1 очередь – 28,8 м2/чел., на расчетный срок – 30,74 м2/чел.

Показатель обеспеченности жильем населения поселения, закладываемые проектом генерального плана, составят: 1 очередь – 29,3 м2/чел, расчетный срок – 31,2 м2/чел.

Развитие жилищного строительства предполагается по нескольким направлениям: строительства индивидуального жилищного фонда и строительство многоквартирного жилищного фонда (частного и муниципального).

За последние 5 лет среднегодовой темп прироста частного жилья составил 605 м2/год. Повышение темпов развития жилищного строительства в Важинском городском поселении возможно за счет участия в программах поддержки лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, поддержке молодых семей, программ по повышению доступности жилья и реализации ФЦП «Жилище» на 2011-2016 гг.

Проектом генерального плана закладывается увеличение темпов прироста жилья на 1 очередь – 1 785 м2 в год, на расчетный срок – 1 502 м2 в год (в т.ч. прирост индивидуального жилья на 1 очередь – 1 183 м2 в год, на расчетный срок – 1 061 м2 в год).

Общая площадь введенного в эксплуатацию жилого фонда к 2020 году составит 16 067 м2, к расчетном сроку – 31 082 м2.

Потребность в муниципальном жилищном фонде

Аварийный жилищный фонд, подлежащий ликвидации, по состоянию на 1 января 2011 года составляет 1 255,6 м2, количество проживающих в нем составляет 70 чел.

Однако, в результате анализа состояния жилищного фонда (раздел 3.5 Части 1 Тома 1 проекта генерального плана «Анализ современного использования и комплексная оценка территории») выявлен жилищный фонд, который не отвечает санитарным и техническим требованиям и также к 2020 году может быть признан ветхим или аварийным (2 631,1 м2, численность проживающих – 190 чел.).

Кроме того, на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, но не проживающих в домах, подлежащих расселению или признанных аварийными, состоят еще 95 человек.

Таким образом, 355 человек, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для обеспечения нуждающихся жилищным фондом потребуется строительство 7 100 м2 жилья из расчета минимальной жилищной обеспеченности 20 м2 на чел. в муниципальном жилищном фонде на 1 очередь и на расчетный срок (в настоящее время минимальная норма жилищной обеспеченности в муниципальном жилищном фонде составляет 18 м2 на чел.).

Кроме того, в СЗЗ очистных сооружений в г.п. Важины расположены жилые дома общей площадью 1 150 м2. Предполагается расселение этого жилого фонда с предоставлением собственникам расселяемых помещений квартир равнозначной жилой площади в муниципальном жилом фонде. Общая площадь вводимого муниципального жилищного фонда составит 8 250 м2.

В соответствии с адресной целевой программой «Строительство, реконструкция жилья и объектов социальной сферы на территории Подпорожского муниципального района на 2011-2013 гг.», утв. советом депутатов Подпорожского муниципального района от 30 ноября 2010 г. № 102 для расселения аварийного жилья планируется строительство 2-х многоквартирных муниципальных домов общей площадью 3 317 м2:

- 48-ми квартирного жилого дома общей площадью 2 215 м² по адресу: г.п. Важины, ул. Механизаторов, д. 11,

- 24-х квартирного жилого дома общей площадью 1 102 м2 по адресу: г.п. Важины, ул. Сосновая, д. 5.

Таким образом необходимость в дополнительном строительстве муниципального жилищного фонда составит 4 933 м2 . Для обеспечения строительства муниципального жилищного фонда планируется привлечение средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Ленинградской области, местных бюджетов в рамках целевого финансирования. Выбытие муниципального жилищного фонда к расчетному сроку составит 3 886,7 м2.

Расселение ведомственного фонда

Перед администрацией Важинского городского поселения остро стоит проблема расселения и/или реконструкции ведомственного жилищного фонда. Общая площадь ведомственного жилищного фонда по данным БТИ составляет 13 533,8 м2, площадь фонда, не отвечающего техническим требованиям составляет 10 636,8 м2 (количество проживающих – 347 чел.).

Расселение и реконструкция ведомственного жилищного фонда возможны за счет бюджетных средств муниципального образования и привлеченных средств бюджетов различных уровней, средств правопреемников предприятий-владельцев жилищного фонда, либо собственных средств лиц, проживающих в ведомственном фонде, в т.ч. средств получаемых в рамках программ по поддержке лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, поддержке молодых семей и пр.

К расчетному сроку (2030 году) за счет средств бюджетов различного уровня предполагается расселение около 80 чел. Общая площадь вводимого муниципального жилищного фонда для расселения нуждающихся составит 1 572 м2. Общая убыль жилищного фонда (с учетом аварийного муниципального жилья и непригодного для проживания ведомственного жилья) составит 14 524 м2.

Таким образом, к расчетному сроку планируется достигнуть следующих показателей:

- Прирост жилья к расчетному сроку составит 16 558 м2;

- Убыль жилищного фонда составит 14 524 м2,

- Объем нового строительства составит 31 082 м2 жилищного фонда.

- Уровень обеспеченности жильем населения составит 31,2 м2/чел. (1 очередь – 29,3 м2/чел.).

Таблица 4.3.1

Показатели темпов развития жилищного строительства

| Показатель |  | 2010 год | 2020 год | 2030 год | Итого к рас. сроку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 3 651 | 3637 | 3588 |  |
| Площадь жилого фонда на конец периода, всего | м2 | 95 430 | 106 463 | 111 989 | 16 558 |
| ИТОГО ввод жилья, в т.ч. |  |  | 16 067 | 15 015 | 31 082 |
| Муниципального жилищного фонда | м2 |  | 5 417 | 4 405 | 9 822 |
| Частного жилищного фонда |  |  | 10 650 | 10 610 | 21 260 |
| Среднегодовой ввод жилья | м2/год |  | 1 785 | 1 502 |  |
| ИТОГО убыль жилья, в т.ч. | м2 |  | 5 034 | 9 489 | 14 524 |
| Среднегодовая убыль жилья | м2/год |  | 503 | 949 |  |
| Итого прирост жилья |  |  | 11 032 | 5 526 | 16 558 |
| Обеспеченность жильем населения | м2/чел | 26,1 | 29,3 | 31,2 |  |

Основным центром развития жилищного строительства останется г.п. Важины. Также предполагается возможность развития индивидуального жилищного строительства в границах других населенных пунктов поселения.

Развитие жилищного строительства:

в г.п. Важины возможно на незастроенных территориях (резервных территориях) в границах населенного пункта, а также на территориях не входящих в границы населенного пункта, но включение которых целесообразно (территории, прилегающие к границам г.п. Важины, на которых уже существует жилая и общественно-деловая застройка),

других населенных пунктах возможно на незастроенных (резервных) территориях в границах населенных пунктов.

## Развитие объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения

Расчет потребности населения в объектах социальной инфраструктуры выполнен с учетом прогноза численности населения, постоянно проживающего на территории Важинского городского поселения. Максимальная численность сезонного населения принята во внимание при оценке потребности населения в объектах культуры, торговли, питания, бытового обслуживания.

Развитие системы образования

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района относится к вопросам местного значения муниципального района.

В проекте генерального плана приведена оценка уровня обеспеченности населения местами в дошкольных и школьных учреждениях с учетом реализации мероприятий, предложенных проектом схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района.

Развитие системы дошкольного образования

Основными задачами в рамках развития системы дошкольного образования являются повышение качества и доступности услуг объектов дошкольного образования.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объекта социальной инфраструктуры», норматив числа мест в детских дошкольных учреждениях определяется исходя из численности детей дошкольного возраста (60 мест на 100 детей для городских поселений, 40 мест на 100 детей для сельских поселений).

Таблица 4.4.1

Оценка уровня обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями

| Показатель | Ед. изм. | Сущест-вующее положение | Обеспеченность на 1 очередь | Обеспеченность на Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей, посещающий ДОУ/ уровень охвата детей дошкольного возраста, посещающих ДОУ | кол-во/(%) | 154 (80) | 160 (80) | 160 (80) |
| Количество ДОУ | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Мощность ДОУ | кол-во мест | 195 | 195 | 195 |
| Уровень обеспеченности | % | 126,6 | 120 | 120 |

В соответствии с выполненным расчетом потребность в увеличении мощности детских дошкольных учреждений на первую очередь и расчетный срок отсутствует.

Развитие системы среднего школьного образования

Основными задачами в рамках развития системы среднего школьного образования на территории поселения являются:

- расширение сферы услуг, оказываемых на базе средней школы и учреждения дополнительного образования (художественной школы),

- улучшение материально-технической базы учреждений образования,

- повышение квалификации и уровня укомплектованности преподавательского состава.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объекта социальной инфраструктуры», норматив числа мест в образовательных учреждениях определяется исходя из численности детей школьного возраста (85 мест на 100 детей для городских поселений, 40 мест на 100 детей для сельских поселений).

Загруженность Важинской средней общеобразовательной школы № 6 составляет 57% (173 места на 100 детей) от проектной мощности. Так как численность и структура населения ни на 1 очередь, ни на расчетный срок не претерпевает существенных изменений, потребность в увеличении мощности учреждений среднего образования отсутствует.

Проектом схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района применительно к Важинскому городскому поселению планируется:

на расчетный срок:

- реконструкция средней общеобразовательной школы № 6 в г.п. Важины.

Реконструкция детских садов и строительство новых объектов образования не требуется.

Развитие системы здравоохранения

На территории Важинского городского поселения располжены:

- амбулатория в г.п. Важины

- ФАП в дер. Курпово

В соответствии с проектом схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района, все населенные пункты поселения попадают в зону 20-минутной доступности на специальном автомобиле от обслуживающего поста скорой помощи, расположенного в городе Подпорожье, а также в зону 30-минутной доступности до лечебно-профилактических учреждений и аптек.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ организация оказания на территории муниципального района первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов отнесены к вопросам, находящимся в компетенции органов местного самоуправления муниципального района.

Проектом генерального плана определены целевые значения в области развития учреждений здравоохранения и обеспечения жителей Важинского городского поселения услугами учреждений здравоохранения на 1 очередь и на расчетный срок.

Таблица 4.4.2

Расчет потребности в лечебно-профилактических учреждениях

| Вид объекта | Ед. изм. | Сущест-вующее положение | Потребность на 1 очередь | Потребность на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность ЛПУ | посещений/смену | 80 | 54,92 | 54,81 |
| Количество коек стационарного пребывания | ед. | 0 | 30 | 30 |
| Количество коек сестринского ухода | ед. | - | 5 | 5 |
| Обеспеченность врачами: |  |  |  |  |
| Количество врачей | чел. | 4 | 12,41 | 12,38 |
| Количество среднего мед. персонала | чел. | 9 | 34,50 | 34,43 |

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений оценивается, исходя из норматива 18,15 посещений в смену на 1000 чел. населения, установленного в соответствии с расопряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах», (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 г. № 942-р). Нормативная мощность амбулаторно-поликлинических учреждений для Важинского городского поселения составляет 26 посещений в смену. Таким образом, потребность в расширении мощности учреждений здравоохранения отсутствует.

Согласно методике планирования ресурсов для оказания стационарной медицинской помощи населению (письмо Минздравсоцразвития Российской Федерации от 21 декабря 2009 года № 20-0/10/2-1036), на численность населени 3 588 жителей необходимо 30 коек всех профилей круглосуточного пребывания (в т.ч. 4 койки терапевтического отделения, 4 койки педиатрического отделения).

В настоящий момент лечебно-профилактические учреждения со стационаром в поселении отсутствуют.

Для достижения нормативного значения рекомендуется проведение реконструкции здания Важинской врачебной амбулатории с созданием стационарного отделения на 8 коек круглосуточного пребывания.

Проектом схемы территориального планирования Подпорожского муниципального района применительно к Важинскому городского поселению планируется:

на расчетный срок:

- реконструкция Важинской амбулатории.

Кроме того проектом схемы на 1 очередь планируется реконструкция ЦРБ г. Подпорожье с увеличением коечного фонда до 189 коек (в том числе 150 – круглосуточных коек, 30 коек дневного пребывания, 9 коек реанимации и интенсивной терапии).

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить потребности всего населения Важинского городского поселения в объектах здравоохранения. Строительство новых объектов здравоохранения на территории Важинского городского поселения не требуется.

Развитие сети учреждений культуры

Основными задачами в области развития сети учреждений культуры являются:

- повышение качества и расширение услуг, предоставляемых учреждениями культуры Важинского городского поселения,

- сохранение и обновление книжных фондов муниципальных библиотек,

- создание условий для развития молодежных объединений и организаций, учреждений молодежного досуга.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам в области развития культурно-досуговой деятельности, находящимся в компетенции органов местного самоуправления Важинского городского поселения относятся:

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения,

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Таблица 4.4.3

Расчет потребности в учреждениях культуры и досуга

| Вид объекта | Ед. изм. | Сущ. положе-ние | Требуемая мощность | Потребность в новом строи-тельстве |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Библиотека и библиотечный фонд |  |  |  |  |  |
| Кол-во библиотек: |  |  |  |  |  |
| Общего доступа | ед. | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Детские | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Юношеские | ед | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Библиотечный фонд | ед./жителя | 25 077 | 21 900 | 21 300 | 0 |
| Культурно-досуговые учреждения: |  |  |  |  |  |
| Кол-во культурно-досуговых учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Кол-во мест в зрительном зале | ед. | 250 | 250 | 250 | 0 |
| Молодежные центры: |  |  |  |  |  |
| Кол-во молодежных центров | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Площадь молодежных центров | м2 | 0 | 90 | 89 | 90 |

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объекта социальной инфраструктуры», объем книжного фонда городского поселения определяется в соответствии с нормативами книгообеспеченности, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией - от 5 до 7 экземпляров на 1 жителя. В настоящее время книжный фонд муниципальных библиотек Важинского городского поселения насчитывает 25 077 экземпляров (без учета библиотеки СОШ № 6), что составляет 6,9 экземпляра на 1 жителя.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 г. № 923-р «О внесении изменений в социальные нормы и нормативы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р потребность в библиотечном обслуживании населения в городских поселениях с численностью населения до 10 тыс. чел. составляет:

- 1 общедоступная библиотека,

- 1 детская библиотека,

- 1 юношеская библиотека.

В настоящее время детская и юношеская библиотека на территории поселения отсутствуют. Библиотечное обслуживание осуществляют Муниципальные учреждения «Важинская городская библиотека» и «Курповская сельская библиотека». Частично функции детской библиотеки выполняет библиотека СОШ № 6.

Обеспеченность городского поселения учреждениями клубного типа соответствует нормативам, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 1997 г. № 923-р «О внесении изменений в социальные нормы и нормативы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063»  (1 учреждение на городское поселение с числом жителей до 10 тысяч человек).

Здание дома культуры в неудовлетворительном состоянии, требуется капитальный ремонт.

В соответствии с распоряжение Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодёжной политики Ленинградской области», определены нормативы минимального обеспечения молодёжи учреждениями по месту жительства, площадь молодежного центра должна составлять не менее 90 м2.

Таблица 4.4.4

Нормативы обеспеченности населения муниципальными учреждениями органов по делам молодёжи

| Муниципальное образование | Норматив обеспеченности объектами молодёжной политики |
| --- | --- |
| муниципальный район | не менее 1 межпоселенческого многофункционального или многопрофильного учреждения |
| городское поселение | 1 многофункциональное учреждение и несколько (не менее 2) многопрофильных клубов по месту жительства или различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений 25 м2 на 1000 человек населения |
| сельское поселение | не менее 1 многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений по работе с молодежью |

Проектом генерального плана предлагаются следующие решения в области развития объектов культуры и досуга населения:

на 1 очередь:

- реконструкция Дома культуры Важинского городского поселения, выделение в нем встроенной площади для организации молодежного центра (не менее 90 м2).

Развитие физической культуры и спорта

Основными задачами администрации поселения в области развития физической культуры и спорта является привлечение к занятиям спортом как можно большего числа жителей поселения, особенно детей и молодежи. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», основными вопросами, отнесенными к компетенции органов местного самоуправления, являются:

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта,

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Таблица 4.4.5

Расчет потребности в строительстве объектов физической культуры и спорта

| Вид объекта | Ед. изм. | Сущест-вующее положение | Потребность на | Потребность в новом строи-тельстве |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 | 219 | 1 248,3 | 1 214,1 | 995 |
|  | ед. | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Плоскостные сооружения | м2 | 11 000 | 7 115,3 | 6 920,4 | 0 |
|  | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 |

Расчет потребности в спортивных сооружениях и объектах проводился в соответствии распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

В соответствии с Методикой на каждые 10000 человек населения должно приходиться 3,5 тыс. м2 спортивных залов, 19,5 тыс. м2 плоскостных спортивных сооружений и 750 м2 зеркала воды.

Фактическая обеспеченность Важинского городского поселения спортивными залами составляет 535 м2 на 10 тыс. жителей или 15 % от нормативной.

Фактическая обеспеченность Важинского городского поселения плоскостными сооружениями составляет 36 351 м2 на 10 тыс. человек или 186 % от нормативной.

В соответствии с расчетом существует потребность в строительстве спортивных залов в размере 995 м2. С учетом реализации проекта по строительству Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г.п. Важины общей площадь 1 938,8 м2 строительство новых объектов физической культуры не требуется, а обеспеченность населения спортивными залами составит 6 011 м2 на 10 тыс. человек населения (171 % от нормативной). Потребность в создании дополнительных плоскостных сооружений отсутствует.

Достижение норматива по обеспечению населения плавательными бассейнами (750 м2 зеркальной воды на 10 тыс. человек) намечено на 2050 год и возможно за счет привлечения частных инвесторов и предпринимателей в создание спортивных объектов на территории Важинского городского поселения.

Проектом генерального плана рекомендуются следующие решения в области развития физической культуры и спорта:

на 1 очередь:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.п. Важины общей площадью 1 938,8 м2.

Социальная защита населения

Население Важинского городского поселения обслуживается учреждениями социальной защиты, расположенными в городе Подпорожье и г.п. Вознесенье:

- Стационарное учреждение социального обслуживания ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (на 175 мест);

- Муниципальное автономное учреждение «Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов «Отрада». Имеет в своем распоряжении социально-реабилитационное отделение на 30 мест, 4 отделения социального обслуживания на дому на 450 мест и оказывает услуги социального обслуживания всем жителям Подпорожского муниципального района,

- Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья». Мощность учреждения – 102 места, в том числе 20 мест стационарного пребывания, 82 места дневного пребывания.

Нормативы обеспеченности населения объектами социальной защиты установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» (в редакции № 923-р) представлены в таблице Таблица 4.4.6.

Таблица 4.4.6

Норматив обеспеченности объектами социальной защиты

| Норматив обеспеченности социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | 1 центр на 10 тыс. детей |
| --- | --- |
| Норматив обеспеченности домами-интернатами для престарелых и инвалидов | 30 мест на 10 тыс. жителей |

Согласно вышеуказанному распоряжению Правительства Российской Федерации для Подпорожского муниципального района нормативная потребность в домах-интернатах для престарелых и инвалидов составляет 95 мест. Расчет потребности в домах-интернатах для престарелых и инвалидов в Важинском городском поселении представлен в таблице Таблица 4.4.7.

Таблица 4.4.7

Расчет потребности в домах-интернатах для престарелых и инвалидов

| Показатель | Ед. изм. | Сущ. положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Важинского городского поселения | чел. | 3 651 | 3 637 | 3 588 |
| Потребность в домах-интернатах для престарелых и инвалидов | мест | 11 | 11 | 11 |

На 1 очередь и расчетный срок потребность Важинского городского поселения в домах-интернатах для престарелых и инвалидов составляет 11 мест и покрывается за счет деятельности ЛОГБУ «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и МАУ «Комплексный центр социального обслуживания «Отрада». Строительство учреждений социальной защиты на территории Важинского городского поселения не требуется.

Потребность социально-реабилитационными центрах для несовершеннолетних детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей покрывается за счет деятельности МОУ «Детский дом» (на 41 место), расположенное в г. Подпорожье (раздел 3.6.1 том 1 часть 1 «Анализ существующего положения»). Строительство нового социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей не требуется.

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», жилые здания, объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктур должны быть построены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.

Развитие сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» напрямую отнесено к вопросам, находящимся в компетенции органов местного самоуправления Важинского городского поселения.

Развитие объектов торговли, сферы оказания услуг населению возможно за счет развития частных инициатив бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства в Важинском городском поселении.

Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства также отнесено к вопросам компетенции органов местного самоуправления Важинского городского поселения.

В настоящее время органами местного самоуправления проводится разработка муниципальной целевой программы развития малого и среднего бизнеса на территории поселения. Таким образом, предполагается развитие сферы услуг общественного питания, торговли и бытового обслуживания за счет развития малого и среднего предпринимательства по мере роста спроса на данные услуги.

Проектом генерального плана определены потребности в предприятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения на 1 очередь и расчетный срок в таблице Таблица 4.4.8

Таблица 4.4.8.

Таблица 4.4.8

Расчет потребности в учреждениях, предоставляющих услуги торговли, общественного питания, бытовых услуг

| Вид объекта | Ед. изм. | Сущест-вующее положение | Потребность | Потребность в новом строи-тельстве/в т.ч. с учетом сезонного населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | расчетный срок |  |
| Предприятия торговли | м2 | 1 542,2 | 1 766,4 | 1 745,9 |  |
| площадь торговых объектов по продаже продовольственных товаров, | м2 | 1055,5 | 539,1 | 532,8 | 0/0 |
| площадь торговых объектов по продаже не продовольственных товаров | м2 | 486,7 | 1 227,3 | 1 213,1 | 730/1134,2 |
| Предприятия общественного питания | мест | 160 (30) | 146 | 142 | 0/32 |
| Аптечная сеть | ед. | 2 | 1 | 1 | 0/0 |
| Бани | мест | 50 | 18 | 18 | 0/0 |
| Предприятия бытового обслуживания | кол-во раб. мест | 0 | 33 | 32 | 32/42 |
| Кладбища традиционного захоронения | га | 4,0 | 0,87 | 0,86 | 0/0 |

Потребность в предприятиях торговли определена в соответствии с Приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. № 20 «О разработке нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области, в т.ч. входящих в ее состав муниципальных районов, Сосновоборского городского округа и установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области» минимальная суммарная площадь торговых объектов составляет 486,6 м2 на 1000 жителей. Таким образом, на 1 очередь и расчетный срок существует потребность в расширении площадей торговых объектов по продаже непродовольственных товаров на 1 134,2 м2 с учетом сезонного населения. Потребность в расширении площади торговых объектов по продаже продовольственных товаров, в т.ч. с учетом сезонного населения, отсутствует.

В соответствии с Федеральными нормативами (СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений») и проектом региональных нормативов градостроительного проектирования, определяющих необходимость функционирования одной аптеки на 6,2 тыс. населения, Важинское городское поселение в дополнительных аптечных пунктах не нуждается.

Общее количество мест в пунктах общественного питания удовлетворяет требования нормативов градостроительного проектирования (СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» - 40 мест на 1000 жителей) на нужды постоянно проживающего населения, с учетом сезонного населения потребность составляет 32 места. Однако, учитывая, что 2 предприятия общественного питания не являются общедоступными (столовая в средней общеобразовательной школе № 6 и столовая на предприятии ООО «Свирь Тимбер») рекомендуется создание общедоступных пунктов общественного питания современного типа в г.п. Важины не менее чем на 50 посадочных мест.

Общая мощность бани в г.п. Важины составляет 50 мест единовременного посещения, что полностью удовлетворяет потребность на 1 очередь и расчетный срок

Потребность в предприятиях бытового обслуживания определятся в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» - 9 занятых на предприятиях бытового обслуживания на 1000 населения. Потребность в предприятиях бытового обслуживания населения на 1 очередь и расчетный срок составляет 32 занятых на предприятиях бытового обслуживания (42 с учетом сезонного населения).

Потребность в территории кладбищ гражданского захоронения определятся в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений» - 0,24 га на 1000 жителей. Потребность в территории кладбища составляет 0,86 га на расчетный срок. С учетом площади действующего кладбища у г.п. Важины (4,0 га) потребность в расширении кладбища отсутствует.

В сфере развития услуг торговли, общественного питания, бытовых услуг населению проектом генерального плана предлагаются следующие решения:

- развитие и создание объектов торговли по продаже непродовольственных товаров в формируемых общественно-деловых зонах,

- создание предприятий бытового обслуживания (ремонтных мастерских, фотоателье, прачечных, парикмахерских, прочие) в формируемых общественно-деловых зонах,

- создание пунктов общественного питания современного типа (кафе) в г.п. Важины не менее чем на 50 мест.

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

В состав Важинского городского поселения входят г.п. Важины и семь сельских населенных пунктов, из которых шесть деревень расположены вдоль берега реки Важинка и одна дер. Заозерье на берегу озера Вачозеро, на расстоянии до 20 км от г.п. Важины. На территории поселения проживают 3 651 человек. Г.п. Важины является самым крупным населенным пунктом поселения и выполняет функцию административного центра поселения.

Существующие автомобильные дороги регионального значения Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия и Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово сохраняют свое значение главных планировочных осей, создающих каркас системы расселения.

Железнодорожная магистраль Санкт-Петербург – Мурманск проходит по восточной границе поселения. Эта магистраль является одной из самых загруженных в Ленинградской области. Однако на территории Важинского городского поселения отсутствуют железнодорожные станции или ответвления от железнодорожных путей. Таким образом, магистраль имеет транзитное значение, не оказывая в силу своего расположения, существенного влияния на градостроительное развитие поселения.

Особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для повышения качества жизнедеятельности населения, развития экономики поселения, развития жилищного строительства на территории поселения, повышения качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания, образования, здравоохранения, рекреации и отдыха.

Стратегическое направление развития Важинского городского поселения увязывается как с реализацией федеральных программ по развитию образования, здравоохранения, предоставлению доступного жилья, так и с областными программами развития территории Подпорожского муниципального района Ленинградской области.

Объем нового жилищного строительства и реконструкция ветхого и аварийного жилого фонда определен необходимостью повышения жилищной обеспеченности населения. В настоящее время обеспеченность населения жильем составляет 26,2 м2 общей площади жилищного фонда на человека. На конец расчетного периода (к 2030 году) показатель обеспеченности жильем принимаются проектом на уровне 31,2 м2 общей площади жилищного фонда на одного человека. Новое жилищное строительство предполагается осуществлять, в основном, 1-2-х этажной индивидуальной жилой застройкой и небольшую часть малоэтажной многоквартирной жилой застройкой высотой до 3-х этажей включительно.

Учитывая вышеизложенное, основные пути градостроительного развития территории Важинского городского поселения можно представить в виде:

- определение территорий для нового жилищного строительства в каждом населенном пункте с учетом параметров нового жилищного строительства,

- формирование зон общественно-делового ядра в г.п. Важины для обслуживания всего населения поселения,

- определения территорий для развития промышленности на территории Важинского городского поселения,

- определение территорий для развития сельского хозяйства (огородов и личных подсобных хозяйств),

- определение территорий для развития туризма и рекреации, основных направлений рекреационной деятельности,

- оптимизация улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом обеспечения максимальной транспортной доступности территорий поселения (общественно-деловых, жилых, промышленных, рекреационных).

В основу разработки проекта генерального плана Важинского городского поселения, положен пофакторный анализ территории с выявлением возможного потенциала территории, а также природных и техногенных ограничений развития. К планировочным условиям отнесены факторы, выявленные в результате проведенного анализа:

- градостроительных условий

- инженерно-геологических условий

- ландшафтно-эстетических условий

- транспортной обеспеченности

- опасных природных и техногенных воздействий

## Планировочная структура Важинского городского поселения

В основу планировочной структуры Важинского городского поселения положена сложившаяся структура территории, состоящая из трех жилых районов г.п. Важины и семи сельских населенных пунктов создающих линейную схему расселения с тремя планировочными осями - это река Свирь с населенными пунктами г.п. Важины и дер. Усланка, река Важинка с населенными пунктами г.п. Важины, дер. Курпово, дер. Купецкое, дер. Ульино, дер. Согиницы и дер. Гришино (населенные пункты перечислено по мере удаления от г.п. Важины), третью планировочную ось образуют дороги регионального значения, они объединяют между собой все населенные пункты, включая расположенную в стороне от рек на берегу озера Вачозеро дер. Заозерье.

В границах населенных пунктов дер. Гришино, дер. Заозерье, дер. Курпово, дер. Купецкое, дер. Согиницы, дер. Ульино, дер. Усланка, предполагается сохранить существующую планировочную структуру с выделением территории для развития индивидуального жилищного строительства и организации личных подсобных хозяйств.

В дер. Заозерье на берегу озера Вачозеро предлагается выделить территорию для развития туризма и рекреации с возможностью размещения объектов капитального строительства общей площадью 1,51 га. Территории населенных пунктов дер. Погаченицы и пос. при ж/д ст. Челма общей площадью 17,1 га, к настоящему моменту включенные в дер. Заозерье, предполагается перевести в земли сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования – для дачного строительства.

Г.п. Важины имеет особое значение как административный центр, центр социально-культурного и бытового обслуживания населения, промышленный и транспортный центр Важинского городского поселения. Однако распределение функции социального и экономического центра в г.п. Важины неодинаково. Исторически сложилось так, что в большей степени развита часть г.п. Важины, расположенная на левом берегу реки Важинка. Здесь сконцентрирована основная жилая застройка, объекты социально-культурного и бытового обслуживания, административные учреждения и пр.

Для сохранения социального и экономического значения г.п. Важины предполагается усовершенствование существующей планировочной структуры, развитие неиспользуемых территорий внутри границ населенного пункта и территорий, примыкающих к границам городского поселка. В первую очередь планируется развитие зон жилой застройки с выделением подзон, характеризующихся определенными параметрами.

Развитие зон жилой застройки связано с размещением объектов социального значения, развитием улично-дорожной сети, развитием зон отдыха и рекреации, промышленных зон.

Центральная часть г.п. Важины исторически застраивалась многоквартирными домами. Предлагается сохранить эту тенденцию и в дальнейшем, сформировав на территории между ул. Осташева и ул. Школьная зону среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, а также определить зоны для развития объектов образования и спорта.

Проектом предлагается формирование зоны среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной застройки по ул. Сосновой в восточной части г.п. Важины на месте сносимых аварийных жилых домов. Индивидуальную малоэтажную жилую застройку предлагается развивать на левом берегу реки Важинка в восточной части г.п. Важины по ул. Новопоселковой, в северной части г.п. Важины напротив дер. Курпово и вблизи существующей жилой застройки по ул. Железнодорожной. Также определена территория для развития индивидуального жилищного строительств на перспективный период - на юге г.п. Важины восточнее существующей жилой застройки по ул. Трифанова. В настоящее время указанная территория находится в зоне возможного подтопления паводковыми водами. Развитие на этой территории жилищного строительства возможно после проведения работ по инженерной подготовке территории для строительства.

На расчетный срок предполагается организация зоны массового отдыха в непосредственной близости от территории новой индивидуальной жилой застройки на севере г.п. Важины – предполагается организация городского парка для отдыха населения. Общая площадь зоны составит 16,65 га. Также определена территория для организации мест массового отдыха населения в южной части г.п. Важины в районе перспективной жилой застройки по ул. Трифанова – здесь предполагается организация городского сквера площадью 3,8 га. Организация городского сквера планируется одновременно с развитием жилищного строительства по ул. Трифанова.

Основные объекты социального назначения (общественно-деловых зон) будут сконцентрированы по ул. Школьная, ул. Механизаторов, ул. Осташева.

Развитие промышленных зон на территории г.п. Важины предполагается незначительное. Общая площадь промышленной территории увеличится на 5,2 га за счет упорядочивания существующих промышленных зон и составит 41 га.

Развитие получит промышленная зона, расположенная восточнее границы г.п. Важины общей площадью 40 га, предназначенная для размещения предприятий по лесозаготовке и лесопереработке (промышленных предприятий IV-V класса опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

## Планируемые границы населенных пунктов

Проектом генерального плана Важинского городского поселения предлагается изменений границ г.п. Важины и дер. Заозерье.

Изменение границ г.п. Важины предлагается в связи с необходимостью включения в границы населенного пункта земельных участков, на которых расположены существующие объекты социальной инфраструктуры и промышленности, а также существующая жилая застройка:

территория восточнее существующей границы г.п. Важины между ул. Осташева и бывшей узкоколейной железной дорогой, на которой расположены детский сад, индивидуальные жилые дома, а также территория существующего лесопильного завода и зона проектируемой жилой застройки;

территория севернее существующей границы г.п. Важины по правой стороне ул. Новопоселковая, на которой расположены предприятия торговли, индивидуальные жилые дома, здание лесничества и ветеринарной службы, а также зона проектируемой жилой застройки.

Общая площадь территорий, включаемых в границы г.п. Важины, составляет 27,4 га или 7 % от территории городского поселка, в т.ч. 8 га – земли запаса, 19,2 га – земли сельскохозяйственного назначения, 0,2 га – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, … и земли иного специального назначения.

Земельные участки, на которых расположены детский сад (кадастровый номер 47:05:0516001:233), здания лесничества (кадастровый номер 47:05:0516001:31) и ветеринарной службы (кадастровый номер 47:05:0516001:36), подлежат включению в состав населенного пункта г.п. Важины, т.к. данные объекты не могут располагаться на землях других категорий.

Включение в границы г.п. Важины земельных участков площадью 2,9 га (землепользователь Голубович И.Г.) и 16,5 га (землепользователь ЗАО «Подпорожское») согласовано с землепользователями (копии писем представлены в томе 3 «Исходно-разрешительная документация»).

Перечень земельных участков, поставленных на кадастровый учет и планируемых к включению в г.п. Важины, а также оценка их кадастровой стоимости, представлены в таблице Таблица 5.2.1.

Изменение границ дер. Заозерье предполагается в связи с решением администрации Важинского городского поселения о переводе территорий дер. Погаченицы (4,9 га) и пос. при ж/д ст. Челма (12,2 га) в категорию земель сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования – для дачного строительства (письмо администрации Важинского городского поселения от 28 марта 2012 г. № 166, том 3 «Исходно-разрешительная документация»). Таким образом, площадь дер. Заозерье в границах населенного пункта уменьшится на 17,1 га.

Изменение границ других сельских населенных пунктов проектом не предполагается.

Характерные точки планируемых границ населенных пунктов Важинского городского поселения представлены в Приложениях 1-8 к Тому 2 «Положения о территориальном планировании» и на схемах планируемых границ населенных пунктов: г.п. Важины и дер. Курпово (ГП 02-26.12), дер. Усланка (ГП 02-27.12), дер. Ульино и дер. Купецкое (ГП 02-28.12), дер. Гришино и дер. Согиницы (ГП 02-29.12), дер. Заозерье (ГП 02-30.12) М 1:5 000.

Таблица 5.2.1

Оценка кадастровой стоимости земельных участков, включаемых в границы г.п. Важины

| № п/п | Кадастровый номер | Площадь, м2 | Категория земель | Вид разрешенного использования | Вид собственности | Собственник/зем-лепользователь | Удельная кадастровая стоимость, руб./м2 | Средняя удельная кадастровая стоимость по Подпорожскому муниципальному району, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 47:05:0516001:30 | 2 945,02 | сельскохозяйствен-ного назначения | для размещения жилого дома |  | ЗАО «Подпорожское» | 2,79 | 2,79 |
| 2 | 47:05:0516001:36 | 805,94 | сельскохозяйствен-ного назначения | для размещения здания ветеринарной службы | Государственная собственность |  | 2,79 | 2,79 |
| 3 | 47:05:0516001:31 | 2 134,10 | сельскохозяйствен-ного назначения | для размещения административного здания |  | ЗАО «Подпорожское» | 2,79 | 2,79 |
| 4 | 47:05:0516001:233 | 9 645,41 | сельскохозяйствен-ного назначения | для размещения учреждений народного образования |  | ЗАО «Подпорожское» | - | 2,79 |
| 5 | 47:05:0516001:29 | 406,31 | сельскохозяйствен-ного назначения | для размещения ангара |  | ЗАО «Подпорожское» | 2,79 | 2,79 |
| 6 | 47:05:0516001:217 | 28 999,73 | сельскохозяйствен-ного назначения | для сельскохозяйственного производства | Индивидуальная собственность | Иван Геннадьевич Голубович | - | 2,79 |

## Функциональное зонирование территории

Разработка функционального зонирования учитывает природную, экономгеографическую и планировочную специфику территории, сложившиеся особенности использования территории и основывается на градостроительной концепции развития.

Проектом генерального плана определены следующее функциональные зоны и параметры их планируемого развития:

- Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки малоэтажными односемейными (индивидуальными) жилыми домами, малоэтажными многоквартирными жилыми домами и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов здравоохранения, культовых зданий, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую (жилую) среду.

| Ж1 | – зона застройки односемейными (индивидуальными) жилыми домами Этажность – до 3х этажей включительно, Плотность застройки – 400 м2 на 1 га (10-15 чел./га), Предельные площади выделяемого участка – 0,03 – 0,15 га в сельских населенных пунктах, 0,03 - 0,12 га в г.п. Важины. |
| --- | --- |
| Ж2 | – зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами. Этажность – 2-3 этажа включительно, Плотность застройки – 2 000 м2 на 1 га (80-100 чел./га), Площадь придомового участка (без учета площади застройки) – 0,006 - 0,010 га. |
| Ж3 | – зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами. Этажность – 4-5 этажей включительно. Плотность застройки – 3 500 м2 на 1 га (125-175 чел./га) |

- Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового и финансового назначения. В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и общежитий.

| Д | – зона всех видов общественно-деловой застройки. Коэффициент плотности застройки общественно-деловых зон не более 0,5. |
| --- | --- |

- Производственные зоны

Производственные зоны предназначены для размещения объектов производственного, транспортно-логистического, складского и коммунального назначения, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

| П | – зона промышленных, транспортно-логистических и инженерных объектов V, IV классов опасности в соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификаций, предприятий, сооружений и иных объектов» |
| --- | --- |
| ПК | – зона коммунально-складских объектов. |

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения: улично-дорожной сети, автомобильных дорог, объектов транспорта и транспортной и инженерной инфраструктуры. В зонах транспортной инфраструктуры допускается размещение объектов связанных с обеспечением деятельности транспортной инфраструктуры и объектов придорожного сервиса, и инженерных объектов.

| У | – зона улично-дорожной сети с включением объектов инженерной инфраструктуры |
| --- | --- |
| И | – зона объектов инженерной инфраструктуры, коммунальных объектов |
| Т1 | – зона объектов автомобильного транспорта |
| Т2 | – зона объектов железнодорожного транспорта |

- Рекреационные зоны

Рекреационные зоны предназначены для размещения спортивных объектов, объектов отдыха, туризма, садов, парков и скверов. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов связанных с обслуживанием данной зоны.

| Р1 | – зона зеленых насаждений общего пользования |
| --- | --- |
| Р1.1 | – зона городского парка Площадь городского парка более 15 га (16 га), Число единовременных посетителей – не более 100 чел./га |
| Р1.2 | – зона городского сквера Площадь городского сквера – от 0,5 до 2,0 га (2,0 га) Число единовременных посетителей – более 100 чел./га |
| Р2 | – зона плоскостных спортивных сооружений |
| Р3 | – зона спортивных объектов Этажность – от 1 до 3х этажей (включительно), Коэффициент застройки – не более 0,7 |
| Р4 | – зона баз отдыха, детских оздоровительных и спортивных лагерей Площадь застройки зоны Р4 определяется из расчета 130 м2 на 1 место базы отдыха (др. объекта капитального строительства). |

- Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями), размещения объектов сельскохозяйственного назначения, дачных хозяйств, садоводств, личных подсобных хозяйств, с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

| С1 | – зона огородов |
| --- | --- |
| С2 | – зона сельскохозяйственных предприятий |
| С3 | – зона дачных и садоводческих некоммерческих объединений граждан площадь 1 участка не менее 0,06 га |

- Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, объектов размещения отходов производства и потребления и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах, а также размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, с включением объектов, допустимых в соответствии с действующим законодательством.

| К1 | – зона кладбищ |
| --- | --- |
| К2 | – зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции. |
| К3 | – зона размещения полигонов для твердых бытовых отходов |

Функциональное зонирование Важинского городского поселения показано на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон» М 1:50 000 (ГП.02-20.12, ГП.02-20.12).

# ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## Жилищное строительство

Основным центром жилищного строительства станет г.п. Важины. Общая площадь жилищного фонда г.п. Важины к расчетному сроку увеличится на 12 331м2.

Общая площадь жилищного фонда, признанного аварийным составляет 1 255,6 м2, кроме того в ходе анализа жилищного фонда, выявлен жилищный фонд не удовлетворяющий санитарным и техническим требованиям общей площадью 12 235 м2. Таким образом на 1 очередь подлежат сносу 4 867 м2 аварийного жилья (в т.ч. 3 886 м2 муниципального жилищного фонда), на расчетный срок – 8 624 м2 ведомственного жилищного фонда, признанного аварийным. Население, зарегистрированное в сносимом жилищном фонде, будет нуждаться в расселении.

Общая площадь нового жилищного строительства составит 25 822 м2: на 1 очередь – 11 817 м2 (в т.ч. 5 417 м2 – многоквартирного муниципального жилья, 6 400 м2 – индивидуального частного жилья); на расчетный срок – 14 005 м2 (в т.ч. – 4 405 м2 муниципального жилья, 9 600 м2 частного индивидуального жилья).

Основное развитие будет осуществляться за счет замещения аварийного жилищного фонда новым строительством.

Основные показатели развития жилищного строительства в г.п. Важины представлены в таблицеТаблица 6.1.1.

Таблица 6.1.1

Показатели развития жилищного строительства в г.п. Важины

| г.п. Важины | Существующее положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилой застройки, м2 | 80 327 | 87 277 | 92 658 |
| Сохраняемая жилая застройка, м2 | 80 327 | 75 460 | 66 836 |
| 1-2 этажная | 46 891 | 42 024 | 33 400 |
| 3-4 этажная | 7 458 | 7 458 | 7 458 |
| 5 этажная | 25 978 | 25 978 | 25 978 |
| Новое строительство, м2 | 0 | 11 817 | 25 822 |
| 1-2 этажная | 0 | 6 400 | 16 000 |
| 3-4 этажная | 0 | 5 417 | 9 822 |
| 5 этажная | 0 | 0 | 0 |

Общая территория, требуемая для нового строительства, составляет:

- для застройки индивидуальными 1-2 этажными жилыми домами – 16 га на 1 очередь, 24 га на расчетный срок (зона Ж1)

- для застройки 2-3 этажными многоквартирными домами – 2,2 га на 1 очередь, 2,7 га на расчетный срок (зоны Ж2).

Строительство среднеэтажных (4-5 этажных) многоквартирных жилых домов не предполагается.

В ходе анализа современной планировочной структуры предложены следующие территории для развития жилищного строительства:

Ж1 – территория на севере г.п. Важины на левом берегу реки Важинка напротив дер. Курпово общей площадью 8 га – освоение на 1 очередь;

территория на востоке г.п. Важины по правой стороне ул. Новопоселковой общей площадью 4,5 га – освоение на 1 очередь;

территория, расположенная в районе существующей жилой застройки на севере г.п. Важины в районе пересечения ул. Железнодорожной и Боровой общей площадью 3,5 га – освоение на 1 очередь;

территория на севере г.п. Важины на левом берегу реки Важинка общей площадью 10,8 га – освоение на расчетный срок;

территория на юге г.п. Важины в районе существующей жилой застройки вдоль ул. Трифанова общей площадью 1,2 га – освоение на расчетный срок;

территория на юге г.п. Важины в районе пересечения ул. Школьной и ул. Спортивной общей площадью 0,5 га – освоение на расчетный срок;

территория на севере г.п. Важины в районе ул. Железнодорожная, примыкающая к границе г.п. Важины общей площадью 0,8 га – освоение на расчетный срок;

территория на севере г.п. Важины на правом берегу реки Важинка общей площадью 10,7 га – освоение на расчетный срок;

кроме того, определены территории для жилищного строительства на перспективный период (после 2030 года) – территория восточнее существующей жилой зоны по ул. Трифанова, ограниченная стадионом и узкоколейной железной дорогой, общей площадью 9,3 га.

Ж2 – территории, определенные под жилищное строительство адресной муниципальной программой «Строительство, реконструкция жилья и объектов социальной сферы на территории МО «Подпорожский муниципальный район» на 2011-2013 гг.», утв. советом депутатов Подпорожского муниципального района от 30.11.2010 г. № 102, в г.п. Важины на ул. Механизаторов (0,8 га) и ул. Сосновая (1,4 га) – освоение на 1 очередь;

территория в границах существующей малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной застройки в центре г.п. Важины, ограниченная с юга ул. Школьной, с северо-запада – ул. Осташева, с востока – границами г.п. Важины и границами существующих санитарно-защитных зон предприятий общей площадью 1,1 га – освоение на расчетный срок;

дельнейшее освоение зоны многоквартирной жилой застройки на ул. Сосновой общей площадью 1,6 га – освоение на расчетный срок.

В остальных населенных пунктах предполагается развитие индивидуального жилищного строительства. Общий объем убыли жилищного фонда к расчетному сроку составит 1 032,5 м2 («барачный» ведомственный жилищный фонд в дер. Согиницы, Курпово, Купецкое).

Основные показатели развития жилищного строительства в других населенных пунктах Важинского городского поселения представлены в таблице

Таблица 6.1.2.

Таблица 6.1.2

Основные показатели развития жилищного строительства по населенным пунктам Важинского городского поселения

| Населенный пункт | Существующее положение, м2 | 1 очередь, м2 | Расчетный срок, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Гришино |
| Общая площадь жилой застройки | 1 804 | 2 104 | 2 204 |
| Сохраняемая застройка | 1 804 | 1 804 | 1 804 |
| 1-2 этажная | 1 804 | 1 804 | 1 804 |
| Новое строительство | 0 | 300 | 400 |
| 1-2 этажная |  | 300 | 400 |
| дер. Заозерье |
| Общая площадь жилой застройки | 2 305 | 2 965 | 3 205 |
| Сохраняемая застройка | 2 305 | 2 305 | 2 305 |
| 1-2 этажная | 2 305 | 2 305 | 2 305 |
| Новое строительство | 0 | 660 | 900 |
| 1-2 этажная |  | 660 | 900 |
| дер. Купецкое |
| Общая площадь жилой застройки | 1 373 | 1 760 | 1 960 |
| Сохраняемая застройка | 1 373 | 1 260 | 1 260 |
| 1-2 этажная | 1 373 | 1 260 | 1 260 |
| Новое строительство | 0 | 500 | 700 |
| 1-2 этажная |  | 500 | 700 |
| дер. Курпово |
| Общая площадь жилой застройки | 2 887 | 2 640 | 2 790 |
| Сохраняемая застройка | 2 887 | 2 090 | 2 090 |
| 1-2 этажная | 2 887 | 2 090 | 2 090 |
| Новое строительство | 0 | 550 | 700 |
| 1-2 этажная |  | 550 | 700 |
| дер. Согиницы |
| Общая площадь жилой застройки | 1 001 | 1 868 | 2 628 |
| Сохраняемая застройка | 1 001 | 878 | 878 |
| 1-2 этажная | 1 001 | 878 | 878 |
| Новое строительство | 0 | 990 | 1 750 |
| 1-2 этажная |  | 990 | 1 750 |
| дер. Ульино |
| Общая площадь жилой застройки | 1 236 | 1 436 | 1 586 |
| Сохраняемая застройка | 1 236 | 1 236 | 1 236 |
| 1-2 этажная | 1 236 | 1 236 | 1 236 |
| Новое строительство | 0 | 200 | 350 |
| 1-2 этажная |  | 200 | 350 |
| дер. Усланка |
| Общая площадь жилой застройки | 4498 | 4898 | 5098 |
| Сохраняемая застройка | 4498 | 4498 | 4498 |
| 1-2 этажная | 4498 | 4498 | 4498 |
| Новое строительство | 0 | 400 | 600 |
| 1-2 этажная | 0 | 400 | 600 |
| Итого по населенным пунктам | 15 103 | 17 670 | 19 470 |

Объем нового жилищного строительства составит на 1 очередь – 2 568 м2, на расчетный срок – 1 800 м2. Потребность в территории составит на 1 очередь – 9,0 га, на расчетный срок – 4,51 га.

## Социальная инфраструктура

В ходе анализа объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения в Важинском городском поселении, выявлена потребность в новом строительстве объектов физической культуры и спорта, объектов молодежной политики, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения.

Объекты физической культуры и спорта, молодежной политики

В рамках мероприятий по развитию объектов физической культуры и спорта, молодежной политики проектом генерального плана предлагается:

на 1 очередь:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г.п. Важины,

- реконструкция и расширение Важинского дома культуры, выделение в нем встроенной площади для организации молодежного центра (не менее 90 м2).

Строительство ФОК намечено на 2013 – 2014 гг. Территория для размещения объекта (зона Р3) располагается в непосредственной близости от образовательных объектов, находящихся в жилых зонах и занимает 0,57 га.

Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения

Потребность в территории для организации объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения составляет 3,6 га.

В рамках мероприятий по развитию торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения проектом генерального плана предлагается:

на 1 очередь:

- выделение территории для размещения объектов торговли, пунктов общественного питания и бытового обслуживания населения общей площадью 2,6 га,

На перспективный период определена территория для размещения объектов торговли и бытового обслуживания населения общей площадью 1 га.

Строительство и размещение перечисленных объектов предполагается в г.п. Важины, как в центре социально-культурного и бытового обслуживания населения Важинского городского поселения.

Размещение объектов общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения планируется в границах общественно-деловых зон (зона Д):

территория по правой стороне ул. Школьной рядом с существующим объектом торговли (магазином) общей площадью 0,25 га; территория по ул. Механизаторов напротив нового многоквартирного дома общей площадью 0,84 га; территория по ул. Механизаторов на территории существующей СЗЗ промышленного предприятия ООО «Метсялиитто-Подпорожье» площадью 1,49 га – освоение на 1 очередь;

территория в границах существующей СЗЗ пилорамы (вдоль улицы на месте узкоколейной железной дороги) общей площадью 1 га – освоение на перспективный период.

Размещение объектов капитального строительства социальной инфраструктуры в Важинском городском поселении показано на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – объектов социальной инфраструктуры» М 1:50 000 (ГП.02-13.12, ГП.02-19.12).

Размещение объектов капитального строительства социальной инфраструктуры в г.п. Важины показано на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений, объектов социальной инфраструктуры. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Г.п. Важины, дер. Курпово» М 1:5 000 (ГП 02-21.12), а также в границах населенных пунктах на схемах планируемого размещения объектов капитально строительства местного значения в дер. Усланка (ГП.02-22.12), дер. Ульино, дер. Купецкое (ГП.02-23.12), дер. Гришино, дер. Согиницы (ГП.02-24.12), дер. Заозерье (ГП.02-25.12), М 1:5 000.

## Развитие транспортной инфраструктуры

Развитие улично-дорожной сети

Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов Важинского городского поселения в настоящее время составляет 22,355 км. Ни одна из улиц не соответствует нормативным требованиям.

Улицы улично-дорожной сети населенных пунктах Важинского городского поселения классифицирована следующим образом:

Магистральные улицы общегородского значения – обеспечивают транспортную связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами, а также с другими магистральными улицами и внешними автомобильными дорогами. Например, ул. Новопоселковая, ул. Школьная, ул. Осташева, проектируемая улица, связывающая в меридиональном направлении ул. Осташева и ул. Новопоселковую в г.п. Важины, ул. Солнечная в дер. Купецкое.

Транспортно-пешеходные улицы – обеспечивают транспортную и пешеходную связь между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на магистральные улицы

Улицы в жилой застройке – обеспечивают транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связи на территории жилых зон, выходы на магистральные и транспортно-пешеходные улицы.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети в г.п. Важины:

на 1 очередь:

- устройство асфальтобетонного дорожного покрытия и тротуаров без изменения поперечного профиля на ул. Трифанова, Набережная, Северная, Береговая, Механизаторов общей протяженностью 4,95 км,

- устройство асфальтобетонного покрытия и тротуаров без изменения поперечного профиля на ул. Сосновая, Песочная, Физкультурная, Октябрьская, Боровая, Луговая, Спортивная, Зеленая, Железнодорожная, Южная, Пристанская, Старореченская, Лесной переулок общей протяженностью 6,04 км,

- строительство транспортно-пешеходной улицы вдоль территории новой жилой застройки в северной части г.п. Важины (между ул. Механизаторов и ул. Осташева) общей протяженностью 0,50 км.

на расчетный срок:

- устройство асфальтобетонного покрытия без изменения поперечного профиля на ул. Карьерная, Зареченская, Молодежная, Труда, Горная, Свирская, Садовая, Северная общей протяженностью 2,26 км,

- строительство магистральной улицы от ул. Школьной до ул. Осташева общей протяженностью 0,78 км,

- строительство транспортно-пешеходной улицы вокруг территории новой жилой застройки на севере г.п. Важины на левом берегу реки Важинка общей протяженностью 1,55 км.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети сельских населенных пунктов Важинского городского поселения:

на 1 очередь:

- устройство асфальтобетонного покрытия и тротуаров без изменения поперечного профиля по ул. Прибрежная (дер. Курпово), ул. Солнечная (дер. Купецкое) и ул. Кашинская (дер. Усланка), ул. Переливчатая (дер. Ульино) общей протяженностью 3,8 км.

на расчетный срок:

- устройство асфальтобетонного покрытия и тротуаров без изменения поперечного профиля по ул. Петропавловская (дер. Заозерье), ул. Никольская (дер. Согиницы), ул. Речная (дер. Гришино) общей протяженностью 2,8 км

Также определены мероприятия по развитию улично-дорожной сети в г.п. Важины на перспективный срок (после 2030 года) – строительство транспортно-пешеходной улицы в меридиональном направлении (продолжение вновь проектируемой магистральной улицы в южном направлении) на месте разобранной узкоколейной железной дороги вдоль территории жилой застройки, освоение которой намечено на перспективный срок.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области уровень автомобилизации населения достигнет к 2015 году – 325 автомобилей на 1000 чел., к 2025 году – 440 автомобилей на 1000 чел. В проекте генерального плана Важинского городского поселения принимаются следующие показатели автомобилизации:

- 325 автомобилей на 1000 проживающих к 2020 году (1 очередь),

- 440 автомобилей на 1000 человек 2030 году (расчетный срок).

Таким образом, общее количество автомобилей населения Важинского городского поселения к расчетному сроку (2030 года) достигнет 1579 единиц.

В г.п. Важины хранение около половины автомобилей (в основном принадлежащих жителям многоквартирных домов) предполагается организовать на территории автостоянки боксового типа - гаражного комплекса. Общая площадь земельного участка для организации гаражного комплекса составит 2,25 га (расчет площади, необходимой для организации автостоянки представлен в таблицеТаблица 6.3.1.). В настоящее время в центральной части г.п. Важины в районе квартале многоквартирной жилой застройки уже существует гаражный комплекс, занимающий площадь 1,3 га, существует возможность расширения комплекса.

Таким образом, мероприятия по развитию мест хранения автотранспорта включают расширение гаражного комплекса в г.п. Важины до 2,24 га. Проведение мероприятия намечено на 1 очередь.

Хранение остального автотранспорта населения предполагается на придомовых участках многоквартирных и индивидуальных домов. Хранение автотранспорта в других населенных пунктах Важинского городского поселения предполагается на придомовых участках индивидуальных жилых домов.

Таблица 6.3.1

Расчет количества автомобилей и потребности в площади земельного участка для организации автостоянки боксового типа

| Населенный пункт | Количество автомобилей | Количество автомобилей | Норма площади на 1 машино-место на автостоянке боксового типа | Требуемая площадь земельного участка для организации автостоянки боксового типа, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок | 1 очередь | расчетный срок |
| г.п. Важины | 1092 | 1449 | 700 | 750 | 30,0 | 1,47 | 2,24 |
| дер. Усланка | 8 | 11 | Предполагается хранение автотранспорта на территории придомового участка | 0,00 | 0,00 |
| дер. Курпово | 50 | 70 |  | 0,00 | 0,00 |
| дер. Ульино | 15 | 22 |  | 0,00 | 0,00 |
| дер. Купецкое | 7 | 9 |  | 0,00 | 0,00 |
| дер. Согницы | 5 | 7 |  | 0,00 | 0,00 |
| дер. Гришино | 4 | 9 |  | 0,00 | 0,00 |
| дер. Заозерье | 2 | 2 |  | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 1182 | 1579 | 700 | 750 |  | 1,72 | 2,24 |

Развитие объектов транспортной инфраструктуры в Важинском городском поселении отображено на «Схеме планируемого размещения объектов капитально строительства местного значения – автомобильных дорог общего пользования , мостов и иных транспортных сооружений» М 1:50 000 (ГП.02-12.12, ГП.02-18.12),

Развитие объектов транспортной инфраструктуры в г.п. Важины показано на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений, объектов социальной инфраструктуры. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Г.п. Важины, дер. Курпово» М 1:5 000 (ГП 02-21.12), а также в границах населенных пунктах на схемах планируемого размещения объектов капитально строительства местного значения в дер. Усланка (ГП.02-22.12), дер. Ульино, дер. Купецкое (ГП.02-23.12), дер. Гришино, дер. Согиницы (ГП.02-24.12), дер. Заозерье (ГП.02-25.12), М 1:5 000.

## Развитие инженерной инфраструктуры

Развитие системы электроснабжения

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора рассчитываются по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на одного жителя. Нормы предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения.

Расчетные электрические нагрузки определены в соответствии с РД 34.20.185-94 «Изменения и дополнения к Инструкции по проектированию городских электрических сетей».

Укрупненная расчетная электрическая нагрузка определяется по формуле:

Р =(Рр.ж.зд.уд.+Робщ.зд.уд. )хSх10-3

где: Рр.ж.зд.уд. - удельная расчетная нагрузка жилых зданий, Вт/м2;

Робщ.зд.уд. - удельная нагрузка общественных зданий, Вт/м2;

S - общая площадь жилых зданий поселка (квартала), м2

Расчет укрупненных электрических нагрузок по населенным пунктам Важинского городского поселения на 1 очередь и расчетных срок представлен в таблице

Таблица 6.4.1.

Укрупненные нагрузки общественных зданий учтены при расчете нагрузок г.п. Важины. В укрупненных нагрузках общественных зданий значения учтены предприятия торговли и общественного питания, детские ясли-сады, школа, приемные и ремонтные пункты, жилищно-эксплуатационные конторы и другие учреждения согласно СНиП по планировке и застройке городских и сельских поселений.

Таблица 6.4.1

Расчет укрупненной электрической нагрузки по населенным пунктам

| Населенный пункт | 1 очередь | Нагрузка | Расчетный срок | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Активная | Полная |  | Активная | Полная |
|  | м2 | кВт | кВА | м2 | кВт | кВА |
|  | Важины |  | 87 277 | 2 310,1 | 2 362,7 | 92 658 | 2 460,7 | 2 514,9 |
|  | 1-2 этажный жил фонд | с эл плитами | 38 158 | 1018,8 | 1039,6 | 41 960 | 1120,3 | 1143,2 |
|  |  | сжиж газ | 10 266 | 250,5 | 260,9 | 7 440 | 181,5 | 189,1 |
|  | 3-5 этажный жил фонд | с эл плитами | 38 521 | 1032,4 | 1053,4 | 42 926 | 1150,4 | 1173,9 |
|  |  | сжиж газ | 332 | 8,4 | 8,7 | 332 | 8,4 | 8,7 |
|  | Гришино |  | 2 104 | 43,4 | 44,3 | 2 204 | 45,5 | 46,4 |
|  | 1-2 этажный жил фонд | с эл плитами | 2 042 | 42,3 | 43,1 | 2 142 | 44,3 | 45,2 |
|  |  | сжиж газ | 62 | 1,1 | 1,2 | 62 | 1,1 | 1,2 |
|  | Заозерье |  | 2 965 | 60,3 | 61,5 | 3 205 | 65,2 | 66,8 |
|  | 1-2 этажный жил фонд | с эл плитами | 2 481 | 51,4 | 52,4 | 2 721 | 56,3 | 57,5 |
|  |  | сжиж газ | 485 | 8,9 | 9,1 | 485 | 8,9 | 9,3 |
|  | дер. Купецкое |  | 1 760 | 36,4 | 37,2 | 1 960 | 40,6 | 41,4 |
|  | 1-2 этажный жил фонд | с эл плитами | 1 760 | 36,4 | 37,2 | 1 960 | 40,6 | 41,4 |
|  |  | сжиж газ | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | дер. Курпово |  | 3 437 | 70,3 | 71,8 | 2 790 | 57,2 | 58,4 |
|  | 1-2 этажный жил фонд | с эл плитами | 3 080 | 63,7 | 65,0 | 2 539 | 52,6 | 53,6 |
|  |  | сжиж газ | 357 | 6,6 | 6,7 | 251 | 4,6 | 4,8 |
|  | дер. Согиницы |  | 1 596 | 33,0 | 33,7 | 1 728 | 35,8 | 36,5 |
|  | 1-2 этажный жил фонд | с эл плитами | 1 596 | 33,0 | 33,7 | 1 728 | 35,8 | 36,5 |
|  |  | сжиж газ | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | дер. Ульино |  | 1 436 | 29,3 | 29,9 | 1 586 | 32,5 | 33,2 |
|  | 1-2 этажный жил фонд | с эл плитами | 1 295 | 26,8 | 27,4 | 1 445 | 29,9 | 30,5 |
|  |  | сжиж газ | 141 | 2,49 | 2,5 | 141 | 2,6 | 2,7 |
|  | дер. Усланка |  | 4 898 | 100,6 | 102,7 | 5 098 | 104,8 | 107,0 |
|  | 1-2 этажный жил фонд | с эл плитами | 4 567 | 94,5 | 96,5 | 4 767 | 98,7 | 100,7 |
|  |  | сжиж газ | 331 | 6,1 | 6,2 | 331 | 6,1 | 6,3 |
|  | ИТОГО |  | 105 473 | 2 683,5 | 2 743,7 | 111 229 | 2 842,2 | 2 904,7 |

Наличие на территории Важинского городского поселения 29 подстанций общей мощностью 4,0 МВт и строительство новой подстанции мощностью 0,5 МВт в г.п. Важины позволит обеспечить всех потребителей жилищно-коммунального сектора электроэнергии на 1 очередь и расчетный срок (таблица Таблица 6.4.2).

Промышленные предприятия в г.п. Важины также обеспечены электричеством от трансформаторных подстанций (кроме ООО «Свирь Тимбер» - предприятие обеспечено электроснабжением от подстанции напряжением 110 кВ № 550 «Лесозавод», расположенной на территории предприятия).

В настоящее время потребляемая нагрузка промышленных и сельскохозяйственных предприятий составляет 0,40 МВт, в соответствии с планами развития существующих предприятий к 2030 году (расчетному сроку) общая нагрузка увеличится до 0,61 МВт (0,70 МВА). С учетом развития промышленности в г.п. Важины общая электрическая нагрузка промышленных, сельскохозяйственных предприятий составит 0,87 МВт (1,01 МВА).

В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2011 г. № 466 на территории Важинского городского поселения планируется:

на ПС 35/6-10 кВ № 39 Гражданская заменить существующий трансформатор мощностью 2,5 МВА на трансформатор большей мощности 4 МВА в связи с ростом нагрузки потребителей.

Таким образом, на 1 очередь и расчетный срок мощность источников покрытия возрастает до 6,00 МВА.

Таблица 6.4.2

Расчет электрических нагрузок по потребителям

| Электрические нагрузки по потребителям | Ед-ца измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители: | МВА |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор | МВА | 2,74 | 2,90 |
| Промышленность | МВА | 0,82 | 1,01 |
| Прочие потребители и потери в сетях (10%) | МВА | 0,35 | 0,39 |
| Итого | МВА | 3,91 | 4,30 |
| Итого с учетом коэффициента одновременности | МВА | 2,86 | 3,06 |
| Мощность источников покрытия | МВА | 6,00 | 6,00 |

Проектом генерального плана предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь:

- строительство трансформаторной подстанции мощностью 0,5 МВт на севере левого берега реки Важинка в г.п. Важины;

- строительство воздушных сетей ВЛ 10 кВт протяженностью 730 м от подстанции № 44 до трансформаторной подстанции для обеспечения электрическими нагрузками новой жилой застройки на севере левого берега реки Важинка в г.п. Важины.

Развитие системы теплоснабжения

Проектом генерального плана предлагается сохранение централизованного теплоснабжения многоквартирного жилищного фонда и общественных зданий в г.п. Важины, а также обеспечение централизованным теплоснабжением вновь строящегося многоквартирного жилищного фонда на 1 очередь и расчетный срок.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07.86. «Тепловые сети».

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, определенный для расчетной температуры наружного воздуха на отопление – минус 26 С0 (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»), представлен в таблице:

Таблица 6.4.3

Укрупненные показатели максимального теплового потока

| Застройка | 1-2 этажная | 3-4 этажная | 5 этажная и выше |
| --- | --- | --- | --- |
|  | q0, (Вт) |
| Существующая застройка | 216 | 128 | 86 |
| Новая застройка | 174 | 98 | 82 |

Расчетные тепловые нагрузки определены проектом в соответствии со СНиП 2.04.07-86* п. 2.4. по формулам:

Qо max = qo А (1+ K1),

Qv max = К1К2qo А

где: Qо max – максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных  зданий, Вт

Qv max –  максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, Вт,

qo –  укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, принимаемый по таблице , представлен в таблице:

Таблица 6.4.3, Вт

А –  общая площадь отапливаемых жилых помещений, м2,

K1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий (принимаемое значение - 0,25),

К2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий (принимаемое значение – 0,6).

Расчет максимального теплового потока на отопление жилых и общественных зданий, вентиляцию общественных зданий представлен в таблицеТаблица 6.4.4.

Таблица 6.4.4

Расчет максимального теплового потока

|  | Максимальный тепловой поток | Ед. измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный тепловой поток на отопление жилых зданий | МВт | 3,7 | 4,2 |
|  | Существующая жилая застройка: |  | 3,2 | 3,2 |
|  | 1-2 этажная |  | - | - |
|  | 3-4 этажная |  | 0,95 | 0,95 |
|  | 5 этажная и выше |  | 2,23 | 2,23 |
|  | Новое строительство: |  | 0,5 | 1,0 |
|  | 1-2 этажная |  | - | - |
|  | 3-4 этажная |  | 0,53 | 0,96 |
|  | 5 этажная и выше |  | - | - |
| Максимальный тепловой поток на отопление общественных зданий | МВт | 0,93 | 1,04 |
| Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий | МВт | 3,30 | 3,49 |
|  | Итого, МВт |  | 7,95 | 8,68 |
|  | Итого, тыс. Гкал/час |  | 6,84 | 7,46 |

Горячее водоснабжение предполагается осуществлять от электрических печных водонагревателей.

Мероприятия в сфере теплоснабжения:

на 1 очередь:

- строительство новой блок-модульной газовой котельной в г.п. Важины установленной мощности 10 Гкал/час,

- реконструкция сетей теплоснабжения протяженностью 1 960 м,

- строительство тепловых сетей протяженностью 1 030 м вдоль ул. Школьной для обеспечения централизованным теплоснабжением новой многоквартирной жилой застройки.

Развитие системы газоснабжения

«Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области» на территории Важинского городского поселения предполагается газификация г.п. Важины и дер. Курпово.

Расчетная потребность в газе определена на 2015 год с учетом расхода:

- на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

- на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненного расчета объема газа на нужды отопления и вентиляции;

- на перевод на газ отопительных котельных, работающих на мазуте.

Определенный «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области» расход газа в Важинском городском поселении составит:

- Общий годовой расход газа в г.п. Важины – 4 530,4 тыс. м3 (1 915,2 м3/час), в т.ч. расходы на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды – 2 502,3 тыс. м3 (1 173,4 м3/час),

- Общий годовой расход газа в дер. Курпово – 361,5 тыс. м3 (1 56,1 м3/час), в т.ч. расходы на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды – 262,9 тыс. м3 (125,2 м3/час).

Протяженность межпоселкового газопровода г.п. Никольское – г.п. Важины, проходящего по территории Важинского городского поселения, составит 2,7 км.

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области» планируется на 1 очередь:

- строительство межпоселкового газопровода от г.п. Никольский до г.п. Важины, от г.п. Важины до дер. Курпово.

После завершение работ по строительству межпоселковых газопроводов необходимо начать работы по подготовке потребителей к приему природного газа, строительство внутрипоселковых газопроводов.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

Централизованным водоснабжением обеспечен только многоквартирный муниципальный жилищный фонд в г.п. Важины, а также некоторые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, расположенные на левом берегу реки Важинка.

Расчет объема водоснабжения на 1 очередь и расчетный срок определены для постоянного и сезонного населения г.п. Важины в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное водопотребление на одного жителя (л/сут.) в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» представлено в таблице

Таблица 6.4.5

Нормы удельного водопотребления в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесут. (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125-160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230-350 |

Примечание. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

В расчетах норма потребления воды принята:

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами – 200 л/сутки на человека;

- для застройки, оборудованной внутренним водопроводом без ванн – 150 л/сутки на человека.

Расчет среднесуточного (за год) водопотребления Qсут (м3/сут.) проводился по формуле:

Qсут = Nж* qж*10-3

где: qж — удельное водопотребление, принимаемое в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», л/сутки на человека;

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства, чел.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления Qсут. макс (м3/сут) определены по формуле:

Qсут. макс = Кмакс*Qсут.

где: Ксут. макс – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели (принимаемое значение – 1,2).

Максимальный часовой расход воды (м3/час) определен с учетом коэффициента часовой неравномерности. Коэффициент часовой неравномерности водопотребления определен по формуле:

Кчас макс = α макс *β макс

где: α макс – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия (принимаемое значение – 1,3);

β макс – коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте (принимаемое значение – 1,5).

Расчет объема водопотребления из систем централизованного водоснабжения постоянного и сезонного населения г.п. Важины на 1 очередь и расчетный срок представлен в таблицеТаблица 6.4.6.

Расход воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, потребляющих воды из централизованной системы водоснабжения Важинского городского поселения, определен исходя из планов развития и неучтенных расходов (10%).

Таблица 6.4.6

Объем водопотребления на 1 очередь и расчетный срок

| Водоснабжение | Сущест. поло-жение | Максимальный расход на 1 очередь | Максимальный расход на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут. | м3/сут | м3/час | л/с | м3/сут | м3/час | л/с |
| Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды постоянного населения | 184,7 | 490,4 | 39,8 | 11,1 | 521,8 | 42,4 | 11,8 |
| Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды сезонного населения | 12,5 | 48,0 | 3,1 | 0,9 | 81,0 | 6,2 | 1,7 |
| Итого расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения | 197,2 | 538,4 | 43,0 | 11,9 | 602,8 | 48,6 | 13,5 |
| Расход воды на полив |  | 66,7 | 2,8 | 0,8 | 54,9 | 2,3 | 0,6 |
| Расход воды на хозяйственно-бытовое водоснабжение промышленных и сельхоз предприятий | 30,2 | 42,3 | 4,7 | 1,3 | 48,5 | 4,9 | 1,3 |
| Итого расход воды | 227,4 | 660,5 | 51,0 | 14,2 | 706,2 | 55,8 | 15,5 |
| Эксплуатационные запасы ресурсов подземных вод |  | 2 480,0 | 103,3 | 28,7 | 2 480,0 | 103,3 | 28,7 |

Водоснабжение г.п. Важины на 1 очередь и расчетный срок предусмотрено из 3 артскважин. Предполагается сохранение существующей системы водоснабжения муниципальных многоквартирных домов, а также развитие системы водоснабжения и обеспечение централизованным водоснабжением жилищного фонда г.п. Важины, расположенного на левом берегу реки Важинка.

Водоснабжение остальных населенных пунктов предполагается осуществлять также за счет использования личных или коллективных колодцев. Строительство централизованных систем водоснабжения в остальных населенных пунктах проектом генерального плана не предполагается.

Расходы воды на пожаротушение:

- Расчетное количество одновременных пожаров во всех населенных пунктах Важинского городского поселения – 1,

- Расход воды на пожаротушение – 10 л/с.

В сфере развития системы водоснабжения г.п. Важины предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь:

- разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения,

- реконструкция водопроводных сетей протяженностью 3440 м в г.п. Важины,

- строительство водопроводных сетей протяженностью 150 м вдоль ул. Школьная, для обеспечения надежности водоснабжения потребителей в центральной и восточной частях г.п. Важины,

- строительство водопроводных сетей протяженностью 310 м вдоль ул. Механизаторов до квартала новой жилой застройки на севере г.п. Важины.

Водоотведение

Расчет объема водоотведения через централизованные системы канализации в г.п. Важины на 1 очередь и расчетный срок выполнен в соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Норма водоотведения принимается:

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией – в соответствии с водопотреблением.

Таблица 6.4.7

Объем водоотведения на 1 очередь и расчетный срок

| Водоснабжение | Сущест. поло-жение | Максимальный расход на 1 очередь | Максимальный расход на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут. | м3/сут. | м3/час | л/с | м3/сут | м3/час | л/с |
| Объем сточных вод от застройки, оборудованной внутренней канализацией | 296,1 | 434,3 | 35,6 | 5,4 | 489,9 | 38,0 | 6,5 |
| Объем сточных вод застройки сезонного населения, оборудованной внутренней канализацией | 0 | 28,8 | 2,3 | 0,7 | 72,0 | 4,9 | 1,6 |
| Объем сточных вод сельхоз и промышленных предприятий | 3,2 | 7,00 | 0,78 | 0,22 | 8,25 | 0,92 | 0,25 |
| Объем сточных вод всего по поселению | 299,3 | 470,1 | 40,7 | 6,7 | 570,1 | 52,4 | 10,0 |
| Пропускная способность очистных сооружений | 390,0 | 1000,0 | 42,6 | 11,8 | 1000,0 | 42,6 | 11,8 |

В сфере развития водоотведения предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь:

- строительство канализационной насосной станции в г.п. Важины на пересечении ул. Механизаторов и ул. Зеленая,

- строительство канализационной насосной станции в г.п. Важины на в районе ул. Школьная - ул. Сосновая,

- строительство второй очереди канализационных очистных сооружений с расширением мощности до 1,0 тыс. м3/сутки,

- реконструкция канализационных сетей протяженностью 1530 м в г.п. Важины,

- строительство канализационных сетей протяженностью 1116 м вдоль ул. Школьная и ул. Сосновая до квартала новой муниципальной жилой застройки по ул. Сосновая,

- строительство канализационных сетей в г.п. Важины вдоль ул. Механизаторов протяженностью 1234 м до квартала новой жилой застройки на севере г.п. Важины

Дождевая канализация

В настоящее время дождевая канализация в г.п. Важины отсутствует. Закрытой дождевой канализацией предполагается обеспечить капитальную жилую застройку г.п. Важины. Очищенные дождевые воды будут отводиться в реку Важинка.

Объем сточных вод (л/с), поступающих на очистные сооружения, составляет: на 1 очередь – 25 л/с, на расчетный срок – 40,5 л/с.

Мероприятия по обеспечению развития систем водоотведения дождевых сточных вод:

1 очередь:

- строительство канализационных очистных сооружений дождевых стоков в г.п. Важины

- строительство сети самотечной дождевой канализации вдоль улиц Новопоселковая, Школьная, Осташева, Механизаторов, Трифанова протяженностью 5 800 м,

- строительство сети самотечной ливневой канализации вдоль проектируемой транспортно-пешеходной улицы от ул. Механизаторов до ул. Осташева протяженностью 500 м,

расчетный срок:

- строительство сетей самотечной ливневой канализации вдоль проектируемой магистральной улицы от ул. Школьной до ул. Осташева общей протяженностью 770 м.

Развитие объектов инженерной инфраструктуры в Важинском городском поселении отображено на «Схеме планируемого размещения объектов капитально строительства местного значения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения» М 1:50 000 (ГП.02-11.12, ГП.02-17.12).

Развитие объектов инженерной инфраструктуры в г.п. Важины показано на «Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений, объектов социальной инфраструктуры. Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Г.п. Важины, дер. Курпово» М 1:5 000 (ГП 02-21.12), а также в границах населенных пунктах на схемах планируемого размещения объектов капитально строительства местного значения в дер. Усланка (ГП.02-22.12), дер. Ульино, дер. Купецкое (ГП.02-23.12), дер. Гришино, дер. Согиницы (ГП.02-24.12), дер. Заозерье (ГП.02-25.12), М 1:5 000.

## Решения по охране окружающей среды

Основные экологические проблемы, выявленные на территории городского поселения:

- отсутствие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы);

- котельные работающие на твердом топливе;

- недостаточная эффективность очистки сточных вод на существующих очистных сооружениях;

- отсутствие очистки поверхностных сточных вод;

- несоответствие качества поверхностных вод нормативам по микробиологических и санитарно химическим показателям;

- отсутствие утвержденных санитарно-защитных зон;

- расположение жилых зданий в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) предприятий;

- отсутствие проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) у большинства предприятий;

- отсутствие проектов НДС (нормативов допустимых сбросов) для КОС г.п. Важины и для промышленных предприятий;

- система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям;

- не организована система уличной уборки;

- неполный охват объектов санитарной очистки организованной системой обращения с отходами;

- не решен вопрос о мусороудалении твердых и жидких бытовых отходов из частного сектора;

- не организован сбор и утилизация биологических отходов;

- не организован сбор и утилизация медицинских отходов.

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды приведены в разделах 6.5.1-6.5.5.

Охрана атмосферного воздуха

Основные мероприятия:

- проведение мониторинга качества атмосферного воздуха на территории поселения;

- перевод котельных, работающих на твердом топливе, на природный газ;

- разработка проектов санитарно-защитных зон, предусматривающих сокращение санитарно-защитных зон, их организация, включая отселение жителей в случае необходимости;

- обеспечение контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и организация контроля качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне;

- соблюдение режима санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;

- организация защитного зеленого пояса насаждений в границах санитарно-защитной зоны.

- разработка проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-складских предприятий и котельных;

- при размещении новых предприятий предпочтение отдавать предприятиям с безотходными и малоотходными ресурсосберегающими технологиями;

- размещение на территории промышленных зон, выделенных функциональным зонированием, предприятий V класса опасности с СЗЗ 50 м;

- организация системы уличной уборки, регулярный полив улиц в теплый период года;

- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-4 и ЕВРО-5 по выбросам загрязняющих веществ.

Выполнение выше перечисленных мероприятий позволят сократить объемы выбросов загрязняющих веществ и обеспечит сохранение благоприятной экологической обстановки на территории поселения.

Охрана водных ресурсов

Поверхностные воды

Основные мероприятия:

- создание системы мониторинга за состоянием водных объектов;

- введение систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующей и предлагаемой на перспективу жилой застройки;

- внедрение водосберегающих технологий;

- при размещении новых предприятий предпочтение отдавать, имеющих маловодные и безводные технологии;

- строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, проведение берегоукрепительных работ, в том числе:

- реконструкция очистных сооружений в г.п. Важины (введение 2 очереди);

- строительство сети самоточной дождевой канализации в г.п. Важины;

- в неканализорованных домовладениях, расположенных в водоохранных зонах водных объектов, для сбора жидких бытовых отходов необходимо установить герметичные септики, исключающие попадание загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- организация системы удаления жидких бытовых отходов из частного сектора;

- разработка проектов нормативов допустимых сбросов (НДС) для промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-складских предприятий.

К основным организационно-планировочным мероприятиям по охране поверхностных вод от загрязнения, истощения и засорения относится:

- вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- соблюдение режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитный полос.

Подземные воды

Охрана подземных вод включает в себя два аспекта – охрану их от истощения и загрязнения. В связи с небольшим отбором подземных вод проблема их истощения в настоящее время не актуальна.

В целях предупреждения истощения подземных вод необходимо:

- оборудовать все водозаборные скважины контрольно-измерительной аппаратурой и вести строгий учёт отбираемой воды;

- организовать полноценный мониторинг уровненного режима;

- своевременно тампонировать вышедшие из строя скважины;

- не допускать использование подземных вод для технических целей;

В целях охраны подземных вод от загрязнения необходимо;

- установить ЗСО на всех водозаборах;

- своевременно выявлять очаги и источники загрязнения подземных вод, обследовать их и оценивать возможное их влияние на качество подземных вод;

- привлечь к лицензированию всех водопользователей;

- ввести ограничения на применение ядохимикатов, удобрений, решить проблему утилизации навоза;

- обеспечить постоянный контроль служб коммунального хозяйства за состоянием коллекторов промышленной и хозяйственно-бытовой канализации для предотвращения утечек сточных вод.

Охрана почв

Основные мероприятия по охране почв связаны с охраной их от загрязнения и механического разрушения. Комплекс мероприятий по охране и рациональному использованию почв включает:

- организацию санитарной очистки территории поселения и предупреждение возникновения несанкционированных свалок (см. раздел ниже «Санитарная очистка территории»);

- соблюдение экологических требований при проведении строительных работ: снятие и складирование почвенного слоя с целью использования его для рекультивации нарушенных территорий после отработки месторождения и для использования при благоустройстве территории после окончания строительных работ;

- организация мониторинговых наблюдений за состоянием почвенного покрова на территории поселения.

Санитарная очистка территории

В целях соблюдения санитарно-гигиенических требований и обеспечения санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия на территории поселения необходимо совершенствование системы сбора и удаления бытовых отходов.

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо:

- организация мест для сбора ТБО и КГО в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2., обустройство контейнерных площадок, комплектование контейнерных площадок контейнерами;

- обеспечить периодичность вывоза ТБО и КГО от населения, в соответствии с требованием СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2.1.;

- комплектование автопарка спецавтотранспортом, необходимым для вывоза ТБО, КГО и ЖБО;

- 100%-ый охват населения системой сбора и вывоза ТБО, КГО и ЖБО в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п.2.1. (включая индивидуальную застройку);

- 100%-ый охват организаций и предприятий договорами на вывоз отходов;

- организация механизированной летней и зимней уборки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п.4.;

- обеспечение необходимой уборочной техникой для выполнения работ по летней и зимней уборке автодорог;

- реконструкция дорожного покрытия;

- установка урн вдоль тротуаров, у остановок общественного транспорта, в зоне зеленых насаждений, входов многоквартирных жилых домов и строений общественного назначения, на территории лечебно-профилактических учреждений, на территории пляжей и стихийно сложившихся рекреационных зон населения;

- ликвидация несанкционированной свалки (карьер ООО «Метсялиитто-Подпорожье»).

Для сбора твердых бытовых отходов населения г.п. Важины рекомендуется контейнерная система сбора отходов с установкой контейнеров объемом 5,0 м3.

Для сбора твердых бытовых отходов населения дер. Заозерье, дер. Гришино, дер. Купецкое, дер. Курпово, дер. Согиницы, дер. Ульино, дер. Усланка рекомендуется бесконтейнерная система сбора отходов.

Для сбора КГО населения Важинского городского поселения рекомендуется бесконтейнерная система сбора отходов с накоплением их на площадке «временного хранения».

Для сбора ТБО организаций и учреждений рекомендуется контейнерная система сбора отходов. Организации обязаны заключать договоры со специализированными предприятиями по вывозу твердых бытовых отходов.

На основании рекомендаций генеральной схемы санитарной очистки Важинского городского поселения необходимо составить план мероприятий по реализации рациональной концепции санитарной очистки территории, предусматривающей:

- снижение стоимости услуг для населения и повышение эффективности управления ТБО,

- переход от 100 % захоронения отходов на полигонах к максимально возможной промышленной переработке и утилизации ТБО,

- повышения качества благоустройства территории населения.

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот в качестве дополнительных источников сырья для Важинского городского поселения необходим расчет организации пунктов приема вторсырья (генеральная схема второго уровня).

Существующий на территории Важинского городского поселения скотомогильник не соответствует Ветеринарно-санитарным правилам. Необходимо провести ликвидацию скотомогильника и рекультивацию территории.

Городские и сельские поселения не обладают полномочиями в области организации системы сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Согласно п.п. 5.1, 6.10 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469, к полномочиям органов местной администрации отнесены только выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. На территории Важинского городского поселения не планируется строительство новых скотомогильников и биометрических ям. Для утилизации биологических отходов предполагается использовать проектируемый скотомогильник, согласно данным приведенным в Схеме территориального планирования Подпорожского муниципального района.

Согласно схеме территориального планирования Подпорожского муниципального района Ленинградской области предусмотрено, в срок до 2020 г., строительство скотомогильника.

ГУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов» в лице главного государственного ветеринарного инспектора Лодейнопольского и Подпорожского муниципальных районов И.М. Иванцок (письмо от 2 марта 2010 года № 44), считает целесообразным разместить скотомогильник в районе планируемого полигона ТБО и промотходов (на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района). Предполагается, что скотомогильник будет обслуживать Лодейнопольский и Подпорожский муниципальные районы Ленинградской области.

## Охрана объектов культурного наследия

На территории Важинского городского поселения находятся 3 объекта культурного наследия федерального значения, 2 объекта регионального значения, 4 археологических памятника и 3 выявленных объекта культурного наследия. Зоны охраны объектов культурного наследия не установлены.

В целях обеспечения сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории Важинского городского поселения, необходимо учитывать ограничения их использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия:

- при наличии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – в соответствии с предложениями указанных проектов по согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области;

- при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – в соответствии с рекомендациями департамента государственной охраны сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области по ограничения использования территории, прилегающей к объектам культурного наследия.

Использование территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии со ст. 27 п.5 и п.4 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, на которых расположены памятники археологии, ограничены в обороте и не могут быть предоставлены в частную собственность.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ необходимо принятие следующих мер:

- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ может осуществляться при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включённых в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия (п.2 ст. 35 Федерального закона № 73-ФЗ);

- при обнаружении на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения вышеперечисленных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законодательством;

- в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включённых в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия, или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

В соответствии с действующим законодательством необходимо выполнить:

- проектирование, согласование и утверждение границ и охранных зон объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных на территории Важинского городского поселения.

- после разработки и утверждения границ территорий объектов культурного наследия и зон их охраны необходимо определить земельные участки, части земельных участков, находящиеся в границах зон охраны объектов культурного наследия и установить для них режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность.

Многие объекты культурного наследия федерального и регионального значения находятся в запущенном состоянии, необходимо выполнение их реставрации.

Выполнение планируемых мероприятий обеспечит сохранность объектов культурного наследия для будущих поколений.

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия документы проекта генерального плана Важинского городского поселения подлежат корректировке с внесением изменений и дополнений.

Для сохранения объектов культурного наследия в течение расчетного срока необходимо проведение следующих мероприятий:

- Определение списка объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия с целью подготовки документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

- Охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Краткая историческая справка и перечень объектов культурного наследия представлены в разделе 3.9 том 1 ч. 1 пояснительной записки «Анализ современного использования и комплексная оценка территории».

## Укрупненный расчет ориентировочной стоимости реализации мероприятий проекта генерального плана

Укрупненный расчет ориентировочной стоимости реализации мероприятий по капитальному строительству объектов местного значения выполнен с использованием «Сборника укрупненных показателей стоимости строительства по субъектам Российской Федерации в разрезе федеральных округов за IV квартал 2009 г. (с учетом НДС)» (рекомендован письмом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 января 2010 г. № 2670-СК/08), на основании укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры (утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 22 апреля 2011 года № 187), а также объемов финансирования на реализацию мероприятий по капитальному строительству региональных и муниципальных целевых программ.

Таблица 6.7.1

Расчет укрупненных показателей стоимости реализации мероприятий

|  | Наименование объекта | Укрупненный показатель стоимости вкл. НДС, руб./ед. измер | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |  |
|  | В области развития жилищного строительства |  | 205 515,6 | 167 121,3 | 372 636,9 |
|  | Строительство муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 205 515,6 | 167 121,3 | 372 636,9 |
|  | строительство панельный многоквартирных малоэтажных домов | 37 939 | м2 | 5 417 | 4 405 | 205 515,6 | 167 121,3 | 372 636,9 |
|  | В области развития систем электроснабжения |  |  | 876,1 | 0,0 | 876,1 |
|  | Строительство наружных сетей и сооружений электроснабжения: |  |  |  |  | 876,1 | 0,0 | 876,1 |
|  | строительство воздушных линий напряжение 10 кВт на деревянных опорах | 1 200,2 | погон м | 730 |  | 876,1 | 0,0 | 876,1 |
|  | Строительство трансформаторной подстанции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В области развития систем водоснабжения |  |  | 1 092,6 | 0,0 | 1 092,6 |
|  | Строительство наружных сетей водоснабжения: |  |  |  |  | 1 092,6 | 0,0 | 1 092,6 |
|  | водопроводных полиэтиленовых труб | 2 428 | погон м | 450 |  | 1 092,6 | 0,0 | 1 092,6 |
|  | В области развития систем водоотведения |  |  | 15 916,0 | 1 416,8 | 17 332,8 |
|  | Строительство наружных сетей водоотведения хозяйственно-бытовых стоков: |  |  |  |  | 4 324,0 | 0,0 | 4 324,0 |
|  | Коллекторов и канализационных полиэтиленовых труб | 1 840 | погон м | 2350 |  | 4 324,0 | 0,0 | 4 324,0 |
|  | Строительство второй очереди очистных сооружений биологической очистки |  | объект |  |  |  |  |  |
|  | Строительство наружных сетей водоотведения ливневых стоков: |  |  |  |  | 11 592,0 | 1 416,8 | 13 008,8 |
|  | Коллекторов и канализационных полиэтиленовых труб | 1 840 | погон м | 6300 | 770 | 11 592,0 | 1 416,8 | 13 008,8 |
|  | Строительство КОС ливневых стоков |  | объект |  |  |  |  |  |
|  | Наименование объекта | Укрупненный показатель стоимости вкл. НДС, руб./ед. измер | Единица измерения | Количество | Стоимость, тыс. руб. | Итого, тыс. руб. |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |  |  |
|  | В области развития систем теплоснабжения |  |  |  | 31 305,3 | 0,0 | 31 305,3 |
|  | Строительство наружных сетей теплоснабжения: |  |  |  |  | 11 305,3 | 0,0 | 11 305,3 |
|  | В непроходных железобетонных каналах | 10 976 | погон м | 1030 |  | 11 305,3 | 0,0 | 11 305,3 |
|  | Строительство блок-модульной котельной на природном газе в г.п. Важины | 20 000 000 | объект | 1 |  | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 |
|  | В области развития объектов культуры и спорта |  |  |  | 101 301,0 | 0,0 | 101 301,0 |
|  | Строительство ФОК в г.п. Важины | 52 276 | м2 | 1937,8 |  | 101 301,0 | 0,0 | 101 301,0 |
|  | Реконструкция Важинского дома культуры |  | м2 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В области развития улично-дорожной сети |  |  |  | 8 795,2 | 49 843,2 | 58 638,4 |
|  | Строительство магистральных улиц общегородского значения | 28 946 | м |  | 780 | 0,0 | 22 578,2 | 22 578,2 |
|  | Строительство транспортно-пешеходных улиц общегородского значения | 17 590 | м | 500 | 1550 | 8 795,2 | 27 265,0 | 36 060,1 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 364 802 | 218 381 | 583 183 |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

Проектом генерального плана предполагается изменение границ земель различных категорий в т.ч.:

- изменение границ земель населенных пунктов:

увеличение площади г.п. Важины на 27,4 га путем перевода в земли населенных пунктов земель запаса (8 га), земель промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (0,2 га) и земель сельскохозяйственного назначения (19,2 га) – раздел 5.2 «Планируемые границы населенных пунктов» настоящей пояснительной записки;

уменьшение площади дер. Заозерье на 17,1 га путем перевода в земли сельскохозяйственного назначения земель населенных пунктов (территорий населенных пунктов: дер. Погаченицы – 4,9 га и пос. при ж/д ст. Челма – 12,2 га)  - 5.2 «Планируемые границы населенных пунктов» настоящей пояснительной записки.

- изменение границ земель лесного фонда путем перевода земель сельскохозяйственного назначения, покрытых лесами (21 081,5 га), в земли лесного фонда,

- изменений границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения за счет перевода земель запаса (17,1 га) в земли промышленности для организации промышленной зоны, а также земель сельскохозяйственного назначения (4,0 га – территория кладбища у г.п. Важины) в земли промышленности, а также за счет перевода земель промышленности в земли населенных пунктов (0,2 га).

Предложения по изменению границ земель различных категорий представлены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1

Изменение границ земель различных категорий Важинского городского поселения

| Наименование показателя | Сущ. положение | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | га |
| Общая площадь земель границах муниципального образования, в т.ч.: | 106 585,3 | 106 585,3 | 106 585,3 |
| Земли населенных пунктов | 743,7 | 754,0 | 754,0 |
| Земли сельскохозяйствен-ного назначения | по данным Подпорожского отдела Управления Росреестра по Ленинградской области | 22 411,7 | 1 323,8 | 1 323,8 |
|  | согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Подпорожского лесничества от 25.11.2009 г. № 78-АД 3502259 | 1 329,9 |  |  |
| Земли лесного фонда | по данным Подпорожского отдела Управления Росреестра по Ленинградской области | 80 563,9 | 101 645,7 | 101 645,7 |
|  | согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Подпорожского лесничества от 25.11.2009 г. № 78-АД 3502259 | 101 645,7 |  |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 335,1 | 356,0 | 356,0 |
| Земли водного фонда | 2 402,1 | 2 402,14 | 2 402,14 |
| Земли запаса | 125,3 | 100,2 | 100,2 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 3,4 | 3,4 | 3,4 |

Предложения по изменению границ земель различных категорий отображены на «Схеме существующих и планируемых границ земель различных категорий, в том числе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи» М 1:50 000 (ГП.02-15.12), на «Схеме планируемых границ земель различных категорий» М 1:50 000 (ГП.02-16.12).

Изменение границ земель различных категорий в соответствии с проектом генерального плана Важинского городского поселения показаны в таблице 7.1.2.

Таблица 7.1.2

Изменение границ земель различных категорий Важинского городского

| Наименование показателя | Сущ. положение | Расчетный срок | Изменение | Увеличение | Уменьшение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | га | га | га | га |
| Общая площадь земель границах муниципального образования, в т.ч.: | 106 585,3 | 106 585,3 | 106 585,3 |  |  |
| Земли населенных пунктов | 743,7 | 754,0 | +10,3 | +19,2 - из земель с/х назначения, +8 – из земель запаса; 0,2 га – земли промышленности | -17,1 га – в земли с/х назначения |
| Земли сельскохозяйствен-ного назначения | по данным Подпорожского отдела Управления Росреестра по Ленинградской области | 22 411,7 | 1 323,8 | - 21 087,9 | +17,1 - из земель населенных пунктов | - 21 081,8 – в земли лесного фонда -19,2 – в земли населенных пунктов |
|  | согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Подпорожского лесничества от 25.11.2009 г. № 78-АД 3502259 | 1 329,9 |  | -6,1 га | +17,1 - из земель населенных пунктов | -19,2 – в земли населенных пунктов - 4,0 – земли промышленности |
| Земли лесного фонда | по данным Подпорожского отдела Управления Росреестра по Ленинградской области | 80 563,9 | 101 645,7 | + 21 081,8 | +21 081,8 - из земель с/х назначения |  |
|  | согласно регистрации права собственности Российской Федерации на лесной участок Подпорожского лесничества от 25.11.2009 г. № 78-АД 3502259 | 101 645,7 |  | 0 |  |  |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 335,1 | 356,0 | +20,9 | +17,1 – из земель запаса +4,0 – из земель сельскохозяйственного назначения | -0,2 – земли населенных пунктов |
| Земли водного фонда | 2 402,2 | 2 402,2 | 0 |  |  |
| Земли запаса | 125,3 | 100,2 | -25,1 |  | -8 – в земли населенных пунктов, - 17,1 – в земли промышленности |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 3,4 | 3,4 | 0 |  |  |

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ВАЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2020 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га/км2 | 106 585,3/ 1 065,85 | 106 585,3/ 1 065,85 | 106 585,3/ 1 065,85 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в т.ч.: | га/км2 | 743,7/7,43 | 754,0/7,54 | 754,0/7,54 |
|  | г.п. Важины | га/км2 | 360,97/3,61 | 388,41/3,88 | 388,41/3,88 |
|  | дер. Гришино | га/км2 | 39,94/0,4 | 39,94/0,4 | 39,94/0,4 |
|  | дер. Заозерье | га/км2 | 83,8/0,84 | 66,68/0,67 | 66,68/0,67 |
|  | дер. Купецкое | га/км2 | 26,82/0,27 | 26,82/0,27 | 26,82/0,27 |
|  | дер. Курпово | га/км2 | 36,77/0,37 | 36,77/0,37 | 36,77/0,37 |
|  | дер. Согиницы | га/км2 | 65,2/0,65 | 65,2/0,65 | 65,2/0,65 |
|  | дер. Ульино | га/км2 | 28,09/0,28 | 28,09/0,28 | 28,09/0,28 |
|  | дер. Усланка | га/км2 | 102,07/1,02 | 102,07/1,02 | 102,07/1,02 |
| 3. | Общая площадь земель в границах застройки | га | 773,33 | 1075,48 | 1114,83 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилая зона | га | 223,97 | 246,71 | 276,50 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 0,21 | 0,23 | 0,26 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 210,27 | 233,03 | 260,69 |
|  |  | % | 0,20 | 0,22 | 0,24 |
| 3.1.2. | Зона застройки малоэтажными многоквартирными домами Ж2 | га | 4,10 | 2,87 | 5,50 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3.1.3. | Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами Ж3 | га | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.2. | Зона всех видов общественно деловой застройки Д | га | 6,00 | 8,72 | 8,72 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.3. | Производственная зона | га | 107,30 | 130,96 | 130,96 |
|  |  | % | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
|  | В том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Зона промышленных предприятий IV-V класса опасности П | га | 104,61 | 125,80 | 125,80 |
|  |  | % | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
| 3.3.2. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 2,49 | 5,16 | 5,16 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 339,55 | 342,37 | 348,29 |
|  |  | % | 0,32 | 0,32 | 0,33 |
|  | В том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 26,79 | 27,43 | 33,35 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.4.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 136,18 | 138,36 | 138,36 |
|  |  | % | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.4.3. | Зона объектов автомобильного транспорта Т1 | га | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.4.4. | Зона объектов железнодорожного транспорта Т2 | га | 166,95 | 166,95 | 166,95 |
|  |  | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3.5. | Рекреационные зоны | га | 1,52 | 224,73 | 227,38 |
|  |  | % | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 | га | 0,00 | 201,04 | 203,69 |
|  |  | % | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 3.5.1.1. | Зона городского парка Р1.1 | га | 0,00 | 16,65 | 16,65 |
|  |  | % | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 3.5.2. | Зона плоскостных спортивных сооружений Р2 | га | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 0,00 | 0,57 | 0,57 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4. | Зона баз отдыха, детских оздоровительных и спортивных лагерей Р4 | га | 3,43 | 4,94 | 4,94 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 82,32 | 81,72 | 82,71 |
|  |  | % | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Зона огородов С1 | га | 42,67 | 32,84 | 33,83 |
|  |  | % | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 3.6.2. | Зона сельскохозяйственных предприятий С2 | га | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.3. | Зона дачных и садоводческих некоммерческих объединений граждан С3 | га | 31,89 | 41,12 | 41,12 |
|  |  | % | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 3.7. | Зона специального назначения | га | 12,87 | 40,27 | 40,27 |
|  |  | % | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Зона кладбищ К1 | га | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.7.2. | Зона озеленения специального назначения К2 | га | 0,00 | 27,40 | 27,40 |
|  |  | % | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 3.7.3. | Зона размещения полигонов для твердых бытовых отходов К3 | га | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.8. | Прочие зоны ПЗ | га | 395,70 | 131,97 | 70,29 |
|  |  | % | 0,37 | 0,12 | 0,07 |
| Общая площадь земель в границах застройки по каждому населенному пункту: |
| 4. | г.п. Важины |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах г.п. Важины | га | 360,97 | 388,41 | 388,41 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилая зона | га | 147,2 | 160,5 | 185,58 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 40,8 | 41,3 | 47,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 133,48 | 148,08 | 170,48 |
|  |  | % | 37,0 | 38,1 | 43,9 |
| 4.1.2. | Зона застройки малоэтажными многоквартирными домами Ж2 | га | 4,10 | 2,87 | 5,50 |
|  |  | % | 1,1 | 0,7 | 1,4 |
| 4.1.3. | Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами Ж3 | га | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
|  |  | % | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| 4.2. | Зона всех видов общественно деловой застройки Д | га | 5,49 | 8,07 | 8,07 |
|  |  | % | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
| 4.3. | Производственная зона | га | 37,53 | 42,01 | 42,01 |
|  |  | % | 10,4 | 10,8 | 10,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Зона промышленных предприятий IV-V класса опасности П | га | 36,17 | 38,41 | 38,41 |
|  |  | % | 10,0 | 9,9 | 9,9 |
| 4.3.2. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 1,36 | 3,60 | 3,60 |
|  |  | % | 0,4 | 0,9 | 0,9 |
| 4.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 19,98 | 20,62 | 26,54 |
|  |  | % | 5,5 | 5,3 | 6,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 12,77 | 13,41 | 19,33 |
|  |  | % | 3,5 | 3,5 | 5,0 |
| 4.4.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
|  |  | % | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| 4.4.3. | Зона объектов железнодорожного транспорта Т2 | га | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  |  | % | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 4.5. | Рекреационные зоны | га | 1,52 | 75,43 | 78,08 |
|  |  | % | 0,4 | 19,4 | 20,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 | га | 0,00 | 56,69 | 59,34 |
|  |  | % | 0,0 | 14,6 | 15,3 |
| 4.5.2. | Зона городского парка Р1.1 | га | 0,0 | 16,7 | 16,7 |
|  |  | % | 0,0 | 4,3 | 4,3 |
| 4.5.3. | Зона плоскостных спортивных сооружений Р2 | га | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.5.4. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 0,00 | 0,57 | 0,57 |
|  |  | % | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 13,05 | 7,71 | 8,70 |
|  |  | % | 3,6 | 2,0 | 2,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Зона огородов С1 | га | 13,40 | 7,71 | 8,70 |
|  |  | % | 3,7 | 2,0 | 2,2 |
| 4.7. | Зона специального назначения | га | 0,0 | 18,08 | 18,08 |
|  |  | % | 0,0 | 4,7 | 4,7 |
|  | В том числе: | га |  |  |  |
| 4.7.1. | Зона озеленения специального назначения К2 | % | 0,0 | 18,08 | 18,08 |
|  |  | га | 0,0 | 4,7 | 4,7 |
| 4.8. | Прочие зоны ПЗ | % | 136,22 | 55,94 | 21,34 |
|  |  | га | 37,7 | 14,4 | 5,5 |
| 5. | дер. Гришино |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах дер. Гришино | га | 39,94 | 39,94 | 39,94 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | Жилая зона | га | 5,70 | 6,64 | 6,90 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 14,3 | 16,6 | 17,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 5,70 | 6,64 | 6,90 |
|  |  | % | 14,3 | 16,6 | 17,3 |
| 5.2. | Производственная зона | га | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  |  | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 5.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,71 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | % | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
|  |  | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 5.3.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 0,0 | 0,035 | 0,035 |
|  |  | % | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 5.4. | Рекреационные зоны | га | 0,0 | 18,77 | 18,77 |
|  |  | % | 0,0 | 47,0 | 47,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 | га | 0,0 | 18,77 | 18,77 |
|  |  | % | 0,0 | 47,0 | 47,0 |
| 5.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
|  |  | % | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Зона огородов С1 | га | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
|  |  | % | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 5.6. | Прочие зоны ПЗ | га | 33,00 | 11,47 | 11,21 |
|  |  | % | 82,6 | 28,7 | 28,1 |
| 6. | дер. Заозерье |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах дер. Заозерье | га | 83,8 | 66,68 | 66,68 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.1. | Жилая зона | га | 14,80 | 16,59 | 17,21 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 17,7 | 24,9 | 25,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 14,80 | 16,59 | 17,19 |
|  |  | % | 17,7 | 24,9 | 25,8 |
| 6.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1,71 | 1,77 | 1,77 |
|  |  | % | 2,0 | 2,7 | 2,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
|  |  | % | 2,0 | 2,6 | 2,6 |
| 6.2.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га |  | 0,06 | 0,06 |
|  |  | % | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 6.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 21,01 | 21,01 |
|  |  | % | 0,0 | 31,5 | 31,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 | га | 0,0 | 19,50 | 19,50 |
|  |  | % | 0,0 | 29,2 | 29,2 |
| 6.3.2. | Зона сохраняемых природных ландшафтов Р5 | га |  | 1,51 | 1,51 |
|  |  | % | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| 6.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 2,00 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | % | 2,4 | 0,7 | 0,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Зона огородов С1 | га | 2,00 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | % | 2,4 | 0,7 | 0,7 |
| 6.5. | Зона специального назначения | га | 0,14 | 1,61 | 1,61 |
|  |  | % | 0,2 | 2,4 | 2,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Зона кладбищ К1 | га | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6.5.2. | Зона озеленения специального назначения К2 | га | 0,0 | 1,47 | 1,47 |
|  |  | % | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| 6.6. | Прочие зоны ПЗ | га | 65,2 | 25,3 | 0,0 |
|  |  | % | 77,8 | 37,9 | 0,0 |
| 7. | дер. Купецкое |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах дер. Купецкое | га | 26,82 | 26,82 | 26,82 |
| 7.1. | Жилая зона | га | 4,44 | 5,64 | 6,18 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 16,6 | 21,0 | 23,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 4,44 | 5,64 | 5,64 |
|  |  | % | 16,6 | 21,0 | 21,0 |
| 7.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1,03 | 1,69 | 1,69 |
|  |  | % | 3,8 | 6,3 | 6,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | % | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 7.2.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 0,03 | 0,69 | 0,69 |
|  |  | % | 0,1 | 2,6 | 2,6 |
| 7.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 8,44 | 8,44 |
|  |  | % | 0,0 | 31,5 | 31,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 | га | 0,0 | 8,44 | 8,44 |
|  |  | % | 0,0 | 31,5 | 31,5 |
| 7.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 9,50 | 7,91 | 7,91 |
|  |  | % | 35,4 | 29,5 | 29,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Зона огородов С1 | га | 9,50 | 7,91 | 7,91 |
|  |  | % | 35,4 | 29,5 | 29,5 |
| 7.5. | Зона специального назначения | га | 0,0 | 2,61 | 2,61 |
|  |  | % | 0,0 | 9,7 | 9,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.5.1. | Зона озеленения специального назначения К2 | га | 0,0 | 2,62 | 2,62 |
|  |  | % | 0,0 | 9,8 | 9,8 |
| 7.6. | Прочие зоны ПЗ | га | 11,85 | 0,54 | 0,00 |
|  |  | % | 44,2 | 2,0 | 0,0 |
| 8. | дер. Куропово |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах дер. Курпово | га | 36,77 | 36,77 | 36,77 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.1. | Жилая зона | га | 6,86 | 8,11 | 8,62 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 18,6 | 22,0 | 23,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 6,86 | 8,11 | 8,62 |
|  |  | % | 18,6 | 22,0 | 23,4 |
| 8.2. | Зона всех видов общественно деловой застройки Д | га | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8.3. | Производственная зона | га | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  |  | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 8.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  |  | % | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  |  | % | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 8.4.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 8.5. | Рекреационные зоны | га | 0,0 | 12,53 | 12,53 |
|  |  | % | 0,0 | 34,1 | 34,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.5.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 | га | 0,0 | 12,53 | 12,53 |
|  |  | % | 0,0 | 34,1 | 34,1 |
| 8.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5,30 | 4,52 | 4,52 |
|  |  | % | 14,4 | 12,3 | 12,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.6.1. | Зона огородов С1 | га | 5,30 | 4,52 | 4,52 |
|  |  | % | 14,4 | 12,3 | 12,3 |
| 8.7. | Зона специального назначения | га | 1,48 | 5,28 | 5,28 |
|  |  | % | 4,0 | 14,4 | 14,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.7.1. | Зона кладбищ К1 | га | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  |  | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8.7.2. | Зона озеленения специального назначения К2 | га | 0,0 | 3,79 | 3,79 |
|  |  | % | 0,0 | 10,3 | 10,3 |
| 8.8. | Прочие зоны ПЗ | га | 19,56 | 2,25 | 2,25 |
|  |  | % | 53,2 | 6,1 | 6,1 |
| 9. | дер. Согиницы |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах дер. Согиницы | га | 65,20 | 65,20 | 65,20 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.1. | Жилая зона | га | 7,68 | 10,16 | 12,05 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 11,8 | 15,6 | 18,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 7,68 | 10,16 | 12,05 |
|  |  | % | 11,8 | 15,6 | 18,5 |
| 9.2. | Зона всех видов общественно деловой застройки Д | га | 0,20 | 0,34 | 0,34 |
|  |  | % | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| 9.3. | Производственная зона | га | 0,02 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | % | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 0,022 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | % | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| 9.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 3,43 | 4,86 | 4,86 |
|  |  | % | 5,3 | 7,5 | 7,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
|  |  | % | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 9.4.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 0,02 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | % | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| 9.5. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 22,22 | 22,22 |
|  |  | % | 0,0 | 34,1 | 34,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.5.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 | га |  | 22,22 | 22,22 |
|  |  | % | 0,0 | 34,1 | 34,1 |
| 9.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
|  |  | % | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.6.1. | Зона огородов С1 | га | 5,54 | 5,54 | 5,54 |
|  |  | % | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 9.7. | Зона специального назначения | га |  | 1,39 | 1,39 |
|  |  | % | 0,0 | 2,1 | 2,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.7.1. | Зона кладбищ К1 | га | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 9.7.2. | Зона озеленения специального назначения К2 | га |  | 1,19 | 1,19 |
|  |  | % | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| 9.8. | Прочие зоны ПЗ | га | 48,128 | 19,01 | 19,01 |
|  |  | % | 73,8 | 29,2 | 29,2 |
| 10. | дер. Ульино |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах дер. Ульино | га | 26,29 | 26,29 | 26,29 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.1. | Жилая зона | га | 10,50 | 11,08 | 11,49 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 37,4 | 39,4 | 40,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 10,50 | 11,00 | 11,35 |
|  |  | % | 37,4 | 39,2 | 40,4 |
| 10.2. | Зона всех видов общественно деловой застройки Д | га | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10.3. | Производственная зона | га | 0,06 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3.1. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 0,06 |  |  |
|  |  | % | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  |  | % | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  |  | % | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 10.5. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 11,13 | 11,13 |
|  |  | % | 0,0 | 39,6 | 39,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.5.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 | га |  | 11,13 | 11,13 |
|  |  | % | 0,0 | 39,6 | 39,6 |
| 10.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 3,80 | 3,60 | 3,60 |
|  |  | % | 13,5 | 12,8 | 12,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.6.1. | Зона огородов С1 | га | 3,80 | 3,60 | 3,60 |
|  |  | % | 13,5 | 12,8 | 12,8 |
| 10.7. | Прочие зоны ПЗ | га | 11,96 | 0,50 | 0,0 |
|  |  | % | 42,6 | 1,8 | 0,0 |
| 11. | дер. Усланка |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах дер. Усланка | га | 102,07 | 102,07 | 102,07 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.1. | Жилая зона | га | 26,82 | 27,95 | 28,46 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 26,3 | 27,4 | 27,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 26,82 | 26,82 | 28,46 |
|  |  | % | 26,3 | 26,3 | 27,9 |
| 11.2. | Зона всех видов общественно деловой застройки Д | га | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11.3. | Производственная зона | га | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
|  |  | % | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
|  |  | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 11.4.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  |  | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 11.5. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 51,76 | 51,76 |
|  |  | % | 0,0 | 50,7 | 50,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.5.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 | га |  | 51,76 | 51,76 |
|  |  | % | 0,0 | 50,7 | 50,7 |
| 11.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|  |  | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.6.1. | Зона огородов С1 | га | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|  |  | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 11.7. | Зона специального назначения | га |  | 0,25 | 0,25 |
|  |  | % | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
|  | В том числе: | га |  |  |  |
| 11.7.1. | Зона озеленения специального назначения К2 | % |  | 0,25 | 0,25 |
|  |  | га | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 11.8. | Прочие зоны ПЗ | % | 70,03 | 16,98 | 16,48 |
|  |  | га | 68,6 | 16,6 | 16,1 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 3 651 | 3 637 | 3 588 |
|  |  | % от сущест. численности постоянного населения | - | 99,6 | 98,3 |
| 2. | Плотность населения | чел. на га | 0,035 | 0,035 | 0,0,34 |
| 3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1. | Население младше трудоспособного возраста | чел. | 543 | 546 | 574 |
|  |  | % | 15 | 15 | 16 |
| 3.2. | Население в трудоспособном возрасте | чел. | 1831 | 1928 | 2045 |
|  |  | % | 50 | 53 | 57 |
| 3.3. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 1277 | 1164 | 969 |
|  |  | % | 35 | 32 | 27 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения. Площадь общ. | м2/чел. | 26,2 | 29,3 | 31,2 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | м2 | 95 430 | 106 463 | 111 989 |
| 2.1. | в т.ч. в государственной и муниципальной собственности | м2 | 39 377 | 39 927 | 44 332 |
| 3. | В общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.1. | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 61 994 | 67 609 | 68 730 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | 61 | 64 | 61 |
| 3.2. | Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка (до 3х этажей включительно) | м2 | 7 458 | 12 875 | 17 280 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | 7 | 12 | 15 |
| 3.3. | Многоэтажная жилая застройка (4-5 этажей включительно) | м2 | 25 978 | 25 978 | 25 978 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | 25 | 24 | 23 |
| 3.4. | Общий объем нового жилищного строительства | м2 | - | 16 067 | 31 082 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | - | 15 | 28 |
|  | В т.ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Малоэтажная жилая застройка | м2 | - | 10 650 | 21 260 |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства |  | 66 | 68 |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | м2 | - | 5 034 | 14 524 |
|  |  | % от общего объема нового жил. строительства | - | 33,4 | 48,0 |
|  | В т.ч. в общем объем убыли жил. фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Малоэтажная жилая застройка | м2 | - | 5 034 | 14 524 |
|  |  | % от общего объема убыли жил. фонда | - | 100 | 100 |
| 3.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | - | 90 396 | 80 907 |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | - | 88,7 | 75,0 |
|  | В т.ч. в общем объеме сохраняемого жилищного фонда по типу застройки: |  | - |  |  |
| 3.5.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м2 | - | 56 960 | 47 471 |
|  |  | % от площади общ.сущ.сохр. жил. фонда | - | 53,0 | 58,7 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения | Объекты местного значения муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1. | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 195 | 195 | 195 |
| 1.2. | Учреждения школьного образования |  | мест | 460 | 460 | 460 |
| 2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары |  | коек | - | - | - |
| 2.2. | Поликлиники |  | посе-щений в смену | 80 | 80 | 80 |
| 3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | Объекты местного значения Важинского городского поселения |  |  |  |  |
| 3.1. | Спортивные залы |  | ед./м2 | 2/219 | 3/2157 | 3/2157 |
| 3.2 | Открытые спортивные площадки |  | ед./м2 | 3/11000 | 3/11000 | 3/1000 |
| 4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Клубные учреждения |  | мест | 250 | 250 | 250 |
| 4.2. | Библиотеки |  | тыс. томов | 25,07 | 25,5 | 26,0 |
| 5. | Объекты торгового назначения |  | м2 | 1542,2 | 2272,2 | 2272,2 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность железных дорог | км | - | - | - |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 593,4 | 593,4 | 593,4 |
|  | - федерального значения | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - регионального значения | -"- | 57,904 | 57,904 | 57,904 |
|  | - местного значения | -"- | 535,5 | 535,5 | 535,5 |
| 3. | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км/% | 51,32/9 | 51,32/9 | 51,32/9 |
| 4. | Плотность автодорожной сети с твердым покрытием | км/км² | 48 | 48 | 48 |
| 5. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 22,355 | 22,855 | 25,185 |
|  | в том числе г.п. Важины: |  |  |  |  |
| 5.1. | магистральные улицы и дороги общегородского значения | -"- | 3,450 | 3,450 | 4,230 |
| 5.2. | транспортно-пешеходные улицы | -"- | 7,660 | 8,160 | 9,710 |
| 5.3. | улицы местного значения | -"- | 16,670 | 16,670 | 16,670 |
| 6. | Протяженность внутригородских автобусных маршрутов | км | 4 | 4 | 4 |
| 7. | Количество мостов | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | из них пешеходных | -"- | 1 | 1 | 1 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | Всего | тыс. м³/сут. | 0,227 | 0,660 | 0,706 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м³/сут. | 0,197 | 0,538 | 0,603 |
|  | На производственные нужды | тыс. м³/сут. | 0,03 | 0,042 | 0,049 |
| 1.2. | Вторичное использование воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
|  | В т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. м³/сут. | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л в сутки на чел. | 108,7 | 166,4 | 183,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды | л в сутки на чел. | 58,5 | 163,0 | 183,8 |
| 1.5. | Протяженность сетей | км | 11,0 | 11,46 | 11,46 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | всего | тыс. м³/сут. | 0,299 | 0,463 | 0,562 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м³/сут. | 0,296 | 0,463 | 0,562 |
|  | Производственные сточные воды | тыс. м³/сут. | 3,2 | 7,0 | 8,25 |
| 2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м³/сут. | 0,390 | 1,000 | 1,000 |
| 2.3. | Протяженность сетей | км | 5,56 | 7,91 | 7,91 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  | всего | млн.кВт*ч/в год | 15,29 | 20,5 | 21,88 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На производственные нужды | млн.кВт*ч/в год | 3,5 | 4,4 | 4,78 |
|  | На коммунально-бытовые нужды | млн.кВт*ч/в год | 10,57 | 14,57 | 15,44 |
| 3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт*ч | 2 895 | 3 918 | 4 155 |
| 3.3. | Источники покрытия электронагрузок | наименование | ПС 35/6-10 кВт № 39 Гражданская ПС 110/10 кВт № 383 Карьер Толстое ПС 110/10 кВт № 550 Лесозавод |
| 3.4. | Протяженность сетей | км | 125 | 125,73 | 125,73 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Расход тепла на теплоснабжение | тыс. Гкал/час |  | 6,84 | 7,46 |
| 4.2. | Мощность централизованных источников теплоснабжения всего | Гкал/час | 9,46 | 10 | 10 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ, муниципальные котельные | Гкал/час/ ед. | 9,46/1 | 10/1 | 10/1 |
|  | Локальные источники теплоснабжения |  |  |  |  |
| 4.3. | Протяженность сетей | км | 2,41 | 3,41 | 3,41 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | 0 | 100 | 100 |
| 5.2. | Потребление газа всего | млн. м³/год | 0 | 4,9 | 4,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды населения | млн. м³/год | 0 | 2,8 | 2,8 |
|  | На теплоснабжение | млн. м³/год | 0 | 2,1 | 2,1 |
|  | На производственные нужды | млн. м³/год | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Источники подачи газа | наименование | - | ГРС Подпорожье | ГРС Подпорожье |
| 5.4. | Протяженность межпоселковых газопроводов | км | 0 | 2,7 | 2,7 |
| 6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 700 | 700 | 700 |

# Footnotes

Численность населения г.п. Важины по данным администрации Важинского городского поселения на 01.01.2011 года составляет 3 371 чел., численность населения Важинского городского поселения – 3 651 чел. В расчетах проекта генерального плана использованы данные администрации Важинского городского поселения.

Здесь и далее по разделу использован термин упомянутого генерального плана 1990 года.

Представлена фактическая численность населения г.п. Важины. Общая численность населения Важинского городского поселения на 2010 год составляет 3 651 чел.

Использованы термины генерального плана г.п. Важины, разработанного институтом «Ленгражданпроект» в 1990 году.

Использованы данные по фактическому вводу в эксплуатацию жилья в г.п. Важины на 2010 год

В скобках указано количество мест в общедоступном пункте общественного питания (кафе).

Территории в границах функциональных зон на современное состояние показаны по фактическому использованию