ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Юр. адрес: 195220, г. Санкт-Петербург,

пр. Науки, д. 17, к. 2, помещение 52Н

тел/факс 497-41-82, тел. 970-14-94

ИНН 7804004216, КПП 780401001;

р/с 40702810226000000797 в ОАО «ПСБ»

г. Санкт-Петербург филиал Калининский;

к/с 30101810200000000791, БИК 044030791;

| Заместитель генерального директора |  |  | Т.Г. Шайдулина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подпись |  |  |
|  | " | " |  | 2011 г. |
| Главный инженер проекта |  |  | Р.Н. Пугач |
|  | Подпись |  |  |
|  | " | " |  | 2011 г. |

2011 год

Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание (стр.) |
| --- | --- | --- |
| СД | Содержание | 3 |
| ПЗ | ОБЩАЯ ЧАСТЬ. | 5 |
|  | Раздел 1. Введение. | 7 |
|  | Раздел 2. Краткое описание месторасположения поселения на территории субъекта Российской Федерации и района, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади поселения, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической или сельскохозяйственной специализации и группе по ГО. | 9 |
|  | Раздел 3. Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия чс техногенного и природного характера на территорию района и жизнедеятельность населения. | 20 |
|  | Раздел 4. Основные показатели по существующим ИТМ ГО ЧС, отражающие состояние защиты населения и территории на момент разработки схемы развития района. | 34 |
|  | Раздел 5. Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в ЧС техногенного и природного характера. | 36 |
|  | Раздел 6. Расчет потребного фонда ЗС ГО, в том числе с учетом населения прибывающего по эвакомероприятиям. | 53 |
|  | Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ | 54 – |

Соответствие проекта нормативным документам:

Технические решения, принятые в разделе ИТМ ГО ЧС, соответствуют требованиям правовых и нормативных документов в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают защиту территорий, производственного персонала и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта                               Р.Н. Пугач

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел ИТМ ГО ЧС разработан на основании:

- технического задания на выполнение работ по подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»;

- исходных данных и требований, выданных Главным управлением МЧС России по Ленинградской области (№ 10-34-4908 от 29 января 2010 г.);

- проектной документации генерального плана муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Заказчик – администрация Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области, генеральная проектная организация – ООО «Агентство регионального развития».

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан ЗАО «ИСКАТЕЛЬ» (Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0591-2011-7804004216-П-065 (начало действия с «18» апреля 2011 г.) (Приложение 4), в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами, а также законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,

- Федеральный закон от 11 ноября 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ «О безопасности»

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с дополнениями и изменениями.

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

- СНиП 23.01-99  «Строительная  климатология».

- СНиП 2.01.07-85  «Нагрузки  и воздействия».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

- Приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31 мая 2006 г № 428/432/321;

- Приказ МЧС России, Минкомсвязи России и Минкультуры России от 25 июля 2006 г. № 422/90/376.

Раздел 1.	Введение.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития территории путем формирования правовых инструментов реализации полномочий органов местного самоуправления, планирование развития территории поселения, включая определение функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

При этом под устойчивым понимается развитие, при котором потребности современного общества удовлетворяются без ущемления возможности будущих поколений обеспечивать свои потребности.

Устойчивое развитие поселения предполагает развитие экономики, повышение уровня жизни и условий проживания для всех социальных групп населения (в том числе инвалидов и пожилых людей), достижение долговременной экологической безопасности поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды.

Задачи генерального плана:

- оптимизация планировочной среды Важинского городского поселения путем определения функционального назначения территорий, исходя из совокупности экономических, социальных, экологических и иных факторов;

- выявление основных возможных направлений развития территории;

- создание  условий  для  реализации градостроительных интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Подпорожского муниципального района и населения Важинского городского поселения с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Важинского городского поселения;

- стабилизация численности населения, сокращения миграционного оттока населения из поселения;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности и предпринимательства, торговли, туризма и отдыха;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по повышению надежности и развитию инженерной инфраструктуры;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры;

- обеспечение экологически благоприятной окружающей среды и сохранение природно-ресурсного потенциала территории;

- обеспечение инвалидов равных с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.

Раздел 2.	Краткое описание месторасположения поселения на территории субъекта Российской Федерации и района, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади поселения, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической или сельскохозяйственной специализации и группе по ГО.

Краткое описание месторасположения поселения на территории Ленинградской области и муниципального района

Важинское городское поселение – муниципальное образование на северо-западе Подпорожского муниципального района Ленинградской области с административным центром в городском поселке Важины. Расположено в 15 км к северо-западу от административного центра муниципального района от города Подпорожье и в 255 км от Санкт-Петербурга.

Подпорожский муниципальный район расположен на северо-востоке Ленинградской области, граничит на востоке с Вологодской областью, на севере с Республикой Карелия, на западе с Лодейнопольским муниципальным районом и на юге с Тихвинским муниципальным районом Ленинградской области.

Общая площадь Важинского городского поселения – 106 585,3 га. Важинское городское поселение граничит:

- на западе	–	с Лодейнопольским муниципальным районом;

- на севере	–	с Республикой Карелия;

- на востоке и юге	–	с Подпорожским городским поселением, Никольским городским поселением.

Природно-климатические условия

В соответствии с климатическим районированием Российской Федерации Ленинградская область и соответственно территория Подпорожского муниципального района, на территории которого располагается Важинское городское поселение, находятся в умеренном климатическим поясе с умеренно-континентальным климатом.

Активная циклоническая деятельность и частая смена воздушных масс определяют неустойчивый режим погоды во все сезоны.

Поступление солнечной радиации в течение года очень неравномерное. Это связано со значительными изменениями высоты стояния солнца над горизонтом и продолжительность дня. Суммарная радиация составляет около 2 950 МДж/м2. Около половины этой суммы приходится на летние месяцы. С октября по февраль радиации поступает ничтожно мало.

Зимний сезон длится около 6 месяцев с конца октября до начала апреля и характеризуется устойчивой морозной погодой с высоким снежным покровом и редкими оттепелями. Устойчивые морозы сохраняются около 4-х месяцев.

Летний сезон длится 3,5 месяца с конца мая до первой половины сентября. Для него типична неустойчивая погода с переменной облачностью и проходящими осадками.

Переходные сезоны имеют затяжной характер, весной часты возвратные холода, а осенью, на фоне пасмурной дождливой погоды, ясные теплые дни бывают относительно редко.

Наиболее холодный месяц – январь, среднемесячная температура воздуха составляет минус 10 – 11 °C. Абсолютные минимумы температуры воздуха могут достигать минус 44 °С. Самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура – 15 – 16 °C, абсолютные максимумы температуры – 35 °С. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,0 – 3,0 °С.

Территория городского поселения находится в первом Северо-восточном агроклиматическом районе. Продолжительность периода с среднесуточной температурой воздуха выше +5 °С (начало вегетации) не превышает 160 дней. Безморозный период длится всего около 100 – 110 дней. Средняя дата последних весенних заморозков, приходиться на конец мая, первые осенние заморозки отмечаются уже во второй декаде сентября.

Дни с температурой воздуха ниже -30 °C (критической для плодовых деревьев) наблюдаются практически ежегодно.

Относительная влажность воздуха высокая в течение всего года: от 60 % летом, до 85 % зимой.

Территория Важинского городского поселения, как и территория всего Подпорожского муниципального района, расположена в зоне избыточного увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет около 650 мм. Наибольшее количество осадков приходится на теплые период года (около 400 мм).

Гидротермический коэффициент, характеризующий степень увлажнения в период с температурой более +10 °C, равен 1,6 – 1,8. Его величина одна из самых высоких в Ленинградской области, что свидетельствует о высокой влагообеспеченности в вегетационный период.

Устойчивый снежный покров ложится в среднем 30 ноября и сохраняется в среднем до 12 апреля, высота снежного покрова в среднем составляет 45 – 55 см, глубина промерзания почвы достигает 140 – 145 см.

Полное оттаивание суглинистых почв происходит в среднем 26 – 28 апреля, супесчаных – 24 – 26 апреля.

Для ветрового режима характерно преобладание в течение всего года, особенно зимой, западных, юго-западных и южных ветров. Летом увеличивается повторяемость ветров северных и северо-восточных направлений.

Наибольшие скорости ветра отмечаются осенью и весной (3,4 – 4 м/с), наименьшие – летом (2,7 – 3 м/с). В среднем в месяц отмечается по одному дню с сильным ветром (более 15 м/с).

Современный рельеф территории образовался в основном в результате ледниковой аккумуляции. Значительное влияние на его формирование оказал погребенный дочетвертичный рельеф, возникший в результате длительной континентальной денудации и тектонических движений. Аккумулятивная деятельность ледника наиболее полно проявилась в создании холмисто-моренных форм, конечно-моренных гряд. В основном преобладают ландшафты низменных песчаных заболоченных равнин.

Территория Важинского городского поселения входит в состав Балтийско-Ладожского ландшафтного округа Северо-Западной таёжной провинции Русской равнины.

С учетом разнообразия рельефа и формирующих его геологических пород выделяются следующие геоморфологические ландшафтные районы: Свирско-Олонецкий, Олонецкий, Нижне-Свирский.

Отложения четвертичной системы в пределах территории представлены верхнечетвертичными и современными образованиями. Современные образования сложены озерно-аллювиальными, озерными, аллювиальными, и биогенными отложениями.

Озерно-аллювиальные отложения времени II Балтийского ледникового озера (laIIIb2vd) слагают надпойменные террасы в долинах рек Свирь и Важинка. Площадное распространение их незначительно.  Состав отложений характеризуется преобладанием разнозернистых песков с линзами гравийно-галечных отложений. Мощность песчаных образований достигает 15 м. Мощность линз гравийно-галичных отложений не превышает 3 м.

Озерные отложения (lIV) слагают террасы небольших озер на всей территории. Озерные отложения представлены тонко- и мелкозернистыми песками, а также пылеватыми супесями серовато-желтого и желтовато-бурового цветов. Мощность осадков составляет до 4 м.

Аллювиальные отложения (аIV) распространены в пределах надпойменных террас и в русловой части рек Важинки и Свири. Литологически аллювиальные отложения представлены суглинками, песками гравелистыми, крупными, мелкими и пылеватыми.

Биогенные (болотные) отложения (рIV) развиты на всей территории поселения. Мощность болотных отложений, представленных как сфагновыми, так и гипновыми торфяниками, в среднем составляет 2 – 4 м, максимальная – достигает 7 м. Торф обладает обычно средней и плохой степенью разложенности и низкой зольностью.

Верхнечетвертичные образования сложены ледниковыми, флювиогляциальными и озерно-ледниковыми осадками осташковского горизонта.

Ледниковые отложения (gIIIkr+lž) широко развиты в пределах поселения. Они представлены валунными суглинками и супесями и глинами плотными, песчанистыми, известковистыми, коричневато-бурыми.

Флювиогляциальные осадки  (fIIIkr+lž) слагают участки склонов долин рек Свири, Важинки. Состав флювигляциальных осадков представлен гравийно-валунными отложениями, а также разнозернистыми песками.

Озерно-ледниковые отложения (lgIIIkr+lž) достаточно развиты в пределах поселения, они слагают плоские и волнистые озерно-ледниковые равнины, участки моренной равнины. Озерно-ледниковые отложения представлены песками, в основном тонко- и мелкозернистыми, сортированными, местами глинистыми, желтовато-серыми и серыми, кварцполевошпатовыми, участками слюдистыми.

В Важинском городском поселении подземные воды приурочены к котлинским и гдовским отложениям вендского комплекса.

Котлинский водоносный горизонт, залегает в основании котлинской стратиграфической толщи. Водовмещающие породы мелко-, средне- и крупнозернистые пески и реже песчаники с прослоями глин и алевролитов.

Мощность водоносного горизонта в среднем 25 – 35 м. Мощность глинистой толщи над нижней песчаной пачкой Котлинского горизонта составляет 50 – 100 м. На севере и западе он залегает под четвертичными отложениями, на остальной части территории – погружается под девонские отложения.

Пьезометрические уровни подземных вод Котлинского водоносного горизонта на водоразделах и склонах залегают на глубине 10 – 20 м и более, а в долинах рек Свири, Важинки скважины фонтанируют, высота напора над поверхностью земли достигает 15 –18 м (дер. Согиницы, дер. Курпово, г.п. Важины).

Величина напора подземных вод Котлинского горизонта увеличивается с севера на юг в соответствии с погружением водоносного горизонта от 30 м до 190 м.

Водообильность в среднем можно оценить удельными дебитами 0,3 – 0,5 л/с и коэффициентом водопроводимости 50–100 м2/сут.

Существенно повышенная водообильность отмечена в долине рек Свирь и Важинка (г.п. Важины, дер. Курпово, дер. Согиницы). Здесь удельные дебиты скважин достигают 1,5 – 3,0 л/с, а коэффициент водопроводимости 150–300 м²/сут.

По химическому составу воды преимущественно гидрокарбонатные, в области глубокого погружения водоносного горизонта хлоридно-гидрокарбонатные натриевые или кальциево-магниево-натриевые.

Гдовский водоносный горизонт распространен на той же территории, что и Котлинский. Он повсеместно залегает под глинами одноименного стратиграфического горизонта и приурочен к нижней его пачке. Водовмещающие породы – песчаники и конгломераты с прослоями глин. Мощность водоносного горизонта – 2 – 10 м. Глубина залегания увеличивается с севера на юг от 80 – 90 до 380 – 430 м. Удельные дебиты скважин изменяются от сотых долей до 0,5 л/с, чаще составляют 0,1 – 0,2 л/с.

Минерализация подземных вод южнее широты дер. Согиницы превышает 1 г/л, связи с этим для водоснабжения они не используются.

Грунтовые воды приурочены к различным генетическим типам четвертичных отложений. Грунтовые воды, хотя они совсем не защищены от поверхностного загрязнения, широко используются в сельскохозяйственной местности для децентрализованного водоснабжения и эксплуатируются в многочисленных родниках, колодцах и скважинах.

Мощность водоносного комплекса изменяется от 1 – 2 м до 10 м и местами более. Воды безнапорно-субнапорные, уровень грунтовых вод залегает на глубине до 2 – 5 м на равнинных участках и до 5 – 10 м на возвышенных участках. Питание грунтовых вод осуществляется, главным образом, за счёт атмосферных осадков.

Воды пресные, гидрокарбонатные смешанного катионного состава.

Минерализация грунтовых вод не превышает 300 мг/л.

Для горизонта грунтовых вод характерно отсутствие признаков антропогенного загрязнения этих вод. Основной показатель антропогенного загрязнения грунтовых вод в сельскохозяйственных районах – концентрация нитратов. На всей территории Подпорожского муниципального района этот показатель не превосходит 10 мг/л.

Качество грунтовых вод контролируется, главным образом, природными факторами. Наиболее значительно на качество грунтовых вод влияет концентрация железа и марганца.

Концентрация железа в грунтовых водах превосходит 300 мкг/л, марганца – 100 мкг/л (ПДК составляет, соответственно, 300 мкг/л и 100 мкг/л).

Несмотря на указанные обстоятельства, при оценке качества воды из источников децентрализованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям Подпорожский муниципальный район не упоминается среди тех муниципальных районов Ленинградской области, где ситуация в данном отношении является неблагополучной.

Транспортная инфраструктура

На территории Важинского городского поселения расположено шесть автомобильных дорог регионального значения (таблица 2.1.).

Среди автомобильных дорог регионального значения, проходящих по территории Важинского городского поселения, основными являются дороги, обеспечивающие транспортные связи населенных пунктов поселения с административным центром г.п. Важины и районным центром г. Подпорожье (таблица 2.2.).

На территории Важинского городского поселения расположены автомобильные дороги, которые в настоящее время являются государственной собственностью Ленинградской области и рекомендуются к переводу в муниципальную собственность, поскольку они не отвечают основным признакам автомобильных дорог общего пользования регионального значения и фактически, по своему значению, являются автомобильными дорогами общего пользования местного значения.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящиеся в государственной собственности Ленинградской области и проходящих по территории Важинского городского поселения составляет (на 1 января 2011 года)  78,573  км, в том числе по техническим категориям: III – 3,143 км, IV – 8,071 км, V – 3,278 км.

Таблица 2.1.

Автомобильные дороги регионального значения

| Наименование автомобильной дороги | Тип | Общая протяжённость, м | Техническая категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъезд к дер. Заозерье | полевые и лесные дороги | 496,33 | V | Грунт |
| Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово | шоссе | 70 725,37 | IV | А/Б |
| Подъезд к дер. Гришино | грунтовые проселочные дороги | 1 110,90 | V | Грунт |
| Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия | улучшенные грунтовые дороги | 3 143,17 | III | Щеб., |
| Подъезд к порту Важины | улучшенные грунтовые дороги | 346,12 | IV | А/Б |
| Подъезд к дер. Ульино | грунтовые проселочные дороги | 2 752,24 | V | Грунт |
| ИТОГО |  | 78 573,76 |  |  |

Таблица 2.2.

Перечень основных автомобильных дорог регионального значения

в границах Важинского городского поселения

| Наименование автомобильной дороги | Название субъектов Российской Федерации, через которые проходит автомобильная дорога |
| --- | --- |
| Подпорожье – Важины – Усланка – граница с Республикой Карелия | Республика Карелия, Ленинградская область |

Во всех населенных пунктах кроме г.п. Важины улично-дорожная сеть представлена единственной центральной улицей, вдоль которой формируется жилая застройка.

В г.п. Важины улично-дорожная сеть имеет развитую структуру на левом берегу реки  Важинка. На правом берегу реки Важинка и правом берегу реки Свирь структура улично-дорожной сети подобна прочим населенным пунктам. Автомобильное сообщение между частями г.п. Важины в границах, расположенными на разных берегах реки Важинка, возможно только с выездом за пределы границы населенного пункта.

По территории Важинского городского поселения проходит основная судоходная река Подпорожского муниципального района Ленинградской области – река Свирь. Река Свирь является одним из звеньев Волго-Балтийского водного пути (далее ВБВП), соединяющим бассейны Балтийского моря и реки Волга, и Беломоро-Балтийского водного пути, соединяющим бассейны Белого и Балтийского морей. Поэтому основными водными маршрутами являются грузовые перевозки из этих бассейнов, а также пассажирские перевозки по маршрутам Санкт-Петербург – Москва (и обратно), Санкт-Петербург – Кижи (и обратно), Санкт-Петербург – Астрахань (и обратно). Гарантированные габариты судового хода по реке Свирь составляют: глубина – 400 см, ширина – 85 м, обстановка – освещаемая.

На территории Важинского городского поселения имеется грузовой причал ООО «Свирь Тимбер», располагающийся в пос. Важины.

Пригородные водные маршруты отсутствуют. Осуществляются только транзитные туристические маршруты на комфортабельных пассажирских судах, расписание движения которых согласовывается и утверждается в Министерстве транспорта Российской Федерации на начало каждой навигации.

Водный путь обслуживается ФГУ «Волго-Балтийской государственное бассейновое управление водных путей и судоходства». Перевозки речного флота осуществляются ОАО «Северо-Западным речным пароходством» и предприятиями, имеющими свои причалы.

По территории Важинского городского поселения в направлении северо-восток – юго-запад проходит трасса магистрального газопровода «Грязовец – Ленинград 1», диаметр трубы – 1020 мм, охранная зона – 300 м.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение и канализация.

Централизованным водоснабжением обеспечена часть муниципального жилищного фонда в г.п. Важины. Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников – артезианских скважин. На территории Важинского городского поселения расположены 6 артезианских скважин. В настоящее время функционируют 3 артскважины  в г.п. Важины. В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из личных или коллективных колодцев, а также 2 родников (в дер. Согиницы и дер. Курпово). Горячее водоснабжение в населённых пунктах Важинского городского поселения отсутствует.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 11 км. Техническое состояние водопроводных сетей является неудовлетворительным, в реконструкции нуждаются 3,44 км водопроводных сетей.

Централизованной системой водоотведения частично обеспечен только г.п. Важины. Ливневая канализация в Важинском городском поселении отсутствует. В 2003 году в г.п. Важины построены новые канализационные очистные сооружения. Это только первая очередь новых очистных сооружений, необходимо завершение строительства второй очереди очистных сооружений. Протяженность канализационных сетей 5,56 км, требуется замена 1,53 км сетей.

Электроснабжение.

Электроснабжение Важинского городского поселения осуществляется расположенным на территории Подпорожского муниципального района генерирующим предприятием – электростанцией Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12) Каскада Ладожских ГЭС (филиал «Невский» ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1») мощностью 160 МВт.

Электроснабжающая компания Важинского городского поселения – ОАО «Петербургская сбытовая компания».

Распределение электроэнергии по потребителям Важинского городского поселения производится через подстанции напряжением 110 и 35 кВ:

- ПС № 383 Карьер Толстое – 110 кВ;

- ПС № 550 Лесозавод – 110 кВ;

- ПС № 39 Гражданская  – 35 кВ.

Всего на территории Важинского городского поселения 2 ПС 110 кВ и 1 ПС 35 кВ, 29 трансформаторных подстанций 10*0,4 кВ. Сети электроснабжения воздушные общей протяженностью 125 км, в т.ч. сети ВЛ 35 кВ – 2,2 км, сети ВЛ 110 кВ – 2,0 км.

Газоснабжение.

Населенный пункты Важинского городского поселения в настоящее время централизованным газоснабжением не обеспечены.

Теплоснабжение.

Централизованным теплоснабжением обеспечена часть жилых домов и социально значимых объектов г.п. Важины. Теплоснабжение жителей остальных населенных пунктов осуществляется за счет индивидуального печного отопления.

На территории г.п. Важины расположены 3 источника теплоснабжения: муниципальная котельная № 19, 2 котельные на территории предприятий ООО «Метсялиито-Подпорожье», ООО «Древпром».

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы Важинского городского поселения осуществляется муниципальной котельной №19, работающей на мазуте и дизельном топливе.  Установленная мощность котельной составляет 9,46 Гкал/ч.

Котельные на промышленных территориях используются для нужд промышленных предприятий.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 2,419 км. Протяженность отремонтированных в 2010 году тепловых сетей составляет 0,680 км. Протяженность  тепловых сетей, нуждающихся в замене – 1,28  км.

Системы связи.

Населению Важинского городского поселения предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

- почтовая связь;

- телефонная связь общего пользования;

- услуги доступа в сеть Интернет;

- проводное и эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- услуги мобильной телефонной связи.

Телевизионное вещание имеется во всех населенных пунктах Важинского городского поселения. В Важинском городском поселении принимается 4 канала.

Все населенные пункты Важинского городского поселения обеспечены телефонной сетью общего пользования. Автоматическая телефонная станция (АТС) расположена по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д. 4, кв. 53 (приспособленное помещение). Пропускная способность АТС – 700 номеров. Сотовая связь имеется во всех населённых пунктах.

Население Важинского городского поселения обслуживает отделение почтовой связи, расположенное в г.п. Важины.

Универсальная услуга «Доступ в Интернет» предоставляется в отделении почтовой связи г.п. Важины.

Данные о площади поселения, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической или сельскохозяйственной специализации и группе по ГО

Общая площадь Важинского городского поселения – 106 585,3 га.

В состав муниципального образования входят: городской поселок Важины, деревня Гришино, деревня Заозерье, деревня Купецкое, деревня Курпово, деревня Согиницы, деревня Ульино, деревня Усланка (таблица 2.3.).

Таблица 2.3.

Состав Важинского городского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность на селения на 01.01.2011 г., чел. |
| --- | --- | --- |
|  | городской поселок Важины | 3 371 |
|  | деревня Гришино | 9 |
|  | деревня Заозерье | 1 |
|  | деревня Купецкое | 47 |
|  | деревня Курпово | 166 |
|  | деревня Согиницы | 13 |
|  | деревня Ульино | 13 |
|  | деревня Усланка | 31 |

По состоянию на 01.01.2011 общая численность зарегистрированного населения Важинского городского поселения составила 3 651 чел. Плотность населения 5,3 чел./га. Общая плотность населения в Подпорожском муниципальном районе составляет 3,5 чел./км², плотность сельского населения – 0,7 чел./км².

Городской поселок Важины входит в небольшую локальную систему расселения, которую формирует город Подпорожье (население 18,7 тыс. человек). В эту систему расселения, помимо г.п. Важины (с населением 3,371 тыс. человек) входит ещё г.п. Никольский (с населением 2,8 тыс. человек). Оба городских поселка расположены на правом берегу реки Свирь, каждый примерно в 15 км от города Подпорожье. В этом же радиусе расположено 7 сельских населенных пунктов – Курпово, Купецкое, Ульино, Хевроньино, Шеменичи, Кезоручей, Яндеба и поселок при железнодорожной станции Свирь. Общая численность их населения – 0,5 тыс. человек.

Городской поселок Важины расположен на правом и левом берегах реки Свирь в месте впадения в нее реки Важинка. В 1990 году связь между территориями поселка Важины осуществлялась по пешеходному (наплавному) мосту в устье реки и транспортному мосту через реку Важинка и в 2 км северо-восточнее застройки. Планировочная структура поселка к 1990 году сформировалась на основе разработанных в 1974 и 1985 годах генеральных планов.

С запада и севера поселок ограничен руслами рек Важинка и Свирь, с юга и востока – землями совхоза «Подпорожский», сенокосами и лесами.

К 1990 году селитебная и производственная зоны поселка практически сформировались. Основное развитие территории пришлось на правый берег реки Важинка – капитальная застройка сконцентрирована в центральной части этой зоны, также застраивался квартал южнее существующего. Массив усадебной (индивидуальной жилой) застройки занимал всю южную часть селитебной зоны и территории вдоль рек Свирь и Важинка. Таким образом, селитебная зона была представлена многоэтажной жилой застройкой с переходом к кварталам индивидуальной жилой застройки. Производственная зона занимала территорию восточнее зоны жилой застройки и прибрежную зону в южной части поселка на берегу реки Свирь. В производственной зоне расположены Важинский гравийно-щебеночный завод, предприятие «Агрохим», предприятие «Агротехника», Важинский лесопункт Подпорожского лесхоза.

В структуре земельного баланса Важинского городского поселения преобладают земли лесного фонда. Перевод земель из категории земель лесного фонда в другие категории не предполагается. Таким образом, основные мероприятия по развитию планировочной структуры касаются земель в границах населенных пунктов и непосредственно прилегающих к ним земель сельскохозяйственного назначения.

В границах населенных пунктов дер. Гришино, дер. Заозерье, дер. Купецкое, дер. Курпово, дер. Согиницы, дер. Ульино, дер. Усланка предполагается сохранить существующую планировочную структуру с выделением территории для развития индивидуального жилищного строительства и организации личных подсобных хозяйств. На территориях непосредственно примыкающих к дер. Гришино, Заозерье, Согиницы предполагается активное развитие зон рекреации и туризма.

Г.п. Важины имеет особое значение как административный центр, центр социально-культурного и бытового обслуживания населения, промышленный и транспортный центр Важинского городского поселения. Однако распределение функции социального и экономического центра в г.п. Важины неодинаково. Исторически сложилось так, что в большей степени развита часть г.п. Важины, расположенная на левом берегу реки Важинка. Здесь сконцентрирована основная жилая застройка, объекты социально-культурного и бытового обслуживания, административные учреждения и пр.

Для сохранения социального и экономического значения г.п. Важины предполагается усовершенствование существующей планировочной структуры, развитие неиспользуемых территорий внутри городской черты и территорий, примыкающих к границам городского поселка. В первую очередь планируется упорядочивание жилой застройки с разделением территории, пригодной для застройки на зоны регламентированного строительства. Планирование развития зон жилой застройки сопряжено с выделение зон общественно-деловой застройки для размещения объектов социального значения, развития улично-дорожной сети, зон отдыха и рекреации, промышленных зон.

В центре г.п. Важины исторически застраивался многоэтажными домами. Предлагается сохранить эту тенденцию и в дальнейшем, сформировав на территории между ул. Осташева и ул. Школьная зону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки с выделение территории для развития объектов образования и спорта. Кроме того, предлагается формирование зоны среднеэтажной застройки по ул. Сосновой в восточной части поселения на месте аварийных жилых домов. Индивидуальную малоэтажную жилую застройку планируется развивать на левом берегу реки Важинка в восточной части г.п. Важины по ул. Новопоселковой, в северной части г.п. Важины напротив дер. Курпово и районе существующей жилой застройки по ул. Железнодорожной. Также определена территория для развития индивидуального жилищного строительств на перспективный период – на юге г.п. Важины восточнее существующей жилой застройки по ул. Трифанова.

Раздел 3.	Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия чс техногенного и природного характера на территорию района и жизнедеятельность населения.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51-90.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и с Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела определено, что территория Важинского городского поселения к группам территорий по ГО не отнесена и находится в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) и светомаскировки.

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- радиоактивное заражение местности;

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары;

- поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются:

- пожары (природные и техногенные);

- аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;

- аварии на автомобильном, железнодорожном и речном транспорте;

- аварии на потенциально опасных объектах.

Наиболее опасными природными процессами, характерными для данного района строительства, способными стать источниками ЧС, являются:

- природные пожары;

- грозы;

- сильные ветры;

- сильные морозы;

- снегопады;

- ливни;

- подтопление (затопление) территории.

3.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Пожары

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба зданиям и оборудованию, а также уничтожение природных ресурсов (лесные пожары).

Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

На территории Важинского городского поселения последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть – отключение электроснабжения и водоснабжения как отдельных зданий, так г.п. Важины вцелом.

Аварии на автомобильном, речном и железнодорожном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Основными причинами возникновения аварий на речном транспорте являются нарушение правил навигации, технические неисправности плавсредств, сложные метеоусловия, ошибки персонала. Последствиями аварий на речном транспорте могут быть повреждения плавсредств, обусловленные их посадкой на мель.

К основным причинам возникновения аварий на железнодорожном транспорте следует отнести:

- ошибки, запаздывание, бездействие персонала в штатных и нештатных ситуациях, несанкционированные действия персонала.

- разрушение (разгерметизация) железнодорожных цистерн, их технологического оборудования, трубопроводов и арматуры и отказы систем противоаварийной защиты;

- внешние воздействия природного и техногенного характера.

В связи с тем, что по железной дороге предусматривается перевозка опасных веществ (нефтепродуктов), наиболее опасные аварии способные развиться до уровня ЧС возможны на железнодорожном транспорте. Последствиями аварий на железнодорожном транспорте могут быть повреждения подвижного состава, а также поражение зданий, сооружений и людей попадающих в зоны действия основных поражающих факторов при авариях с разгерметизацией цистерн с нефтепродуктами.

При оценке возможной обстановки приняты наихудшие (максимально возможные) последствия аварий на железнодорожной линии. Ниже рассмотрены возможные аварийные ситуации, при которых происходит истечение опасного вещества вследствие полного разрушения единичной емкости транспортировки.

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях рассматриваются:

- воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) или СУГ в результате воздействия статического электричества или разгерметизации емкости транспортировки;

- горение пролива ЛВЖ (ГЖ) или СУГ при разгерметизации емкости транспортировки.

Основными причинами, приводящими к разгерметизации емкостей транспортировки могут стать:

- нарушение прочности;

- внешнее механическое повреждение;

- ошибка персонала;

- воздействие природно-климатических факторов.

Нарушение прочности может быть вызвано заводскими дефектами, хрупкостью металла, физическим износом, температурной деформацией, коррозионными процессами.

Внешние механические повреждения возможны вследствие удара, опрокидывания и воздействия поражающих факторов техногенных аварий.

К воздействиям природного характера можно отнести:

- грозовые разряды и разряды статического электричества;

- аномальное понижение (повышение) температуры воздуха;

- сильные ветры и штормовая обстановка.

На основе анализа причин возникновения и факторов, определяющих исход аварий, учитывая особенности технологических процессов, свойства и периодичность транспортировки опасных веществ, можно выделить следующие типовые сценарии аварии:

Сценарий 1 (С1)	–	горение пролива:

разгерметизация емкости транспортировки  ( выброс ЛВЖ (ГЖ) или СУГ ( возгорание пролива при наличии источника инициирования ( горение пролива ( поражение объектов и людей тепловым излучением.

Сценарий 2 (С2)	–	взрыв облака ТВС:

разгерметизация емкости транспортировки ( выброс (пролив) ЛВЖ (ГЖ) ( образование облака ТВС  ( взрыв облака ТВС при наличии источника инициирования ( поражение объектов и людей воздушной ударной волной.

Помимо сценариев С1 и С2, исходя из условий транспортировки опасных грузов, при оценке возможной обстановки на железнодорожных линиях, рассматривается сценарий развития аварии с эффектом «ДОМИНО».

Сценарий 3 (С3)	–	разрушение рядом расположенных емкостей (эффект ДОМИНО):

нагрев содержимого емкости транспортировки в результате пожара ( выброс перегретого вещества ( взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости с образованием огненного шара ( поражение объектов и людей тепловым излучением и ударной волной.

При расчетах приняты следующие допущения:

I. Разгерметизация емкостей транспортировки ЛВЖ (ГЖ)

С1. Пожар пролива	–	из разрушенной емкости вытекает и участвует в горении 100% опасного вещества. Сброс ЛВЖ (ГЖ) происходит при свободном растекании в сторону железобетонных лотков по обеим сторонам железнодорожных путей. Толщина слоя пролившейся жидкости принимается равной 0,05 м.

С2. Взрыв ТВС	–	из разрушенной емкости вытекает и участвует в горении 80% опасного вещества. При это возможен взрыв 20% ЛВЖ (ГЖ), оставшейся в емкости, из которой во взрыве участвует до 20% оставшейся ЛВЖ (ГЖ).

II. Развитие аварии с эффектом «ДОМИНО»

С3 	–	замкнутая емкость транспортировки находится в очаге пожара пролива, возникшего в результате разгерметизации соседней емкости. При воздействии теплового излучения пожара пролива происходит нагрев содержимого до температуры, существенно превышающей нормальную температуру кипения, с соответствующим повышением давления. За счет нагрева емкости транспортировки уменьшается предел прочности материала стенок цистерны. В результате происходит разрыв резервуара с образованием огненного шара и возникновением волн давления. Наиболее опасной аварией считается авария с находящейся в очаге пожара емкости транспортировки СУГ.

Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных сценариях аварий, оценивалась на основе анализа технологии и режимных параметров обращения с горючими жидкостями. При этом при расчетах выбирался наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором в аварии участвует наибольшее количество веществ.

При расчетах принимается, что, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, единичная емкость транспортировки заполнена опасным веществом на 90%. Наличие источника воспламенения пролива или облака ТВС принимается как условное.

При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим горением пролива нефтепродуктов, принимается, что происходит растекание пролива в сторону железобетонных лотков по обоим сторонам путей.

При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим взрывом ТВС пролива нефтепродуктов из емкости транспортировки, тип окружающего пространства при формировании облака ТВС принят как «Слабо загроможденное или свободное пространство».

При определении зон действия поражающих факторов ЧС при аварии на железнодорожной линии принимается, что поврежденная емкость транспортировки может находится на любом участке железнодорожных путей.

В качестве основных поражающих факторов ЧС рассматриваются: тепловой поток от пламени «горящего разлития», плотность которого зависит от площади разлития, мощности тепловой эмиссии пламени и избыточное давление во фронте ударной волны взрыва.

Таблица 3.1.1.

Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварии, развивающейся со взрывом нефтепродуктов

| Поражение зданий и сооружений | Избыточное давление, кПа |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 65,9– 70 |
| Тяжелые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу | 33 |
| Средние повреждения, возможно восстановление здания | 25 |
| Разбито 90% остекления, возможны слабые разрушения | 4 |
| Разбито 50% остекления | 2 |
| Поражение людей |
| Смертельное поражение 99% людей в зданиях и на открытой местности | 70 |
| Гибель или серьезные поражения тела и барабанных перепонок при воздействии ВУВ, при обрушении части конструкций зданий или перемещении (отбросе) тела | 55 |
| Серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения обломками зданий. Имеется 10 % вероятность разрыва барабанных перепонок | 24 |
| Временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов ВУВ (летальный исход и серьезные повреждения являются маловероятными событием) | 16 |
| Порог поражения людей (высокая вероятность отсутствия летального исхода или серьезных повреждений). Имеется вероятность травм, связанных с разрушением стекол и повреждением стен зданий. | 5 |

Определение поражающих факторов и последствий различных сценариев аварий выполнены по методикам:

- «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования» ГОСТ Р 12.3.047-98;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий», книга 2, МЧС России, 1994 год;

- РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей»;

- программа «Взрыв ТВС» НПО «ДИАР» (Лицензия Госстроя России № Д433639 от 9 марта 2004 года, Свидетельство о регистрации программы № 2006612304).

Параметры зон поражения наиболее опасных поражающих факторов ЧС при рассмотренных вариантах аварий приведены в таблицах 3.1.2. – 3.1.5.

Таблица 3.1.2.

Параметры поражающих факторов при авариях с ЛВЖ (ГЖ) и СУГ при разгерметизации емкости транспортировки с пожаром пролива опасного вещества (сценарий 1)

| Наимено-вание вещества | Коли-чество (т) | Площадь пожара (при растекании по ж/д пути), (м2) | Радиусы зон поражения людей (м), с учетом образующейся при горении пролива интенсивности теплового излучения (кВт/м2) | Продолжи-тельность пожара, (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин автомо-бильный | 52 | 925 | Летальный исход с вероятностью 50 % через 10 с, при 44,5 кВт/м2, (м) | Ожог 1-й степени через 6–8 с, ожог 2-й степени через 12–16 с, при 10,5 кВт/м2, (м) | Ожог 1-й степени через 15–20 с, ожог 2-й степени через 30–40 с, при 7,0 кВт/м2, (м) | Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде, при 4,2 кВт/м2, (м) | 16 |
|  |  |  | 6 | 20 | 25 | 32 |  |
|  |  |  | Радиусы зон воспламенения материалов (м), с учетом образующейся при горении пролива интенсивности теплового излучения (кВт/м2) |  |
|  |  |  | Воспламенение мягкой кровли через 15 с, при 46 кВт/м2, (м) | Воспламенение слоистого пластика через 15 с, при 22,0 кВт/м2, (м) | Воспламенение колесной резины ВС через 15 с, при 22,0 кВт/м2, (м) | Воспламенение древесины через 15 с, при 19,0 кВт/м2, (м) |  |
|  |  |  | 4 | 10 | 10 | 12 |  |
| Пропан | 24 | 480 | Летальный исход с вероятностью 50 % через 10 с, при 44,5 кВт/м2, (м) | Ожог 1-й степени через 6–8 с, ожог 2-й степени через 12–16 с, при 10,5 кВт/м2, (м) | Ожог 1-й степени через 15–20 с, ожог 2-й степени через 30–40 с, при 7,0 кВт/м2, (м) | Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде, при 4,2 кВт/м2, (м) | 8 |
|  |  |  | 5 | 19 | 26 | 35 |  |
|  |  |  | Радиусы зон воспламенения материалов (м), с учетом образующейся при горении пролива интенсивности теплового излучения (кВт/м2) |  |
|  |  |  | Воспламенение мягкой кровли через 15 с, при 46 кВт/м2, (м) | Воспламенение слоистого пластика через 15 с, при 22,0 кВт/м2, (м) | Воспламенение колесной резины ВС через 15 с, при 22,0 кВт/м2, (м) | Воспламенение древесины через 15 с, при 19,0 кВт/м2, (м) |  |
|  |  |  | 3 | 12 | 12 | 14 |  |

Таблица 3.1.3.

Параметры зон поражения при аварии со взрывом ТВС при разгерметизации железнодорожной емкости транспортировки с автомобильным бензином (сценарий 2)

Масса топлива в облаке 			41 600  кг

Тип взрывного превращения облака ТВС 	дефлаграция

| Избыточное давление (кПа) поражение зданий/поражение людей на открытой местности | Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях | Поражение людей на открытой местности |
| --- | --- | --- |
|  | Радиус зоны, м | % поражен- ных людей | Радиус зоны, м | % поражен-ных людей |
| 65,9/70 | нет | нет | нет | нет |
| 33 /55 | 269 | 90 | нет | нет |
| 25/24 | 355 | 50 | 364 | 50 |
| 4/16 | 1 317 | 10 | 473 | 10 |
| 2/5 | 2 370 | 1 | 1 100 | 1 |

Таблица 3.1.4.

Параметры зон поражения при аварии со взрывом ТВС при разгерметизации железнодорожной емкости транспортировки с пропаном (сценарий 2)

Масса топлива в облаке 			19 200  кг

Тип взрывного превращения облака ТВС 	дефлаграция

| Избыточное давление (кПа) поражение зданий/поражение людей на открытой местности | Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях | Поражение людей на открытой местности |
| --- | --- | --- |
|  | Радиус зоны, м | % поражен- ных людей | Радиус зоны, м | % поражен-ных людей |
| 65,9/70 | нет | нет | нет | нет |
| 33 /55 | 149 | 90 | нет | нет |
| 25/24 | 216 | 50 | 227 | 50 |
| 4/16 | 1 229 | 10 | 343 | 10 |
| 2/5 | 3 204 | 1 | 940 | 1 |

Таблица 3.1.5.

Параметры зон поражения при аварии со взрывом железнодорожной емкости транспортировки с пропаном

при развитии аварии с эффектом «Домино» (сценарий 3)

| Параметр | Показатели |
| --- | --- |
|  | огненный шар | волна давления |
| Диаметр огненного шара, м | 159 |  |
| Время существования огненного шара | 110 |  |
| Диаметр очага пожара, м | 235 |  |
| Площадь очага пожара, м2 | 44 455 |  |
| Периметр очага пожара, м | 747 |  |
|  | Интенсивность теплово-го излуч. (кВт/м2) | Радиус зоны, м |  |
| Радиус зоны получения ожога III степени | 10,5 | 304 |  |
| Радиус зоны получения ожога II степени | 7,0 | 570 | Избыт. давл. (кПа) пораж. зданий/поражлюдей на откр. местности | Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях | Поражение людей на открытой местности |
|  |  |  | Радиус зоны, м | % поражен- ных людей | Радиус зоны, м | % поражен- ных людей |
| Полное разрушение зданий |  | 65,9/70 | 195 | 99 | 200 | 99 |
| Тяжелые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу |  | 33 /55 | 230 | 90 | 243 | 90 |
| Средние повреждения здания, возможно восстановление здания |  | 25/24 | 280 | 50 | 292 | 50 |
| Разбито 90% остекления, возможны слабые разрушения конструкций здания |  | 4/16 | 291 | 10 | 314 | 10 |
| Разбито 50% остекления, высокая вероятность отсутствия повреждения конструкций здания |  | 2/5 | 1 000 | 1 | 1500 | 1 |

Вывод по результатам расчетов:

- при авариях, развивающихся с горением пролива опасных веществ на железнодорожной линии зоны действия основных поражающих факторов не выходят за полосу отвода железной дороги;

- при авариях на участке железной дороги развивающихся со взрывом ТВС нефтепродуктов возможно поражение различной степени тяжести людей, а также зданий и технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов ЧС.

Аварии на потенциально опасных объектах

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

На проектируемой территории располагаются следующие потенциально опасные объекты:

- магистральный газопровод Грязовец - Ленинград I.

Также на территории Подпорожского муниципального района располагается потенциально опасный объект, аварии на котором могут привести к возникновению ЧС на территории Важинского городского поселения:

- Верхне-Свирская гидроэлектростанция (ГЭС-12).

Верхне-Свирская ГЭС-12

В декабре  2007 г. филиалом ОАО «ИЦ ЕЭС» – «Институт Ленгидропроект» был выполнен «Расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в случае аварии гидротехнических сооружений  Верхне-Свирского гидроузла».

Расчет вероятного вреда проводился по «Методике определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий гидротехнических сооружений предприятий топливно-энергетического комплекса» (далее «Методика»), утвержденной совместным приказом МЧС России и Минэнерго России от 29 декабря 2003 г. № 776/508.

В соответствии с «Методикой» при определении сценария аварии гидротехнических сооружений и величины вероятного вреда не подлежат рассмотрению аварии, вызванные непреодолимой силой (землетрясением, паводком, ледоходом, волновыми воздействиями, ветровыми и (или) температурными воздействиями, селями, лавинами, камнепадами, оползнями, другими природными воздействиями, а также воздействиями посторонних предметов), если сила и интенсивность такого воздействия превышают значения, на которые рассчитано гидротехническое сооружение в соответствии с утвержденным в установленном порядке проектом. Не подлежат рассмотрению также аварии, вызванные умыслом потерпевших, террористический акт или выбытием гидротехнического сооружения из собственности владельца в результате противоправных действий других лиц.

В соответствие с положениями «Порядка определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения» (далее «Порядок»), утвержденного совместным приказом МЧС России, Минэнерго России, Минприроды России, Минтранса России и ГГТН России от 18 мая 2002 г. №243/150/270/68/89, зарег. в Минюсте 3 июня 2002 г. № 3493 расчет величины вероятного вреда производится для сценария наиболее тяжелой по последствиям аварии и наиболее вероятной аварии.

Максимально тяжелым сценарием по последствиям на ГТС Верхне-Свирской ГЭС является сценарий с разрушением грунтовой правобережной плотины Верхне-Свирской  ГЭС в условиях прохождения пика половодья. Произойдет частичное разрушение плотины.  В результате образуется проран с шириной 158,0м, глубиной размыва - 19,0м. Время развития прорана – 4 часа. Авария приведет к образованию волны прорыва и распространению волны прорыва в нижний бьеф гидроузла. Этот сценарий является также и наиболее вероятным.

В соответствии с расчетной схемой, общая протяженность зоны затопления волной прорыва рассматривается от створа Верхне-Свирской плотины, вдоль русла реки Свирь. Длина рассматриваемого участка составит 105,2 км до створа с отметкой затопления приближающейся к естественным уровням, соответствующим паводку 5% обеспеченности. Ширина зоны затопления колеблется от 20 до 200 м.

Основными объектами, попадающими в зону воздействия волны прорыва, являются сооружения, находящиеся в непосредственной близости от створа гидроузла и русла реки Свирь, расположенные в местах с низкими отметками поверхности земли. Следует отметить, что граница затопления на большом протяжении проходит вдоль береговых обрывов.

В зону затопления в Важинском городском поселении попадает:

- городской поселок Важины (около 3 371 тыс.чел.);

- дер. Усланка (31 чел.);

- участки автомобильных дорог Подпорожье – Важины, Подпорожье – Усланка.

Согласно «Методики» территория катастрофического затопления делится на зоны различной степени разрушений. В зависимости от глубины затопления волной прорыва и скоростей прохождения волны, территорию затопления можно условно поделить на 3  зоны: сильных, средних и слабых разрушений.

В целом, в случае аварии на гидротехнических сооружениях Верхне-Свирской ГЭС, наиболее опасным последствием будет возможный ущерб здоровью людей: гибель и травмирование (социальный ущерб), особенно застигнутых потоком вблизи прорана, а наиболее весомым – материальные и  экологические ущербы. Экономическая составляющая прямого ущерба будет определяться затратами на восстановление сооружений, потерей части остаточной балансовой стоимости и недовыработкой электроэнергии в период проведения ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 3.1.8. приведен перечень населенных пунктов, количество жителей и построек, попадающих в зону воздействия волны прорыва, при аварии Верхне-Свирского гидроузла.

Таблица 3.1.8.

| Поселки | Население всего | В зоне затопления | Зона воздействия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число жителей | Количество строений |  |
| Важины | 3371 | 18 | 6 | Средняя |
| Усланка | 31 | 18 | 6 | Средняя |

Для уменьшения последствий возможных аварий на гидротехнических сооружениях Верхне-Свирской ГЭС необходимо на дальнейших стадиях проектирования предусматривать на территории Важинского городского поселения берегоукрепительные работы в зонах возможного затопления, а также рассмотреть вопросы о переселении людей в районы которые не подвергаются риску затопления.

В соответствии с планом отдела по делам ГО и ЧС муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» предусмотрена эвакуация населения в безопасные зоны.

В соответствии с рекомендациями предусматриваются следующие меры по ликвидации последствий аварии: эвакуация людей из зоны бедствия; разборка завалов, расчистка от вынесенного грунта; восстановление водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения по временной схеме; единовременные выплаты населению и прочие расходы, связанные с обеспечением необходимых условий проживания населения, затронутого аварией.

Магистральный газопровод Грязовец – Ленинград I

По территории Важинского городского поселения проходит магистральный газопровод Грязовец – Ленинград I.

Анализ аварийных ситуаций на газопроводах, связанных с транспортировкой природного газа, показывает, что наиболее опасным может быть образование облака топливо-воздушной смеси (ТВС) при истечении газа за время, требуемое для включения отключающей арматуры, в случае разрушения газопровода высокого давления. Сценарии развития аварий могут различаться временем истечения газа и расстоянием дрейфа облака ТВС. В качестве основного поражающего фактора рассматриваются воздействие воздушной ударной волны при взрывном превращении облака ТВС. Рассматриваемая ситуация является маловероятной в связи с подземным размещением магистрального газопровода.

В случае разрушения газопровода предусматривается автоматическое или ручное аварийное отключение арматуры. Автоматы аварийного закрытия линейных кранов обеспечивают закрытие арматуры при темпе падения давления в газопроводе на 10 – 15 % в течении времени от 60 до 180 секунд. Период времени, требуемый для ручного закрытия арматуры, составляет до 300 секунд. За это время будет происходить истечение газа в атмосферу с образованием облака ТВС. В 20 % случаев, независимо от характера разгерметизации, облако рассеивается. В остальных случаях происходит воспламенение облака с последующим взрывным превращением.

Рассматривается максимальная гипотетическая авария с учетом следующих факторов:

- диаметр газопровода 					– 720 мм;

- давление газа в газопроводе				– 5,5 МПа;

- поперечный разрыв газопровода происходит без воспламенения газа в момент аварии;

- аварийное отключение арматуры газопровода производится в ручном режиме на газораспределительной станции (ГРС);

- воздушная среда в районе аварии неподвижна.

Расчет, показывает, что масса газа в облаке составит 2313809 кг = 2314 тонн (принимается в сторону увеличения).

В случае взрывного превращения облака ТВС на открытом пространстве границы зон разрушений  составят:

Таблица 3.1.8.

Параметры поражающих факторов

при взрыве облака ТВС газа образовавшегося при разрушении газопровода

высокого давления

Масса топлива в облаке 			2 314 000  кг

Тип взрывного превращения облака ТВС 	дефлаграция

| Избыточное давление (кПа) поражение зданий/поражение людей на открытой местности | Поражение зданий и сооружений и людей в зданиях и сооружениях | Поражение людей на открытой местности |
| --- | --- | --- |
|  | Радиус зоны, м | % поражен- ных людей | Радиус зоны, м | % поражен-ных людей |
| 65,9/70 | 789 | 99 | 711 | 99 |
| 33 /55 | 1323 | 90 | 985 | 90 |
| 25/24 | 1570 | 50 | 1611 | 50 |
| 4/16 | 7610 | 10 | 2117 | 10 |
| 2/5 | 36037 | 1 | 5793 | 1 |

3.2. Чрезвычайные ситуации природного характера.

Природные пожары

На территории Важинского городского поселения в зону действия опасных факторов природных пожаров могут попасть все населенные пункты поселения, с общим числом жителей 3651 человек. Продолжительность пожароопасного сезона в лесах и на торфяниках поселения обуславливается умеренно-континентальными природными условиями и составляет в среднем 160 дней (свыше 5 месяцев). Наибольшее количество пожаров прогнозируется в периоды:

- конец апреля – первая половина мая (связано с проведением неконтролируемых сельхоззапалов);

- третья декада июня – первая декада июля (начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод);

- август – сентябрь (посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона).

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Грозы

Среднегодовая продолжительность гроз в районе размещения Важинского городского поселения составляет 40 – 60 часов в год со средней плотностью ударов молнии в землю равной 4 на 1 км2/год. Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а также занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей, выходу из строя электрооборудования или других систем жизнеобеспечения.

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 м/с, характерной для территории Ленинградской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций водо- и теплоснабжения или запорной арматуры коммуникаций водо-, тепло- и газоснабжения). Температура наиболее холодной пятидневки для данного района строительства с обеспеченностью 0,92 составляет минус 29 0С, с обеспеченностью 0,98 минус 32 0С (взято по Свирице).

Снегопады

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов  зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района строительства составляет 180 кг/см2.

Ливневые дожди и подтопление территории

Исходя из климатических и инженерно-геологических условий района строительства, ливни, особенно на участках территории с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению фундаментов и подземных объемов зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

На территории городского поселения располагаются реки, повышение воды в которых может привести к подтоплению прибрежных территорий.

Гидрологический режим реки Свирь зарегулирован сооружениями Нижнее-Свирской ГЭС и Верне-Свирской ГЭС, расположенной в г. Подпорожье. Река Свирь на участках выше ГЭС представляет собой каскад водохранилищ руслового типа. Наивысшие в году подъемы уровня воды отмечаются во время прохождения весеннего половодья. В этот период наблюдаются затопления пониженных участков прибрежных территорий и пойм малых притоков реки Свирь. Максимальный подъем уровня воды в реке в условиях регулирования составляет порядка 1 – 1,5 м.

Весеннее половодье обычно начинается в конце первой, начале второй декады апреля. Пик половодья наступает в среднем в конце апреля — начале мая. Высота подъема весеннего половодья над меженным уровнем на малых реках составляет 1 – 2 метра, на относительно крупных 2 – 3 метра. Общая продолжительность весеннего половодья 50 – 65 суток. Количество дождевых паводков колеблется от 1 – 2 до 3 – 4, но в отдельные годы их может быть 5 – 6. Наиболее дождливое время август–октябрь. Высота подъема уровня воды в реках при дождевых паводках не превышает 0,5 – 1 м, но в отдельные годы приближается к высоте весеннего половодья.

В зону затопления паводком от реки Важинка частично попадают территории населенных пунктов: пос. Важины, дер. Купецкое, дер. Ульино, садоводческое некоммерческое объединение Граждановка. Показатель риска чрезвычайных ситуаций (подтопления) оценивается: 1 раз в 3 года (весна), возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону – 10. Возможная численность населения, попадающего в зону – 399 человек.

Таким образом, в соответствии с требованиями СНиП 22-01-95, с учетом частоты и интенсивности проявления, к категории опасных природных процессов относятся:

- сильные ветры;

- подтопление территории.

Категория опасности остальных природных процессов – умеренно опасные.

Раздел 4.	Основные показатели по существующим ИТМ ГО ЧС, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки схемы развития района.

В настоящее время на освоенных участках территории Важинского городского поселения с размещенными на ней объектами  предусмотрены:

- административная система, технические средства и силы ликвидации ЧС и управления ГО МО Важинское городское поселение;

- оповещение по сигналам ГО и ЧС производственной, административной и жилой застройки;

- защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО);

- световая маскировка наружного и внутреннего освещения населенных пунктов и объектов;

- существующие системы жизнеобеспечения (водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения);

- существующая транспортная инфраструктура;

- административная система и технические средства управления ликвидацией ЧС на предприятиях;

- мероприятия по предупреждению ЧС техногенного и природного характера;

- мероприятия по снижению последствий ЧС техногенного и природного характера.

Указанные ИТМ ГО ЧС учитываются при разработке настоящего раздела и рассмотрены также в Разделах 5 и 6 настоящего документа.

Руководство административной системой ликвидации ЧС и управление ГО Важинского городского поселения осуществляется главой поселения, а также председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (КЧС и ПБ) и заведующим отделом по делам ГО и ЧС Подпорожского муниципального района. Управление мероприятиями по ликвидации ЧС обеспечивается КЧС и ПБ, оперативным штабом ликвидации ЧС Подпорожского муниципального района. Ликвидация ЧС предусматривается спасательными силами и средствами ликвидации ЧС Подпорожского муниципального района, а также силами и средствами ликвидации ЧС Главным управлением МЧС России по Ленинградской области.

Оповещение руководящего состава администрации Важинского городского поселения, администрации Подпорожского муниципального района, членов КЧС и ПБ муниципального района осуществляется оперативными дежурными отдела по делам ГО и ЧС Важинского городского поселения по телефонным каналам связи с использованием аппаратуры централизованного вызова по распоряжению главы Важинского городского поселения, в случаях, не терпящих отлагательств – самостоятельно с немедленным докладом главе Важинского городского поселения и Подпорожского муниципального района, а также председателю КЧС и ПБ.

Оповещение населения осуществляется по радиотрансляционной сети и местному телевидению. Поддержание в постоянной готовности к применению системы оповещения и информирования населения Важинского городского поселения достигается круглосуточным дежурством дежурно-диспетчерской службы отдела по делам ГО и ЧС Подпорожского муниципального района, а также дежурно-диспетчерских служб предприятий и организаций.

Существующие системы жизнеобеспечения, а также транспортная инфраструктура Важинского городского поселения описаны в Разделе 2 настоящего проекта.

Раздел 5.	Предложения по повышению устойчивости функционирования района в чс техногенного и природного характера.

5.1. Планировочная организация поселения

В основу планировочной структуры Важинского городского поселения положена сложившаяся структура территории, состоящая из трех жилых районов г.п. Важины и  семи сельских населенных пунктов создающих линейную схему расселения с тремя планировочными осями – это река Свирь с населенными пунктами г.п. Важины и дер. Усланка, река Важинка с населенными пунктами г.п. Важины, дер. Курпово, дер. Купецкое, дер. Ульино, дер. Согиницы и дер. Гришино, третью планировочную ось образуют дороги регионального значения, они объединяют между собой все населенные пункты, включая расположенную в стороне от рек на берегу озера Вачозеро дер. Заозерье.

В структуре земельного баланса Важинского городского поселения преобладают земли лесного фонда. Перевод земель из категории земель лесного фонда в другие категории не предполагается. Таким образом, основные мероприятия по развитию планировочной структуры касаются земель в границах населенных пунктов и непосредственно прилегающих к ним земель сельскохозяйственного назначения.

В границах населенных пунктов дер. Гришино, дер. Заозерье, дер. Купецкое, дер. Курпово, дер. Согиницы, дер. Ульино, дер. Усланка предполагается сохранить существующую планировочную структуру с выделением территории для развития индивидуального жилищного строительства и организации личных подсобных хозяйств. На территориях непосредственно примыкающих к дер. Гришино, Заозерье, Согиницы предполагается активное развитие зон рекреации и туризма.

Г.п. Важины имеет особое значение как административный центр, центр социально-культурного и бытового обслуживания населения, промышленный и транспортный центр Важинского городского поселения. В большей степени развита часть г.п. Важины, расположенная на левом берегу реки Важинка. Здесь сконцентрирована основная жилая застройка, объекты социально-культурного и бытового обслуживания, административные учреждения и пр.

Для сохранения социального и экономического значения г.п. Важины предполагается усовершенствование существующей планировочной структуры, развитие неиспользуемых территорий внутри городской черты и территорий, примыкающих к границам городского поселка. В первую очередь планируется упорядочивание жилой застройки с разделением территории, пригодной для застройки на зоны регламентированного строительства. Планирование развития зон жилой застройки сопряжено с выделение зон общественно-деловой застройки для размещения объектов социального значения, развития улично-дорожной сети, зон отдыха и рекреации, промышленных зон.

В центре г.п. Важины исторически застраивался многоквартирными домами. Предлагается сохранить эту тенденцию и в дальнейшем, сформировав на территории между ул. Осташева и ул. Школьная зону малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с выделение территории для развития объектов образования и спорта. Кроме того, предлагается формирование зоны малоэтажной многоквартирной застройки по ул. Сосновой в восточной части поселения на месте аварийных жилых домов. Индивидуальную малоэтажную жилую застройку планируется развивать на левом берегу р. Важинка в восточной части г.п. Важины по ул. Новопоселковой, в северной части г.п. Важины напротив дер. Курпово и районе существующей жилой застройки по ул. Железнодорожной. Также определена территория для развития индивидуального жилищного строительств на перспективный период – а на юге г.п. Важины восточнее существующей жилой застройки по ул. Трифанова.

На расчетный срок предполагается организация зоны массового отдыха в непосредственной близости от территории новой индивидуальной жилой застройки на севере г.п. Важины. Общая площадь зоны составит 16,7 га. Также определена территория для организации мест массового отдыха населения в южной части г.п. Важины в районе перспективной жилой застройки по ул. Трифанова.

Основные объекты социального назначения (общественно-деловых зон) будут сконцентрированы по ул. Школьная, ул. Механизаторов, ул. Осташева.

Развитие промышленных предприятий на территории г.п. Важины на расчетный срок предполагается не значительное. Общая площадь промышленной территории увеличится на 5,2 га за счет упорядочивания существующих промышленных зон и составит 41 га. Планируется организация санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий путем озеленения и размещения на территории СЗЗ объектов коммунальной и складской инфраструктуры объектов общественно-делового назначения.

На перспективный срок возможно дальнейшее развитие промышленности на территории, расположенной южнее границ г.п. Важины на правом берегу реки Свирь, общей площадью 51 га, непосредственно примыкающей к территории завода «Свирь Тимбер». На территории промышленной зоны возможно размещение предприятий по лесозаготовке и лесопереработке.

Размещение новых объектов капитального строительства на проектируемой территории предусматривается с учетом требований действующих нормативных документов.

Вновь строящиеся объекты необходимо размещать по отношению к прилегающим территориям с учетом установленных противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон.

Ко всем объектам обеспечиваются требуемые проезды и подъезды с твердым покрытием, соединяющимися с автомобильными дорогами общего пользования, для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС, а также беспрепятственной эвакуации людей. Ввод сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений. Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения.

5.2. Организация транспортной сети

На проектируемой территории предусматривается развитие транспортной сети.

В качестве основных мероприятий по повышению устойчивости функционирования транспортной сети предусматривается:

На 1 очередь:

- реконструкция автомобильного моста через реку Важинка на автомобильной дороге регионального значения Подпорожье – Важины – Усланка – граница  с Республикой Карелия;

- реконструкция автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности Ленинградской области согласно таблице 5.2.1.

Дополнительно предусматривается объект капитального строительства, планируемый за счет средств инвесторов: автозаправочная станция в районе г.п. Важины на автодороге Подпорожье – Важины  – Усланка – граница с Республикой Карелия.

Таблица 5.2.1.

Перечень автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Подпорожье – Важины – Уcланка – граница Карелии | 25,4 |
|  | Подпорожье – Хевроньино – Бухова Гора – ст. Токари – Курпово | 70,6 |
|  | Подъезд к г.п. Важины | 3,5 |
|  | Подъезд к порту Важины | 1,4 |
|  | Подпорожье – Лаптевщина | 8,4 |
|  | Подъезд к дер. Ульино | 2,0 |
|  | Подъезд к дер. Гришино | 3,0 |
|  | Подъезд к дер. Заозерье | 0,8 |

Предусматриваются мероприятия по развитию объектов улично-дорожной сети в г.п. Важины:

На 1 очередь:

- устройство асфальтобетонного дорожного покрытия без изменения поперечного профиля на ул. Трифанова, Набережная, Северная, Береговая, Механизаторов общей протяженностью 4,95 км;

- устройство асфальтобетонного покрытия без изменения поперечного профиля на ул. Сосновая, Песочная, Физкультурная, Октябрьская, Боровая, Луговая, Спортивная, Зеленая, Железнодорожная, Южная, Пристанская, Старореченская, Лесной переулок общей протяженностью 6,04 км;

- строительство транспортно-пешеходной улицы вдоль жилой зоны в северной части г.п. Важины (между ул. Механизаторов и ул. Осташева) общей протяженностью 0,50 км.

На расчетный срок:

- устройство асфальтобетонного покрытия без изменения поперечного профиля на ул. Карьерная, Зареченская, Молодежная, Труда, Горная, Свирская, Садовая, Северная общей протяженностью 2,26 км;

- строительство магистральной улицы от ул. Школьной до ул. Осташева общей протяженностью 0,78 км;

- строительство транспортно-пешеходной улицы вокруг территории новой жилой застройки на севере г.п. Важины на левом берегу реки Важинка общей протяженностью 1,55 км.

Также предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети в других населенных пунктов Важинского городского поселения:

На 1 очередь:

- устройство асфальтобетонного покрытия без изменения поперечного профиля по ул. Прибрежная (дер. Курпово), ул. Солнечная (дер. Купецкое) и ул. Кашинская (дер. Усланка), ул. Переливчатая (дер. Ульино) общей протяженностью 3,8 км.

На расчетный срок:

- устройство асфальтобетонного покрытия без изменения поперечного профиля по ул. Петропавловская (дер. Заозерье), ул. Никольская (дер. Согиницы), ул. Речная (дер. Гришино) общей протяженностью 2,8 км.

5.3. Инженерная подготовка территории

В целях повышения устойчивости функционирования городского поселения проектом предусматривается прокладка новых инженерных сетей и установка нового инженерного оборудования, а также реконструкция ряда существующих сетей и сооружений. Указанные мероприятия позволят повысить обеспеченность населения необходимыми ресурсами, а также повысить надежность существующих сетей.

Электроснабжение Важинского городского поселения предусматривается от генерирующего предприятия, расположенного на территории Подпорожского муниципального района Ленинградской области – электростанции Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12) Каскада Ладожских ГЭС (филиал «Невский» ОАО «Территориальная генерирующая компания №1») мощностью 160 МВт.

Проектом генерального плана предлагается строительство новой трансформаторной подстанции мощностью 0,5 МВт в г.п. Важины на 1 очередь.

В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2011 г. № 466 на территории Важинского городского поселения планируется:

- на ПС 35/6-10 кВ № 39 Гражданская заменить существующий трансформатор мощностью 2,5 МВА на трансформатор большей мощности 4 МВА в связи с ростом нагрузки потребителей.

Таким образом, на 1 очередь и расчетный срок мощность источников покрытия возрастает до 6,00 МВА. (таблица 5.3.1.).

Таблица 5.3.1

Расчет электрических нагрузок по потребителям

| Электрические нагрузки по потребителям | Ед-ца измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители: | МВА |  |  |
| Жилищно-коммунальный сектор | МВА | 2,74 | 2,90 |
| Промышленность | МВА | 0,82 | 1,01 |
| Прочие потребители и потери в сетях (10%) | МВА | 0,35 | 0,39 |
| Итого | МВА | 3,91 | 4,30 |
| Итого с учетом коэффициента одновременности | МВА | 2,86 | 3,06 |
| Мощность источников покрытия | МВА | 6,00 | 6,00 |

Проектом генерального плана предлагается проведение следующих мероприятий в сфере электроснабжения:

На 1 очередь:

- строительство новой подстанции мощностью 0,5 МВт на севере левого берега реки Важинка в г.п. Важины;

- строительство воздушных сетей ВЛ 10 кВт протяженностью 730 м от подстанции № 44 до новой подстанции для обеспечения электрическими нагрузками новой жилой застройки на севере левого берега реки Важинка в г.п. Важины.

Водоснабжение населения Важинского городского поселения является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения.

Централизованным водоснабжением обеспечен только г.п. Важины. Водоснабжение осуществляется из трех артскаважин. Общий эксплуатационный запас воды составляет 2 480 м3/сут. В остальных населенных пунктах водоснабжение обеспечивается из личных и коллективных колодцев.

Водоснабжение г.п. Важины на 1 очередь и расчетный срок предусмотрено из трех существующих артскважин. Предполагается сохранение существующей системы водоснабжения муниципальных многоквартирных домов, а также развитие системы водоснабжения и обеспечение централизованным водоснабжением жилищного фонда г.п. Важины, расположенного на левом берегу реки Важинка.

В г.п. Важины в полной замене нуждаются 3,44 км водопроводных сетей, а также необходимо строительство новой сети водопровода (по ул. Школьная – 150 пог. м, по ул. Механизаторов до квартала новой жилой застройки на севере г.п. Важины – 310 пог. м). Данные мероприятия предусматриваются на I очередь.

Водоснабжение остальных населенных пунктов предполагается осуществлять также за счет использования личных или коллективных колодцев. Строительство централизованных систем водоснабжения в остальных населенных пунктах проектом генерального плана не предполагается.

Расчет объема водоснабжения на 1 очередь и расчетный срок определены для постоянного и сезонного населения г.п. Важины в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для повышения устойчивости работы в чрезвычайных ситуациях, при возможности заражения водоисточников опасными для жизни и здоровья людей веществами и микроорганизмами, все проектируемые и существующие сооружения систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны соответствовать требованиям ВСН ВК 4–90.

Для улучшения экологической обстановки необходимо уделять большое внимание выполнению комплекса мероприятий, направленных на сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод. Обеспечение населения канализацией относится к полномочиям муниципальных образований поселений.

В сфере развития водоотведения предлагается проведение следующих мероприятий

На 1 очередь:

- строительство канализационной насосной станции в г.п. Важины на пересечении ул. Механизаторов и ул. Зеленая,

- строительство канализационной насосной станции в г.п. Важины на в районе ул. Школьная - ул. Сосновая,

- строительство второй очереди канализационных очистных сооружений с расширением мощности до 1,0 тыс. м3/сутки,

- реконструкция канализационных сетей протяженностью 1530 м в г.п. Важины,

- строительство канализационных сетей протяженностью 1116 м вдоль ул. Школьная и ул. Сосновая до квартала новой муниципальной жилой застройки по ул. Сосновая,

- строительство канализационных сетей в г.п. Важины вдоль ул. Механизаторов протяженностью 1234 м до квартала новой жилой застройки на севере г.п. Важины

В настоящее время в г.п. Важины отсутствует ливневая канализация. Закрытой ливневой канализацией предполагается обеспечить капитальную жилую застройку г.п. Важины. Очищенные дождевые воды будут отводится в реки Важинка.

Мероприятия по обеспечению развития систем водоотведения ливневых сточных вод:

На 1 очередь:

- строительство сетей самотечной ливневой канализации вдоль улиц Новопоселковая, Школьная, Осташева, Механизаторов, Трифанова протяженностью 5 800 м;

- строительство сетей самотечной ливневой канализации вдоль проектируемой транспортно-пешеходной улицы от ул. Механизаторов до ул. Осташева протяженностью 500 м;

- строительство КОС ливневых стоков в г.п. Важины.

На расчетный срок:

- строительство сетей самотечной ливневой канализации вдоль проектируемой магистральной улицы от ул. Школьной до ул. Осташева общей протяженностью 770 м.

Проектом генерального плана предлагается сохранение централизованного теплоснабжения многоквартирного жилищного фонда и общественных зданий в г.п. Важины, а также обеспечение централизованным теплоснабжением вновь строящегося многоквартирного жилищного фонда на 1 очередь и расчетный срок.

Горячее водоснабжение предполагается осуществлять от электрических и печных водонагревателей.

Мероприятия генерального плана в сфере теплоснабжения:

На 1 очередь:

- строительство новой блок-модульной газовой котельной в г.п. Важины установленной мощности 10 тыс. Гкал/час;

- реконструкция сетей теплоснабжения протяженностью 1 960 м;

- строительство тепловых сетей протяженностью 1 030 м вдоль ул. Школьной для обеспечения централизованным теплоснабжением новой многоквартирной жилой застройки.

Для обеспечения безопасности при проектировании систем теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов с использованием газовых котельных, а также при строительстве новых или реконструкции существующих котельных в ограждающих конструкциях помещений газовых котельных должны предусматриваться легкосбрасываемые конструкции. Системы автоматики технологического процесса котельных должны обеспечивать надежное функционирование оборудования, а также аварийную сигнализацию. Сигналы о состоянии оборудования и сигналы аварийной сигнализации (автоматики) котельных должны выводиться в диспетчерский пункт (место круглосуточного дежурства персонала эксплуатирующей организации) и обеспечивать подачу световых и звуковых сигналов.

На территории Важинского городского поселения реализация комплекса мер, направленных на решение существующих проблем по развитию систем газоснабжения.

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области» планируется строительство межпоселковых газопроводов от г.п. Никольский до г.п. Важины, от г.п. Важины до дер. Курпово.

Расчетная потребность в газе определена на 2015 год с учетом расхода:

- на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа  на эти нужды;

- на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненного расчета объема газа на нужды отопления и вентиляции;

- на перевод на газ отопительных котельных, работающих на мазуте.

Определенный «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области» расход газа в Важинском городском поселении составит:

- общий  годовой расход газа в г.п. Важины –  4 530,4 тыс. м3 (1915,2 м3/час), в т.ч. расходы на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды – 2 502,3 тыс. м3 (1 173,4 м3/час),

- общий годовой расход газа в дер. Курпово – 361,5 тыс. м3 (156,1 м3/час), в т.ч. расходы на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды – 262,9 тыс. м3 (125,2 м3/час).

Протяженность межпоселкового газопровода г.п. Никольское – г.п. Важины, проходящего по территории Важинского городского поселения, составит 2,7 км.

После завершение работ по строительству межпоселковых газопроводов необходимо начать работы по подготовке потребителей  к приему природного газа, строительство внутрипоселковых газопроводов.

Сети газопровода среднего и низкого давления на территории предусматриваются преимущественно подземными. При строительстве новых ГРП, их наземная часть оборудуется подземным обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств. Подземные байпасы предусматриваются обеспечивающими подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРП. При реконструкции системы газоснабжения перед ГРП предусматривается установка отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны.

Необходимо выполнить радиофикацию проектируемых на территории Важинского городского поселения объектов, на основании Технических условий поставщика услуг проводного радиовещания. Подключение объектов необходимо выполнить прокладкой кабельных подземных или воздушных фидерных линий и использованием оборудования существующих трансформаторных подстанций (в составе узлов проводного вещания).

Телефонизация проектируемых на территории Важинского городского поселения объектов осуществляется от  существующих телефонных сетей с подключением к существующим АТС на основании Технических условий поставщика услуг телефонной связи. Телефонные линии от объектов капитального строительства до мест подключения необходимо прокладывать в подземном кабельном исполнении.

5.4. Оповещение населения и управление ГО на проектируемой территории.

Основным способом оповещения населения Ленинградской области (в т.ч. Важинского городского поселения) в чрезвычайных ситуациях является передача речевой информации с использованием радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации передается звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала "Внимание всем!", по которому население обязано включать приемники проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и  информации до населения. С этой целью предусматриваются системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях проектируемых объектов.

Для оповещения населения по сигналам ГО и ЧС предусматривается использование:

- местной системы оповещения;

- объектовых систем оповещения;

- локальных систем оповещения;

- оборудования и сети для приема программ проводного вещания;

- телефонной сети;

- сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

Подключение к указанным сетям и организация систем осуществляются на основании Технических условий соответствующих организаций, выдаваемых в установленном порядке.

В настоящее время для создания систем оповещения в Ленинградской области (в т.ч. в Важинском городском поселении Подпорожского муниципального района) применяется аппаратура П-160, 5Ф88, П-166, которая обеспечивает сопряжение сетей оповещения с сетью проводного вещания. Проектирование выполняется специализированными организациями на основании технических условий, выдаваемых поставщиком услуг проводного радиовещания.

В Важинском городском поселении местная система оповещения создается под руководством начальника ГО Подпорожского муниципального района органом управления по делам ГО и ЧС с участием службы оповещения и связи гражданской обороны муниципального образования.

На объектовом уровне создаются объектовые системы оповещения (ОСО).  ОСО создаются предприятиями, организациями и учреждениями с количеством работающих 200 и более человек, учебными и культурными учреждениями (школами, институтами, театрами, музеями и т.д.), а также организациями, имеющими территории, где происходит массовое скопление людей (вокзалы, универмаги, рынки и т.д.), независимо от форм собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и людей, находящихся вблизи этих объектов.

Локальные системы оповещения (ЛСО) создаются на объектах, где существует опасность химического и радиационного заражения, для оповещения и информирования персонала объектов и населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов.

ОСО и ЛСО проектируются технически и программно сопрягаемыми с сетью проводного радиовещания с использованием комплектов аппаратуры П-160.

Для наружного оповещения применяются точечные системы – уличные электросирены. Оповещение на территории городского поселения также предусматривается с использованием уличных громкоговорителей аппаратуры П-160 мощностью 10 – 100 Вт или громкоговорителей ОСО и ЛСО. Места установки и типы средств наружного оповещения выбираются с учетом зон слышимости доводимых сигналов (электросирены) и речевых сообщений (громкоговорители). Оповещение людей по сигналам ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Таблица 4.4.1.

Устойчивое функционирование систем оповещения на осваиваемой территории предусматривается обеспечить: прокладкой кабельных линий сетей телефонизации в подземном исполнении, обеспечивающем защиту при воздействии современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера; прокладкой воздушных фидерных линий сетей проводного радиовещания, обеспечивающих быстрое восстановление при повреждении; резервированием основных средств оповещения средствами оперативно-технологической служб и дежурного линейного персонала организаций.

5.5. Мероприятия по световой маскировке

Проектируемая территория Важинского городского поселения располагается в Подпорожском муниципальном районе Ленинградской области и находится в зоне световой маскировки. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов необходимо предусмотреть светомаскировку освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах – частичного (ЧЗ) и полного (ПЗ) затемнения в установленные сроки. При этом режим ЧЗ рассматривается как подготовительный этап к введению режима ПЗ.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключение освещения, а также механический способ – установка зашторивающих устройств, предусмотренных СНиП 2.01.53-84, на оконных проемах.

Мероприятия по световой маскировке наружного освещения на осваиваемой территории (улиц, дорог и внутриквартальных проездов) включаются в мероприятия по световой маскировке Подпорожского муниципального района. Управление световой маскировкой наружного освещения осуществляется централизовано, дежурным персоналом ОАО «Ленэнерго» с единого диспетчерского пункта, телемеханическим или дистанционным способом по существующей схеме централизованного управления. Проектирование сетей наружного освещения проектируемых объектов осуществляется с привязкой к существующим системам электропитания и управления освещением Подпорожского муниципального района.

При введении режима ЧЗ освещение территорий открытых площадок, архитектурная подсветка зданий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других объектов на осваиваемой территории с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме ЧЗ не предусматривается. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки и различные световые указатели) маскировке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются.

В режиме ПЗ все наружное освещение, внутреннее освещение помещений зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу ВТ, выключается полностью. Для световой маскировки оконных проемов помещений, где освещение не должно отключаться, применяются зашторивающие устройства, предусмотренные п.п. 3.14, 3.19 и соответствующие требованиям п.п. 3.15 – 3.18 СНиП 2.01.53-84. В режиме ПЗ, в местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей, соответствующих требованиям п.п. 2.4 – 2.5 СНиП 2.01.53-84. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные световые указатели и огни светового ограждения высотных сооружений) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением.

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 и разрабатываются на стадии Рабочего проектирования каждого конкретного здания и сооружения.

5.6. Мероприятия по защите от ЧС техногенного характера

Важинское городское поселение обеспечивается необходимым набором сил и средств ликвидации ЧС на его территории. В состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на территории Важинского городского поселения входят:

- гарнизон пожарной охраны Подпорожского муниципального района (г. Подпорожье);

- бригады скорой медицинской помощи Подпорожского муниципального района (г. Подпорожье);

- отдельный батальон ДПС ГИБДД (г. Подпорожье);

- аварийно-спасательные силы ОАО «РЖД»;

- бригада ФГУ «Волго-Балтийское государственное управление водных путей и судоходства»;

- аварийная служба ООО «Важинское жилищное хозяйство»;

- силы и средства Подпорожской районной жилищной управляющей компании;

- аварийно-спасательные силы водоканала (л/с 32 чел., 8 ед. техники);

- аварийно-спасательные силы ОАО «Ленэнерго»;

- аварийно-спасательные силы ОАО «Леноблгаз»;

- аварийно-спасательные силы ОАО «Лентрансгаз»;

- группа инженерной техники ПМК-21;

- звено речной разведки СРГС;

- нештатные аварийно-спасательные формирования СРГС и ОАО «Вода-Сервис».

Дополнительно ликвидация последствий ЧС предусматривается силами и средствами Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Взаимодействие сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС организуется администрацией Важинского городского поселения, комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности Подпорожского муниципального района, отделом по делам ГО и ЧС муниципального образования согласно Плана взаимодействия Подпорожской районной системы РСЧС по ликвидации ЧС на территории муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области».

Охрана правопорядка на территории Важинского городского поселения осуществляется отделом внутренних дел по Подпорожскому муниципальному району Ленинградской области (ОВД), расположенном в г. Подпорожье. Отдел является территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации районного уровня и осуществляет полномочия органов внутренних дел Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, защиты собственности от противоправных посягательств, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, борьбы с преступностью на территории Подпорожского муниципального района.

ОВД входит в систему органов внутренних дел Российской Федерации и подчиняется Главному управлению внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В г.п. Важины располагается помещение для участкового инспектора, являющегося представителем ОВД на территории Важинского городского поселения.

В Подпорожском муниципальном районе действует программа «Правопорядок» на 2009–2011 годы (решение Совета депутатов от 9 декабря 2008 года № 273), согласно которой планируется оборудовать опорные пункты милиции в населенных пунктах, приобрести транспорт для ОВД, создание добровольных народных дружин.

В целях  обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья людей, имущества граждан, организаций и государства от пожаров на территории муниципального образования «Подпорожский муниципальный  район Ленинградской области», в т.ч. на территории Важинского городского поселения, планируется:

- профилактика возникновения пожаров;

- создание условий для  реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2009-2010 годы»;

- строительство пожарных пирсов в населенных пунктах, где есть поверхностные водоемы;

- строительство пожарных гидрантов в населенных пунктах, где есть централизованное водоснабжение из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 метров жилой малоэтажной застройки (г.п. Важины);

- строительство пожарных резервуаров в населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения;

- использование естественных водоемов для забора воды пожарной техникой;

- строительство пожарных резервуаров на территории садоводческих товариществ;

- организация пожарных проездов к  садоводческим товариществам и объектам отдыха и туризма;

- организация добровольной пожарной дружины (подразделение добровольной пожарной охраны, осуществляющее деятельность без использования пожарных машин) в дер. Курпово;

- строительство пожарного депо г.п. Важины.

Все проектируемые объекты на территории Важинского городского поселения оборудуются установками пожарной сигнализации, пожаротушения, а также системами противопожарного водопровода в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

В настоящее время пожарные части на территории Важинского городского поселения отсутствуют. Генеральным планом в г.п. Важины предусматривается выделение участка площадью 0,8 га и размещение на нем пожарного депо IV типа на 2 пожарных автомобиля. При вводе в эксплуатацию нового пожарного депо предусматривается соответствующее увеличение численности личного состава гарнизона пожарной охраны и пожарной техники.

Пожарное депо предусматривается на земельном участке, имеющем выезд на магистральную улицу или дорогу общегородского значения. Расстояние от границы участка размещения пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м. Территория размещения пожарного депо должна иметь два въезда (выезда), ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м, а также ограждение высотой не менее 2 м. Дороги и площадки на территории пожарного депо следует предусматривать с твердым покрытием. Проектируемое пожарное депо должно полностью соответствовать требованиям НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Все потенциально опасные объекты на территории Важинского городского поселения оснащаются необходимыми системами автоматики, сигнализации и блокировки, системами безаварийной остановки технологических процессов. Разрабатываются решения по предотвращению возникновения и развития аварий, а также мероприятия по локализации аварий и снижению возможного ущерба.

Ликвидация ЧС на железнодорожном транспорте предусматривается силами и средствами ОАО «РЖД» при взаимодействии с АСС Подпорожского муниципального района. Ввод сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций на аварийный участок железнодорожных путей предусматривается со стороны прилегающих подъездных автодорог (автомобильный транспорт и колесно-гусеничной техника) и по железнодорожному пути с использованием аварийно-спасательные средств Октябрьской железной дороги. Участок железной дороги проходящий по территории Важинского городского поселения обслуживается одним аварийно-восстановительным поездом (дислоцированным на ст. Санкт-Петербург-Сортировочная) и одним пожарным поездом (дислоцированным на ст. Волховстрой-1).

При возникновении чрезвычайных ситуаций способных привести к гибели людей предусматривается эвакуация населения из зоны ЧС в безопасные районы (г. Подпорожье) до полной ликвидации источника и причины возникновения ЧС.

Оповещение населения о возникновении ЧС техногенного характера предусматривается с помощью систем оповещения Важинского городского поселения (см. п.п. 4.4.).

5.7. Мероприятия по защите от ЧС природного характера

На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в основном в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории.

Для усиления несущей способности поверхностных грунтов на участках нового строительства предусматривается замена ослабленных грунтов на грунты с более высокой несущей способностью.

Для отвода поверхностных вод предусматривается использование сетей дождевой канализации. Для обеспечения водоотвода от зданий предусматривается водонепроницаемая отмостка. Пропускная способность системы канализации должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и дренажных вод со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее в систему общесплавной канализации.

Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматриваются системы дренажа. В целях защиты от воздействия гидрогеологического влияния подтопления для поддержания надежности строительных конструкций предусматривается установленная расчетами глубина забивки свай и их размеры  обеспечивающая необходимую устойчивость проектируемых  зданий и сооружений.

Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в дренажную сеть. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального количества дренажных вод.

Предусматривается проведение берегоукрепительных работ на территории городского поселения –  берегоукрепительные работы на реке Свирь в границах г.п. Важины и дер. Усланка.

При проектировании зданий и сооружений предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов:

Защита от ветрового воздействия – элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с – ветровое давление 30 кгс/м2.

Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения выбираются в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Ленинградской области. Инженерные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунтов.

Защита от атмосферных осадков, затопления территории и подтопления фундаментов – устройством водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировкой территории, с уклонами в сторону ливневой канализации. Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие веса снежного покрова в 180 кгс/м2.

Защита от природных (лесных) пожаров – выполнением противопожарных мероприятий в лесах и торфяных месторождениях согласно нормативных документов и решений КЧС и ПБ Ленинградской области и муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» (устройство и поддержание в требуемом состоянии противопожарных полос, разрывов и барьеров, устройство противопожарных водоемов и резервуаров, устройство противопожарных дорог, устройство мест отдыха и костровых площадок, проведение контролируемых выжиганий горючих материалов, санитарные рубки лесов). Ликвидация пожаров осуществляется силами и средствами ЛОГБУ «Ленобллес», арендаторами лесных участков а также силами и средствами МЧС России по Ленинградской области, в том числе с привлечением авиации (вертолета Ми-8).

Защита от подтопления – устройством дренажных приямков в помещениях с планировочной отметкой пола ниже планировочной отметки земли. В дренажных приямках предусматривается установка дренажных насосов, обеспечивающих отвод воды в ливневую канализацию. Полы и ограждающие конструкции в помещениях, находящихся ниже планировочной отметки земли покрываются гидроизоляционными материалами. По периметру внешней подземной части стен зданий предусматривается устройство гидроизоляции из гидрофобных полимерных материалов.

Защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала – устройством систем молниезащиты и заземления и систем уравнивания потенциалов.

При возникновении природных чрезвычайных ситуаций способных привести к гибели людей (затопление территорий, лесные пожары) предусматривается эвакуация населения из зоны ЧС в безопасные районы (г. Подпорожье) до полной ликвидации источника и причины возникновения ЧС.

Оповещение населения о возникновении ЧС техногенного характера предусматривается с помощью систем оповещения Важинского городского поселения (см. п.п. 4.4.).

Раздел 6.	Расчет потребного фонда ЗС ГО, в том числе с учетом населения прибывающего по эвакомероприятиям.

Территория Важинского городского поселения располагается в загородной зоне и представляет собой безопасный район подготовленный для жизнеобеспечения местного и эвакуируемого населения из Санкт-Петербурга.

Важинское городское поселение входит в состав Подпорожского муниципального района, на территории которого в особый период предполагается разместить население эвакуируемое из Санкт-Петербурга. В качестве основной базы размещения эвакуируемого населения предусматривается использования  жилого фонда существующей застройки (подселение на жилую площадь граждан проживающих на территории муниципального района), учреждений отдыха и культурно-бытового назначения, а также зданиях организаций и промышленных предприятий.

Согласно требований действующих нормативных документов, на территории Важинского городского поселения в «особый» период укрытие постоянно проживающего населения, а также эвакуируемого населения из Санкт-Петербурга предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ). В связи с этим предусматривается планомерно накопление необходимого фонда ПРУ, которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. На территории Важинского городского поселения в настоящий момент располагаются 7 существующих ПРУ в г.п. Важины. Все ПРУ расположены в подвалах кирпичных и блочных железобетонных домов. Класс защиты ПРУ – 5. Часть существующих ПРУ затоплены и ограниченно готовы к приему укрываемого населения. Письмо Начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Подпорожский муниципальный район Ленинградской области приведено в Приложении 2.

Предусматривается периодическое обследование указанных ПРУ и, при необходимости, доведение их до соответствия требованиям норм ИТМ, в том числе по степени защиты, определенной действующими нормативными документами.

Общая вместимость ЗС ГО в г.п. Важины составляет – 3731 человек. В настоящее время на территории Важинского городского поселения проживает 3651 человек. Общее количество эвакуируемого населения из Санкт-Петербурга, планируемого к размещению на территории Подпорожского муниципального района, составляет – 157 300 человек. Точное количество эвакуируемого населения, планируемого к размещению в Важинском городском поселении, в настоящий момент не уточнено.

Исходя из вместимости существующих ЗС ГО, существующие ПРУ полностью обеспечивают укрытие постоянно проживающего населения на территории городского поселения. Дополнительно в ПРУ г.п. Важины возможно разместить 80 человек из числа размещаемого на территории Подпорожского муниципального района эвакуируемого населения из г. Санкт-Петербурга.

Раздел 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

- Исходно-разрешительная документация (исходные данные и требования подлежащие учету при разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны	– 6 л.

- Письмо Начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»	– 2 л

- Копия свидетельства СРО	– 3 л.

- Проектные планы, отражающие ИТМ ЧС	– 2 л.

- Схема оценки территории по фактору риска возникновения ЧС природного и техногенного характера;

- Схема защиты территории от опасных природных и техногенных воздействий;

# Footnotes

дер. Лаптевщина входит  в состав г.п. Важины

# Text boxes

инв. № ПЗ.02-05.12 Проект генерального плана Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

Наименование документа

Том IV Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций ИТМ ГО ЧС

Не подлежит размножению и
передаче другим организациям
без согласия ЗАО «Искатель»

РОВД

П-160

П-160

С-40

П-160

5Ф88

ПРМ

С-40

Сельские  поселения

П-160

С-40

Важинское

городское поселение

Городские  поселения

РТУ

г. Подпорожье

П-160

5Ф88 ПРД

Подпорожье

Б

А

Администрация

П-160

Б

А

«Объект-48»

г. Санкт-Петербург

«Объект-58»

п. Ульяновка