АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2017 года  № 402

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Важинское городское  поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период до 2030 года, согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте администрации муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» - важины.рф.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                                                А.А. Афонин

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов

МО «Важинское городское поселение»

от 24.11.2017 № 402

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

г.п. Важины
2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель программы | Администрация МО «Важинское городское поселение муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | --- |
| Цели программы | Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности |
| Задачи программы | 1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, городского округа в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения потребителей поселения, городского округа. 3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения. 4. Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые для утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов. 4. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа. 5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги |
| Целевые показатели | - обеспечение потребности поселения, городского округа в коммунальных ресурсах; - обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека, - обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в области водоснабжения и водоотведения, - снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды, - снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади, - обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, - сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов), - обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии, - обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей, - обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и социальных объектов, - создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий, - сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент) |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, установленным генеральным планом поселения, городского округа |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного бюджета определяются решениями совета депутатов МО «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» при принятии местного бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с государственными программами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и показателей качества коммунальных ресурсов |

## 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Инженерная инфраструктура

### Электроснабжение

На территории Подпорожского муниципального района расположено генерирующие предприятие – электростанция Верхне-Свирская ГЭС (ГЭС-12) Каскада Ладожских ГЭС (филиал «Невский» ОАО «Территориальная генерирующая компания № 1») мощностью 160 МВт.

Производственную деятельность на территории Подпорожского муниципального района осуществляют электросетевые компании: МЭС Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС», филиал ОАО «Ленэнерго» «Лодейнопольские электросети» (ЛПЭС ОАО «Ленэнерго») и филиал «Подпорожские городские электрические сети» ОАО «ЛОЭСК» (обслуживает г. Подпорожье).

Электроснабжающая компания Важинского городского поселения - ОАО «Петербургская сбытовая компания».

Распределение электроэнергии по потребителям Важинского городского поселения производится через подстанции напряжением 110 и 35 кВ:

- ПС № 383 Карьер Толстое – 110/10 кВ,

- ПС № 550 Лесозавод — 110/10 кВ;

- ПС № 39 Гражданская — 35/6-10 кВ.

Всего на территории Важинского городского поселения 2 ПС 110 кВ и 1 ПС 35 кВ, 29 трансформаторных подстанций 10*0,4 кВ.

В соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на пятилетний период 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2011 г. № 466 на территории Важинского городского поселения планируется:

- на ПС 35/6-10 кВ № 39 Гражданская заменить существующий трансформатор мощностью 2,5 МВА на трансформатор большей мощности 4 МВА в связи с ростом нагрузки потребителей.

Сети электроснабжения воздушные общей протяженностью 125 км, в т.ч. сети ВЛ 35 кВ – 2,2 км, сети ВЛ 110 кВ – 2,0 км.

Все населенные пункты Важинского городского поселения элекрофицированы.

Учет потребителей по количеству потребленной электроэнергии не ведется.

### Газоснабжение

Городской поселок Важины  обеспечен централизованным снабжением природным газом. В 2014 году построен гаспределительный газопровод среднего давления протяженностью 4820 кв.м по ул. Советская, ул. Луговая, ул. Трифанова, ул. Пристанская, ул. Зеленая, ул. Механизаторов, ул. Старореченская, ул. Новопоселковая, ул. спортивная, также построены газопроводы вводы к 48-ми  индивидуальным жилым домам. Существует возможность подключения к 190 домовладений, газифицировано 34 домовладения. Также газоснабжение населения на нужды пищеприготовления и нагрева воды осуществляется сжиженным газом (шкафными установками или баллонами). В целом по Важинскому населенному пункту сжиженным газом обеспечено 17 % жилищного фонда:

| Обеспеченность сжиженным газом в разрезе населенных пунктов | Площадь жилищного фонда, м2 | Отношение к общей площади жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- |
| г.п. Важины | 14 547,0 | 18 |
| дер. Гришино | 62,0 | 3 |
| дер. Заозерье | 484,5 | 21 |
| дер. Купецкое | 0,0 | 0 |
| дер. Курпово | 462,7 | 16 |
| дер. Согиницы | 0,0 | 0 |
| дер. Ульино | 140,9 | 11 |
| дер. Усланка | 331,2 | 7 |
| Итого | 16 028,3 | 17 |

В 2005 году была разработана «Генеральная схема газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2015 года», согласно которой газоснабжение Подпорожского муниципального района предусматривается от проходящего по территории Подпорожского муниципального района магистрального газопровода «Грязовец – Ленинград I». Газопровод проходит в направлении север–юг, диаметр трубы — 1 020 мм, охранная зона – 300 м. Длина газопровода-отвода до ГРС «Подпорожье» составляет 13,9 км.

В процессе выполнения работы по разработке схем газификации муниципальных районов рассматривалось несколько вариантов обеспечения населенных пунктов газоснабжением. В результате анализа схем были исключены населенные пункты, расположенные в значительном удалении от основных крупных потребителей, и населенные пункты, признанные неперспективными.

В результате проведенного анализа в Важинском городском поселении были выбраны следующие населенные пункты, подлежащие газоснабжению:

| Газораспределительная подстанция | Населенные пункты, подлежащие газификации |
| --- | --- |
| ГРС «Подпорожье» | г.п. Важины, дер. Курпово |

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области на период до 2015 года» планируется:

на 1 очередь:

- строительство межпоселкового газопровода от г.п. Никольский до г.п. Важины;

- строительство межпоселкового газопровода от г.п. Важины до дер. Курпово.

### Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением обеспечена часть жилых домов и социально значимых объектов г.п. Важины. Теплоснабжение жителей остальных населенных пунктов осуществляется за счет индивидуального печного отопления.

На территории г.п. Важины расположены 5 источников теплоснабжения: муниципальная котельная № 19, 4 котельные на территории предприятий ООО «Древпром», ООО «Мется Свирь», ООО «Пятый элемент», ООО «КДК».

Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы Важинского городского поселения осуществляется газовой блочно-модульной котельной мощностью 6,4 МВт с системами инженерно-технического обеспечения.

Котельные промышленных предприятий используются для нужд промышленных предприятий.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 2,419 км. Протяженность отремонтированных в 2010 году тепловых сетей составляет 0,680 км. По данным Паспорта муниципального образования «Важинское городское поселение» протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене – 1,28 км.

Основные проблемы теплоснабжения:

- износ оборудования, не позволяющий эффективно использовать топливно-энергетические ресурсы при производстве и распределении тепловой энергии, сети нуждаются в реконструкции;

- неэффективное использование энергоресурсов в муниципальных зданиях социальной сферы, т.к. здания старые, имеются потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

- использование в качестве топлива для производства тепловой энергии мазута.

В связи с планируемой газификацией г.п. Важины предполагается строительство новой блок-модульной газовой котельной и использование природного газа на нужды отопления.

### Водоснабжение

Централизованным водоснабжением обеспечена часть муниципального жилищного фонда в г.п. Важины. Также к централизованным сетям водоснабжения подключены некоторые промышленные предприятия (  ООО «КДК», ООО «Пятый элемент», ООО «Древпром» и пр.).

Забор воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников – артезианских скважин. На территории Важинского городского поселения расположены 6 артезианских скважин. В настоящее время функционируют 3 артскважины в г.п. Важины.

В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из личных или коллективных колодцев.

Горячее водоснабжение в населённых пунктах Важинского городского поселения отсутствует.

В 2010 году общий отпуск воды из централизованной системы водоснабжения потребителям Важинского городского поселения составил 83 тыс. м3/год, в т.ч. населению – 72 тыс. м3/год. Коммунально-бытовое потребление воды на одного человека в среднем за 2010 год составило 99,8 литров в сутки.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 11 км. Техническое состояние водопроводных сетей является неудовлетворительным, по данным паспорта муниципального образования «Важинское городское поселение» в реконструкции нуждаются 3,44 км водопроводных сетей.

### Водоотведение

Централизованной системой водоотведения обеспечен только г.п. Важины: частично жилищный фонд г.п. Важины, учреждения оказания социально-культурных и бытовых услуг населению, некоторые промышленные предприятия.

Дождевая канализация в Важинском городском поселении отсутствует.

Характеристики канализационных очистных сооружений представлены в таблице 1 .

В 2003 году в г.п. Важины построена первая очередь новых канализационных очистных сооружений. Характеристика очистных сооружений представлена в таблице 1.

По данным паспорта муниципального образования «Важинское городское поселение» протяженность канализационных сетей 5,56 км, требуется замена 1,53 км сетей.

Таблица 1

Характеристика канализационных очистных сооружений

Важинского городского поселения

| Название очистных сооружений | Производи-тельность КОС, м³/сут. | Пропуск сточных вод, м³/сут. | Техническое состояние КОС | Год пост-ройки | Затраты на реконструкцию и расширение КОС, млн. руб. | Наличие ПСД и положит. заключение экспертизы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2015 г. | 2010 г. | 2015 г. |  |  |  |  |  |
| КОС в г.п. Важины | 390 | 390 | 290 | 290 | Износ 45 % | 2002 | Нет ввода в эксплуатацию. Нет II категории электроснаб-жения | Нет | необходимо выполнить II категорию надежности |

### Связь

Населению Важинского городского поселения предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи:

- почтовая связь;

- телефонная связь общего пользования;

- услуги доступа в сеть Интернет;

- проводное и эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание;

- услуги мобильной телефонной связи.

Территорию Подпорожского района обеспечивает телевизионным вещанием Подпорожский цех телевидения и радиовещания, введенный в эксплуатацию 4 ноября 1967 года. Территориально обособленный объект, расположенный на расстоянии 282 км от Санкт-Петербурга (в северо-восточном направлении) и 7 км от г. Подпорожье (район Погра). Основной производственно-технологический комплекс включает в себя 5 ТВ передатчиков мощностью от 0,1 до 5 кВт, 7 РВ передатчиков мощностью от 0,5 до 4 кВт и более 20 антенн различного назначения, размещенных на радиотелевизионной мачте высотой 183,6 метра.

Телевизионное вещание имеется во всех населенных пунктах Важинского городского поселения. В Важинском городском поселении принимается 4 канала.

Все населенные пункты Важинского городского поселения обеспечены телефонной сетью общего пользования. Автоматическая телефонная станция (АТС) расположена по адресу: г.п. Важины, ул. Школьная, д.4, кв. 53 (приспособленное помещение). Пропускная способность АТС – 700 номеров.

Сотовая связь имеется во всех населённых пунктах.

Охват сотовой связью территории Подпорожского муниципального района различными сотовыми операторами представлен на рисунках

Рисунок

|  | 1. 2. 3. Уверенный приём на улице и в другом открытом месте Уверенный приём в автомобиле Уверенный приём в здании |
| --- | --- |

Рисунок - Зона покрытия МТС в Подпорожском муниципальном районе

Рисунок - Зона покрытия Мегафон в Подпорожском муниципальном районе

|  | зона уверенной связи вне зданий зона возможной связи вне зданий зона возможной связи с внешней антенной |
| --- | --- |

Рисунок - Зона покрытия Билайн в Подпорожском муниципальном районе

|  | Фактическое покрытие на сентябрь 2009 года | Расчетное покрытие на июнь 2010 года |
| --- | --- | --- |

Рисунок - Зона покрытия Теле 2 в Подпорожском муниципальном районе

Население Важинского городского поселения обслуживает отделение почтовой связи, расположенное в г.п. Важины.

Универсальная услуга «Доступ в Интернет» предоставляется в отделении почтовой связи г.п. Важины.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие цифрового телерадиовещания на территории Ленинградской области» на 2009–2012 годы (Постановление Правительства Ленинградской области от 30 октября 2009 года № 326) запланировано выделение средств на развитие цифрового телерадиовещания в Подпорожском муниципальном районе, а также строительство объектов связи.

| Показатели | Мощность (производительность) головных источников | Состояние головных источников | Протяженность, км | Степен износа сетей, % | Описание существующих технических и технологических проблем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проект. | факт. (дефицит мощности) |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |
| существующие (строящиеся) понизительные подстанции 35-110 кВ, МВт |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) источники электроснабжения 6-10 кВ, кВА |  |  |  |  |  |  |
| электрические сети 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |
| Система газоснабжения |
| существующие (строящиеся) ГРС, куб м/час |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) ГРП, куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы высокого давления |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы среднего давления |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы низкого давления |  |  |  |  |  |  |
| Централизованные системы водоснабжения |
| существующие (строящиеся) источники водоснабжения и водозаборные сооружения, куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| существующие сооружения очистки и подготовки воды, куб. м/час |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) насосные централизованные станции |  |  |  |  |  |  |
| водопроводные сети систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Централизованные системы водоотведения |
| существующие (строящиеся) канализационные очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) насосные станции |  |  |  |  |  |  |
| канализационные коллекторы и сети |  |  |  |  |  |  |
| Централизованные системы теплоснабжения |
| существующие (строящиеся) источники тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| существующие (строящиеся) насосные станции |  |  |  |  |  |  |
| тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов |

2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)

Перспективы развития Важинского городского  поселения определены генеральным планом муниципального образования Важинского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области, утвержденного  решением Совета депутатов МО «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от  27 сентября   2012  года  №  31 с   изменениями, утвержденными   от  28 ноября  2014 года № 16 .

Генеральный план разработан на период до 2030 года с выделением первой очереди - 2020 год.

Основные показатели, характеризующие направления и масштабы развития поселения, представлены в таблице 1.

# Основные технико-экономические показатели    генерального плана

# Важинского городского поселения Подпорожского муниципального

# района Ленинградской области

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Соврем. состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2020 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га/км2 | 106 585,3/ 1 065,85 | 106 585,3/ 1 065,85 | 106 585,3/ 1 065,85 |
| 2. | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в т.ч.: | га/км2 | 743,7/7,43 | 754,0/7,54 | 754,0/7,54 |
|  | г.п. Важины | га/км2 | 360,97/3,61 | 388,41/3,88 | 388,41/3,88 |
|  | дер. Гришино | га/км2 | 39,94/0,4 | 39,94/0,4 | 39,94/0,4 |
|  | дер. Заозерье | га/км2 | 83,8/0,84 | 66,68/0,67 | 66,68/0,67 |
|  | дер. Купецкое | га/км2 | 26,82/0,27 | 26,82/0,27 | 26,82/0,27 |
|  | дер. Курпово | га/км2 | 36,77/0,37 | 36,77/0,37 | 36,77/0,37 |
|  | дер. Согиницы | га/км2 | 65,2/0,65 | 65,2/0,65 | 65,2/0,65 |
|  | дер. Ульино | га/км2 | 28,09/0,28 | 28,09/0,28 | 28,09/0,28 |
|  | дер. Усланка | га/км2 | 102,07/1,02 | 102,07/1,02 | 102,07/1,02 |
| 3. | Общая площадь земель в границах застройки | га | 743,65 | 753,98 | 753,98 |
|  | В том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Жилая зона | га | 257,77 | 286,93 | 320,52 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах муниципального образования | 0,24 | 0,27 | 0,30 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 245,60 | 272,48 | 303,91 |
|  |  | % | 0,23 | 0,26 | 0,29 |
| 3.1.2. | Зона застройки малоэтажными многоквартирными домами Ж2 | га | 2,56 | 4,76 | 7,36 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3.1.3. | Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами Ж3 | га | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.2. | Зона всех видов общественно деловой застройки Д | га | 5,78 | 8,37 | 8,37 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.3. | Производственная зона | га | 108,10 | 134,53 | 134,53 |
|  |  | % | 0,10 | 0,13 | 0,13 |
|  | В том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Зона промышленных предприятий IV-V класса опасности П | га | 104,61 | 128,75 | 128,75 |
|  |  | % | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
| 3.3.2. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 3,49 | 5,78 | 5,78 |
|  |  | % | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| 3.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 340,88 | 342,23 | 348,15 |
|  |  | % | 0,32 | 0,32 | 0,33 |
|  | В том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 26,82 | 27,46 | 33,38 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 3.4.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 137,47 | 138,19 | 138,19 |
|  |  | % | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 3.4.3. | Зона объектов автомобильного транспорта Т1 | га | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.4.4. | Зона объектов железнодорожного транспорта Т2 | га | 166,95 | 166,95 | 166,95 |
|  |  | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 3.5. | Рекреационные зоны | га | 1,52 | 24,98 | 24,98 |
|  |  | % | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 | га | 0,00 | 1,29 | 1,29 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1. | Зона городского парка Р1.1 | га | 0,00 | 16,65 | 16,65 |
|  |  | % | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 3.5.2. | Зона плоскостных спортивных сооружений Р2 | га | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 0,00 | 0,57 | 0,57 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4. | Зона баз отдыха, детских оздоровительных и спортивных лагерей Р4 | га | 3,43 | 4,94 | 4,94 |
|  |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 65,96 | 69,85 | 70,84 |
|  |  | % | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Зона огородов С1 | га | 26,31 | 20,97 | 21,96 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3.6.2. | Зона сельскохозяйственных предприятий С2 | га | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.6.3. | Зона дачных и садоводческих некоммерческих объединений граждан С3 | га | 31,89 | 41,12 | 41,12 |
|  |  | % | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 3.7. | Зона специального назначения | га | 12,90 | 41,56 | 41,56 |
|  |  | % | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Зона кладбищ К1 | га | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.7.2. | Зона озеленения специального назначения К2 | га | 0,00 | 28,66 | 28,66 |
|  |  | % | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 3.7.3. | Зона размещения полигонов для твердых бытовых отходов К3 | га | 7,05 | 7,05 | 7,05 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 3.8. | Прочие зоны ПЗ | га | 375,83 | 297,94 | 260,18 |
|  |  | % | 0,35 | 0,28 | 0,24 |
| Общая площадь земель в границах застройки по каждому населенному пункту: |
| 4. | г.п. Важины |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах г.п. Важины | га | 360,97 | 388,41 | 388,41 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1. | Жилая зона | га | 151,6 | 168,4 | 194,97 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 42,0 | 43,3 | 50,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 139,40 | 154,00 | 178,00 |
|  |  | % | 0,39 | 0,40 | 0,46 |
| 4.1.2. | Зона застройки малоэтажными многоквартирными домами Ж2 | га | 2,56 | 4,76 | 7,36 |
|  |  | % | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 4.1.3. | Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами Ж3 | га | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
|  |  | % | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 4.2. | Зона всех видов общественно деловой застройки Д | га | 5,50 | 8,09 | 8,09 |
|  |  | % | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
| 4.3. | Производственная зона | га | 37,53 | 44,96 | 44,96 |
|  |  | % | 10,4 | 11,6 | 11,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Зона промышленных предприятий IV-V класса опасности П | га | 36,17 | 41,36 | 41,36 |
|  |  | % | 10,0 | 10,6 | 10,6 |
| 4.3.2. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 1,36 | 3,60 | 3,60 |
|  |  | % | 0,4 | 0,9 | 0,9 |
| 4.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 19,83 | 20,47 | 26,39 |
|  |  | % | 5,5 | 5,3 | 6,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 12,77 | 13,41 | 19,33 |
|  |  | % | 3,5 | 3,5 | 5,0 |
| 4.4.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
|  |  | % | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| 4.4.3. | Зона объектов железнодорожного транспорта Т2 | га | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  |  | % | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| 4.5. | Рекреационные зоны | га | 1,52 | 20,03 | 20,03 |
|  |  | % | 0,4 | 5,2 | 5,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 | га | 0,00 | 1,29 | 1,29 |
|  |  | % | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 4.5.2. | Зона городского парка Р1.1 | га | 0,0 | 16,7 | 16,7 |
|  |  | % | 0,0 | 4,3 | 4,3 |
| 4.5.3. | Зона плоскостных спортивных сооружений Р2 | га | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 4.5.4. | Зона спортивных объектов Р3 | га | 0,00 | 0,57 | 0,57 |
|  |  | % | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4.6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 13,05 | 7,71 | 8,70 |
|  |  | % | 3,6 | 2,0 | 2,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Зона огородов С1 | га | 13,05 | 7,71 | 8,70 |
|  |  | % | 3,6 | 2,0 | 2,2 |
| 4.7. | Зона специального назначения | га | 0,0 | 18,97 | 18,97 |
|  |  | % | 0,0 | 4,9 | 4,9 |
|  | В том числе: | га |  |  |  |
| 4.7.1. | Зона озеленения специального назначения К2 | % | 0,0 | 18,97 | 18,97 |
|  |  | га | 0,0 | 4,9 | 4,9 |
| 4.8. | Прочие зоны ПЗ | % | 131,97 | 99,81 | 66,30 |
|  |  | га | 36,6 | 25,7 | 17,1 |
| 5. | дер. Гришино |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах дер. Гришино | га | 39,94 | 39,94 | 39,94 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.1. | Жилая зона | га | 10,10 | 10,88 | 11,15 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 25,3 | 27,2 | 27,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 10,10 | 10,88 | 11,15 |
|  |  | % | 25,3 | 27,2 | 27,9 |
| 5.2. | Производственная зона | га | 0,52 | 0,57 | 0,57 |
|  |  | % | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 0,52 | 0,57 | 0,57 |
|  |  | % | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| 5.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 0,711 | 0,711 | 0,711 |
|  |  | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 5.3.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5.4. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Зона зеленых насаждений общего пользования Р1 | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
|  |  | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 5.5.1. | Зона огородов С1 | га | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
|  |  | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 5.6. | Прочие зоны ПЗ | га | 28,57 | 26,33 | 26,06 |
|  |  | % | 71,5 | 65,9 | 65,3 |
| 6. | дер. Заозерье |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах дер. Заозерье | га | 83,8 | 66,68 | 66,68 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.1. | Жилая зона | га | 15,46 | 17,09 | 17,21 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 18,4 | 25,6 | 25,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 15,46 | 17,09 | 17,71 |
|  |  | % | 18,4 | 25,6 | 26,6 |
| 6.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1,71 | 1,77 | 1,77 |
|  |  | % | 2,0 | 2,7 | 2,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
|  |  | % | 2,0 | 2,6 | 2,6 |
| 6.2.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 0,0 | 0,06 | 0,06 |
|  |  | % | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 6.3. | Рекреационные зоны | га | 0,00 | 1,51 | 1,51 |
|  |  | % | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Зона баз отдыха, детский оздоровительных лагерей | га | 0,0 | 1,51 | 1,51 |
|  |  | % | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| 6.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | % | 2,4 | 0,7 | 0,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Зона огородов С1 | га | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  |  | % | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| 6.5. | Зона специального назначения | га | 0,14 | 1,61 | 1,61 |
|  |  | % | 0,2 | 2,4 | 2,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Зона кладбищ К1 | га | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6.5.2. | Зона озеленения специального назначения К2 | га | 0 | 1,47 | 1,47 |
|  |  | % | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| 6.6. | Прочие зоны ПЗ | га | 66,1 | 44,3 | 44,1 |
|  |  | % | 78,8 | 66,4 | 66,2 |
| 7. | дер. Купецкое |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах дер. Купецкое | га | 26,82 | 26,82 | 26,82 |
| 7.1. | Жилая зона | га | 6,55 | 7,75 | 8,29 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 24,4 | 28,9 | 30,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 6,55 | 7,75 | 8,29 |
|  |  | % | 24,4 | 28,9 | 30,9 |
| 7.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1,03 | 1,69 | 1,69 |
|  |  | % | 3,8 | 6,3 | 6,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  |  | % | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 7.2.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 0,03 | 0,69 | 0,69 |
|  |  | % | 0,1 | 2,6 | 2,6 |
| 7.3. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
|  |  | % | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.3.1. | Зона огородов С1 | га | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
|  |  | % | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| 7.4. | Зона специального назначения | га | 0,0 | 2,61 | 2,61 |
|  |  | % | 0,0 | 9,7 | 9,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 7.4.1. | Зона озеленения специального назначения К2 | га | 0,0 | 2,62 | 2,62 |
|  |  | % | 0,0 | 9,8 | 9,8 |
| 7.5. | Прочие зоны ПЗ | га | 13,4 | 8,9 | 8,4 |
|  |  | % | 44,2 | 2,0 | 0,0 |
| 8. | дер. Курпово |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах дер. Курпово | га | 36,77 | 36,77 | 36,77 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.1. | Жилая зона | га | 13,35 | 14,60 | 15,12 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 36,3 | 39,7 | 41,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 13,35 | 14,60 | 15,12 |
|  |  | % | 36,3 | 39,7 | 41,1 |
| 8.2. | Зона всех видов общественно деловой застройки Д | га | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8.3. | Производственная зона | га | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  |  | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  |  | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 8.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  |  | % | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  |  | % | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 8.4.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  |  | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 8.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.5.1. | Зона огородов С1 | га | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 8.6. | Зона специального назначения | га | 1,48 | 5,28 | 5,28 |
|  |  | % | 4,0 | 14,4 | 14,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 8.6.1. | Зона кладбищ К1 | га | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
|  |  | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 8.6.2. | Зона озеленения специального назначения К2 | га | 0,0 | 3,79 | 3,79 |
|  |  | % | 0,0 | 10,3 | 10,3 |
| 8.7. | Прочие зоны ПЗ | га | 17,62 | 12,58 | 12,06 |
|  |  | % | 47,9 | 34,2 | 32,8 |
| 9. | дер. Согиницы |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах дер. Согиницы | га | 65,20 | 65,20 | 65,20 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.1. | Жилая зона | га | 15,15 | 18,11 | 20,00 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 23,2 | 27,8 | 30,7 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 15,15 | 18,11 | 20,00 |
|  |  | % | 23,2 | 27,8 | 30,7 |
| 9.2. | Зона всех видов общественно деловой застройки Д | га | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  |  | % | 0,1 | 0,11 | 0,11 |
| 9.3. | Производственная зона | га | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  |  | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 9.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
|  |  | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
|  |  | % | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 9.4.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
|  |  | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 9.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
|  |  | % | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.5.1. | Зона огородов С1 | га | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
|  |  | % | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| 9.6. | Зона специального назначения | га | 0,0 | 1,42 | 1,42 |
|  |  | % | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 9.6.1. | Зона кладбищ К1 | га | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 9.6.2. | Зона озеленения специального назначения К2 | га | 0,0 | 1,19 | 1,19 |
|  |  | % | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| 9.7. | Прочие зоны ПЗ | га | 40,86 | 36,48 | 34,59 |
|  |  | % | 62,7 | 56,0 | 53,1 |
| 10. | дер. Ульино |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах дер. Ульино | га | 26,29 | 26,29 | 26,29 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.1. | Жилая зона | га | 15,55 | 16,13 | 16,54 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 55,4 | 57,4 | 58,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 15,55 | 16,05 | 16,40 |
|  |  | % | 55,4 | 57,1 | 58,4 |
| 10.2. | Зона всех видов общественно деловой застройки Д | га | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  |  | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 10.3. | Производственная зона | га | 0,0 | 0 | 0 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.3.1. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га |  |  |  |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  |  | % | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  |  | % | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 10.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  |  | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 10.5.1. | Зона огородов С1 | га | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  |  | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 10.6. | Прочие зоны ПЗ | га | 10,1 | 9,6 | 9,1 |
|  |  | % | 36,1 | 34,0 | 32,6 |
| 11. | дер. Усланка |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах дер. Усланка | га | 102,07 | 102,07 | 102,07 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.1. | Жилая зона | га | 30,04 | 34,00 | 37,24 |
|  |  | % от общей площади земель в границах населенного пункта | 29,4 | 33,3 | 36,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Зона застройки односемейными (индивидуальной) жилыми домами Ж1 | га | 30,04 | 34,00 | 37,24 |
|  |  | % | 29,4 | 33,3 | 36,5 |
| 11.2. | Зона всех видов общественно деловой застройки Д | га | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.3. | Производственная зона | га | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Зона коммунально-складских объектов ПК | га | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
|  |  | % | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.4.1. | Зона улично-дорожной сети У | га | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
|  |  | % | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 11.4.2. | Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры И | га | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  |  | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 11.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  |  | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
| 11.5.1. | Зона огородов С1 | га | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  |  | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11.6. | Зона специального назначения | га | 0,0 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | % | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
|  | В том числе: | га |  |  |  |
| 11.6.1. | Зона озеленения специального назначения К2 | % | 0,0 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | га | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| 11.7. | Прочие зоны ПЗ | % | 67,22 | 59,99 | 59,49 |
|  |  | га | 65,9 | 58,8 | 58,3 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 3 651 | 3 637 | 3 588 |
|  |  | % от сущест. численности постоянного населения | - | 99,6 | 98,3 |
| 2. | Плотность населения | чел. на га | 0,035 | 0,035 | 0,0,34 |
| 3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1. | Население младше трудоспособного возраста | чел. | 543 | 546 | 574 |
|  |  | % | 15 | 15 | 16 |
| 3.2. | Население в трудоспособном возрасте | чел. | 1831 | 1928 | 2045 |
|  |  | % | 50 | 53 | 57 |
| 3.3. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 1277 | 1164 | 969 |
|  |  | % | 35 | 32 | 27 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения. Площадь общ. | м2/чел. | 26,2 | 29,3 | 31,2 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | м2 | 95 430 | 106 463 | 111 989 |
| 2.1. | в т.ч. в государственной и муниципальной собственности | м2 | 39 377 | 39 927 | 44 332 |
| 3. | В общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.1. | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 61 994 | 67 609 | 68 730 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | 61 | 64 | 61 |
| 3.2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 3х этажей включительно) | м2 | 7 458 | 12 875 | 17 280 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | 7 | 12 | 15 |
| 3.3. | Среднеэтажная жилая застройка (4-5 этажей включительно) | м2 | 25 978 | 25 978 | 25 978 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | 25 | 24 | 23 |
| 3.4. | Общий объем нового жилищного строительства | м2 | - | 16 067 | 31 082 |
|  |  | % от общего объема жил. фонда | - | 15 | 28 |
|  | В т.ч. из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Малоэтажная жилая застройка | м2 | - | 10 650 | 21 260 |
|  |  | % от общего объема нового жилищного строительства |  | 66 | 68 |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | м2 | - | 5 034 | 14 524 |
|  |  | % от общего объема нового жил. строительства | - | 33,4 | 48,0 |
|  | В т.ч. в общем объем убыли жил. фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Малоэтажная жилая застройка | м2 | - | 5 034 | 14 524 |
|  |  | % от общего объема убыли жил. фонда | - | 100 | 100 |
| 3.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | - | 90 396 | 80 907 |
|  |  | % от общего объема сущ. жил. фонда | - | 88,7 | 75,0 |
|  | В т.ч. в общем объеме сохраняемого жилищного фонда по типу застройки: |  | - |  |  |
| 3.5.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м2 | - | 56 960 | 47 471 |
|  |  | % от площади общ.сущ.сохр. жил. фонда | - | 53,0 | 58,7 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения | Объекты местного значения муниципального района |  |  |  |  |
| 1.1. | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 195 | 195 | 195 |
| 1.2. | Учреждения школьного образования |  | мест | 460 | 460 | 460 |
| 2. | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационары |  | коек | - | - | - |
| 2.2. | Поликлиники |  | посе-щений в смену | 80 | 80 | 80 |
| 3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | Объекты местного значения Важинского городского поселения |  |  |  |  |
| 3.1. | Спортивные залы |  | ед./м2 | 2/219 | 3/2157 | 3/2157 |
| 3.2 | Открытые спортивные площадки |  | ед./м2 | 3/11000 | 3/11000 | 3/1000 |
| 4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Клубные учреждения |  | мест | 250 | 250 | 250 |
| 4.2. | Библиотеки |  | тыс. томов | 25,07 | 25,5 | 26,0 |
| 5. | Объекты торгового назначения |  | м2 | 1542,2 | 2272,2 | 2272,2 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность железных дорог | км | - | - | - |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 593,4 | 593,4 | 593,4 |
|  | - федерального значения | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - регионального значения | -"- | 57,904 | 57,904 | 57,904 |
|  | - местного значения | -"- | 535,5 | 535,5 | 535,5 |
| 3. | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км/% | 51,32/9 | 51,32/9 | 51,32/9 |
| 4. | Плотность автодорожной сети с твердым покрытием | км/км² | 48 | 48 | 48 |
| 5. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 22,355 | 22,855 | 25,185 |
|  | в том числе г.п. Важины: |  |  |  |  |
| 5.1. | магистральные улицы и дороги общегородского значения | -"- | 3,450 | 3,450 | 4,230 |
| 5.2. | транспортно-пешеходные улицы | -"- | 7,660 | 8,160 | 9,710 |
| 5.3. | улицы местного значения | -"- | 16,670 | 16,670 | 16,670 |
| 6. | Протяженность внутригородских автобусных маршрутов | км | 4 | 4 | 4 |
| 7. | Количество мостов | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | из них пешеходных | -"- | 1 | 1 | 1 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | Всего | тыс. м³/сут. | 0,227 | 0,660 | 0,706 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м³/сут. | 0,197 | 0,538 | 0,603 |
|  | На производственные нужды | тыс. м³/сут. | 0,03 | 0,042 | 0,049 |
| 1.2. | Вторичное использование воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
|  | В т.ч. водозаборов подземных вод | тыс. м³/сут. | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л в сутки на чел. | 108,7 | 166,4 | 183,4 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды | л в сутки на чел. | 58,5 | 163,0 | 183,8 |
| 1.5. | Протяженность сетей | км | 11,0 | 11,46 | 11,46 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | всего | тыс. м³/сут. | 0,299 | 0,463 | 0,562 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м³/сут. | 0,296 | 0,463 | 0,562 |
|  | Производственные сточные воды | тыс. м³/сут. | 3,2 | 7,0 | 8,25 |
| 2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м³/сут. | 0,390 | 1,000 | 1,000 |
| 2.3. | Протяженность сетей | км | 5,56 | 7,91 | 7,91 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  | всего | млн.кВт*ч/в год | 15,29 | 20,5 | 21,88 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На производственные нужды | млн.кВт*ч/в год | 3,5 | 4,4 | 4,78 |
|  | На коммунально-бытовые нужды | млн.кВт*ч/в год | 10,57 | 14,57 | 15,44 |
| 3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт*ч | 2 895 | 3 918 | 4 155 |
| 3.3. | Источники покрытия электронагрузок | наименование | ПС 35/6-10 кВт № 39 Гражданская ПС 110/10 кВт № 383 Карьер Толстое ПС 110/10 кВт № 550 Лесозавод |
| 3.4. | Протяженность сетей | км | 125 | 125,73 | 125,73 |
| 4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Расход тепла на теплоснабжение | тыс. Гкал/час |  | 6,84 | 7,46 |
| 4.2. | Мощность централизованных источников теплоснабжения всего | Гкал/час | 9,46 | 10 | 10 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ, муниципальные котельные | Гкал/час/ ед. | 9,46/1 | 10/1 | 10/1 |
|  | Локальные источники теплоснабжения |  |  |  |  |
| 4.3. | Протяженность сетей | км | 2,41 | 3,41 | 3,41 |
| 5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе города | % | 0 | 100 | 100 |
| 5.2. | Потребление газа всего | млн. м³/год | 0 | 4,9 | 4,9 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды населения | млн. м³/год | 0 | 2,8 | 2,8 |
|  | На теплоснабжение | млн. м³/год | 0 | 2,1 | 2,1 |
|  | На производственные нужды | млн. м³/год | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Источники подачи газа | наименование | - | ГРС Подпорожье | ГРС Подпорожье |
| 5.4. | Протяженность межпоселковых газопроводов | км | 0 | 2,7 | 2,7 |
| 6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 700 | 700 | 700 |

3.2. Система газоснабжения

Развитие системы газоснабжения

Схемой предлагается проведение следующих мероприятий:

На 1 очередь (до 2020 года):

- строительство межпоселкового газопровода между г.п. Важины и дер. Курпово.

На расчетный срок (до 2030 года):

- строительство межпоселкового газопровода от дер. Курпово до дер. Купецкое,

- строительство ГРП у дер. Купецкое.

3.3. Система теплоснабжения

### Развитие системы теплоснабжения

Проектом генерального плана предлагается сохранение централизованного теплоснабжения многоквартирного жилищного фонда и общественных зданий в г.п. Важины, а также обеспечение централизованным теплоснабжением вновь строящегося многоквартирного жилищного фонда на 1 очередь и расчетный срок.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07.86. «Тепловые сети».

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1м2 общей площади, определенный для расчетной температуры наружного воздуха на отопление – минус 26 С0 (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»), представлен в таблице:

Таблица 0.2

Укрупненные показатели максимального теплового потока

| Застройка | 1-2 этажная | 3-4 этажная | 5 этажная и выше |
| --- | --- | --- | --- |
|  | q0, (Вт) |
| Существующая застройка | 216 | 128 | 86 |
| Новая застройка | 174 | 98 | 82 |

Расчетные тепловые нагрузки определены проектом в соответствии со СНиП 2.04.07-86* п. 2.4. по формулам:

Qо max = qo А (1+ K1),

Qv max = К1К2qo А

где: Qо max – максимальный тепловой поток на отопление жилых и общественных  зданий, Вт

Qv max –  максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, Вт,

qo –  укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, принимаемый по таблице , представлен в таблице:

Таблица 0.2, Вт

А –  общая площадь отапливаемых жилых помещений, м2,

K1 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий (принимаемое значение - 0,25),

К2 – коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий (принимаемое значение – 0,6).

Расчет максимального теплового потока на отопление жилых и общественных зданий, вентиляцию общественных зданий представлен в таблице 6.4.4.

Таблица 0.3

Расчет максимального теплового потока

|  | Максимальный тепловой поток | Ед. измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный тепловой поток на отопление жилых зданий | МВт | 3,7 | 4,2 |
|  | Существующая жилая застройка: |  | 3,2 | 3,2 |
|  | 1-2 этажная |  | - | - |
|  | 3-4 этажная |  | 0,95 | 0,95 |
|  | 5 этажная и выше |  | 2,23 | 2,23 |
|  | Новое строительство: |  | 0,5 | 1,0 |
|  | 1-2 этажная |  | - | - |
|  | 3-4 этажная |  | 0,53 | 0,96 |
|  | 5 этажная и выше |  | - | - |
| Максимальный тепловой поток на отопление общественных зданий | МВт | 0,93 | 1,04 |
| Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий | МВт | 3,30 | 3,49 |
|  | Итого, МВт |  | 7,95 | 8,68 |
|  | Итого, тыс. Гкал/час |  | 6,84 | 7,46 |

Горячее водоснабжение предполагается осуществлять от электрических печных водонагревателей.

Мероприятия в сфере теплоснабжения:

на 1 очередь:

- строительство новой блок-модульной газовой котельной в г.п. Важины установленной мощности 10 Гкал/час,

- реконструкция сетей теплоснабжения протяженностью 1 960 м,

- строительство тепловых сетей протяженностью 1 030 м вдоль ул. Школьной для обеспечения централизованным теплоснабжением новой многоквартирной жилой застройки.

3.4. Система водоснабжения и водоотведения

### Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

Централизованным водоснабжением обеспечен только многоквартирный муниципальный жилищный фонд в г.п. Важины, а также некоторые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, расположенные на левом берегу реки Важинка.

Расчет объема водоснабжения на 1 очередь и расчетный срок определены для постоянного и сезонного населения г.п. Важины в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное водопотребление на одного жителя (л/сут.) в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» представлено в таблице

Таблица 0.4

Нормы удельного водопотребления в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесут. (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125-160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230-350 |

Примечание. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

В расчетах норма потребления воды принята:

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами – 200 л/сутки на человека;

- для застройки, оборудованной внутренним водопроводом без ванн – 150 л/сутки на человека.

Расчет среднесуточного (за год) водопотребления Qсут (м3/сут.) проводился по формуле:

Qсут = Nж* qж*10-3

где: qж — удельное водопотребление, принимаемое в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», л/сутки на человека;

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства, чел.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления Qсут. макс (м3/сут.) определены по формуле:

Qсут. макс = Кмакс*Qсут.

где: Ксут. макс – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели (принимаемое значение – 1,2).

Максимальный часовой расход воды (м3/час) определен с учетом коэффициента часовой неравномерности. Коэффициент часовой неравномерности водопотребления определен по формуле:

Кчас макс = α макс *β макс

где: α макс – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия (принимаемое значение – 1,3);

β макс – коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте (принимаемое значение – 1,5).

Расчет объема водопотребления из систем централизованного водоснабжения постоянного и сезонного населения г.п. Важины на 1 очередь и расчетный срок представлен в Таблице 0.5.

Расход воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, потребляющих воды из централизованной системы водоснабжения Важинского городского поселения, определен исходя из планов развития и неучтенных расходов (10%).

Таблица 0.5

Объем водопотребления на 1 очередь и расчетный срок

| Водоснабжение | Сущест. поло-жение | Максимальный расход на 1 очередь | Максимальный расход на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут. | м3/сут | м3/час | л/с | м3/сут | м3/час | л/с |
| Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды постоянного населения | 184,7 | 490,4 | 39,8 | 11,1 | 521,8 | 42,4 | 11,8 |
| Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды сезонного населения | 12,5 | 48,0 | 3,1 | 0,9 | 81,0 | 6,2 | 1,7 |
| Итого расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения | 197,2 | 538,4 | 43,0 | 11,9 | 602,8 | 48,6 | 13,5 |
| Расход воды на полив |  | 66,7 | 2,8 | 0,8 | 54,9 | 2,3 | 0,6 |
| Расход воды на хозяйственно-бытовое водоснабжение промышленных и сельхоз предприятий | 30,2 | 42,3 | 4,7 | 1,3 | 48,5 | 4,9 | 1,3 |
| Итого расход воды | 227,4 | 660,5 | 51,0 | 14,2 | 706,2 | 55,8 | 15,5 |
| Эксплуатационные запасы ресурсов подземных вод |  | 2 480,0 | 103,3 | 28,7 | 2 480,0 | 103,3 | 28,7 |

Водоснабжение г.п. Важины на 1 очередь и расчетный срок предусмотрено из 3 артскважин. Предполагается сохранение существующей системы водоснабжения муниципальных многоквартирных домов, а также развитие системы водоснабжения и обеспечение централизованным водоснабжением жилищного фонда г.п. Важины, расположенного на левом берегу реки Важинка.

Водоснабжение остальных населенных пунктов предполагается осуществлять также за счет использования личных или коллективных колодцев. Строительство централизованных систем водоснабжения в остальных населенных пунктах проектом генерального плана не предполагается.

Расходы воды на пожаротушение:

- Расчетное количество одновременных пожаров во всех населенных пунктах Важинского городского поселения – 1,

- Расход воды на пожаротушение – 10 л/с.

В сфере развития системы водоснабжения г.п. Важины предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь:

- разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения,

- реконструкция водопроводных сетей протяженностью 3440 м в г.п. Важины,

- строительство водопроводных сетей протяженностью 150 м вдоль ул. Школьная, для обеспечения надежности водоснабжения потребителей в центральной и восточной частях г.п. Важины,

- строительство водопроводных сетей протяженностью 310 м вдоль ул. Механизаторов до квартала новой жилой застройки на севере г.п. Важины.

Водоотведение

Расчет объема водоотведения через централизованные системы канализации в г.п. Важины на 1 очередь и расчетный срок выполнен в соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Норма водоотведения принимается:

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией – в соответствии с водопотреблением.

Таблица 0.6

Объем водоотведения на 1 очередь и расчетный срок

| Водоснабжение | Сущест. поло-жение | Максимальный расход на 1 очередь | Максимальный расход на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут. | м3/сут. | м3/час | л/с | м3/сут | м3/час | л/с |
| Объем сточных вод от застройки, оборудованной внутренней канализацией | 296,1 | 434,3 | 35,6 | 5,4 | 489,9 | 38,0 | 6,5 |
| Объем сточных вод застройки сезонного населения, оборудованной внутренней канализацией | 0 | 28,8 | 2,3 | 0,7 | 72,0 | 4,9 | 1,6 |
| Объем сточных вод сельхоз и промышленных предприятий | 3,2 | 7,00 | 0,78 | 0,22 | 8,25 | 0,92 | 0,25 |
| Объем сточных вод всего по поселению | 299,3 | 470,1 | 40,7 | 6,7 | 570,1 | 52,4 | 10,0 |
| Пропускная способность очистных сооружений | 390,0 | 1000,0 | 42,6 | 11,8 | 1000,0 | 42,6 | 11,8 |

В сфере развития водоотведения предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь:

- строительство канализационной насосной станции в г.п. Важины на пересечении ул. Механизаторов и ул. Зеленая,

- строительство канализационной насосной станции в г.п. Важины на в районе ул. Школьная - ул. Сосновая,

- строительство второй очереди канализационных очистных сооружений с расширением мощности до 1,0 тыс. м3/сутки,

- реконструкция канализационных сетей протяженностью 1530 м в г.п. Важины,

- строительство канализационных сетей протяженностью 1116 м вдоль ул. Школьная и ул. Сосновая до квартала новой муниципальной жилой застройки по ул. Сосновая,

- строительство канализационных сетей в г.п. Важины вдоль ул. Механизаторов протяженностью 1234 м до квартала новой жилой застройки на севере г.п. Важины

Дождевая канализация

В настоящее время дождевая канализация в г.п. Важины отсутствует. Закрытой дождевой канализацией предполагается обеспечить капитальную жилую застройку г.п. Важины. Очищенные дождевые воды будут отводиться в реку Важинка.

Объем сточных вод (л/с), поступающих на очистные сооружения, составляет: на 1 очередь – 25 л/с, на расчетный срок – 40,5 л/с.

Мероприятия по обеспечению развития систем водоотведения дождевых сточных вод:

1 очередь:

- строительство канализационных очистных сооружений дождевых стоков в г.п. Важины

- строительство сети самотечной дождевой канализации вдоль улиц Новопоселковая, Школьная, Осташева, Механизаторов, Трифанова протяженностью 5 800 м,

- строительство сети самотечной ливневой канализации вдоль проектируемой транспортно-пешеходной улицы от ул. Механизаторов до ул. Осташева протяженностью 500 м,

расчетный срок:

- строительство сетей самотечной ливневой канализации вдоль проектируемой магистральной улицы от ул. Школьной до ул. Осташева общей протяженностью 770 м.

Развитие объектов инженерной инфраструктуры отображено на схеме планируемого размещения объектов капитально строительства местного значения М 1:50 000 (ГП 02-11.12), а также в границах населенных пунктах на схемах планируемого размещения объектов капитально строительства местного значения в г.п. Важины, дер. Курпово (ГП.02-12.12), дер. Усланка (ГП.02-13.12), дер. Ульино, дер. Купецкое (ГП.02-14.12), дер. Гришино, дер. Согиницы (ГП.02-15.12), дер. Заозерье (ГП.02-16.12), М 1:5 000.

3.5. Система утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов

### Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

Централизованным водоснабжением обеспечен только многоквартирный муниципальный жилищный фонд в г.п. Важины, а также некоторые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, расположенные на левом берегу реки Важинка.

Расчет объема водоснабжения на 1 очередь и расчетный срок определены для постоянного и сезонного населения г.п. Важины в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное водопотребление на одного жителя (л/сут.) в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» представлено в таблице

Таблица 0.7

Нормы удельного водопотребления в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесут. (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |
| без ванн | 125-160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230-350 |

Примечание. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СНиП 2.08.02-89*), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СНиП 2.04.01-85 и технологическим данным.

В расчетах норма потребления воды принята:

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ваннами – 200 л/сутки на человека;

- для застройки, оборудованной внутренним водопроводом без ванн – 150 л/сутки на человека.

Расчет среднесуточного (за год) водопотребления Qсут (м3/сут.) проводился по формуле:

Qсут = Nж* qж*10-3

где: qж — удельное водопотребление, принимаемое в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», л/сутки на человека;

Nж — расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства, чел.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего водопотребления Qсут. макс (м3/сут.) определены по формуле:

Qсут. макс = Кмакс*Qсут.

где: Ксут. макс – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели (принимаемое значение – 1,2).

Максимальный часовой расход воды (м3/час) определен с учетом коэффициента часовой неравномерности. Коэффициент часовой неравномерности водопотребления определен по формуле:

Кчас макс = α макс *β макс

где: α макс – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия (принимаемое значение – 1,3);

β макс – коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте (принимаемое значение – 1,5).

Расчет объема водопотребления из систем централизованного водоснабжения постоянного и сезонного населения г.п. Важины на 1 очередь и расчетный срок представлен в Таблице 0.8.

Расход воды на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, потребляющих воды из централизованной системы водоснабжения Важинского городского поселения, определен исходя из планов развития и неучтенных расходов (10%).

Таблица

Объем водопотребления на 1 очередь и расчетный срок

| Водоснабжение | Сущест. поло-жение | Максимальный расход на 1 очередь | Максимальный расход на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут. | м3/сут | м3/час | л/с | м3/сут | м3/час | л/с |
| Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды постоянного населения | 184,7 | 490,4 | 39,8 | 11,1 | 521,8 | 42,4 | 11,8 |
| Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды сезонного населения | 12,5 | 48,0 | 3,1 | 0,9 | 81,0 | 6,2 | 1,7 |
| Итого расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения | 197,2 | 538,4 | 43,0 | 11,9 | 602,8 | 48,6 | 13,5 |
| Расход воды на полив |  | 66,7 | 2,8 | 0,8 | 54,9 | 2,3 | 0,6 |
| Расход воды на хозяйственно-бытовое водоснабжение промышленных и сельхоз предприятий | 30,2 | 42,3 | 4,7 | 1,3 | 48,5 | 4,9 | 1,3 |
| Итого расход воды | 227,4 | 660,5 | 51,0 | 14,2 | 706,2 | 55,8 | 15,5 |
| Эксплуатационные запасы ресурсов подземных вод |  | 2 480,0 | 103,3 | 28,7 | 2 480,0 | 103,3 | 28,7 |

Водоснабжение г.п. Важины на 1 очередь и расчетный срок предусмотрено из 3 артскважин. Предполагается сохранение существующей системы водоснабжения муниципальных многоквартирных домов, а также развитие системы водоснабжения и обеспечение централизованным водоснабжением жилищного фонда г.п. Важины, расположенного на левом берегу реки Важинка.

Водоснабжение остальных населенных пунктов предполагается осуществлять также за счет использования личных или коллективных колодцев. Строительство централизованных систем водоснабжения в остальных населенных пунктах проектом генерального плана не предполагается.

Расходы воды на пожаротушение:

- Расчетное количество одновременных пожаров во всех населенных пунктах Важинского городского поселения – 1,

- Расход воды на пожаротушение – 10 л/с.

В сфере развития системы водоснабжения г.п. Важины предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь:

- разработка и согласование проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения,

- реконструкция водопроводных сетей протяженностью 3440 м в г.п. Важины,

- строительство водопроводных сетей протяженностью 150 м вдоль ул. Школьная, для обеспечения надежности водоснабжения потребителей в центральной и восточной частях г.п. Важины,

- строительство водопроводных сетей протяженностью 310 м вдоль ул. Механизаторов до квартала новой жилой застройки на севере г.п. Важины.

Водоотведение

Расчет объема водоотведения через централизованные системы канализации в г.п. Важины на 1 очередь и расчетный срок выполнен в соответствии с СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Норма водоотведения принимается:

- для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией – в соответствии с водопотреблением.

Таблица 0.9

Объем водоотведения на 1 очередь и расчетный срок

| Водоснабжение | Сущест. поло-жение | Максимальный расход на 1 очередь | Максимальный расход на расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | м3/сут. | м3/сут. | м3/час | л/с | м3/сут | м3/час | л/с |
| Объем сточных вод от застройки, оборудованной внутренней канализацией | 296,1 | 434,3 | 35,6 | 5,4 | 489,9 | 38,0 | 6,5 |
| Объем сточных вод застройки сезонного населения, оборудованной внутренней канализацией | 0 | 28,8 | 2,3 | 0,7 | 72,0 | 4,9 | 1,6 |
| Объем сточных вод сельхоз и промышленных предприятий | 3,2 | 7,00 | 0,78 | 0,22 | 8,25 | 0,92 | 0,25 |
| Объем сточных вод всего по поселению | 299,3 | 470,1 | 40,7 | 6,7 | 570,1 | 52,4 | 10,0 |
| Пропускная способность очистных сооружений | 390,0 | 1000,0 | 42,6 | 11,8 | 1000,0 | 42,6 | 11,8 |

В сфере развития водоотведения предлагается проведение следующих мероприятий:

на 1 очередь:

- строительство канализационной насосной станции в г.п. Важины на пересечении ул. Механизаторов и ул. Зеленая,

- строительство канализационной насосной станции в г.п. Важины на в районе ул. Школьная - ул. Сосновая,

- строительство второй очереди канализационных очистных сооружений с расширением мощности до 1,0 тыс. м3/сутки,

- реконструкция канализационных сетей протяженностью 1530 м в г.п. Важины,

- строительство канализационных сетей протяженностью 1116 м вдоль ул. Школьная и ул. Сосновая до квартала новой муниципальной жилой застройки по ул. Сосновая,

- строительство канализационных сетей в г.п. Важины вдоль ул. Механизаторов протяженностью 1234 м до квартала новой жилой застройки на севере г.п. Важины

Дождевая канализация

В настоящее время дождевая канализация в г.п. Важины отсутствует. Закрытой дождевой канализацией предполагается обеспечить капитальную жилую застройку г.п. Важины. Очищенные дождевые воды будут отводиться в реку Важинка.

Объем сточных вод (л/с), поступающих на очистные сооружения, составляет: на 1 очередь – 25 л/с, на расчетный срок – 40,5 л/с.

Мероприятия по обеспечению развития систем водоотведения дождевых сточных вод:

1 очередь:

- строительство канализационных очистных сооружений дождевых стоков в г.п. Важины

- строительство сети самотечной дождевой канализации вдоль улиц Новопоселковая, Школьная, Осташева, Механизаторов, Трифанова протяженностью 5 800 м,

- строительство сети самотечной ливневой канализации вдоль проектируемой транспортно-пешеходной улицы от ул. Механизаторов до ул. Осташева протяженностью 500 м,

расчетный срок:

- строительство сетей самотечной ливневой канализации вдоль проектируемой магистральной улицы от ул. Школьной до ул. Осташева общей протяженностью 770 м.

Развитие объектов инженерной инфраструктуры отображено на схеме планируемого размещения объектов капитально строительства местного значения М 1:50 000 (ГП 02-11.12), а также в границах населенных пунктах на схемах планируемого размещения объектов капитально строительства местного значения в г.п. Важины, дер. Курпово (ГП.02-12.12), дер. Усланка (ГП.02-13.12), дер. Ульино, дер. Купецкое (ГП.02-14.12), дер. Гришино, дер. Согиницы (ГП.02-15.12), дер. Заозерье (ГП.02-16.12), М 1:5 000.

3.6. Мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации

на территории поселения, городского округа

## Решения по охране окружающей среды

Основные экологические проблемы, выявленные на территории городского поселения:

- отсутствие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы);

- котельные работающие на твердом топливе;

- недостаточная эффективность очистки сточных вод на существующих очистных сооружениях;

- отсутствие очистки поверхностных сточных вод;

- несоответствие качества поверхностных вод нормативам по микробиологических и санитарно химическим показателям;

- отсутствие утвержденных санитарно-защитных зон;

- расположение жилых зданий в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) предприятий;

- отсутствие проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) у большинства предприятий;

- отсутствие проектов НДС (нормативов допустимых сбросов) для КОС г.п. Важины и для промышленных предприятий;

- система сбора и вывоза отходов потребления не отвечает санитарно-гигиеническим и техническим требованиям;

- не организована система уличной уборки;

- неполный охват объектов санитарной очистки организованной системой обращения с отходами;

- не решен вопрос о мусороудалении твердых и жидких бытовых отходов из частного сектора;

- не организован сбор и утилизация биологических отходов;

- не организован сбор и утилизация медицинских отходов.

Мероприятия, направленные на уменьшение или предотвращение вредного воздействия на компоненты окружающей среды приведены в разделах 6.5.1-6.5.5.

### Охрана атмосферного воздуха

Основные мероприятия:

- проведение мониторинга качества атмосферного воздуха на территории поселения;

- перевод котельных, работающих на твердом топливе, на природный газ;

- разработка проектов санитарно-защитных зон, предусматривающих сокращение санитарно-защитных зон, их организация, включая отселение жителей в случае необходимости;

- обеспечение контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и организация контроля качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне;

- соблюдение режима санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;

- организация защитного зеленого пояса насаждений в границах санитарно-защитной зоны.

- разработка проектов предельно допустимых выбросов (ПДВ) для промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-складских предприятий и котельных;

- при размещении новых предприятий предпочтение отдавать предприятиям с безотходными и малоотходными ресурсосберегающими технологиями;

- размещение на территории промышленных зон, выделенных функциональным зонированием, предприятий V класса опасности с СЗЗ 50 м;

- организация системы уличной уборки, регулярный полив улиц в теплый период года;

- техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-4 и ЕВРО-5 по выбросам загрязняющих веществ.

Выполнение выше перечисленных мероприятий позволят сократить объемы выбросов загрязняющих веществ и обеспечит сохранение благоприятной экологической обстановки на территории поселения.

### Охрана водных ресурсов

Поверхностные воды

Основные мероприятия:

- создание системы мониторинга за состоянием водных объектов;

- введение систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующей и предлагаемой на перспективу жилой застройки;

- внедрение водосберегающих технологий;

- при размещении новых предприятий предпочтение отдавать, имеющих маловодные и безводные технологии;

- строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, проведение берегоукрепительных работ, в том числе:

- реконструкция очистных сооружений в г.п. Важины (введение 2 очереди);

- строительство сети самоточной дождевой канализации в г.п. Важины;

- в неканализорованных домовладениях, расположенных в водоохранных зонах водных объектов, для сбора жидких бытовых отходов необходимо установить герметичные септики, исключающие попадание загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты;

- организация системы удаления жидких бытовых отходов из частного сектора;

- разработка проектов нормативов допустимых сбросов (НДС) для промышленных, сельскохозяйственных, коммунально-складских предприятий.

К основным организационно-планировочным мероприятиям по охране поверхностных вод от загрязнения, истощения и засорения относится:

- вынос в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

- соблюдение режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитный полос.

Подземные воды

Охрана подземных вод включает в себя два аспекта – охрану их от истощения и загрязнения. В связи с небольшим отбором подземных вод проблема их истощения в настоящее время не актуальна.

В целях предупреждения истощения подземных вод необходимо:

- оборудовать все водозаборные скважины контрольно-измерительной аппаратурой и вести строгий учёт отбираемой воды;

- организовать полноценный мониторинг уровненного режима;

- своевременно тампонировать вышедшие из строя скважины;

- не допускать использование подземных вод для технических целей;

В целях охраны подземных вод от загрязнения необходимо;

- установить ЗСО на всех водозаборах;

- своевременно выявлять очаги и источники загрязнения подземных вод, обследовать их и оценивать возможное их влияние на качество подземных вод;

- привлечь к лицензированию всех водопользователей;

- ввести ограничения на применение ядохимикатов, удобрений, решить проблему утилизации навоза;

- обеспечить постоянный контроль служб коммунального хозяйства за состоянием коллекторов промышленной и хозяйственно-бытовой канализации для предотвращения утечек сточных вод.

### Охрана почв

Основные мероприятия по охране почв связаны с охраной их от загрязнения и механического разрушения. Комплекс мероприятий по охране и рациональному использованию почв включает:

- организацию санитарной очистки территории поселения и предупреждение возникновения несанкционированных свалок (см. раздел ниже «Санитарная очистка территории»);

- соблюдение экологических требований при проведении строительных работ: снятие и складирование почвенного слоя с целью использования его для рекультивации нарушенных территорий после отработки месторождения и для использования при благоустройстве территории после окончания строительных работ;

- организация мониторинговых наблюдений за состоянием почвенного покрова на территории поселения.

### Санитарная очистка территории

В целях соблюдения санитарно-гигиенических требований и обеспечения санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия на территории поселения необходимо совершенствование системы сбора и удаления бытовых отходов.

В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо:

- организация мест для сбора ТБО и КГО в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2., обустройство контейнерных площадок, комплектование контейнерных площадок контейнерами;

- обеспечить периодичность вывоза ТБО и КГО от населения, в соответствии с требованием СанПиН 42-128-4690-88 п. 2.2.1.;

- комплектование автопарка спецавтотранспортом, необходимым для вывоза ТБО, КГО и ЖБО;

- 100%-ый охват населения системой сбора и вывоза ТБО, КГО и ЖБО в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п.2.1. (включая индивидуальную застройку);

- 100%-ый охват организаций и предприятий договорами на вывоз отходов;

- организация механизированной летней и зимней уборки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями СанПиН 42-128-4690-88 п.4.;

- обеспечение необходимой уборочной техникой для выполнения работ по летней и зимней уборке автодорог;

- реконструкция дорожного покрытия;

- установка урн вдоль тротуаров, у остановок общественного транспорта, в зоне зеленых насаждений, входов многоквартирных жилых домов и строений общественного назначения, на территории лечебно-профилактических учреждений, на территории пляжей и стихийно сложившихся рекреационных зон населения;

- ликвидация несанкционированной свалки (карьер ООО «Метсялиитто-Подпорожье»).

Для сбора твердых бытовых отходов населения г.п. Важины рекомендуется контейнерная система сбора отходов с установкой контейнеров объемом 5,0 м3.

Для сбора твердых бытовых отходов населения дер. Усланка, дер. Курпово, дер. Ульино, дер. Купецкое, дер. Согиницы, дер. Гришино, дер. Заозерье рекомендуется бесконтейнерная система сбора отходов.

Для сбора КГО населения Важинского городского поселения рекомендуется бесконтейнерная система сбора отходов с накоплением их на площадке «временного хранения».

Для сбора ТБО организаций и учреждений рекомендуется контейнерная система сбора отходов. Организации обязаны заключать договоры со специализированными предприятиями по вывозу твердых бытовых отходов.

На основании рекомендаций генеральной схемы санитарной очистки Важинского городского поселения необходимо составить план мероприятий по реализации рациональной концепции санитарной очистки территории, предусматривающей:

- снижение стоимости услуг для населения и повышение эффективности управления ТБО,

- переход от 100 % захоронения отходов на полигонах к максимально возможной промышленной переработке и утилизации ТБО,

- повышения качества благоустройства территории населения.

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот в качестве дополнительных источников сырья для Важинского городского поселения необходим расчет организации пунктов приема вторсырья (генеральная схема второго уровня).

Существующий на территории Важинского городского поселения скотомогильник не соответствует Ветеринарно-санитарным правилам. Необходимо провести ликвидацию скотомогильника и рекультивацию территории.

Городские и сельские поселения не обладают полномочиями в области организации системы сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Согласно п.п. 5.1, 6.10 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 13-7-2/469, к полномочиям органов местной администрации отнесены только выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. На территории Важинского городского поселения не планируется строительство новых скотомогильников и биометрических ям. Для утилизации биологических отходов предполагается использовать проектируемый скотомогильник, согласно данным приведенным в Схеме территориального планирования Подпорожского муниципального района.

Согласно схеме территориального планирования Подпорожского муниципального района Ленинградской области предусмотрено, в срок до 2020 г., строительство скотомогильника.

ГУ ЛО «СББЖ Лодейнопольского и Подпорожского районов» в лице главного государственного ветеринарного инспектора Лодейнопольского и Подпорожского муниципальных районов И.М. Иванцок (письмо от 2 марта 2010 года № 44), считает целесообразным разместить скотомогильник в районе планируемого полигона ТБО и промотходов (на территории Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района). Предполагается, что скотомогильник будет обслуживать Лодейнопольский и Подпорожский муниципальные районы Ленинградской области.

4. Объемы финансирования для реализации мероприятий программы

# Footnotes

Территории в границах функциональных зон на современное состояние показаны по фактическому использованию