АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВАЖИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 июля 2019г.  № 175

В целях обеспечения комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения, в целях удовлетворения потребностей и повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению, а также улучшения экологической безопасности на территории муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и муниципальной программой «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройства территории Важинского городского поселения на 2018-2020 годы» в новой редакции, утвержденной Постановлением администрации Важинского городского поселения от 07.12.2018г. № 428, администрация муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить типовой проект места накопления ТКО для размещения  на территории муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в  2019 году согласно Приложению  № 1 и Приложению  № 2 к настоящему Постановлению.

И.о. главы администрации                                                                                   А.В. Бахвалов

Приложение №1

к постановлению администрации

МО «Важинское городское поселение» 
от 25.07.2019г. № 175

Проект

объекта (контейнерной площадки) для  накопления  ТКО для размещения на территории

МО «Важинское городское поселение  Подпорожского района Ленинградской области

Приложение №2

к постановлению администрации

МО «Важинское городское поселение» 
от 25.07.2019г. № 175

ТЕXНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ
«Строительство контейнерной площадки»

Устройство железобетонного основания площадки

(габариты площадки 9,0 х 3,5 метров)

- Устройство котлована на глубину 0,57 м;

- Укладка нетканого материала Тайпар SF-56;

- Устройство песчаного основания толщиной 0,20 метра с планировкой и уплотнением;

- Устройство щебеночного основания толщиной 0,15 метра с планировкой и уплотнением;

- Укладка плит 2Г130-18-30(3,0x1,75x0,17 м) в количестве 6 штук на выравнивающий слой из цементно-песчаной смеси толщиной 0,05 метра; сварка плит между собой в местах монтажных петель; укладка в стыке между плит шнура Вилатерм с заливкой сверху горячим битумом;

- Восстановление благоустройства (озеленения) в радиусе 1,0 метра от площадки.

Изготовление и монтаж металлоконструкций навеса

(размер по  основанию 2,0x6,3 метров, высота до покрытия: задняя стенка - 1.60 метра,

фасадная часть - 2,20 метра)

- Навес представляет собой полностью сварную конструкцию, монтируемую на месте без резьбовых соединений.

- Несущей конструкцией навеса являются 6 стоек, выполненных из профильной трубы сечением не менее 60x60x4 мм. На стойках предусмотрены опорные пластины из листовой стали толщиной не менее 6 мм. Крепление стоек к железобетонному основанию выполняется клиновыми анкерами длиной не менее 90 мм в количестве не менее 2 (двух) на стойку.

- Металлическая конструкция навеса представляет собой две продольные балки из профильной трубы 60x60x4 мм по верху стоек, 5 арок из профильной трубы 60x30x3 мм, закрепленные за под лицо с продольными балками при помощи сварки и скрепленные между собой по средине профильной трубой 30x30x3 мм.

- Материал каркаса под обшивку стен профлистом: профильная  труба 40x20x2 мм.

- Покрытие металлических деталей: грунт ГФ 021 в два слоя с промежуточной сушкой и последующей покраской эмалью ПФ-115 (цвет RAL 7035).

Устройство покрытия крыши и стен навеса

- Устройство покрытия крыши - покрытие по металлическому каркасу из поликарбоната сотового прозрачного толщиной 8 мм односкатное по дуге (возможна замена на профянст С21. цвет RAI. 7035). Крепление с помощью самонарезающих винтов через шайбы.

Устройство стен и перегородок - высота обшивки боковых и задней стен - 1,10 метра. Высота перегородки - 1,10 метра. Материал обшивки - профнастил С21 толщиной 0,7 мм (цвет RAL 7035). Крепление с помощью самонарезающих вин тон. Высота между плитой основания и материалом обшивки - 0,1 метра.

# Text boxes

Об утверждении типового проекта места накопления ТКО для размещения  на территории муниципального образования «Важинское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в  2019 году